## Slide 1
Jānis Amoliņš
RTU Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģijas Fakultāte
Lektors
Mūsdienu datortīkli un sava nākotnes tīkla veidošana
01.10.2022.

## Slide 2: Saturs
Termini
Tīkla protokols
Tīkla servisi, to veidi
Datortīklu ģeogrāfiskais iedalījums
Datortīklu topoloģija
Datortīklu arhitektūra
ISP, tā izvēle
Maršrutētāji un tīkla plānošana

## Slide 3: Termini
Datortīkls – vismaz 2 savstarpēji savienotas iekārtas, kas ar digitālo protokolu palīdzību dalās ar saviem resursiem.
Datortīkla arhitektūra – loģisks un strukturēts tīkla izvietojums, kas sastāv no iekārtām, programmnodrošinājuma, komunikācijas protokoliem, datu pārraides infrastruktūras un savienojumiem starp komponentēm.
Datortīkla topoloģija – tīkla konfigurācija (izkārtojums) fiziskajā pasaulē.
Modems – komunicē ar interneta pakalpojuma sniedzēju un nodrošina piekļuvi internetam.
Maršrutētājs (rūteris) – sadala signālu telpā uz vairākām iekārtām vienā tīklā (izmanto vienu IP adresi).
Switch – sadala vienu tīklu (piemēram, internetu) uz vairākiem apakštīkliem (katram sava IP adrese).

## Slide 4: Tīkla protokols
Tīkla protokols ir datu apstrādes un formatēšanas likumu kopums.
Tā ir kopīga datorvaloda, kas ļauj datoriem sazināties savā starpā, neskatoties uz atšķirīgu programmatūru vai «dzelžiem».
Interneta protokols (IP):
  TCP – kontrolēta datu pārraide, kas nodrošina, ka nenotiek datu zudumi.
  UDP – nekontrolēta datu pārraide, kas pieļauj datu zudumus.
Interneta protokols
TCP
UDP
FTP
Telnet
SMTP

## Slide 5: Tīkla protokols
IP adrese ir tīklā pieslēgtas ierīces identifikators.
IP adreses iedala ārējā un iekšējās adresēs:
  ārējās adreses nepieciešamas, lai pieslēgtos internetam.
  iekšējās adreses nodrošina veiksmīgu iekšējā (lokālā) tīkla darbību.
Ārējo IP adresi var noteikt internetā:
https://whatismyipaddress.com/
Iekšējā tīkla IP adresi var noteikt caur komandrindu:
  Windows Command Prompt  ipconfig
  Meklējam rindiņu «IPv4 Address» un tā būs datora iekšējā tīkla adrese
MINI UZDEVUMS: Noteikt savu ārējo IP adresi un lokāciju.
IP adreses uzbūve
192.
168.
1.
34
Tīkla identifikators
Datora identifikators

## Slide 6: Tīkla servisi
Tīkla servisi nodrošina pareizu datu pārraidi starp dažādām ierīcēm, izmantojot vispārnoteiktus standartus.
Aplikāciju serviss – vidus līmenis (middleware), kas nodrošina biznesa loģiku starp lietotājiem un datubāzi.
Audio/video serviss – nodrošina audio/video failu pārraidi gan reāllaikā, gan pēc pieprasījuma (Video on Demand).
Čata serviss (IRC) – nodrošina teksta datu apmaiņu starp lietotājiem.
Faksa serviss – nodrošina faksu sūtīšanu un saņemšanu.
E-pasta serviss – nodrošina e-pastu sūtīšanu un saņemšanu.

## Slide 7: Tīkla servisi
FTP serviss – nodrošina failu sūtīšanu un saņemšanu.
Proksi (proxy) serviss – nodrošina interneta savienojuma koplietošanu, uzlabo ātrdarbību un drošību, veicot datu pieprasījumu filtrēšanu.
Telnet/SSH serviss – nodrošina pieeju komandrindai un servera administrēšanai.
Datubāzes serviss – nodrošina pieeju datubāzes vadības sistēmai un CRUD (Create, Read, Update, Delete) darbības datubāzē.
Drukas serviss – nodrošina drukas pakalpojumus tīklā.

## Slide 8: Datortīklu ģeogrāfikais iedalījums
Kurus no zemāk minētajiem tīkliem Jūs izmantojat ikdienā?
Nano – NFC, RFID
BAN – Body Area Network
PAN – Personal Area Network
LAN – Local Area Network
CAN – Campus Area Network
MAN – Metropolitan Area Network
RAN – Regional Area Network
WAN – Wide Area Network
Vai ir vēl lielāki tīkli?

## Slide 9: Datortīklu topoloģija
Aplis jeb gredzens – ziņojumi pārvietojas vienā virzienā.
Zvaigzne – dati tiek pārraidīti caur vienu centrālo mezglu.
Bus (maģistrāle) – dati tiek pārraidīti pa vienu centrālo datu līniju abos virzienos.
BUS
ZVAIGZNE
APLIS

## Slide 10: Realitāte – skolas tīkls

## Slide 11: Realitāte – mājas tīkls
Vai arī Jūsu mājās tīkls atbilst šādai shēmai?

## Slide 12: Peer-to-Peer (P2P) arhitektūra
Plusi:
  Nav nepieciešams izdalīts serveris
  Ja viens dators iziet no ierindas, pārējie turpina darboties
  Tīkla atbalsts iebūvēts visās modernajās operētājsistēmās
Mīnusi:
  Par drošību un datu kopijām jārūpējas katram datoram individuāli
  Jo vairāk datori pievienoti tīklam, jo lēnāka datu pārraide
  Drošības problēmām tendence pieaugt

## Slide 13: Klients-serveris arhitektūra
Plusi:
  Resursu un datu drošību kontrolē serveris
  Nav ierobežojumi datoru skaitam
  Serverim var pieslēgties no jebkuras vietas un no dažādām platformām
Mīnusi:
  Nepieciešamas dažādas papildus iekārtas, kas visu sadārdzina
  Ja serveris iziet no ierindas, apstājas viss tīkls
  Nepieciešams speciālists, kas uzrauga serveri

## Slide 14: ISP izvēle
Izvēloties interneta pakalpojumu sniedzēju jeb provaideri (ISP) jāņem vērā vairākas lietas:
  Optimālais piedāvātais interneta ātrums un minimālais piedāvātais interneta ātrums
  Tīkls, kurā darbojas pakalpojums
  Cenas/ātruma (vai ātruma/cenas) attiecība

## Slide 15: Datortīkla plānošana Maršrutētāja izvēle un izvietojums

## Slide 17
Interneta pieslēgums
Neliels dzīvoklis

## Slide 19: Datortīkla plānošana – labā pieeja
Izpēti nelielā biroja aprakstu un plānojumu, tajā esošo ierīču skaitu un darbavietu izvietojumu!
No dotā apraksta:
  identificējiet tīkla lietotājus;
  Identificējiet lietotāju vajadzības, kas saistītas ar tīklu;
  Izveidojiet iekārtu, kuras nepieciešams pieslēgt tīklam, sarakstu.
Izveidojiet shēmu, kurā redzama tīkla arhitektūra.
Nosakiet minimālo tīkla ātrumu, lai vienlaicīgi veiksmīgi varētu darboties visi lietotāji.

## Slide 21: Jautājumi?

## Slide 22: PALDIES!