Atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. RTU-2015/16)

Rīga, 2015.gada 4.martā

Par grozījumu veikšanu

Iepirkuma komisija informē, ka nolēma veikt šādus grozījumus nolikuma Nr. RTU - 2015/16 tehniskajā specifikācijā 4.daļā „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, spektrometrs” priekšmeta Nr.1 1.1.daļā „Infrasarkanais spektrometrs” un 1.1.1.daļā „Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis”:

## „Priekšmets Nr. 1 – IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem

Komplektā ietilpst:

| 1. | IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem (summējot apakšpozīcijas 1.1, 1.1.1 – 1.1.4 un 1.2 ) | komp | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Infrasarkanais spektrometrs * | gab. | 1 |
| 1.1.1. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | gab. | 1 |
| (..) | (..) | (..) | (..) |

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības (apstiprinātajā nolikumā uz 17.02.2015.) | Grozījumi tehniskajā specifikācijā, atbilstoši Iepirkuma komisijas 04.03.2015. protokollēmumam |
| --- | --- | --- |
| Infrasarkanais spektometrs | nanodaliņu suspensiju, plāno kārtiņu, materiālu virsmas IS spektroskopija |  |
| (..) | (..) |  |
| Parauga nodaļa: | 255-265 x 270-280 x 160-170 cm | 21-27 x 26 – 27 x 16-17 cm |
| Izmērs: | 665-675 x 430-440 x 280-290 cm | 40 – 70 x 40 – 70 x 20 – 40 cm |
| Masa | līdz 40 kg | līdz 60 kg |
| (..) | (..) |  |
| Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis | Tabulā Nr.2 pozīcijā 1.1 minēta spektrometra spektrālā diapazona paplašināšanas iespēja |  |
| Spektrāla diapazona paplašināšana līdz | 10 000 – 350 cm-1 (un plašāk) | 10 000 – 375 cm-1 (un plašāk) |
| (..) | (..) |  |

„