Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2015/39

Nolikuma 2.4.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (forma)

4.iepirkuma daļa “FPGA aparatūriskie izstrādes rīki 3” FPGA aparatūrisko izstrādes rīku kompleta daļa

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa “Integrālo shēmu izstrādes rīku komplekta, FPGA aparatūrisko izstrādes rīku piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”,  iepirkuma ID Nr. RTU-2015/39 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Komplekta saturs:

| 1. | Uz Analog Devices FPGA bazēts MIMO izstrādes modulis EVAL-AD-FMCOMMS5-EBZ vai ekvivalents | 2 gab. |
| --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Nepiecieciešamais skaits (1 (viens) komplekts, kas sastāv no zemāk norādītajiem gab.) | Tehniskais piedāvājums* |
|  | Rādītājs | Minimālā prasība |  |  |
| Uz Analog Devices FPGA bazēts MIMO izstrādes modulis EVAL-AD-FMCOMMS5-EBZ vai ekvivalents | Frekvenču diapazons | 70 MHz līdz 6 GHz | 2 gab. |  |
|  | Frekvenču josla | 200 KHz līdz 56 MHz |  |  |
|  | Sinhronizācijas iespējas | Iespēja radīt 4x4 sinhronizētu uz AD9361 bazētu MIMO platformu |  |  |
|  | Savietojamība ar FPGA izstrādes līdzekļiem | Vismaz ar Xilinx Zynq-7000 SoC ZC706 FPGA izstrādes moduli |  |  |
|  | Takts iespējas | no viena ārēja takts ģeneratora iespējams taktēt divas AD9361 |  |  |
|  | Interfeisi/konektori | Divi FMC konektori |  |  |
|  | RF mikroshēmu atbalsts | Vismaz: 2 AD9361 |  |  |
|  | Savietojamība ar izstrādes programmatūru | Programmatūra, kas ļauj sinhrozēt divas AD9361 |  |  |
|  | Garantija | Vismaz 30 dienas |  |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) interneta vietnes saiti uz ražotāja mājaslapu, kur iespējams pārliecināties par preces atbilstību. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese: Āzenes iela 16/20, Rīga |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________