29.05.2013., Rīgā

Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un atbilžu sniegšana par

ATKLĀTU KONKURSU

„Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta vajadzībām  Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”

ID Nr.RTU-2013/30

nolikumu un Tehnisko specifikāciju 1.daļā- Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas.

Rīgas Tehniskās universitātes iepirkumu komisija sniedz sekojošas atbildes:

1.jautājums -  Tehniski neīstenojama- kā iepriekš minējām- (vai ārkārtīgi grūti īstenojama, jo savā iekārtu tirdzniecības praksē neesam saskārušies ar nevienu šāda tipa iekārtu, kurai iekārtu ražotājs piedāvātu tik specifisku parametru) ir koriģētā prasība par iepirkuma priekšmetu:

## Priekšmets Nr. 4 – Vertikālā vienvārpstas urbjmašīna

Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums Nr. RTU-2013/30 (18.lpp)).

- Parametrs: Galda izmēri

| Galda izmēri katrā virzienā | 300 mm vai lielāks |
| --- | --- |

Uzrādot Tehniskos parametros jebkādu dimensiju „katrā virzienā”, kā tas formulēts Nolikumā- tā jāsaprot kā norādīta visos virzienos- tātad, pēc pieņemtajiem standartiem: garums x  platums x augstums. Ar garumu un platuma ievērošanu, lai piedāvātu konkrētu iekārtas modeli, jautājumi nerodas. Taču, lai piedāvātu šāda augstuma, kas šajā gadījumā ir galda biezuma dimensija, šis parametrs ir ļoti grūti tehniski izpildāms un nešķiet loģisks. Ja vien nav speciālu prasību, kādas varētu tomēr būt- piemēram, lai galda virsmu izmantotu par laktu kalšanas vai detaļu taisnošanas papildoperāciju veikšanai, kas no Konkursa nolikuma nav saprotams. Pēc Speciālpasūtījuma izgatavots šāds specifisks galds var izrādīties ļoti dārgs un var prasīt iekārtas statnes elementu pastiprinājumu utt. Lūdzam sniegt skaidrojumu.

Otra jautājuma daļa:

Nav arī viennozīmīgi tehniskā valodā definēts termins, lai nepārprotami saprastu- vai minētais „galds” ir uzskatāms par „detaļu bāzēšanas galdu”, jeb atbalsta galds (atbalsta platforma), kas kalpo par iekārtas statni, visas minētās urbjmašīnas konstrukcijas novietošanai uz grīdas vai citas darba virsmas.

Līdz ar to šis termins ir savstarpēji pretrunīgs un nav saprotams. Lūdzam sniegt papildus skaidrojumu un precizējumu un izmainīt terminoloģiju nolikumā.

Pasūtītāja atbilde: Konkursa 1.iepirkuma priekšmeta daļā „Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas” nolikuma 2.pielikuma tehniskajā specifikācijā priekšmetā Nr.4 „Vertikālā vienvārpstas urbjmašīna”, norādītais parametrs „Galda izmēri katrā virzienā: 300 mm vai lielāks” uz katru pusi ir domāts vienā plaknē, tātad detaļu bāzēšanas galda diametrs vai garums – 300 mm vai lielāks un platums – 300mm vai lielāks.

b) Parametrs: Urbja patrona

| Urbja patrona | 3≥16mm |
| --- | --- |

Norādītais matemātiskais simbols „≥” – ar nozīmi lielāks vai vienāds- ir pretrunīgi (pretēji matemātiskajai loģikai) lietots un nav saprotams. 3mm nav lielāks vai vienāds ar 16mm.

Nav saprotams arī: vai minētais parametrs attiecas uz iestiprināmo urbju kātu diametriem, garumiem, pašas patronas dimensijām.

Lūdzam veikt labojumus un norādīt nepārprotami, kāds parametrs pieprasīts un sniegt arī skaidrojumu. (Piemēram: Urbjmašīnas patronā iestiprināmo urbju minimālais diametrs ne lielāks par 3mm un maksimālais diametrs ne mazāks par 16mm vai tml.)

Pasūtītāja atbilde: Konkursa 1.iepirkuma priekšmeta daļā „Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas” nolikuma 2.pielikuma tehniskajā specifikācijā priekšmetā Nr.4 „Vertikālā vienvārpstas urbjmašīna”, Pasūtītājs precizē informāciju par urbju patronu - urbjmašīnas patronā iestiprināmo urbju kāta minimālais diametrs ir 3mm un maksimālais 16mm.

c) Parametrs: Papildaprīkojums

| Papildaprīkojums | 2 gab. urbju komplekti kokam |
| --- | --- |

No Nolikuma un RTU skaidrojošās atbildes vēstules (minēta sākumā) nav saprotama lietotā terminoloģija. 2 gab. Urbju komplekti kokam. No cik urbjiem jāsastāv 1 komplektam?

No RTU atbildē sniegtā teksta (citāts no RTU vēstules): „Pasūtītājs ar šādu prasību ir domājis divu urbju komplektus piedāvātai vertikālai vienvārpstas urbjmašīnai pēc pretendenta ieskatiem.”

Daudzskaitļa forma „komplektus” neļauj saprast, cik urbju jāiekļauj 1 komplektā.

Nolikums par šo punktu palicis nemainīgs- tas nav atspoguļots grozījumos.

Pasūtītāja atbilde: ievērojot, ka Konkursa 1.iepirkuma priekšmeta daļas „Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas” nolikuma 2.pielikuma tehniskajās specifikācijas priekšmeta Nr.4 „Vertikālā vienvārpstas urbjmašīna”, iespējamie ražotāji un/vai piegādātāji piedāvā papildus urbju komplektus, atkarībā no vārpstu skaita un darbmašīnas parametriem, kā arī vertikālai urbjmašīnai piegādātāji varētu piedāvāt dažādus urbju komplektus ar 10; 14; 19; 33; urbjiem, tad, lai nodrošinātu brīvu konkurenci, kā arī to, ka atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 17.panta noteikumiem, tehniskā specifikācija tika veidota, lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem pretendentiem un neradītu nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrā, kā arī ievērojot to, ka urbjmašīnu pārdošanas nozarē tiek pieņemts, ka minimālais urbju skaits komplektā, kas tiek piegādāti kopā ar urbjmašīnu ir 10 dažāda izmēra urbji, tad par iepirkumam atbilstošu Pasūtītājs uzskatīs piedāvājumu, kurā pretendents piedāvās urbju komplektu ar vismaz 10 dažāda izmēra urbjiem.

## 2.jautājums - Priekšmets Nr. 5 – Taisnošanas-biezumošanas garenfrēzmašīna

Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums Nr. RTU-2013/30 (19.lpp.)).

- Parametrs: Standarta komplektācija

| Standarta komplektācija | 4 nažu vārpsta ar ātri manāmiem-asināmiem nažiem. |
| --- | --- |

Pēc mūsu domām: Nolikuma tekstā ir pareizrakstības kļūda.

Iespējams, ka vārds „manāmiem” būtu jāaizstāj ar vārdu „maināmiem”. Lūdzam veikt korekciju, citādi termins nav saprotams.

Pasūtītāja atbilde: Konkursa 1.iepirkuma priekšmeta daļas „Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas” nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas priekšmetā Nr.5 „Taisnošanas-biezumošanas garenfrēzmašīna”, prasībā „Standarta komplektācija: 4 nažu vārpsta ar ātri manāmiem-asināmiem nažiem” lietotajā formulējumā ir radusies drukas kļūda, kurā vārds „manāmiem” tiek aizstāts ar vārdu „maināmiem”.

- Parametrs: Papildaprīkojums

| Papildaprīkojums | otrs nažu komplekts, galda balstam vismaz 4 atbalsta vadotnes, sānu vadotnes papildus galda stabilitātei vismaz 1 katrā pusē, papildsijas detaļas piespiešanai pirms un pēc vārpstas, vienlaicīga abu galdu pacelšanas mehānisms taisnošanas ēvelmašīnai. |
| --- | --- |

Nav saprotami izklāstītas konstruktīvās prasības un neskaidri lietoti termini:

- galda balstam vismaz 4 atbalsta vadotnes,

- sānu vadotnes papildus galda stabilitātei vismaz 1 katrā pusē,

Nav izprotams, kas domāts ar vārdu „galds”. Šada tipa kombinētām iekārtām izšķir 3 tipu detaļu bāzēšanas galdus vai to daļas: taisnošanas operācijas veikšanai tie ir- detaļu  ievirzes (primārais) un izvirzes (sekundārais) bāzēšanas galdi. Biezumapstrādes operācijai tas ir biezumapstrādes bāzēšanas galds.

Nav izprotama vadotņu atrašanās vieta un funkcijas. Lūdzam skaidrojumu.

Vai tiešām šāda- Nolikumā iekļauta konfigurācija jāuzskata par vienīgo iespējamo versiju iekārtas tehniskajam risinājumam, ja iekārtu ražotājs bāzēšanas galdu stabilitāti garantē? Tas ierobežo konkurenci, jo dažādi iekārtu ražotāji stabilitātes funkcijas nodrošināšanai var izmantot dažādus tehniskus risinājumus- ar tādu vai citādu vadotņu, balstu, kronšteinu, regulatoru u.c. tehnisku mezglu palīdzību.

- papildsijas detaļas piespiešanai pirms un pēc vārpstas, nav izprotams termins „papildsijas”.

Papildus nozīmē vairāk nekā standartkomplektācijā. Nav definēta standartkomplektācija.

Vārds „papildsija” nav saprotami lietots. Parasti šā tipa iekārtām norāda piespiedējveltņu skaitu pirms un pēc darba vārpstas (griezējvārpstas jeb griezējinstrumenta), kuri nodrošina apstrādājamo detaļu stabilitāti.

Pasūtītāja atbilde: Konkursa 1.iepirkuma priekšmeta daļas „Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas” nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas priekšmetā Nr.5 „Taisnošanas-biezumošanas garenfrēzmašīna”, papildaprīkojuma prasībā, Pasūtītājs ar vārdu „galds” ir domājis apakšējo bāzēšanas galdu biezumapstrādes operācijai un galda balstam ir vismaz 4 atbalsta vadotnes, sānu vadotnes papildus galda stabilitātei vismaz 1 katrā pusē, „papildsijas detaļas piespiešanai pirms un pēc vārpstas” attiecas uz šo operāciju. Vadotnes atrodas bāzēšanas galdam katrā pusē pa vidu, kas līdz minimumam samazina galda sānkustību pie liela izmēra sagatavju apstrādes.

Papildsijas ir ar atsperēm amortizējošs metāla stienis, kas papildus nodrošina apstrādājamās sagataves stabilitāti. Nevaram pilnībā piekrist, ka ražotājs nodrošina bāzēšanas galdu stabilitāti darba laikā. Ražotājs to gan garantē, taču ne vienmēr nodrošina, tāpēc izvēlējāmies vienu no drošākajiem šīs stabilitātes nodrošinājumiem.

## 3.jautājums - Priekšmets Nr. 6 – Daudzvārpstu urbjmašīna

Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums Nr. RTU-2013/30 (20.lpp.)).

Parametrs: Papildaprīkojums

| Papildaprīkojums | kombinētais urbšanas mezgls mēbeļu eņģēm; urbju komplekts urbumu veikšanai. |
| --- | --- |

- kombinētais urbšanas mezgls mēbeļu eņģēm;

Nav skaidrs, kas ar šo specifisko mezglu ir domāts.

Lūdzam sniegt papildskaidrojumu. Mēbeļu eņģu veids katram furnitūras ražotājam var būt atšķirīgs. Līdz ar to būtu nepieciešams specificēt urbumu diametrus, starpasu attālumus, izvietojumu, konfigurāciju utt.

- urbju komplekts urbumu veikšanai.

Nav definēts, no cik urbjiem sastāv komplekts.

Nav norādīts kādu diametru, kādu rotācijas virzienu, caurejoši vai necaurejoši urbji jāiekļauj komplektā.

Nav norādīts arī urbju materiāls: ātrgriezējtērauds vai ar cietkausējuma griezošo daļu, viss no cietmetāla utt.? Cits variants?

Pasūtītāja atbilde: Konkursa 1.iepirkuma priekšmeta daļas „Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas” nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas priekšmetā Nr.6 „Daudzvārpstu urbjmašīna”:

- Lai nodrošinātu brīvu piegādātāju konkurenci, kā arī to, ka atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 17.panta noteikumiem, tehniskā specifikācija tika veidota, lai nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrā,  tad pretendents var piedāvāt urbšanas mezglu mēbeļu eņģēm ar dažādiem izmēriem;

- Ievērojot to, ka iespējamie ražotāji un/vai piegādātāji piedāvā papildus urbju komplektus atkarībā no vārpstu skaita un darbmašīnas parametriem, kā arī vertikālai urbjmašīnai piegādātāji varētu piedāvāt dažādus urbju komplektus urbjiem, tad lai nodrošinātu brīvu konkurenci, kā arī to, ka atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 17.panta noteikumiem, tehniskā specifikācija tika veidota, lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem pretendentiem un neradītu nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrā, kā arī ievērojot to, ka urbjmašīnu pārdošanas nozarē tiek pieņemts, ka minimālais urbju skaits komplektā, kas tiek piegādāti kopā ar urbjmašīnu ir dažāda izmēra un veida urbji, tad par iepirkumam atbilstošu Pasūtītājs uzskatīs piedāvājumu, kurā pretendents piedāvās urbju komplektu, kas atbildīs ražotāja komplektācijai.

## 4.jautājums - Priekšmets Nr. 18 – Mobili-stacionārs daudzfunkcionāla kokapstrādes darbmašīna

Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums Nr. RTU-2013/30 (25.lpp.)).

- Jautājums par pielietoto terminoloģiju, ar kādu līdz šim neesam saskārušies: „Mobili-stacionārs daudzfunkcionāla kokapstrādes darbmašīna”. Lūdzam skaidrojumu, kas jāsaprot ar šo terminu? Kā izpaužas šo abu funkciju sintēze? Kādos gadījumos iekārtu uzskatīt par mobilu un kādos par stacionāru?

Pasūtītāja atbilde: ar Konkursa 1.iepirkuma priekšmeta daļas „Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas” nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas priekšmetu Nr.18 „Mobili-stacionārs daudzfunkcionāla kokapstrādes darbmašīna” ir domāts viegli parvietojams, ar iespēju stabili to fiksēt atsevišķu funkciju veikšanai.

- Parametrs: Funkcijas

| Funkcijas | zāģēšana, frēzēšana, urbšana, vēlams taisnošana un biezumošana |
| --- | --- |

Nav saprotams termins „vēlams”.

Jāpiedāvā šī funkcija vai nē?

Kā tiks vērtēti Pretendentu pieteikumi, ja pieņemam, ka, piedāvājot iekārtu ar šo „Vēlamo” funkciju, tā- visticamāk – būs dārgāka par līdzīgu piedāvājumu, bet bez tās?

Pasūtītāja atbilde: Konkursa 1.iepirkuma priekšmeta daļas „Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas” nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas priekšmetā Nr.18 „Mobili-stacionārs daudzfunkcionāla kokapstrādes darbmašīna” minimālais veicamo funkciju skaits ir 3 (zāģēšana, frēzēšana un urbšana). Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu, kurā iekārtai ir papildus funkcijas - taisnošana un biezumošana.

Iepirkumu komisija