Pielikums Nr.2.1.

Nolikumam ID Nr. RTU-2017/72

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais, Finanšu piedāvājums)

Atklātam konkursam “Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”, ID Nr.: RTU - 2017/72

Iepirkuma daļā Nr.1 “Optiskās komponentes”

| Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienības | Apjoms | Tehniskais piedāvājums (Pretendenta piedāvātās preces nosaukums, apraksts, kataloga lpp.nr., ja nepieciešams. Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai) | Cena (bez PVN) EUR par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1. | Gaismas diode | • Pīķa viļņa garums 405nm, • viļņa spektra platums ne lielāks par 10nm, • starošanas leņķis ne mazāks par 100°, • strāva ne mazāka par 700mA, • spriegums ne lielāks par 3.6V, • korpuss ne lielāks par 8mm. Piemēram Everlight EAUVA35352IJ8 vai ekvivalents | gab. | 6 |  |  |
| 2. | Gaismas diode | • Pīķa viļņa garums 530nm, • viļņa spektra platums ne lielāks par 10nm, • starošanas leņķis ne mazāks par 100°, • strāva ne mazāka par 350mA, • spriegums ne lielāks par 4.0V, • korpuss ne lielāks par 5mm. Piemēram Cree XBDGRN-00-0000-000000B01 vai ekvivalents | gab. | 6 |  |  |
| 3. | Gaismas diode | • Pīķa viļņa garums 650nm, • viļņa spektra platums ne lielāks par 20nm, • starošanas leņķis ne mazāks par 80°, • strāva ne mazāka par 350mA, • spriegums ne lielāks par 4.0V, • korpuss ne lielāks par 5mm. Piemēram OSRAM GH CS8PM1.24-4T2U-1 vai ekvivalents | gab. | 6 |  |  |
| 4. | Gaismas diode | • Pīķa viļņa garums 950nm, • viļņa spektra platums ne lielāks par 40nm, • starošanas leņķis ne mazāks par 90°, • strāva ne mazāka par 350mA, • spriegums ne lielāks par 4.0V, • korpuss ne lielāks par 5mm. Piemēram OSRAM SFH 4725S vai ekvivalents | gab. | 6 |  |  |
| 5. | Krāsu kamera | • Krāsu kameras spiesta plate, paredzēta iebuvēšanai, ar vismaz 4 stiprinājuma punktiem, • Interfeiss: USB 2.0 vai USB3.0, • Datu kvantēšanas kvalitāte: ne mazāka par 12 bitiem, • Pikseļa izmērs: ne mazāks par 2 µm, • Pikseļu skaits: ne mazāks par 1 milj., • Kadru skaits sekundē: ne mazāks par 10, • Lēcas stiprinājums: S-mount, • Iespēja startēt kameras attēla uzņemšanu ar ārējo diskrēto ieeju (5V vai 3.3V), • Kamerai jābūt gatavai bibliotēkai, savietojamai ar “Raspbian” operētājsistēmu un “gcc” kompilatoru, ar iespēju veikt kameras parametru maiņu (vismaz ekspozīcija) un bilžu saņemšanu kādā no standartiem formātiem (png, tiff, jpg). Piemēram IDS uEye, UI-1242LE vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Lēca | • Lēcas stiprinājuma tips: C-mount, • Piemērota sensora izmēram ne mazākam par 2/3”, • Fokālais attālums: 35mm, • Izšķirtspēja: ne mazāka par 3Mpix, • Apertūra: F2.0 vai labākā, • Minimāls fokusēšanas attālums: 250 mm vai mazāks, • Filtra izmērs: M25.5x0.5mm Piemēram SPACE JHF35M vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Optiskais filtrs | Filtrs, kas apgriež īso viļņu spektru līdz 500nm, Filtra diametrs 25mm Piemēram 500LP RAPIDEDGE vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |
| 8. | Optiskais baltās krasas etalons | Izmērs: ne mazāks par 20x20 cm, Piemēram: X-Rite ColorChecker White Balance Card vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |
| 9. | Optiskais krasu etalons | Ne mazāk par 24 krasu etalonu, ar kolomoterisko specifikāciju katrām etalonam, Izmērs ne mazāks par 20x20cm. Piemēram X-RITE COLORCHECKER vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |
| 10. | Optiskais polarizācijas filtrs | Polarizācijas plēve Izmērs: ne mazāks par 20x15cm Piemēram Polarium vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |
| 11. | Optiskais polarizācijas filtrs | Polarizācijas plēve Izmērs: 25mm diametrā Ir efektīvs diapazonā 400 – 1200nm Piemēram Wire Grid Polarizing Film vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |
| 12. | Optiskais polarizācijas filtrs | Polarizācijas plēve Izmērs: 75mm diametrā Ir efektīvs diapazonā 400 – 1200nm Piemēram Wire Grid Polarizing Film vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |
| Kopā par visu apjomu EUR bez PVN |  |
| PVN |  |
| Kopā par visu apjomu EUR ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei – par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:

    - preču piegādes izmaksas;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);

    - visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.

    - citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________