Pielikums Nr.2.2.

Nolikumam ID Nr. RTU-2017/72

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais, Finanšu piedāvājums)

Atklātam konkursam “Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”, ID Nr.: RTU - 2017/72

Iepirkuma daļā Nr.2 “Elektronikas komponentes”

| Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienības | Apjoms | Tehniskais piedāvājums (Pretendenta piedāvātās preces nosaukums, apraksts, kataloga lpp.nr., ja nepieciešams. Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai) | Cena (bez PVN) EUR par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1. | Gallija nitrīda (GaN) MOSFET tranzistors 1 | 1.1.Spriegums | Ne mazāk kā U=100 V | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 1.2.Maksimālā strāva | Vismaz I=90 A |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Pretestība Rds(on) | Ne vairāk kā Rds(on)=18 mOhm |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.Aizvara lādiņš (total gate charge) | Ne vairāk kā QG=12 nC |  |  |  |  |
| 2. | Gallija nitrīda (GaN) MOSFET tranzistors 2 | 2.1.Spriegums | Ne mazāk kā U=650 V | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 2.2.Maksimālā strāva | Vismaz I=30 A |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.Pretestība Rds(on) | Ne vairāk kā Rds(on)=55 mOhm |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.Aizvara lādiņš (total gate charge) | Ne vairāk kā QG=7 nC |  |  |  |  |
| 3. | Pustilta draivers (2 draiveri vienā korpusā) GaN tranzistoriem 1 | 3.1.Barošanas spriegums | U=4.5 – 5.5 V | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 3.2.Izejas strāva | Vismaz I=5 A |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.Kanālu skaits | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Draivers 2 | 4.1.Barošanas spriegums | U=6.5-30 V | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 4.2.Laika kavējums | Ne vairāk 60 ns |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.Kanālu skaits | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4.Barošanas spriegums | U=6.5-30 V |  |  |  |  |
| 5. | Polipropilēna kondensators 1 | 5.1.Kapacitāte | 2.2 µF | gab. | 25 |  |  |
|  |  | 5.2.Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.Spriegums | 630 VDC un 400VAC |  |  |  |  |
|  |  | 5.4.Augstums | Līdz 39.5 mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.5.Platums | Līdz 20 mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.Garums | Līdz 41.5 mm |  |  |  |  |
| 6. | Polipropilēna kondensators 2 | 6.1.Kapacitāte | 60 µF | gab. | 20 |  |  |
|  |  | 6.2.Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.Spriegums | 800 V |  |  |  |  |
|  |  | 6.4.Augstums | Līdz 50 mm |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.Platums | Līdz 35 mm |  |  |  |  |
|  |  | 6.6.Garums | Līdz 57.5 mm |  |  |  |  |
|  |  | 6.7.Temperatūras diapazons | -40...+105 °C |  |  |  |  |
|  |  | 6.8.Kapacitāte | 60 µF |  |  |  |  |
|  |  | 6.9.Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |  |
| 7. | Diode 1 | 7.1.Spriegums | U=1200 V | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 7.2.Strāva | Vismaz I=60 A |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.Aizvēršanas laiks | T=480ns ±10 % |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.Sprieguma kritums | U=1.4 V ±10 % |  |  |  |  |
|  |  | 7.5.Korpuss | TO-247 |  |  |  |  |
| 8. | Diode 2 (Silīcija karbīda Šotki (Schottky) diode) | 8.1.Spriegums | U=1200 V | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 8.2.Strāva | Vismaz I=8.5 A |  |  |  |  |
|  |  | 8.3.Sprieguma kritums | Ne vairāk kā U=1.8 V pie t=25°C |  |  |  |  |
|  |  | 8.4.Korpuss | TO-220 |  |  |  |  |
| 9. | Diode 3 (Silīcija karbīda Šotki (Schottky) diode) | 9.1.Spriegums | U=1200 V | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 9.2.Strāva | Vismaz I=11 A pie t=135 °C |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.Sprieguma kritums | Ne vairāk kā U=1.8 V pie t=25 °C |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.Korpuss | TO-220 |  |  |  |  |
| 10. | Silīcija karbīda MOSFET tranzistors | 10.1.Spriegums | UDS=1200 V | gab. | 30 |  |  |
|  |  | 10.2.Strāva | ID=31.6 A pie t=25°C |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.Pretestība | RDS(on)=80 mΩ |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Korpuss | TO-247 |  |  |  |  |
| 11. | Induktors 1 | 11.1.Maksimālā pretestība | Ne vairāk kā 0.0062 Ω | gab. | 20 |  |  |
|  |  | 11.2.Induktivitāte | 40 µH |  |  |  |  |
|  |  | 11.3.Efektīvā strāva | Vismaz 26A |  |  |  |  |
|  |  | 11.4.Piesātinājuma strāva | Vismaz 20 A |  |  |  |  |
| 12. | Induktors 2 | 12.1.Maksimālā pretestība | Ne vairāk kā 0.00385 Ω | gab. | 20 |  |  |
|  |  | 12.2.Induktivitāte | 22 µH |  |  |  |  |
|  |  | 12.3.Efektīvā strāva | Vismaz 34 A |  |  |  |  |
|  |  | 12.4.Piesātinājuma strāva | Vismaz 26 A |  |  |  |  |
| 13. | Emaljēts vīts vara vads 1. (No angļu val. Litz wire) | 13.1.Vada tips | Emaljēts vara vadu vijums | gab. | 5 |  |  |
|  |  | 13.2.Šķērsgriezums | 0.94 mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 13.3.Garums | Vismaz 24 m. |  |  |  |  |
|  |  | 13.4.Maksimālā strāva | Vismaz 3.3 A |  |  |  |  |
|  |  | 13.5.Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +130°C |  |  |  |  |
| 14. | Emaljēts vīts vara vads 2. (No angļu val. Litz wire) | 14.1.Vada tips | Emaljēts vara vadu vijums | gab. | 5 |  |  |
|  |  | 14.2.Šķērsgriezums | 0.24 mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 14.3.Garums | Vismaz 96 m. |  |  |  |  |
|  |  | 14.4.Maksimālā strāva | Vismaz 0.84 A |  |  |  |  |
|  |  | 14.5.Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +130°C |  |  |  |  |
| 15. | Emaljēts vīts vara vads 3. (No angļu val. Litz wire) | 15.1.Vada tips | Emaljēts vara vadu vijums | gab. | 5 |  |  |
|  |  | 15.2.Šķērsgriezums | 0.47 mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 15.3.Garums | Vismaz 48 m |  |  |  |  |
|  |  | 15.4.Maksimālā strāva | Vismaz 1.8 A |  |  |  |  |
|  |  | 15.5.Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +130°C |  |  |  |  |
| 16. | Pārveidotājs 1 | 16.1.Jauda | Vismaz 2W | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 16.2.Ieejas spriegums | 12 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 16.3.Izejas spriegums | 5 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 16.4.Izejas strāva | Vismaz 133 mA |  |  |  |  |
|  |  | 16.5.Izolācijas spriegums | Vismaz 1000 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 16.6.Lietderības koeficients | Ne mazāk kā 70% |  |  |  |  |
| 17. | Pārveidotājs 2 | 17.1.Jauda | Vismaz 10 W | gab. | 10 |  |  |
|  |  | 17.2.Ieejas spriegums | 9...18 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 17.3.Izejas spriegums 1 | 24 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 17.4.Izejas strāva | 42…420 mA |  |  |  |  |
|  |  | 17.5.Izolācijas spriegums | Vismaz 1000 VDC |  |  |  |  |
| 18. | Pārveidotājs 3 | 18.1.Jauda | Vismaz 1W | gab. | 40 |  |  |
|  |  | 18.2.Ieejas spriegums | 18...36 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 18.3.Izejas spriegums | 5 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 18.4.Izejas strāva | Vismaz 0.2 A |  |  |  |  |
| 19. | Pārveidotājs 4 | 19.1.Jauda | Vismaz 1W | gab. | 70 |  |  |
|  |  | 19.2.Ieejas spriegums | 12 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 19.3.Izejas spriegums | 15 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 19.4.Izejas strāva | Vismaz 66 mA |  |  |  |  |
|  |  | 19.5.Izolācijas spriegums | Vismaz 1000 VDC |  |  |  |  |
|  |  | 19.6.Lietderības koeficients | Ne mazāk kā 80% |  |  |  |  |
| 20. | Siltumvadošā izolācijas pasta | 20.1.Siltuma vadītspēja | vismaz 0.8W/mK | gab. | 4 |  |  |
|  |  | 20.2.Dielektriskais stiprums | 10 kV/mm |  |  |  |  |
|  |  | 20.3.Konsistence | Pasta |  |  |  |  |
|  |  | 20.4.Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -40°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +200°C |  |  |  |  |
|  |  | 20.5.Tilpums | Ne mazāk kā 90 ml |  |  |  |  |
| 21. | Siltumvadošā izolācijas plēve | 20.1.Siltuma pretestība | Līdz 3.7 K/W | gab. | 30 |  |  |
|  |  | 20.2.Siltuma vadītspēja | vismaz 0.37 W/mK |  |  |  |  |
|  |  | 20.3.Materiāla biezums | Ne vairāk kā 0.127 mm |  |  |  |  |
|  |  | 20.4.Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -30°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +125°C |  |  |  |  |
|  |  | 20.5.Dielektriskais stiprums | 5000 VAC |  |  |  |  |
|  |  | 20.6.Izmēri | Vismaz 50x50mm |  |  |  |  |
| 22. | Drošības kontaktligzda 1 | 21.1.Diametrs/Izmērs | 4 mm | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 21.2.Krāsa | Sarkana |  |  |  |  |
|  |  | 21.3.Nominālais spriegums | 1000 V |  |  |  |  |
|  |  | 21.4.Strāva | Līdz 24 A |  |  |  |  |
|  |  | 21.5.Kontaktu materiāls | Apzeltīts misiņš |  |  |  |  |
|  |  | 21.6.Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -10°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +70°C |  |  |  |  |
| 23. | Drošības kontaktligzda 2 | 23.1.Diametrs/Izmērs | 4 mm | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 23.2.Krāsa | Melna |  |  |  |  |
|  |  | 23.3.Nominālais spriegums | 1000 V |  |  |  |  |
|  |  | 23.4.Strāva | Līdz 24 A |  |  |  |  |
|  |  | 23.5.Kontaktu materiāls | Apzeltīts misiņš |  |  |  |  |
|  |  | 23.6.Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -10°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +70°C |  |  |  |  |
| 24. | Signālu kontaktligzda (sievišķā) | 24.1.Solis starp kontaktiem | 2.54 mm | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 24.2.Savienojumu izvietojums | 2 rindas |  |  |  |  |
|  |  | 24.3.Kontaktu skaits | 2x5 |  |  |  |  |
|  |  | 24.4.Nominālais spriegums | 100 VAC/DC |  |  |  |  |
|  |  | 24.5.Strāva | vismaz 2 A |  |  |  |  |
| 25. | Signālu kontaktligzda 1 (vīrišķā) | 25.1.Solis starp kontaktiem | 2.54 mm | gab. | 75 |  |  |
|  |  | 25.2.Savienojumu izvietojums | 2 rindas |  |  |  |  |
|  |  | 25.3.Kontaktu skaits | 2x5 |  |  |  |  |
|  |  | 25.4.Strāva | vismaz 2 A |  |  |  |  |
| 26. | Signālu kontaktligzda 2 (vīrišķā) | 26.1.Solis starp kontaktiem | 2.54 mm | gab. | 50 |  |  |
|  |  | 26.2.Savienojumu izvietojums | 2 rindas |  |  |  |  |
|  |  | 26.3.Kontaktu skaits | 2x10 |  |  |  |  |
|  |  | 26.4.Strāva | vismaz 1 A |  |  |  |  |
| 27. | Virsmas montāžas strāvas sensors 1 | 27.1.Strāva | Vismaz 50 A | gab. | 40 |  |  |
|  |  | 27.2.Barošanas spriegums | 3.1 – 3.5 V |  |  |  |  |
|  |  | 27.3.Reaģēšanas laiks | 57 µs... 6.2 ms |  |  |  |  |
| 28. | Virsmas montāžas strāvas sensors 2 | 28.1.Strāva | Vismaz 25 A | gab. | 30 |  |  |
|  |  | 28.2.Barošanas spriegums | 3.1 – 3.5 V |  |  |  |  |
|  |  | 28.3.Reaģēšanas laiks | 57 µs... 6.2 ms |  |  |  |  |
|  |  | 28.4.Augstums | Ne vairāk kā 1mm |  |  |  |  |
| 29. | Mikroprocesors | 29.1.Datu kopnes platums | 8 biti | gab. | 5 |  |  |
|  |  | 29.2.Datu RAM izmērs | 32 KB, 64 KB, 128 KB |  |  |  |  |
|  |  | 29.3.Izvadu korpuss | MQFP-80 |  |  |  |  |
|  |  | 29.4.Spriegums | 4.5-5.5 V |  |  |  |  |
|  |  | 29.5.Interfeisa tips | UART |  |  |  |  |
|  |  | 29.6.Ieeju/izeju skaits | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 29.7.Darba strāva pie 16 MHz | 36 mA |  |  |  |  |
|  |  | 29.8.Izejas barošanas strāva | 75 mA |  |  |  |  |
|  |  | 29.9.Oscilatora frekvence | Min 1MHz max 16 MHz |  |  |  |  |
| 30. | 5 V precizitātes reference | 30.1.Ieejas spriegums | 40 V | gab. | 10 |  |  |
|  |  | 30.2.Ieejas/izejas sprieguma diferenciālis | 35 V |  |  |  |  |
|  |  | 30.3.Izejas īsslēguma laiks | Uin=35V…līdz.10 sek Uin ≤ 20.....nenoteikts |  |  |  |  |
|  |  | 30.4.Barošanas strāva | 1.2-1.5 mA |  |  |  |  |
|  |  | 30.5.Darba temperatūras diapazons | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -55°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +125°C |  |  |  |  |
| 31. | IGBT tranzistors ar virknē slēgtu diodi (Boost chopper). Ar iebūvētu temperatūras sensoru | 31.1.Spriegums | UCES ne mazāk kā 1200 V | gab. | 4 |  |  |
|  |  | 31.2.Kolektora strāva | Ic ne mazāk kā 75 A pie t=80°C |  |  |  |  |
|  |  | 31.3.IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 125°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 285 ns Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 50 ns Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon ne vairāk kā 7 mJ Izslēgšanās enerģijas zudumi Eoff ne vairāk kā 8.1 mJ |  |  |  |  |
|  |  | 31.4.Virknē slēgtās diodes raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 125°C | Spriegums ne mazāk kā 1200V Strāva 100A (pie 80 °C ) Negatīvā strāva 500 µA Sprieguma kritums (pie 100A) 1.6 V Aizvēršanās laiks (pie 100A un 600V) ne vairāk kā 280 ns Aizvēršanās enerģija (pie 100A un 600V) ne vairāk kā 9 mJ Aizvēršanās lādiņš (pie 100A un 600V) ne vairāk kā 18 µC |  |  |  |  |
|  |  | 31.5.Sensors | Iebūvēts temperatūras sensors |  |  |  |  |
| 32. | 3-fāzu IGBT tranzistoru modulis | 32.1.Spriegums | UCE ne mazāk kā 600 V | gab. | 5 |  |  |
|  |  | 32.2.Kolektora strāva | Ic ne mazāk kā 11 A |  |  |  |  |
|  |  | 32.3.Sprieguma kritums | Ne vairāk kā 2.1 V |  |  |  |  |
|  |  | 32.4.IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 54 ns Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 24 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 161 ns Izslēgšanās laiks Tf ne vairāk kā 244 ns Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Ets=0.60 mJ |  |  |  |  |
| 33. | 3-fāzu IGBT tranzistoru modulis | 33.1.Spriegums | UCE ne mazāk kā 600 V | gab. | 6 |  |  |
|  |  | 33.2.Kolektora strāva | Ic ne mazāk kā 7 A |  |  |  |  |
|  |  | 33.3.Spriegum kritums | ne vairāk kā 2.2 V |  |  |  |  |
|  |  | 33.4.IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 42 ns Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 22 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 120 ns Izslēgšanās laiksTf ne vairāk kā 250 ns Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Ets ne vairāk kā 0.35 mJ |  |  |  |  |
| 34. | 3-fāzu IGBT tranzistoru modulis | 34.1.Spriegums | UCE ne mazāk kā 600 V | gab. | 5 |  |  |
|  |  | 34.2.Kolektora strāva | Ic=13 A |  |  |  |  |
|  |  | 34.3.Spriegum kritums | ne vairāk kā 2.2 V |  |  |  |  |
|  |  | 34.4.IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 41 ns Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 16 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 110 ns Izslēgšanās laiksTf ne vairāk kā 230 ns Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Ets ne vairāk kā 0.52 mJ |  |  |  |  |
| 35. | Akselerometrs un inklinometrs | 35.1.Spriegums | 2.7 – 5.25 V | gab. | 15 |  |  |
|  |  | 35.2.Strāvas patēriņš | Ne vairāk kā 1 mA |  |  |  |  |
|  |  | 35.3.Jutības asis | XYZ |  |  |  |  |
|  |  | 35.4.Mehāniskā šoka izturība | 5000g |  |  |  |  |
|  |  | 35.5.Augstums | ne vairāk kā 5 mm |  |  |  |  |
|  |  | 35.6.Platums | ne vairāk kā 5 mm |  |  |  |  |
|  |  | 35.7.Garums | ne vairāk kā 1.2 mm |  |  |  |  |
| 36. | Optiski izolēts sprieguma sensors | 36.1.Barošanas spriegums | 3-5.5 V | gab. | 30 |  |  |
|  |  | 36.2.Frekvenču joslas platums | Vismaz 100 KHz |  |  |  |  |
|  |  | 36.3.Barošanas strāva | Līdz 15 mA |  |  |  |  |
|  |  | 36.4.Korpusa tips | SSO-8 |  |  |  |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei – par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:

    - preču piegādes izmaksas;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);

    - visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.

    - citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________