Pielikums Nr.2.2.

Nolikumam ID Nr. RTU-2018/102

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Atklātam konkursam “Mērinstrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām”, ID Nr.: RTU - 2018/102

Iepirkuma 2.daļā “Duļķainības online mērītājs”

Vispārīgās prasības

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām.

- Visi piedāvātās iekārtas tehniskie parametri jāapstiprina ar ražotāja iespiestu tehnisko dokumentāciju (brošūras, specifikāciju lapas vai lietošanas instrukcija) latviešu vai angļu valodā.

- Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu latviešu vai angļu valodā.

- Piegādātājs nodrošina, darbinieku apmācību darbam ar iekārtu, uz vietas pie pasūtītāja.

- Preces garantijas laiks – vismaz 24 mēneši.

- Piegādātājs nodrošina preces apkopi, garantijas laikā bez papildus samaksas.

| Nr. | Tehniskie parametri | Prasības | Tehniskais piedāvājums Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. Jānorāda: - piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis, numurs (ja pieejams, tehnisko un darbības parametru aprakstus, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni. Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā); - preču garantijas termiņš. |
| --- | --- | --- | --- |
| Duļķainības online mērītājs |
| 1. | Mērītājs |  |
| 1.1. | Izmēri: | Augstums: 249 – 300 mm |  |
|  |  | Platums: 268 – 300 mm |  |
|  |  | Dziļums: 190 – 300 mm |  |
| 1.2. | Darbības princips | 850 nm (ISO) |  |
| 1.3. | Mērīšanas diapazons | 0-1000 NTU |  |
| 1.4. | Jūtība | ± 10 % NTU |  |
| 1.5. | Mērīšanas kamera | Automātiska kameras tīrīšana |  |
| 1.6. | Ūdens plūsmas ātrums caur mērītāja mērīšanas kameru | 200-500 mL/min |  |
| 1.7. | Mērījumu online veiktspēja (atsauces laiks) | Ne retāk kā 60 sek |  |
| 1.8. | Stiprināšana | Jābūt stiprināšanas iespējai pie sienas |  |
| 2. | Kontrolieris |  |
| 2.1. | Izmēri: | Augstums: 144 – 300 mm |  |
|  |  | Platums: 144 – 300 mm |  |
|  |  | Dziļums: 181 – 300 mm |  |
| 2.2. | Displejs | LCD |  |
| 2.3. | Strāva | EU atbilstošs barošanas vads |  |
| 2.4. | Komunikācija | 0/4 -20 mA |  |
| 2.5. | Programmnodrošinājums | RS232 Modbus, RS485 Modbus, Profibuss |  |
| 2.6. | Stiprināšana | Jābūt stiprināšanas iespējai pie sienas |  |
| 3. | Kopīgās prasības |  |
| 3.1. | Iekārta nodrošina datu pārneses un apstrādes iespēju portatīvajā datorā | kabelis USB-PC, vismaz 1.5 m, kā arī savienojumi mērītāja pievienošanai |  |

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.__________________________