Pielikums Nr.2 nolikumam

ID Nr.: RTU-2017/66

Tehniskā specifikācija (pretendenta Tehniskā piedāvājuma forma)

- Šī tehniskā specifikācija (turpmāk - TS) nosaka vispārējās un detalizētās prasības Grāmatu aizsardzības, bibliotēkas procesu automatizēšanas un pašapkalpošanās sistēmas (turpmāk - Esošā sistēma) paplašināšanai, kura jau  darbojas Rīgas Tehniskās universitātes Centrālās bibliotēkas 2 vietās,  Mācību literatūras abonementā un  Ķīmijas filiālē, lai izveidotu vienotu grāmatu aizsardzības sistēmu, kas pārklātu visu bibliotēkas kompleksu.

- TS definē Esošās sistēmas modernizēšanas (turpmāk - ESM)  un paplašināšanas konfigurāciju, kā arī vajadzīgās iekārtas un veicamos darbus.

1.Minimālās vispārīgās prasības

1. tabula

|  | Prasības | Pretendenta piedāvājums (pretendenta apliecinājums par attiecīgās prasības izpildi, lai pasūtītājs varētu pārliecināties, ka pretendents nodrošinās prasības izpildi, piemēram: “nodrošināsim” ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nepieciešamām ESM iekārtām ir jābūt saderīgām un integrētām ar Esošo sistēmu un kopā tai jādarbojas kā vienotai un veselai sistēmai atbilstoši TS prasībām. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz tehniskais apraksts, kā piedāvātie ESM resursi (aparatūra un programmatūra) tiks savietoti un integrēti Esošā sistēmā, nodrošinot paplašinātās sistēmas nepārtrauktu darbību. |  |
| 2. | Esošā sistēma, kas ir integrēta bibliotēkas informācijas sistēmā ALEPH500 un darbojās 4 augstāk minētās bibliotēkas vietās kā vienota vesela sistēma, satur : RFID drošības sistēmas 3M 9101 un EM 500 drošības sistēmas, kuras ir integrētas durvju bloķēšanas sistēmā ar attālinātu monitoringu un kontroli. RFID terminālus 3M 895 personāla darba stacijām. RFID konvertoru 3M 813 ar HV RFID printeri. RFID pašapkalpošanās grāmatu saņemšanas – nodošanas automātus 3M 8420 un hibrīdo (RFID +EM) grāmatu saņemšanas–nodošanas pašapkalpošanās automātu 3M V4. RFID inteliģento grāmatu nodošanas pašapkalpošanās automātu ar 3 šķirošanas virzieniem grāmatu nodošanai ārpus bibliotēkas telpām. RFID digitālo asistentu 3M 803. Sistēmas uzraudzības, diagnostikas un kontroles programmatūru - 3M Komandcentrs, Integrētu videonovērošanas sistēmu ar Geutebrueck video ierakstītāju ierīci un Sanyo videokamerām un programmatūru incidentu reģistrācijai un ierakstīšanai, 3M RFID tagus. |  |
|  | Piedāvātām ESM sastāvdaļām ir jābūt savstarpēji integrējamām, lai nodrošinātu to savietojamību un iespēju nākotnē pāriet uz jaunām programmaparatūras un programmatūras versijām. |  |
| 4. | Piedāvātām ESM sastāvdaļām ir jābūt tā paša ražotāja, kuras jau ir izmantotas Esošā sistēmā, vai tādām, kuras nodrošina to savietojamību un to pašu datu formātu ID un drošības kodu izmantošanu, kas tiek izmantoti jau Esošajā sistēmā. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz Esošās sistēmas ražotāja dokuments, kas apliecina tās saderību ar piegādātāja piedāvāto ESM. |  |
|  | Pretendentam pirms ESM instalēšanas uzsākšanas uz piedāvājumā iesniegtā tehniskā apraksta pamata ir jāizstrādā paplašinātās un atjaunotās sistēmas detalizēts tehniskais projekts, kas jāsaskaņo ar Zinātnisko bibliotēku. Projektā ir jāiekļauj pašreizējā Esošā sistēma un tās integrācija ar ESM. |  |
|  | ESM un tās sastāvdaļām pilnībā jāsakrīt ar fiziskajām un tehniskajām prasībām, kas uzskaitītas zemāk pievienotajās tabulās. Pretendentam kopā ar Tehnisko piedāvājumu jāiesniedz piedāvātās sistēmas ražotāja dokumentu kopijas, kas apliecina piedāvātās sistēmas atbilstību visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Ražotāja izsniegtajos dokumentos jābūt atsaucēm uz konkrētiem avotiem (jānorāda dokumenta nosaukums, lappuses numurs) attiecībā uz katru pasūtītāja izvirzīto prasību. Lai novērtētu piedāvātās sistēmas pilnīgu atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt piedāvātās ESM sistēmas darbības demonstrāciju saskaņā ar pasūtītāja izvirzītajām prasībām vai izmantot neatkarīgu ekspertu pakalpojumus. |  |
|  | Visām uzstādītajām iekārtām, veiktajiem konfigurācijas un uzstādīšanas darbiem jānodrošina 2 (divu) gadu garantija no Akta parakstīšanas brīža. |  |
|  | Preču piegādes, uzstādīšana un integrācija Esošajā sistēmā termiņš: ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |
|  | Piegādes vieta – RTU Zinātniskās bibliotēkas Centrālā bibliotēka, P. Valdena iela 5 un Ķīmijas filiāle, P.Valdena ielā 3, Rīga |  |
|  | Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību (vismaz 3 stundas) darbam ar Preci uz vietas latviešu vai angļu valodā. |  |

2. ESM iekārtas un veicamo darbu uzskaitījums

2. tabula

| Nr. | Preces vai pakalpojuma nosaukums | Saīsināts nosaukums | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatūra un programmatūra |  |  |
| 1.1. | RFID drošības vārti ar 1 eju, ar durvju bloķēšanu un ar tālvadības uzraudzību un kontroli | 1DV | 2 |
| 1.2. | Esošās videonovērošanas sistēmas paplašināšana | VSP | 2 |
| 1.3. | Uzstādīšanas komplekts un materiāli | UK | 2 |
| 2. | Veicamie darbi |  |  |
| 2.1. | ESM projektēšana un saskaņošana ar Pasūtītāju | Projektēšana | 1 |
| 2.2. | Drošības vārtu un video kameru uzstādīšana Centrālās bibliotēkā 4.stāvā pie izejas uz Ķīmijas fakultāti | Uzstādīšana | 1 |
| 2.3. | Drošības vārtu un video kameru uzstādīšana bibliotēkas Ķīmijas filiālē pie izejas uz P.Valdena ielu 5 | Uzstādīšana | 1 |
| 2.4. | Programmatūras instalēšana iekārtām | Instalēšana | 1 |
| 2.5. | Komandcentra programmatūras paplašināšana | Programmatūras paplašināšana | 1 |
| 2.6. | Kompleksā integrētās sistēmas testēšana | Testēšana | 1 |
| 2.7. | Personāla apmācība | Apmācība | 1 |

3. Tehniskais piedāvājums

Minimālās prasības attiecībā uz ESM sastāvdaļām

3.1. 1DV

3.1. tabula

|  | Prasība | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | 1DV jābūt ar 1 eju, ar durvju bloķēšanu un ar tālvadības uzraudzību un kontroli. 1DV jābūt savietojamam ar esošo durvju bloķēšanas sistēmu. Piegādātājam jāiesniedz detalizēts apraksts, kā šī integrētā bloķēšanas sistēma darbojas |  |
|  | Automātiskās bloķēšanas sistēmai ir jānodrošina droša iziešana personālam un apmeklētājiem, ja rodas ugunsbīstamas vai avārijas situācijas. Piegādātājam jāiesniedz detalizēts apraksts, kā šī sistēma darbojas |  |
|  | 1DV ir jāatpazīst un jānolasa RFID tagu identifikācijas un drošības stāvokļa kodi |  |
|  | 1DV jābūt ekvivalenta modeļa ar identisku programmaparatūru un programmatūras versiju, kā esošajiem vārtiem 3M RFID Detection System, Model 910l. Ja ražotājs piegādā vārtus ar tikai jaunākas versijas programmaparatūru un programmatūru, piegādātājam jāiesniedz detalizēts apraksts par to, kā jaunie vārti tiks integrēti vienā sistēmā. |  |
|  | 1DV jābūt savietojamai ar RTU bibliotēkā esošo 3M drošības sistēmu, kas ļautu nākotnē nodrošināt kopīgu attālinātu kontroles, uzraudzības un diagnostikas sistēmu |  |
|  | 1DV jānodrošina vizuālo, audio un tālvadības brīdinājuma signālu padošanu nesankcionētas grāmatu iznešanas gadījumā |  |
|  | 1DV jānodrošina iespēja izmainīt avārijas signāla ilgumu, skaļumu, kā arī konfigurēt krāsu signāla krāsu |  |
|  | 1DV jādarbojas patstāvīgā kontroles režīmā, tiem jāreaģē , apmeklētājiem pārvietojoties abos virzienos |  |
|  | 1DV vārtiem jābūt iespējai uzstādīt sekojošus trauksmes režīmus: pārbaudīt tikai izejošos apmeklētājus; pārbaudīt tikai ienākošos apmeklētājus; pārbaudīt gan ienākošos, gan izejošos apmeklētājus; pārbaudīt apmeklētājus, kuri stāv pie vārtiem. |  |
|  | 1DV (antenas augstums) nedrīkst būt mazāks par 1,75 m, un katras ejas platums (attālumam starp antenām) – ne mazāks kā 0,90 m |  |
|  | 1DV jāspēj vienlaicīgi darboties ar vismaz 2 (diviem) dažādiem RFID kodiem |  |
|  | 1DV jānodrošina sistēmā lietoto RFID kodu konfigurācijas un iestatīšanas iespējas |  |
|  | 1DV jānodrošina konfigurācijas iespējas lietot sistēmu gan ar 1 (vienu) RFID kodu veidu, gan ar 2 (diviem) dažādiem RFID kodu veidiem |  |
|  | 1DV jābūt iespējai mainīt konfigurācijas parametrus attālināti (lietojot datortīklu) un lokāli (izmantojot USB pieslēgvietu) |  |
|  | 1DV jābūt pilnīgi savietojamiem darbībai 10/100 BASE-T datortīklā, kā arī iespējai pievienot bezvadu tīkla moduli |  |
|  | 1DV jābūt pilnīgi drošiem pret visu veidu magnētisko nesēju un elektronisko ierīču iedarbību. |  |
|  | 1DV jābūt aprīkotiem ar integrēto digitālo skaitītāju, kurš atsevišķi uzskaita ieejošos apmeklētājus, izejošos apmeklētājus, kā arī veic kopējo (abos virzienos) apmeklētāju uzskaiti, kā arī nodod informāciju monitoringa sistēmai |  |
|  | 1DV jābūt aprīkotiem ar diagnostikas sistēmu, kas nepārtraukti parāda, ka sistēma darbojas pareizi, taču bojājuma gadījumā parāda bojājuma kodu |  |
|  | 1DV strāvas padeve tiek nodrošināta ar speciālu atslēgu, lai aizsargātu to no nesakcionētas atslēgšanas |  |
|  | 1DV jānodrošina ekonomisko enerģijas patēriņa režīmu |  |
|  | Nepārtrauktās barošanas avots (norādīt ražotāju un modeli) ar parametriem, kas nav zemāki par : 750 VA; Spēja uzturēt darbību ne mazāk par 4 min; Spēja darboties „Line interactive“ režīmā. |  |

3.2. VSP

3.2. tabula

|  | Prasība | Pretendenta piedāvājums * |
| --- | --- | --- |
|  | Kamera jāintegrē esošajā videonovērošanas sistēmā |  |
|  | Iekšējā digitālā IP kamera |  |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | Kamera: |  |
|  | Kameras tips – HD iekšējā Box tipa |  |
|  | Attēla sensors: ne mazāk kā 1/2,9" Exmor CMOS |  |
|  | Progresīvās skanēšanas sistēma (Progressive scan) |  |
|  | Paplašinājums: ne mazāk kā 2,1 MP |  |
|  | Minimālais jutīgums (50 IRE): Krāsainam attēlam 0.1 lx (F1,2, View-DR off, VE off, AGC on, 1/30 s, 30fps); Melnbaltam attēlam B/W 0,07 lx (F1,2, View-DR off, VE off, AGC on, 1/30 s, 30fps) |  |
|  | Minimālais jutīgums (30 IRE): Krāsainam attēlam 0.06 lx (F1,2, View-DR off, VE off, AGC on, 1/30 s, 30fps); Melnbaltam attēlam B/W 0,05 lx (F1,2, View-DR off, VE off, AGC on, 1/30 s, 30fps) |  |
|  | Dinamiskais diapazons: ekvivalents 90 dB ar View-DR tehnoloģiju |  |
|  | Signālu attiecība – troksnis: ne mazāk kā 50 dB (pastiprinājums 0 dB) |  |
|  | Automātiskā pastiprināšana |  |
|  | Ekspozīcijas iztvērums: vismaz no 1 s līdz 1/10000 s |  |
|  | Ekspozīcijas vadīšana vismaz: ekspozīcijas kompensācija, AGC, ekspozīcijas iztvērums, diafragma |  |
|  | Baltā balansēšana vismaz: automātiskā (ATW, ATW-PRO, u.c.) un manuālā (MVB) |  |
|  | Objektīvs: |  |
|  | Tips: CS varifokālais |  |
|  | Avota zudums: no 2,8 mm līdz 8,0 mm |  |
|  | Relatīvais atvērums (F-number): no 1,2 līdz 1,95 |  |
|  | Minimālais attālums līdz objektam: ne vairāk kā 300 mm |  |
|  | Tuvinājums: Optiskais: ne mazāk kā 2,9x, Digitālais: ne mazāk kā 4x |  |
|  | Kameras funkcijas vismaz: |  |
|  | Funkcija diena/nakts: True D/N |  |
|  | Plašā dinamiskā diapazona tehnoloģija: View-DR vai analoga (ekvivalenta) |  |
|  | Trokšņu dinamiskās slāpēšanas tehnoloģija: XDNR vai analoga (ekvivalenta) |  |
|  | Attēla stabilizēšanas funkcija |  |
|  | Toņu korekcija: redzamības pastiprināšanas tehnoloģija (Visibility Enhancer) vai analoga (ekvivalenta) |  |
|  | Privātuma maskēšana: Skaits: ne mazāk kā 20; Forma: četrstūra pēc izvēlētajiem leņķu punktiem; Krāsa/efekts: 14 krāsu un mozaīka |  |
|  | Teksta un logotipa uzlikšanas iespēja: 3 neatkarīgas pozīcijas tekstam un 1 pozīcija logotipam |  |
|  | Pašsaglabāšanās signalizācija (Tamper alarm) |  |
|  | Attēla analīze vismaz: |  |
|  | Kustības intelektuālā konstatēšana |  |
|  | Attēla analīzes funkcija: Iziešana, Uzlaušana, Atstātas lietas konstatēšana, Nepiederoša priekšmeta konstatēšana |  |
|  | Personu atklāšana |  |
|  | Attēla parametri: |  |
|  | Maksimālais paplašinājums: ne mazāk kā 1920x1080 |  |
|  | Kompresija: ne mazāk kā H.264, JPEG |  |
|  | Attēla kvalitāte (Max frame ratio): ne mazāk kā 30fps (1920x1080, H.264, JPEG) |  |
|  | Iespējamie attēla kadru skaita kompresijas režīmi vismaz: CBR (pastāvīgs kadru skaits) un VBR (mainīgs kadru skaits) |  |
|  | Kadru skaita izvēles robežas: no 64 Kbps līdz 32 Mbps |  |
|  | Spēja paralēli formēt vairākas attēla plūsmas: vismaz trīskārša plūsma (Triple streaming) |  |
|  | “Streaming” klientu maksimālais skaits: ne mazāk kā 20 |  |
|  | Vismaz Elektroniskā PTZ funkcija |  |
|  | Tīkls un pārējie sakari vismaz: |  |
|  | Protokoli: IPv4, IPv6, TCP, HTTP, FTP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP virs TSP, RTSP virs HTTP, HTTPS SNMP, IGMP, SSL |  |
|  | ONVIF sasaiste: Profile S |  |
|  | Atbalsts Multicast streaming |  |
|  | Autentifikācija: IEEE 802.1x |  |
|  | Integrētā tiešā izvade uz analoga monitora (iestatīšanai) |  |
|  | Vispārējie dati: |  |
|  | Darba temperatūru diapazons ne mazāk kā: -10 °C līdz + 50 °C |  |
|  | Barošanas avots: PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) |  |
|  | Patērējamā jauda: Max. 5 W |  |
|  | Izmērs ar objektīvu: ne vairāk kā 65x75x205 mm |  |
|  | Svars ar objektīvu: ne vairāk kā 575 g |  |

3.3. UK

3.3. tabula

|  | Prasība | Pretendenta piedāvājums (pretendenta apliecinājums par attiecīgās prasības izpildi, lai pasūtītājs varētu pārliecināties, ka pretendents nodrošinās prasības izpildi, piemēram: “nodrošināsim”) |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendentam jāparedz un jānodrošina visi nepieciešamie papildus materiāli, kas nepieciešami, lai nodrošinātu sistēmas montāžu un instalāciju ekspluatācijas vietā (ieskaitot transportu) |  |
|  | Pretendentam jāparedz visi nepieciešamie materiāli un ja nepieciešams arī tīkla aparatūra, lai pieslēgtu visas piegādājamas iekārtas pie Pasūtītāja tīkla. Pasūtītājs nodrošinās 4 brīvus portus komutatorā, kas tiks nodrošināts ekspluatācijas vietā (telpā) no Pasūtītāja puses. |  |

3.4. Veicamie darbi

3.5. tabula

|  | Prasība | Pretendenta piedāvājums (pretendenta apliecinājums par attiecīgās prasības izpildi, lai pasūtītājs varētu pārliecināties, ka pretendents nodrošinās prasības izpildi, piemēram: “nodrošināsim” ) |
| --- | --- | --- |
|  | ESM projektēšana un saskaņošana ar Pasūtītāju. |  |
|  | Drošības vārtu un video kameru uzstādīšana Centrālās bibliotēkā 4.stāvā pie izejas uz Ķīmijas fakultāti |  |
|  | Drošības vārtu un video kameru uzstādīšana bibliotēkas Ķīmijas filiālē pie izejas uz P. Valdena ielu 5 |  |
|  | Programmatūras instalēšana iekārtām |  |
|  | Komandcentra programmatūras paplašināšana |  |
|  | Kompleksā integrētās sistēmas testēšana |  |
|  | Personāla apmācība |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa

nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta

aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var

spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  _________________________

Datums: _________________

Pielikums Nr.3

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2017/66

Finanšu piedāvājuma forma

| Nr. | Preces vai pakalpojuma nosaukums | Saīsināts nosaukums | Skaits | Cena* kopā EUR bez PVN, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatūra un programmatūra |  |  |  |
| 1.1. | RFID drošības vārti ar 1 eju, ar durvju bloķēšanu un ar tālvadības uzraudzību un kontroli | 1DV | 2 |  |
| 1.2. | Esošās videonovērošanas sistēmas paplašināšana | VSP | 2 |  |
| 1.3. | Uzstādīšanas komplekts un materiāli | UK | 2 |  |
| 2. | Veicamie darbi |  |  |  |
| 2.1. | ESM projektēšana un saskaņošana ar Pasūtītāju | Projektēšana | 1 |  |
| 2.2. | Drošības vārtu un video kameru uzstādīšana Centrālās bibliotēkā 4.stāvā pie izejas uz Ķīmijas fakultāti | Uzstādīšana | 1 |  |
| 2.3. | Drošības vārtu un video kameru uzstādīšana bibliotēkas Ķīmijas filiālē pie izejas uz P.Valdena ielu 5 | Uzstādīšana | 1 |  |
| 2.4. | Programmatūras instalēšana iekārtām | Instalēšana | 1 |  |
| 2.5. | Komandcentra programmatūras paplašināšana | Programmatūras paplašināšana | 1 |  |
| 2.6. | Kompleksā integrētās sistēmas testēšana | Testēšana | 1 |  |
| 2.7. | Personāla apmācība | Apmācība | 1 |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |
| PVN, 21% |  |
| Kopā EUR ar PVN |  |

* Cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikta šīs preces piegāde, izņemot PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja norādītas vairāk nekā 2 (divas) zīmes aiz komata, trešā zīme netiks vērtēta (piedāvātā līgumcena netiks noapaļota).

Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar piegādes pilnīgu veikšanu un paredzamā līguma izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Ar šo apstiprinām un garantējam, ka:

- nodrošināsim visu piedāvāto iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību;

- iekārtas ir nelietotas un tās nesatur iepriekš lietotas komponentes;

- visām iekārtām nodrošināsim garantijas apkalpošanu 2 gadus no Akta parakstīšanas brīža;

- varam uzņemties piedāvātā preces garantijas saistības.

Apstiprinām:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- tālrunis __________ un e-pasts _______________ defektu pieteikšanai Līguma izpildes laikā;

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  _________________________

Datums: _________________