APSTIPRINĀTS:

2014.gada 27.oktobra

Iepirkuma komisijas sēdē

Protokols Nr. 1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

ATKLĀTA KONKURSA

RTU-2014/164

„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

# NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Konkurss - Atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros”

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2014/164

  - PVS identifikācijas numurs: 1627 un 1630

  - Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte,

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658,

Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977,

Tālrunis: - + 37167089333, Fakss: + 37167089302

Mājas lapa: www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv.

Projekts, kura ietvaros tiek rīkots Konkurss:

1.4.1. iepirkuma 1., 2., 3.daļa ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros”.

1.4.2. iepirkuma 4.daļa ERAF projekta  „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros.

  - Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu.

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) iepirkumu daļās:

1.DAĻA. “Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stends (Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stenda komplekta daļa)” (turpmāk tekstā – 1.iepirkuma daļa), CPV nomenklatūras kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

2.DAĻA. “Pārnēsājams degšanas produktu analizators (Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stenda komplekta daļa)” (turpmāk tekstā – 2.iepirkuma daļa), CPV nomenklatūras kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

3.DAĻA. “Augstas temperatūras termokamera (Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stenda komplekta daļa)” (turpmāk tekstā – 3.iepirkuma daļa), CPV nomenklatūras kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

4.DAĻA „Osciloskopi un citas mēriekārtas”, CPV nomenklatūras  kods: 38300000-8 (Mērinstrumenti).

  - Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: katrā iepirkuma daļā atsevišķi - piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Piegādes vieta:

    - 1.,2.,3. DAĻA.. Āzenes iela 12 k-1, Rīga;

    - 4.DAĻA.  Āzenes iela 16/20, Rīga, Latvija, LV-1048.

  - Piegādes laiks:

1.DAĻAI: 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas;

2.DAĻAI: 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas;

3.DAĻAI: 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas;

4.DAĻAI: 2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

  - Norēķinu kārtība Iepirkuma līgumā:

Pasūtītājs samaksu par Iepirkuma priekšmeta piegādi veic bezskaidras naudas norēķinu veidā šādā kārtībā:

    - Avanss Piegādātājam 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Rēķina saņemšanas dienas. Piegādātājam rēķins par avansu Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

    - Atlikušo Līguma summas daļu Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja iesniegtā rēķina norādītajā bankas kontā.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Pretendenti ar Konkursa nolikumu var iepazīties un lejupielādēt RTU mājas lapā www.rtu.lv sadaļā Iepirkumi vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322A, Rīgā, darba dienās, līdz 2014.gada 19.decembrim, plkst. 1000.

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt informāciju par nolikumu: Baiba Ozola-Magazniece, tālrunis: 67089812, e-pasts: baiba.ozola@rtu.lv, fakss: 67089710.

    - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu: 67089710 vai elektroniski MS Word formātā uz e-pastu: baiba.ozola@rtu.lv , oriģinālu nosūtot pa pastu: Kaļķu ielā 1, Rīga, LV-1658.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem  www.rtu.lv  sadaļā Iepirkumi.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta trešo un ceturto daļu, Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.rtu.lv.

    - Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā: www.rtu.lv  sakarā ar šo konkursu.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 19.decembrim plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322A, Rīga, LV-1658, darba dienās laikā no plkst.8:30 – 17:00. Saņemot piedāvājumu uz piedāvājuma aploksnes tiek norādīts piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks.

  - Piedāvājumus var iesniegt, atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas piedāvājuma nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta piedāvājumu nereģistrē.

  - Piedāvājumi tiks atvērti Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1 – 322A, Rīgā, 2014.gada 19.decembrī, plkst. 1000.

  - Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un priekšsēdētājs no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiks, Pretendenta nosaukums, finanšu piedāvājuma summu, neieskaitot PVN, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja ir iesniegts iesniegums IUB attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklātā konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, ievērojot nolikuma 2.8.puntā noteikto.

  - Ja Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 83.panta 51.daļā minētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija (82.pants) pieņem PIL 84.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darba dienas iepriekš. Ja komisija pieņem lēmumu PIL 84.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta vai tulka apliecināts tulkojums latviešu valodā. Brošūras un bukleti var tikt iesniegti angļu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma 3 (trīs) daļām. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Pieteikuma vēstule (Pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma);

    - Tehniskais piedāvājums (Pielikumā Nr.2);

    - Finanšu piedāvājums (Pielikumā Nr.3).

  - Piedāvājumi jāiesniedz datorrakstā uz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja zīmogs ir) un Pretendenta (juridiskām personām - amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas (pievienojot pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu)) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, vienu kopiju papīra formātā, katrs savā iesējumā, viena tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija elektroniski (CD datu nesējs, MS Word). Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.

  - Piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendentam (juridiskai personai pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu)). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Piedāvājuma kopiju un oriģinālu jāiesaiņo vienā aploksnē. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu (juridiskām personām - juridiskās personas un/ vai pilnvarotās personas parakstu) un zīmogu (ja tāds ir). Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese (RTU, Iepirkumu nodaļai, Kaļķu ielā 1-322A)

    - Atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007  un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006)  ietvaros”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2014/164;

    - „Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.”

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

  - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322A, Rīga, LV-1658 līdz 2014.gada 19.decembrim, plkst. 1000, slēgtā, aizzīmogotā (ja tāds ir) aploksnē. Uz iepakojuma jānorāda 3.6.punktā minētā informācija un papildus norāde “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

  - Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.916, „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”. Pretendenta iesniegto elektronisko dokumentu kopijas, norakstus vai izrakstus papīra formā Pretendents apliecina saskaņā Ministru kabineta ar 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 5.nodaļas prasībām dokumentu atvasinājumu izstrādāšanai un noformēšanai. Visu piedāvājumā iekļauto dokumentu kopiju, norakstu vai izrakstu pareizību Pretendents var apliecināt ar vienu apliecinājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajā daļā noteikto.

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi.

  - Ja pretendenta vai Nolikuma 4.1.7. vai 4.1.8.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 4.1.4.punkta nepiemērošanu.

  - Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.1.1. punktā un 4.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 4.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšana tiesības.

  - Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 4.6.punktu par Nolikuma 4.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā, veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 4.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 4.1.4. un 4.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu;

    - par Nolikuma 4.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Nolikuma 4.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu.

  - Atkarībā no Nolikuma 4.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 4.1.punktu, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 4.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Nolikuma 4.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 4.6.punktu.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 4.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJAs prasības

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem.

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, piesakās piedalīties atklātā konkursā | 5.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos atklātajā konkursā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datu bāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. |
| 5.2.4. Pretendentam ne vairāk kā iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2011., 2012., 2013.,) kā arī 2014.gada laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze: 2.- 3. DAĻA. Piegādātas līdzīgas iekārtas (par līdzīgu piegādi tiks uzskatīta CPV (Common Procurement Vocabulary) nomenklatūras klasifikatora kodam 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)” atbilstošas preces piegāde). 4.DAĻA. Piegādāta vismaz 1 (viena) elektroniska mēriekārta | 5.3.4. 2.-4. DAĻA. Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.4.punkta izpildi, Pretendents sagatavo līdzīgu piegāžu sarakstu atbilstoši nolikuma 5. Pielikumam. Ziņas norāda ne vairāk kā par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem un 2014.gadu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk – no pretendenta reģistrācijas dienas. |
| 5.2.5. Pretendents var uzņemties piedāvātā iepirkuma priekšmeta garantijas saistības. | 5.3.5. Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.6. punkta izpildi Pretendents iesniedz Pretendenta apliecinājumu vai citu dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir spējīgs uzņemties piedāvātā priekšmeta garantijas saistības. |
| 5.2.6. 1.-3.DAĻA Pretendenta gada finanšu apgrozījums kādā no iepriekšējiem finanšu gadiem (2011., 2012., 2013.) vienāds vai lielāks par piedāvāto līguma cenu. | 5.3.6. 1.-3.DAĻA. Peļņas vai zaudējumu aprēķins |

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, katras personas atbildības sadalījumu un veicamo darbu uzskaitījums, kā arī vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2. – 5.3.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par Pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar nolikuma prasībām.

Ja Pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, Pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citas personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Nolikuma 5.3.2.punktā prasītā informācija par personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildē, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību, ka piegādātāja rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- Paskaidrojumi par tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) un finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.3 un Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Piedāvātajā līgumcenā Pretendents iekļauj: piedāvātās Preces priekšmetu vērtību; visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot PVN; Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un testēšanas darba režīmā izmaksas un Pasūtītāja personāla instruktāža izmaksas, iekārtas garantijas servisu.

  - Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā divas zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta.

  - Līgumcenai, ko piedāvā Pretendents, jābūt fiksētai uz visu līguma izpildes laiku un tā nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

  - Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātās Preces ekvivalence.

- Piedāvājumu neizskatīšanas gadījumi

  - Piedāvājums iesniegts pēc Konkursa nolikuma 2.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

7.2.Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma 1.12.3.punkta prasību.

- Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 5. nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, kurai ir būtiska nozīme piedāvājuma izvērtēšanai, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā;

    - Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 5.nodaļā noteiktajiem kvalifikācijas dokumentiem vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic slēgtās sēdēs tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, kuras laikā Komisija pārbauda katra Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskai specifikācijai.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā, ja tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, ja Komisija konstatē, ka nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumā.

  - Ja komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, komisija kļūdas labo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

- Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana, līguma noslēgšana

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Atklātajā konkursā Komisija atzīst Pretendentu, kurš katrā iepirkuma daļā atsevišķi ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem.

  - Līguma projekts ir pievienots Nolikuma 4.pielikumā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu

  - Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma noteiktajām prasībām, savukārt, saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Attiecībā uz iepirkuma 2., 3. daļu par šādu objektīvu pamatojumu Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt situāciju, kad Pasūtītājam Konkursa rezultātā nav iespējams noslēgt iepirkuma līgumu iepirkuma 1. daļā.

  - Ja Pasūtītājam nebūs pieejami pietiekami finanšu līdzekļi  iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļu iegādei, Pasūtītājam pirms līguma noslēgšanas ir tiesības atteikties no iepirkuma priekšmeta 2. un 3.daļas,  atsacīšanos sākot ar 3.daļu, bet, ja joprojām nepietiks līdzekļi, tad no 2.daļas.

- Pielikumu saraksts

Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1. – Pieteikuma vēstules forma;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (forma);

    - Pielikums Nr.3 -  Finanšu piedāvājums (forma);

    - Pielikums Nr. 4 - Iepirkuma līguma projekts (ar pielikumu Nodošanas –pieņemšanas akta veidlapa);

    - Pielikums Nr. 5 - Pretendenta līdzīgo iepriekš veikto piegāžu saraksts.

Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2014/164

Nolikuma 1.pielikums

Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros” ar ID Nr.: RTU-2014/164

Kam:	Rīgas Tehniskajai universitātei

_______________________________________(norāda iepirkuma daļas(-u), kurai(-ām) tiek iesniegts piedāvājums)

Saskaņā ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam konkursa  noteikumiem un tajā noteiktajam līguma projekta noteikumiem.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 ________________________________________.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

3.1.Pretendenta nosaukums: 			_________________________________

3.2. Reģistrēts: 					_________________________________

3.3. ar Nr. 					             ___________________________

3.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 		______________________

3.5. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 		_________________________________

3.6. Biroja adrese (norādīt arī valsti):    		_________________________________

3.7. Kontaktpersona: 				_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

3.8. Telefons: 					_________________________________

3.9. Fakss: 					            _________________________________

3.10. E-pasta adrese: 			            _________________________________

3.11. Banka: 					_________________________________

3.12. Kods: 					_________________________________

3.13. Konts: 					_________________________________

APLIECINĀJUMI

1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajai daļai apliecinu šādu šajā piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _____________ 	Vārds, uzvārds: _______________	 Amats: ______________

Pieteikums sagatavots un parakstīts 201__.gada ___. __________________

Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2014/164

Nolikuma 2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (forma)

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

1. DAĻA. Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stends ((Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stenda komplekta daļa)

Darbība: Piegāde, montāža atbilstoši specifikācijā ietvertajam attēlam (t.sk. pievienošana esošajām inženierkomunikācijām un sertificēts pieslēgums gāzesvadam), darbības pārbaude testēšanas režīmā un pasūtītāja darbinieku instruktāža darbam ar iekārtu.

| Pozīcija | Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stends (1 gab.) | Pretendenta piedāvājums: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>. Norādīt: - tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi*; - sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir); - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. |
| --- | --- | --- |
| Minimālās prasības |  |
| Deglis | Skaits:1; Paredzēts biomasas, propāna un dabas gāzes sadedzināšanai; Paredzēts uzstādīšanai vertikāli uz leju; Tas ir noņemams un saderīgs ar reaktoru; Sasmalcinātas biomasas ieplūde ar gaisa maisījumu; Aprīkots ar automātisku aizdegšanās mehānismu dabas gāzei; Deglim ir iebūvēta primārā un sekundārā gaisa padeve, kas ir neatkarīgi regulējamas; Degļa jaudu regulē ar mainot padotās gāzes, biomasas un gaisa daudzumus. Minimālais jaudas regulēšanas diapazons no 1 līdz 5 kW; Maksimālā jauda sasniedzama ar jebkuru no kurināmajiem vai to maisījumiem; Izmantojamo daļiņu izmēru minimālais diapazons no 0,2 līdz 1,1 mm |  |
| Reaktors | Skaits:1; Augstums:1,4 m ±20cm; Iekšējais diametrs: 130 mm ±10 cm; Veidots no cilindriem, kuri ir noņemami; Materiāls: nerūsējošais tērauds vai ekvivalents materiāls ar minimālo darba temperatūras diapazonu no 0 līdz 1000 °C. Materiāla biezums vismaz 3 mm un nodrošina reaktora darbošanos vismaz 3 h |  |
| Cilindrs #1 | Skaits:1; Augstums: 40 cm ±5 cm; Dubultā siena cilindra dzesēšanai ar ūdeni; Katrā cilindra pusē pa vertikāli izvietoti 5 temperatūras sensoru ligzdas 1/4” ar termopāriem; Cilindra abos galos ir flanči; Materiāls: nerūsējošais tērauds vai ekvivalents materiāls ar minimālo darba temperatūras diapazonu no 0 līdz 1000 °C 1. att. Cilindrs #1 |  |
| Cilindrs #2 | Skaits:1; Augstums: 40 cm ±5 cm; Vienā cilindra pusē pa vertikāli izvietoti 5 temperatūras sensoru ligzdas ar termopāriem; Dubultā siena cilindra dzesēšanai ar ūdeni; Otrā pusē ir izbūvēts skatāmlogs; Skatāmlogs izgatavots no karstumizturīga stikla vai ekvivalenta materiāla ar maksimālo darba temperatūru vismaz 1200 °C; Stikla izmērs vismaz 10x30 cm; Cilindra abos galos ir flanči; Materiāls: nerūsējošais tērauds vai ekvivalents materiāls ar minimālo darba temperatūras diapazonu no 0 līdz 1000 °C 2. att. Cilindrs #2 |  |
| Cilindrs #3 | Skaits:1; Augstums: 60 cm ±5 cm; Vienā cilindra pusē pa vertikāli izvietoti 2 temperatūras sensoru ligzdas ar termopāriem; Cilindra abos galos ir flanči; Materiāls: nerūsējošais tērauds vai ekvivalents materiāls ar minimālo darba temperatūras diapazonu no 0 līdz 1000 °C; Aprīkots ar siltummaini; 3. att. Cilindrs #3 |  |
| Siltummainis | Skaits:1; Tips – atkarīgs no piedāvātā risinājuma; Izvietojams pēc reaktora un nodrošina izejošo dūmgāžu temperatūru līdz 150 °C pie maksimālās jaudas un biomasas mitruma 50%; Materiāls: nerūsējošais tērauds; Barošana no pilsētas ūdens apgādes sistēmas; Savienojams ar Cilindru 1 un 2 dzesēšanas sienām; |  |
| Pelnu kaste | Skaits:1; Atrodas zem reaktora. Nodrošina pelnu savākšanu. Aprīkots ar temperatūras sensoru. Aprīkots ar durvīm pelnu izvākšanai. Noņemams un pieliekams bez instrumentu izmantošanas (klipšu vai ekvivalenta sistēma) |  |
| Reaktora statīvs | Skaits:1; Statīvs ar vismaz 4 kājām; Kāju atstatums vismaz 60 cm; Nodrošina reaktora stabilitāti vertikālā novietojumā; Materiāls: nerūsējošs tērauds vai ekvivalents materiāls; |  |
| Pulverizēta biomasas kurināmā tvertne | Skaits:1; Tilpums vismaz 40 litri; Uz statīva; Kurināmā ievadīšana no augšpuses. Hermētiski aiztaisāms tvertnes vāks. Aprīkota ar automātisko kurināmā padeves mehānismu līdz deglim. Padeves ātrumu (ražību) ir iespējams digitāli regulēt. Padeves mehānisms ir aprīkots ar mehānismu/sistēmu tvertnes aizsardzībai pret ugunsgrēku. |  |
| Pulverizēta biomasas kurināmā tvertnes statīvs | Skaits:1; Izgatavots no nerūsējoša tērauda; Augstums – tāds, kas nodrošina, ka pulverizēta biomasa ir padodama uz degli; Ja tvertnes augstums pārsniedz 1,5 m, tad paredzēt pakāpienus; |  |
| Primārais gaisa ventilators | Skaits:1; Nodrošina kurināmā padošanu no Pulverizētas biomasas kurināmā tvertnes uz Reaktoru; Aprīkots ar iespēju lineāri regulēt ventilatora ražību. |  |
| Sekundārais gaisa ventilators | Skaits:1; Nodrošina sekundārā gaisa padošanu uz degli; Aprīkots ar iespēju lineāri regulēt ventilatora apgriezienus; |  |
| Gaisa sildītājs | Skaits:1; Elektrisks; Izvietots starp Sekundāra gaisa ventilatoru un Degli. Nodrošina gaisa uzsilšanu līdz 200 °C; Aprīkots ar termostatu |  |
| Gaisa plūsmas devējs | Skaits:2; Nodrošina gaisa plūsmas mērīšanu; Minimālais mērīšanas diapazons no 0 līdz 100 m/s; Minimālais darba temperatūras diapazons no -10 līdz 120 °C; Minimālais vides temperatūras diapazons no 0 līdz 50 °C; Izejas signālu veidi vismaz 0-5 Vdc un 4-20 mA; Precizitāte līdz 2% no mērīšanas diapazona; |  |
| Dūmsūcējs | Skaits:1; Nodrošina dūmgāžu nosūkšanu; Minimālais darba temperatūras diapazons no 0 līdz 200 °C. Regulējams; Aprīkots ar automātiku |  |
| Dūmgāžu plūsmas devējs | Skaits:1 ; Nodrošina dūmgāžu plūsmu mērīšanu; Minimālais mērīšanas diapazons no 0,1 līdz 100 m/s Minimālais darba temperatūras diapazons no 0 līdz 90 °C; Minimālais vides temperatūras diapazons no 0 līdz 60 °C; Izejas signālu veidi vismaz 4-20 mA; Precizitāte līdz 2% no mērīšanas diapazona; |  |
| Ciklons | Skaits: 1; Pieslēdzams aiz Reaktora Pelna kastes un pirms Dūmsūcēja; Atbilstošs reaktora jaudai un gaisa plūsmai; Aprīkots ar iztīrāmu pelna kasti; Ciklona izmērs ir atbilstošs reaktora jaudai. Spēj nodrošināt vismaz 80% attīrīšanas efektivitāti pie maksimālās jaudas; |  |
| Filtru kaste | Skaits: 1; Metāla kaste ar noņemamu vāktu augšpusē; pieslēdzams pēc Reaktora Pelnu kastes un pirms Dūmsūcēja; Aprīkota ar 2 spīlēm, kas novietotas pretim viena otrai |  |
| Termopāri (Tc) | Skaits: Pēc 4. attēla; K tipa; Minimālais temperatūras mērīšanas un darba temperatūras diapazons no 0 līdz 1200 °C; Paredzēti izvietošanai reaktora cilindru termopāru ligzdās ; |  |
| Termopāri (T) | Skaits: Pēc 4. attēla; K tipa; Minimālais temperatūras mērīšanas un darba temperatūras diapazons no 0 līdz 200 °C; Paredzēti gāzes temperatūras mērīšanai; |  |
| Termopāri (Tū) | Skaits: Pēc 4. attēla; K tipa; Minimālais temperatūras mērīšanas un darba temperatūras diapazons no 0 līdz 500 °C; Paredzēti ūdens temperatūras mērīšanai; |  |
| Elektromehāniskais vārsts (ūdenim) | Skaits: 1; Digitāli regulējams no vadības sistēmas; Lineārs; maks. laiks ≤60s; kontroles tips – modulārs (modulating); |  |
| Siltumenerģijas skaitītājs | Skaits: 1; Nodrošina dzesēšanas ūdens siltumenerģijas skaitīšanu; Izejas signāls vismaz 0-5 V DC un 0-20 mA; |  |
| Elektromehāniskais vārsts (dabasgāzei) | Skaits: 1; Digitāli regulējams no vadības sistēmas; Lineārs; maks. laiks ≤60s; kontroles tips – modulārs (modulating); |  |
| Vārsts (dabasgāzei) | Skaits: 2; Nodrošina ātru sistēmas atslēgšanu no dabas gāzes; |  |
| Gāzes skaitītājs (dabasgāzei) | Skaits: 1; Nodrošina gāzes patēriņa skaitīšanu; Savienots ar vadības sistēmu, kas nodrošina patēriņa skaitītāja lasījumu saglabāšanu sistēmā |  |
| Drošības vārsts (dabasgāzei) | Skaits: 1; Nodrošina, ka aizver dabas gāzes padevi ja dabas gāzes detektors dod signālu |  |
| Metāna detektors | Skaits:1; Mēra pieļaujamo metāna koncentrāciju un dod signālu Drošības vārstam (dabasgāzei), ja tiek pārsniegta pieļaujamā koncentrācija; Iekļauta detektora pievienošana un uzstādīšana; |  |
| Vadības sistēma | Skaits:1; Nodrošina šādas funkcijas: drošības kurināmā padošanas pārtraukšana, pie iestatāmas temperatūras dūmgāzēs pirms dūmsūcēja dzesēšanas jaudas mērīšana; dzesēšanas ūdens caurplūde regulējama pēc turpgaitas ūdens temperatūras (PID kontrolieris); dūmgāzu temperatūra pirms ciklona; dūmsūcēja regulēšana pēc dzesēšanas jaudas (primāri) un lambdas zondes (sekundāri) (PID kontrolieris); iespēja pārslēgt manuālajā režīmā; dūmsūcējs nodrošina retinājumu sekundārais ventilatoru regulējams pēc lambdas zondes (PID kontrolieris); iespēja pārslēgt manuālajā režīmā; Automātikai ir neierobežota laika lietotājprogramma (uzstādīšanai uz pasūtītāja datora) angļu vai latviešu interfeisa valodā, kurā iespējams iestatīt manuāli vismaz: primārā un sekundārā ventilatora ražību; kurināmā padošanas ātrumu (ražību); dūmsūcēja ražību; dabas gāzes plūsmu ar elektromehānisko vārstu; dzesēšanas ūdens plūsmu ar elektromehānisko vārstu; |  |
| 4. att. Līdzsadedzināšanas stenda shēma 5. att. Ciklons un Filtra kaste |
| Montāža | Ir iekļauta stenda un to elementu pievienošana pie inženierkomunikācijām; Piegādātājs nodrošina sertificētu pieslēgumu gāzesvadam |  |
| Garantija | Vismaz 2 gadi |  |

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
|  | Preču piegādi un izkraušanu, montāžu atbilstoši specifikācijā ietvertajam attēlam (t.sk. pievienošanu esošajām inženierkomunikācijām), pārbaudi testēšanas režīmā pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. Pretendents ar Pasūtītāja esošajām inženierkomunikācijām iepazītas personīgi, apmeklējot paredzēto piegādes vietu. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese: Āzenes iela 12 k-1, Rīga |  |
|  | Komplektā ir iekļauti izejmateriāli iekārtas testēšanas darbība režīmā un pasūtītāja darbinieku instruktāžai darbam ar iekārtu | <norādāmi konkrēti komplektā iekļautie izejmateriāli – nosaukums, daudzums> |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

2.DAĻA. Pārnēsājams degšanas produktu analizators (Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stenda komplekta daļa)

Darbība: Piegāde, darbības pārbaude testēšanas režīmā un pasūtītāja darbinieku instruktāža darbam ar iekārtu.

| Pozīcija | Pārnēsājams degšanas produktu analizators (1 gab.) | Pretendenta piedāvājums: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>. Norādīt: - tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi*; - sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir); - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. |
| --- | --- | --- |
| Minimālās prasības |  |
| Pārnēsājams degšanas produktu analizators | Nodrošina nosakāmo parametru mērīšanu bez nepieciešamības izmantot papildus gāzes vai materiālus; Piegādāts pilnā komplektācijā, lai veiktu nomērāmo parametru mērīšanu; |  |
| Nosakāmie parametri | Vismaz O2%, CO%, CO2%, CH4%, CNHM%, H2%, N2 un gāzes siltumspēju (zemākā un augstākā) |  |
| Minimālais nosakāmais diapazons | O2%: no 0 līdz 10%; (nomēra) CO%: no 0 līdz 25%;(nomēra) CO2%: no 0 līdz 50%;(nomēra) CH4%: no 0 līdz 100%;(nomēra) H2%: no 0 līdz 30%;(nomēra) CNHM%: no 0 līdz 10 %(nomēra) N2%: no 0 līdz 100% (aprēķina) Siltumspēja: no 0-5000 Kcal/m3 |  |
| Izšķirtspēja gāzēm | Līdz 0,01 % |  |
| Izšķirtspēja siltumspējai | Līdz 1 Kcal/m3 |  |
| Precizitāte | ≤2% no pilna diapazona |  |
| Atkārtojamība | ≤1% no pilna diapazona |  |
| Reakcijas laiks | Līdz 15 sekundēm |  |
| Uzsilšanas laiks | Līdz 15 minūtēm |  |
| Minimālais diapazons pieļaujamajam gāzes spiedienam ieejā | no 2 līdz 50 kPa |  |
| Displejs | LCD vai ekvivalents |  |
| Plūsmas mērītājs | Iebūvēts; iespējams regulēt plūsmu |  |
| Filtri | Izņemami |  |
| Akumulators | Nodrošina darbošanos vismaz 8h; Ir iekļauts lādētājs, kas darbojas no 220 VAC |  |
| Datu logeris | Nodrošina vismaz 1500 datu mērījumu saglabāšanu |  |
| Pumpis | Ir iebūvēts; Nodrošina gāzes paraugu sūknēšanu |  |
| Savienojamība ar datoru | Vismaz RS232; Iekļauts savienojuma kabelis |  |
| Svars | Līdz 10 kg |  |
| Savienojumi | Ir iekļautas gāzes paraugu ņemšanas caurules; |  |
| Programmatūra | Ir iekļauta; Nodrošina reāla laika datu lejupielādi; Ir neierobežota laika ; Programmatūras interfeisa valoda - angļu vai latviešu |  |
| Gāzes sagatavošanas elements | Ir iekļauts gāzes sagatavošanas elements, kas attīra gāzi no putekļiem, darvas un mitruma; |  |
| Garantija | Vismaz 2 gadi |  |

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Preču piegādi un izkraušanu, un pārbaudi testēšanas režīmā pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese: Āzenes iela 12 k-1, Rīga |  |
|  | Komplektā ir iekļauti izejmateriāli iekārtas testēšanas darbība režīmā un pasūtītāja darbinieku instruktāžai darbam ar iekārtu | <norādāmi konkrēti komplektā iekļautie izejmateriāli – nosaukums, daudzums> |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

## 3.DAĻA. Augstas temperatūras termokamera (Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stenda komplekta daļa)

Darbība:  Piegāde, darbības pārbaude testēšanas režīmā un pasūtītāja darbinieku instruktāža darbam ar iekārtu.

| Pozīcija | Augstas temperatūras termokamera (1 gab.) | Pretendenta piedāvājums: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>. Norādīt: - tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi*; - sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir); - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. |
| --- | --- | --- |
| Minimālās prasības |  |
| Minimālais spektra diapazons | no 8 līdz 14 μm |  |
| Minimālais temperatūras mērīšanas diapazons | no -40 līdz 2000 °C |  |
| Precizitāte | Līdz 2 °C |  |
| Maksimālais kadru skaits sekundē | Vismaz 30 Hz |  |
| Detektora pikseļu skaits | Vismaz 640 (H) x 480 (V) |  |
| Telpiskā (spatial) izšķirtspēja | Vismaz 1,3 mrad |  |
| Fokusa iestatījumi | Vismaz automātiskais un manuālais |  |
| Vizuālās kamera | CMOS ar vismaz 5M pikseļu skaitu |  |
| Mērīšanas funkcijas | Vismaz MAX/MIN temperatūras meklēšana; Temperatūras starpība starp 2 punktiem; Līniju profili (horizontāli, vertikāli); Reģiona temperatūra (MAX,MIN, Vidējā; Vismaz 2 reģionu); Trauksmes signāls (vizuāls un skaņas) pie iestatītas temperatūras; Trauksmes izejas signāls; Temperatūras korekcijas (emisivitātes) |  |
| Datu saglabāšana | Iespējams izmantot vismaz SD karti (ir iekļauta); |  |
| Interfeiss | Vismaz USB datu pārnesei |  |
| Displejs | Vismaz 3,5” LCD vai ekvivalents; Aprīkots ar iespējām – slīpuma regulēšana; gaišuma regulēšana |  |
| Lāzeris | Ir |  |
| Vides aizsardzība | Minimālais darba temperatūras diapazons no -15 līdz 50 °C; Minimālais glabāšanas temperatūras diapazons no -40 līdz 70 °C; Aizsardzības klase IP54 vai ekvivalenta |  |
| Akumulators | Nodrošina vismaz 2,5 h nepārtrauktu darbošanos; Iekļauti vismaz 3 akumulatori ar kopējo darbošanos periodu vismaz 7,5 h; Uzlādējams akumulators Li-jonu tipa vai ekvivalents; Iekļauts akumulatoru lādētājs (darbojas no 220 VAC) |  |
| Programmatūra | Ir iekļauta; Nodrošina: - reāla laika mērīšanu caur datoru; - termogrāfijas bilžu arhīvu; - bilžu vizualizāciju; -bilžu un video pārnešanu uz datoru; - temperatūras nolasīšana no bildēm; -automātiska karsto un auksto punktu noteikšana Ir neierobežota laika ; Programmatūras interfeisa valoda - angļu vai latviešu |  |
| Pults | Ir iekļauta; |  |
| Statīvs | Ir iekļauts; Ar vismaz 3 kustības plaknēm |  |
| Koferis | Ir iekļauts |  |
| Garantija | Vismaz 3 gadi |  |

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
|  | Preču piegādi un izkraušanu, un pārbaudi testēšanas režīmā pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese: Āzenes iela 12 k-1, Rīga |  |
|  | Komplektā ir iekļauti izejmateriāli iekārtas testēšanas darbība režīmā un pasūtītāja darbinieku instruktāžai darbam ar iekārtu | <norādāmi konkrēti komplektā iekļautie izejmateriāli – nosaukums, daudzums> |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

4.DAĻA. Osciloskopi un citas mēriekārtas

Darbība: piegāde

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, minimālās tehniskās prasības | Mērvienība | Plānotais daudzums | Pretendenta piedāvājums: ražotājs, nosaukums, modelis, specifikācija. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osciloskops 20GHz 4 kanāli: | komplekts | 1 |  |
|  | Frekvenču josla 20 GHz |  |  |  |
|  | Analogo kanālu skaits 4 |  |  |  |
|  | Diskretizācijas nolašu skaits sekundē katram kanālam vismaz 50GS/s – 4 kanāliem ; vismaz 100GS/s – 2 kanāliem |  |  |  |
|  | Ieraksta garums: vismaz 200 MS visiem kanāliem kopā |  |  |  |
|  | Vertikālā izšķirtspēja: vismaz 5.4 efektīvie biti pie maksimālās vertikālās izšķirtspējas |  |  |  |
|  | Ieeju tausti 20GHz TriMode tausti, 4 gabali |  |  |  |
|  | Signālu analīzes iespējas: DDR memory bus analysis, HDMI compliance test software, DisplayPort compliance test solution, USB2.0 compliance test software, Ethernet compliance test software, Ultra wideband spectral analysis, Vector signal analysis, Serial data link analysis |  |  |  |
|  | Ekrāns: LCD krāsu matrica vismaz ar VGA izšķirtspēju |  |  |  |
|  | Dokumentācija: tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |
|  | Garantijas laiks: vismaz 3 gadi kopš piegādes brīža |  |  |  |
| 2. | Osciloskops 2 GHz 4+16kanāli: | komplekts | 1 |  |
|  | Frekvenču josla: 2 GHz |  |  |  |
|  | Analogo kanālu skaits: 4 |  |  |  |
|  | Ciparu kanālu skaits: 16 |  |  |  |
|  | Diskretizācijas nolašu skaits sekundē katram kanālam: 5 GS/s /10 GS/s 4/2 analogajiem kanāliem |  |  |  |
|  | 500 MS/s / 16.5 GS/s ciparu kanāliem atkarībā no tausta veida |  |  |  |
|  | Ieraksta garums: vismaz 200 MS visiem kanāliem kopā |  |  |  |
|  | Vertikālā izšķirtspēja analogajiem kan.: Vismaz 6 efektīvie biti pie maksimālās vertikālās izšķirtspējas |  |  |  |
|  | Laiciskā izšķirtspēja ciparu kanāliem: <= 60.6 ps |  |  |  |
|  | Ieeju tausti: 2GHz TPP1000 analogais un P6616 loģiskais tausts |  |  |  |
|  | Signālu analīzes iespējas: DDR memory bus analysis, HDMI compliance test software, DisplayPort compliance test solution, USB2.0 compliance test software, Ethernet compliance test software, Ultra wideband spectral analysis, Vector signal analysis, Serial |  |  |  |
|  | Ekrāns: DDR memory analysis, Advanced Jitter and Eye Diagram Analysis, Ethernet Compliance Testing, Waveform Limit Testing, Power Meas. & Analysis, Embedded Serial Triggering and Analysis, USB 2.0 Compliance Testing, CAN /LIN Protocol Analysis SW |  |  |  |
|  | Dokumentācija: tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |
|  | Garantijas laiks: vismaz 2 gadi kopš piegādes brīža |  |  |  |
| 3. | Impedances analizators: | gabals | 1 |  |
|  | Frekvenču diapazons: aptver vismaz 50Hz – 100MHz |  |  |  |
|  | Impedances parametri: Z,Y |  |  |  |
|  | Izšķiršanas spēja pēc frekvences: ne lielāka par 10mHz |  |  |  |
|  | Mērījumu kļūda: ≤3% (pie 1MHz, 100Ω) |  |  |  |
|  | Komplektā: SMD un THT komponenšu mērkontūras mērījumiem līdz vismaz 20MHz |  |  |  |
|  | Garantijas laiks: vismaz 2 gadi kopš piegādes brīža |  |  |  |
| 4. | Signālu fāzes nobīdes mērītājs: | gabals | 1 |  |
|  | Frekvenču diapazons fāzes mērījumiem: aptver vismaz 1MHz – 30MHz |  |  |  |
|  | Fāzes mērījumu diapazons: vismaz no 180.000 o līdz 360.000o |  |  |  |
|  | Ieejas signālu forma: Sinusoidāla |  |  |  |
|  | Saskarnes: USB, GPIB, LAN |  |  |  |
|  | Garantijas laiks: vismaz 2 gadi kopš piegādes brīža |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Āzenes iela 16/20, Rīga, Latvija, LV-1048 |  |  |  |

Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2014/164

Nolikuma 3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma) 1., 2., 3.DAĻAI

___.iepirkuma daļa “______________________”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/164 nolikumu un iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:

| Preces nosaukums | Nepieciešamais skaits | Pretendenta finanšu piedāvājums* Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
|  | 1 gab. |  |

* Cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts iepirkuma priekšmets, izņemot PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar paredzamā iepirkuma līguma pilnīgu izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Ar šo apstiprinām un garantējam, ka cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildīšanu, tajā skaitā visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

Norādīt, vai avanss ir vai nav nepieciešams:  ________________

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma) 4.DAĻAI

___.iepirkuma daļa “______________________”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros” , iepirkuma ID Nr. RTU-2014/164 nolikumu un iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:

|  | Preces nosaukums | Nepieciešamais skaits | Pretendenta finanšu piedāvājums* Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osciloskops 20GHz 4 kanāli | 1 gab. |  |
| 2. | Osciloskops 2 GHz 4+16kanāli | 1 gab. |  |
| 3. | Impedances analizators | 1 gab. |  |
| 4. | Signālu fāzes nobīdes mērītājs | 1 gab. |  |
|  | KOPĀ bez PVN EUR: |  |

* Cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts iepirkuma priekšmets, izņemot PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar paredzamā iepirkuma līguma pilnīgu izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Ar šo apstiprinām un garantējam, ka cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildīšanu, tajā skaitā visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

Norādīt, vai avanss ir vai nav nepieciešams:  ________________

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2014/164

Nolikuma 4.pielikums

Iepirkuma līgumS

(projekts)

Rīgā

201__.gada _____. ________________	                    Nr.01J02-1/______

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un 23.04.2012. rektora rīkojumu Nr.1.1/138 „Par paraksta tiesībām uz iepirkumu līgumiem un ar iepirkuma procedūrām saistītajiem dokumentiem” pārstāv kanclers Ingars Eriņš turpmāk tekstā  - Pasūtītājs, no vienas puses, un

< >, reģistrācijas Nr. < >, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās valdes priekšsēdētājs < >, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses,

kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar atklāta konkursa Atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2014/164, __.DAĻAS   /attiecīgās iepirkuma daļas nosaukums/ rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta, vai tiek nodota/pieņemta Pasūtītāja telpās, kurās tiks piegādāta Prece saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros” ar ID Nr.: RTU-2014/164.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – iekārtas un aprīkojums, par kuras piegādi, uzstādīšanu un montāžu (atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā norādītajam) saskaņā ar Nolikumu un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde, uzstādīšana un montāža (atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā norādītajam) saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Vienošanās – Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 par projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” īstenošanu (1., 2., 3.DAĻAI),

Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006 par projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” īstenošanu (4.DAĻAI).

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces orģināliepakojumā.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma cena par Preces Piegādi ir _________ (___________) EUR bez PVN. Līguma cena visā Līguma darbības laikā nevar tikt pārsniegta.

  - Papildus Līguma cenai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN 21% apmērā, kas ir  ______EUR (________________). Kopējā Līguma summa ir ________________EUR (____________) ar PVN.

  - Piegādātāja Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2) iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Piegādātājam tikai par faktiski Piegādāto Preci, bet ne vairāk kā 3.1. un 3.2.punktā noteikto summu.

  - Avanss Piegādātājam 30% (trīsdesmit procentu) apmērā, kas ir EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN, no Līguma summas, tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Rēķina saņemšanas dienas. Piegādātājam rēķins par avansu Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - Atlikušo Līguma summas daļu ___________________ EUR bez PVN Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja iesniegtā rēķina norādītajā bankas kontā.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Ja Piegādātājs ir Piegādājis daļu no Preces un par attiecīgo Preču daļu abpusēji ir parakstīts Akts un Pavadzīme, Puses var vienoties par starpmaksājuma veikšanu izpildītās Līguma daļas apmērā.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic _________(_______________) laikā no Līguma noslēgšanas dienas, Preču piegādi iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Preces Piegādes adrese ir :____________________________ .

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces vai Preces daļas Piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Preču piegādes adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs piegādātāju informē 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Pirms piegādes Pasūtītājs Pušu saskaņotā termiņā nodod Piegādātājam telpas (teritoriju), kurās Piegādātājam ir jāveic Preces Piegāde un montāža, parakstot Aktu (attiecināms uz iepirkuma 1.daļu).

  - Kad attiecīgajā telpā (teritorijā) Prece ir Piegādāta un samontēta, Piegādātājs nodod attiecīgo telpu (teritoriju) un tajā esošo Preci, un Pasūtītājs to pieņem Līgumā noteiktajā kārtībā (attiecināms uz iepirkuma 1.daļu).

  - Piegādātājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas un lietošanas noteikumus (angļu un/vai latviešu valodā). Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces, Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu (pirms Akta iesniegšanas, Akts tiek saskaņots ar Pasūtītāja pārstāvi elektroniski), atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - No brīža, kad Piegādātājam tiek nodota attiecīgā telpa (teritorija), Piegādātājs uzņemas atbildību par telpu (teritoriju) un tajā esošajām Precēm līdz Preces un telpas (teritorijas) nodošanas Pasūtītājam, tai skaitā Piegādātājs ir atbildīgs par zaudējumiem telpām, atvestajām iekārtām un cita veida zaudējumiem, kas Pasūtītājam var rasties Preces neatbilstošas Piegādes (t.sk .uzstādīšanas, montāžas, pievienošanas esošajām inženierkomunikācijām, un testēšanas darba režīmā) laikā līdz pat brīdim, kad abas Puses paraksta Aktu.

  - Piegādātājam Prece jāuzstāda ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no tās piegādes dienas Līguma 4.2.punktā minētajā adresē vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, ievērojot Līguma 4.1.punktā noteikto Preces Piegādes termiņu.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Piegādājot Preci, Piegādātājam ir jāievēro Līguma noteikumi un Pārstāvja tiešie norādījumi un prasības.

  - Parakstot šo Līgumu Piegādātājs piešķir tiesības Pasūtītājam lietot Preci bez ierobežojuma, t.sk. bez termiņa ierobežojuma un papildus licenču maksas (attiecināms uz iepirkuma priekšmeta daļām, kuru ietvaros paredzēta programmatūras piegāde)

  - Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs garantē Preces kvalitāti un atbilstību Pasūtītāja noteiktajām tehniskajām prasībām.

  - Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja personāla instruktāžu darbam ar Preci uz vietas latviešu vai angļu valodā. Personas, kuru instruktāža veicama, nosaka Pasūtītājs un instruktāžas veikšanas fakts tiek fiksēts Aktā, norādot darbinieku, kuram tā veikta, instruktāžas datumu un vietu.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir noteikts Līguma pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums”. Garantijas laiks stājas spēkā no Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu tās atrašanās vietā, bet, ja tas nav iespējams, bez maksas tiek nodrošināta ierīces nogāde pie Piegādātāja un atgriešana Pasūtītājam, Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas. Objektīvu apstākļu gadījumā Puses var vienoties par šī termiņa pagarināšanu.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Piegādātājam ir pienākums Preces garantijas laikā bez maksas piegādāt visus Preces ražotāja izdotos Preces programmatūras jauninājumus, ja tādi Precei ir paredzēti, veikt garantijas servisa apkalpošanu.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma spēkā stāšanās un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summas samaksas dienu vai garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmit daļas procenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmit daļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu vai zaudējumu radīšanu otrai Pusei. Līdzējs, kas vainīgs Līguma saistību pārkāpšanā vai zaudējumu radīšanā, atlīdzina otram Līdzējam radītos zaudējumus.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

  - Zaudējumu gadījumā Puses ir tiesīgas Līguma izpildes laikā pieaicināt neatkarīgu ekspertu zaudējumu atlīdzības apmēra noteikšanai. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kura radījusi zaudējumus.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: _________________________, kurai ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <   >.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu.

  - Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

  - Piegādātājs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Līgumā norādītos materiālus, izstrādājumus, programmatūru un iekārtas ar ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem, programmatūru vai iekārtām, ja to piedāvātā cena nepārsniedz sākotnējā piedāvājumā norādīto un:

    - tie vairs netiek ražoti un to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Līgumā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem, programmatūrai un iekārtām un nodrošina to pašu funkciju, vai

    - pēc līguma noslēgšanas ražotāji Precēm ir raduši inovatīvus risinājumus, par kuriem Pusēm objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms līguma noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama Iepirkuma norises laikā, vai arī tirgū pieejama Pasūtītāja norādītās programmatūras jaunāka versija, kura ir ekvivalenta tehniskajā specifikācijā prasītajai, vienlaikus piedāvājot Pasūtītājam plašākus risinājumus, un Piegādātājs to ir gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto.

  - Lai izmantotu Līguma 13.8.punktā noteiktās tiesības, Piegādātājs ne vēlāk kā vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms Līguma 4.1.punktā noteiktā termiņa  Pasūtītājam iesniedz informāciju par piedāvāto materiālu, izstrādājumu, programmatūru vai iekārtu, no kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka piedāvātā Prece atbilst sākotnējai tehniskajai specifikācijai, kā arī 13.8.1.punkta gadījumā attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu) apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu.

  - Pēc 13.9.punktā norādītās informācijas saņemšanas Pasūtītājs izvērtē šīs  informācijas atbilstību  13.8.punkta nosacījumiem. Ja Pasūtītājs piekrīt grozījumu veikšanai, minētie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikumi un uz to pamata tiek sagatavots Līguma grozījumu protokols, kas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Šādā gadījumā Piegādātājam Līguma 10.1.punktā noteiktais līgumsods netiek piemērots un Puses ir tiesīgas vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu, kas ir nepieciešams Preces piegādei. Šis termiņš aprēķināms, ņemot vērā brīdi, kad aizvietošanas nepieciešamība tiek konstatēta, un pagarinot Līguma termiņu proporcionāli laikam, kas jau pagājis kopš Līguma noslēgšanas brīža.

  - Līguma 13.8.punktā pielīgto tiesību Puses apņemas izmantot ar mērķi Pasūtītājam iegūt iespēju ilgtermiņā gūt labumu no Preces attīstības un tā nevar tikt izmantota ar mērķi ierobežot patiesas un godīgas konkurences principus.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz _______________ lappusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 –Tehniskās specifikācijas un Tehniskā piedāvājuma kopija;

    - Pielikums Nr.2 - Finanšu piedāvājuma kopija;

    - Pielikums Nr.3- Akta veidlapa.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 Projekta konta Nr.: _______________ Projekts: „___________________________” (Nr.______________) Kanclers ___________________________/___________/ Pārstāvis: ______________________/______________/ | Piegādātājs: |
| --- | --- |

Līguma pielikums Nr. 3

Akta veidlapa

201_. gada ___. ____ līgumam Nr. _______

Rīgā

2014.gada __.____________

Saskaņā ar __________ līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts – Līgums) par _________________ (turpmāk - iekārtas) piegādi, atbilstoši iepirkuma _____________________rezultātiem, piedaloties:

____________________________, …… , tās pārstāvja __________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts- Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________, reģ. nr. ____________   _________________personā, turpmāk - saukts Piegādātājs, no otras puses, tiek sagatavots šāds nodošanas- pieņemšanas akts.

Nodošanas- pieņemšanas akts sagatavots par to, ka:

Piegādātājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Iekārtas (__. iepirkuma priekšmeta daļa) –____________________________, kurā ietilpst:___________________

| Priekšmeta nosaukums | Piedāvāts. | Piegādāts. |
| --- | --- | --- |

- Piegādātājs iekārtas kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -________________, _______.

- Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Iekārtu piegādes apliecinoša dokumenta - pavadzīme Nr._____________ kopija

- Ar nodošanas- pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Piegādātājs apliecina, ka Līgumā noteiktās Iekārtu piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē.

- Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Iekārtu kvalitāti un Piegādātāja Līgumā noteikto saistību izpildi.

- Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto iekārtu iegādi ir EUR ____________(neieskaitot  PVN). Ņemot vērā Pasūtītāja atbilstoši Līgumam Piegādātājam veikto avansa maksājumu  ____%  no Līguma summas apmērā – _____________ (neieskaitot PVN), atlikusī Līguma summas daļa, ko Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20 darba dienu laikā pēc šī preču Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, ir EUR ______ (neieskaitot PVN).

- Piegādātājs ___.____.2014. veicis šādu Pasūtītāja lietotāju instruktāžu darbam ar iekārtu un tās piederumiem cilvēkiem:

  - ____________ (vārds, uzvārds)

  - _____________(vārds, uzvārds)

  - _____________(vārds, uzvārds)

- Nodošanas - pieņemšanas akts par līguma izpildi sagatavots uz _ lapām, 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

Priekšmetu nodeva					           Priekšmetu pieņēma

PIEGADĀTĀJA						PASŪTĪTĀJA

Pārstāvis					                       Pārstāvis

_________________________				______________________

Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2014/164

Nolikuma 5.pielikums

Pretendenta līdzīgo iepriekš veikto piegāžu saraksts

(jānorāda tikai kvalifikācijai nepieciešamā pieredze)

| Nr. p. k. | Piegādes veikšanas gads un mēnesis | Piegādes īss apraksts, lai no tā varētu secināt atbilstību attiecīgajai nolikuma prasībai (tai skaitā piegādes saturu -iekārtas ražotāju, modeli, ja ir, kā arī piegādes vietu, ja paredzēts) | Veiktās piegādes cena, EUR bez PVN | Pasūtītājs un tā atbildīgā kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Šajā veidlapā ietverama informācija saskaņā ar Iepirkumu nolikuma 5.2.4.punktā noteiktajām prasībām par Pretendenta pieredzi. Ziņas norāda par ne vairāk kā iepriekšējiem (2011., 2012., 2013., 2014) gadiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai, ja Pretendents ir reģistrēts vēlāk, – no reģistrācijas dienas.

Ja Pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas piegādes apjoms, ko veicis Pretendents.

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)		(vārds, uzvārds)