## APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas

2014.gada 5.decembra

sēdes lēmumu.

Komisijas sēdes protokols Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

ID Nr. RTU-2014/199

„Elektronikas komponenšu, materiālu un instrumentu iegāde projektu ietvaros”

# NOLIKUMS

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkums –Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2014/199

  - Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658, Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977, tālrunis: 67 089 333, fakss: 67 089 302, mājas lapa: www.rtu.lv, e - pasts: rtu@rtu.lv.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt preces piegādi.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt Iepirkumu, saskaņā ar rīkojumu.

  - Iepirkuma priekšmets: elektronikas komponenšu, materiālu un instrumentu iegāde projektu ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1.daļa „Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde projekta „Pilnās pretestības avota līdzstrāvas pārveidotāja izpēte” Nr.Z12.0467 ietvaros” (CPV kods: 31000000-6 „Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums”; 44000000-0 „Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)”);

2.daļa „Elektronikas komponenšu, materiālu un instrumentu iegāde projekta „Jauns integrēts pazeminošais-paaugstinošais daudz-līmeņu invertors atjaunojamās enerģijas pielietojumiem” Nr.Z14.0673 ietvaros” (CPV kods: 31000000-6 „Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums”; 44000000-0 „Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)”; 42000000-6 „Ražošanas iekārtas”).

  - Piegādes vieta: Āzenes ielā 12/1, Rīgā (iepirkuma 1., 2.daļai)

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Preces piegādes (Līguma izpildes) termiņš: līdz 2014.gada 30.decembrim no Līguma spēkā stāšanās dienas (iepirkuma 1., 2.daļai).

  - Norēķinu kārtība ir noteikta Iepirkuma līguma projektā (pielikums Nr.3), iepirkuma 1., 2.daļai.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Ieinteresētie piegādātāji ar Iepirkuma nolikumu var iepazīties un lejupielādēt Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes, Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, darba dienās, līdz 2014.gada 16.decembrim, plkst.1000.

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par nolikumu: Mārtiņš Briedis, tālrunis: 67089497, fakss: 67089710, e-pasts: martins.briedis@rtu.lv.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Katrs Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā.

    - Ieinteresētie piegādātāji pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa e-pastu (martins.briedis@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta oriģinālu nosūtot pa pastu (Kaļķu iela 1 – 322., Rīga, LV-1658). Dokumenta oriģināls nav jānosūta pa pastu, ja dokuments iepriekš ir nosūtīts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Pasūtītājs, papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā: www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Ieinteresētais piegādātājs pats ir atbildīgs par sekošanu aktuālajai informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā www.rtu.lv  sakarā ar Iepirkumu.

  - Iepirkuma komisijas, pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN KĀRTĪBA

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 16.decembrim, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes, Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV-1658, darba dienās laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai) no plkst. 8:30 - 17:00, piektdienās no 8:30 līdz 16:00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē uz aploksnes norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumu publiskā atvēršanas sēde nav paredzēta.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienots Pieteikums iepirkumu procedūrai (nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma katrai iepirkuma daļai uz kuru pretendents piesaka dalību iepirkumā);

    - Tehniskais - Finanšu piedāvājums (Pielikumā Nr.2- Pasūtītāja tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais, finanšu piedāvājums katrai iepirkuma daļai atsevišķi uz kuru pretendents piesaka dalību iepirkumā).

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā ar sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā uz CD, DVD nesēja vai zibatmiņā.

  - Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības (paraksta) tiesībām. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katrai personu apvienības personai ar pārstāvības tiesībām.

  - Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un CD, DVD nesēju vai zibatmiņu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstu. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Iepirkuma „Elektronikas komponenšu, materiālu un instrumentu iegāde projektu ietvaros” (ID Nr.: RTU - 2014/199) __.daļai__________.

    - „Neatvērt līdz 2014.gada 16.decembrim, plkst. 1000”.

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Pretendents visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par nolikuma 4.1.1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

      - par nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Atkarībā no veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības.

1.tabula

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datubāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. |

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv persona apvienību iepirkumā.

  - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

  - Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu (kurus darbus) īstenos apakšuzņēmējs, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4.

- PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda: piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, kodu, kataloga Nr. (ja pieejams) un preces aprakstu.

- PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Piedāvātajā līguma summā Pretendents iekļauj:

    - visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam.

  - Piedāvājuma līguma summa ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Kopējā cena un vienas vienības cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtās sēdēs, kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības Iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Ja Iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Iepirkuma komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija vērā ņem veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

- LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA, LĪGUMA NOSLĒGŠANA

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkumā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Iepirkuma komisija visiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. Kā arī savā mājaslapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju informatīvajam paziņojumam par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

  - Grozījumus Iepirkuma līgumā, kas noslēdzams Publisko iepirkumu likuma 67.panta noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkuma komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja nav iesniegts neviens piedāvājums vai nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta trīspadsmitajai daļai, ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

- PIELIKUMU SARAKSTS

  - Visi nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1. - Pieteikuma vēstules forma (iepirkuma 1., 2.daļai);

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājuma forma (iepirkuma 1., 2.daļai);

    - Pielikums Nr.3 – Līguma projekts (iepirkuma 1., 2.daļai);

    - Pielikums Nr.4 – Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.

1.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2014/199

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Pretendents pieteikumu aizpilda par katru iepirkuma daļu atsevišķi

Iepirkums: „Elektronikas komponenšu, materiālu un instrumentu iegāde projektu ietvaros”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2014/199

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam piegādāt __________________ iepirkuma ___.daļa par līgumcenu bez PVN EUR _______,  ___________________ (summa vārdiem ), saskaņā ar nolikuma prasībām.

- Mēs pilnībā piekrītam Iepirkuma nolikuma noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv personu apvienību Iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums: _______________________________

  - Reģistrēts: 				________________________

  - ar Nr. 					__________________

  - Juridiskā adrese: ______________________________________

  - Biroja adrese: 						______

  - Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:_____________________________________________

  - Fakss: _______________________________________________

  - E-pasta adrese: ________________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________	_______

  - Banka: 					__________________

  - Kods: 				________________________

  - Konts: 			______________________________

Ja Pretendents ir personu apvienība (personu grupa) jānorāda:

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: 		________.

  - katras personas atbildības apjoms:							__.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2014.gada

2.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2014/199

Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums

(Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

Iepirkuma „Elektronikas komponenšu, materiālu un instrumentu iegāde projektu ietvaros”

(ID Nr. RTU-2014/199) zemāk minētajām iepirkuma daļām

1.daļai „Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde projekta „Pilnās pretestības avota līdzstrāvas pārveidotāja izpēte” Nr.Z12.0467 ietvaros”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kods, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums (cena EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | Kopējā cena |
|  | Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija |  |  |  |
| 1 | Toroidālais transformators 1 |  |  |  |
|  | Jauda | 120 VA |  |  |  |
|  | Primārais Spriegums | 230 VAC, 48...60 Hz |  |  |  |
|  | Sekundārais spriegums | 1x12 VAC |  |  |  |
|  | Izejas strāva | 2x5 A |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 100 mm |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 45 mm |  |  |  |
|  | Masa | Max 1.3 kg |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -55...+100 °C |  |  |  |
|  | Pārbaudes spriegums | 4 kV |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 2 gab |  |  |  |
| 2 | Toroidālais transformators 2 |  |  |  |
|  | Jauda | 30 VA |  |  |  |
|  | Primārais Spriegums | 230 VAC, 50 Hz |  |  |  |
|  | Sekundārais spriegums | 6 VAC(4x) |  |  |  |
|  | Izejas strāva | 4x1.25 A |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 65 mm |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 45 mm |  |  |  |
|  | Masa | Max 0,5kg |  |  |  |
|  | Pārbaudes spriegums | 4 kV |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 2 gab |  |  |  |
| 3 | MOSFET SiC tranzistors ar pretēji paralēli slēgtu diodi 1 |  |  |  |
|  | Spriegums | UDS=650 V |  |  |  |
|  | Strāva | ID=29 A pie t=25°C |  |  |  |
|  | Pretestība | RDS(on)=120 mΩ |  |  |  |
|  | Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 25°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) =22 ns Pieauguma laiks Tr=31 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) =60 ns Izslēgšanās laiksTf=19 ns Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon=61µJ Izslēgšanās enerģijas zudumi Eoff=41 µJ |  |  |  |
|  | Diodes raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 25°C | Aizvēršanās laiks (pie 10 A un 400V) 33 ns Aizvēršanās lādiņš (pie 10 A un 400V) 53 nC |  |  |  |
|  | Aizvara lādiņš (pie VDD=300V, ID=10A, VGS=18V) | Līdz Qg= 61 nC |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-220 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 20 gab |  |  |  |
| 4 | MOSFET SiC tranzistors ar pretēji paralēli slēgtu diodi 2 |  |  |  |
|  | Spriegums | UDS=1200 V |  |  |  |
|  | Strāva | ID=31.6 A pie t=25°C |  |  |  |
|  | Pretestība | RDS(on)=80 mΩ |  |  |  |
|  | Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 25°C, ID=20 A | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) =12 ns Pieauguma laiks Tr=13.6 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) =23.2 ns Izslēgšanās laiksTf=18.4 ns Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon=310 µJ ±15% Izslēgšanās enerģijas zudumi Eoff=220 µJ ±15% |  |  |  |
|  | Diodes raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 25°C, | Aizvēršanās laiks (pie 20 A un 800V) 40 ns Aizvēršanās lādiņš (pie 20 A un 800V) 165 nC |  |  |  |
|  | Aizvara lādiņš (pie VDS=800V, ID=20A, VGS=0/20V) | Līdz Qg= 49.2 nC |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-247 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 5 | IGBT tranzistors ar pretēji paralēli slēgtu diodi |  |  |  |
|  | Spriegums | UCE=650 V |  |  |  |
|  | Kolektora strāva | Ic=46 A pie t=100°C |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums (maksimālais) | VCEsat=1.6 pie 25°C |  |  |  |
|  | IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C un Ic=20A | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) =20 ns Pieauguma laiks Tr=14 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) =185 ns Izslēgšanās laiksTf=15 ns Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon=0.5 mJ Izslēgšanās enerģijas zudumi Eoff=0.16 mJ |  |  |  |
|  | Diodes raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C | Aizvēršanās laiks (pie 5 A un 400V) 50 ns Aizvēršanās lādiņš (pie 5 A un 400V) 0.5 µC |  |  |  |
|  | Aizvara lādiņš (VCC=520V,IC=40.0A, VGE=15V) | Līdz 95 nC |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-247 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 25 gab |  |  |  |
| 6 | Induktori |
| 6.1 | Induktors 1 |  |  |  |
|  | Induktivitāte (toroidāla) | 25 µH, ±5% |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 25 A |  |  |  |
|  | Virknes aktīvā pretestība | Līdz 0.04 Ω |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 52 mm |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 24 mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 12 gab |  |  |  |
| 6.2 | Induktors 2 |  |  |  |
|  | Induktivitāte (toroidāla) | 100 µH, ±5% |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 10 A |  |  |  |
|  | Virknes aktīvā pretestība | Līdz 0.02 Ω |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 52 mm |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 24 mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 12 gab |  |  |  |
| 6.3 | Induktors 3 |  |  |  |
|  | Induktivitāte | 0.18 mH ±5% |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 50 A ±5% |  |  |  |
|  | Virknes aktīvā pretestība | Līdz 0.8 mΩ |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 70 mm |  |  |  |
|  | Maksimālais nepārtrauktais darba spriegums | 600 VDC |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+125 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 12 gab |  |  |  |
| 6.4 | Induktors 4 |  |  |  |
|  | Induktivitāte | 39 mH ±5% |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 0,3 A |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 250 VAC |  |  |  |
|  | Virknes aktīvā pretestība | Līdz 3 Ω |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 16 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+125 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 9 gab |  |  |  |
| 6.5 | Induktors 5 |  |  |  |
|  | Induktivitāte | 2 µH |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 27 A |  |  |  |
|  | Induktivitātes pielaidība | ±20% |  |  |  |
|  | Maksimālie izmēri | 19.18mm x 9.27mm x 13.97mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+150 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 35 gab |  |  |  |
| 6.6 | Induktors 6 |  |  |  |
|  | Induktivitāte (Aksiālā) | 10 µH |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | ne mazāk kā 20 A |  |  |  |
|  | Induktivitātes pielaidība | ±20% |  |  |  |
|  | Virknes aktīvā pretestība | ne vairāk kā 0,06 Ω |  |  |  |
|  | Diametrs | ne vairāk kā 10 mm |  |  |  |
|  | Garums | ne vairāk kā 40.5 mm |  |  |  |
|  | Maksimālais nepārtrauktais darba spriegums | 600 VAC / 1000 VDC |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+85 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 7 | Induktoru komplekts 1 |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 35 |  |  |  |
|  | Konstrukcijas veidi | Vismaz 6 |  |  |  |
|  | Kopējais elementu skaits | Vismaz 230 |  |  |  |
|  | Induktivitātes | No 0.22 µH līdz vismaz 33 µH |  |  |  |
|  | Nominālā strāvas | No 0.5A līdz 30 A |  |  |  |
|  | Virknes aktīvā pretestība | Līdz 180 mΩ |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 1 gab |  |  |  |
| 8 | Induktoru komplekts 2 |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 35 |  |  |  |
|  | Konstrukcijas veidi | Vismaz 6 |  |  |  |
|  | Kopējais elementu skaits | Vismaz 190 |  |  |  |
|  | Induktivitātes | No 4.7 µH līdz vismaz 100 µH |  |  |  |
|  | Nominālā strāvas | No 0.75A līdz vismaz 13 A |  |  |  |
|  | Virknes aktīvā pretestība | Līdz 0.380 mΩ |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 1 gab |  |  |  |
| 9 | Radiators 1 |  |  |  |
|  | Pamata plātnes biezums | vismaz 10 mm |  |  |  |
|  | Platums | 300-310 mm |  |  |  |
|  | Garums | 200 -210 mm |  |  |  |
|  | Augstums | Vismaz 40 mm |  |  |  |
|  | Siltuma pretestība | Līdz 0.3 K/W |  |  |  |
|  | Materiāls | Alumīnijs |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 2 gab |  |  |  |
| 10 | Radiators 2 |  |  |  |
|  | Pamata plātnes biezums | vismaz 10 mm |  |  |  |
|  | Platums | 300-310 mm |  |  |  |
|  | Garums | 150-160 mm |  |  |  |
|  | Augstums | Vismaz 40 mm |  |  |  |
|  | Siltuma pretestība | Līdz 0.35 K/W |  |  |  |
|  | Materiāls | Alumīnijs |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 2 gab |  |  |  |
| 11 | Optiskie vadi |  |  |  |  |
|  | Garums | 1 m |  |  |  |
|  | Diametrs | 2.2 mm |  |  |  |
|  | Materiāls | polietilēns |  |  |  |
|  | Savienojumi vada galos | Jābūt savienojamam ar raidītāju HFBR-1522Z un uztvērēju HFBR-2522Z |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 12 gab |  |  |  |
| 12 | Optisko signālu raidītājs |  |  |  |
|  | Spriegums | 5 V |  |  |  |
|  | Strāva | Vismaz 6 mA |  |  |  |
|  | Viļņa garums | 660 nm |  |  |  |
|  | Ārējie izmēri | 19.6x7.7x10.2 V |  |  |  |
|  | Maksimaļais datu pārraides ātrums | 495Mbps |  |  |  |
|  | Attālums starp izvadiem | 2.5 mm |  |  |  |
|  | Savietojamība | 2.2 mm diametra Avago Technologies HFBR-4513Z uzgali |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | 0 – 70 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 12 gab |  |  |  |
| 13 | Optisko signālu uztvērējs |  |  |  |
|  | Spriegums | 5 V |  |  |  |
|  | Strāva | Vismaz 6 mA |  |  |  |
|  | Viļņa garums | 660 nm |  |  |  |
|  | Ārējie izmēri | 19.6x7.7x10.2 V |  |  |  |
|  | Maksimaļais datu pārraides ātrums | 495Mbps |  |  |  |
|  | Attālums starp izvadiem | 2.5 mm |  |  |  |
|  | Jābūt savienojamam ar optiskiem vadiem | 2.2 mm diametra Avago Technologies HFBR-4513Z uzgali |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | 0 – 70 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 12 gab |  |  |  |
| 14 | SMD Rezistoru komplekts 1 |  |  |  |
|  | Pretestību diapazons | 10 Ω...10 MΩ |  |  |  |
|  | Pretestības pielaidība | ±1 % |  |  |  |
|  | Izmēra standarts | 1206 |  |  |  |
|  | Viena nomināla rezistoru skaits | 100 |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 74 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 1 gab |  |  |  |
| 15 | SMD Rezistoru komplekts 2 |  |  |  |
|  | Pretestību diapazons | 0.002 Ω...220 Ω |  |  |  |
|  | Pretestības pielaidība | ±5 % |  |  |  |
|  | Viena nomināla rezistoru skaits | 5 |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 16 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 1 gab |  |  |  |
| 16 | Polipropilēna kondensators |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 60 µF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |
|  | Spriegums | ne mazāk kā 800 V |  |  |  |
|  | Svars | Max 25g |  |  |  |
|  | Augstums | ne vairāk kā 50 mm |  |  |  |
|  | Platums | ne vairāk kā 35 mm |  |  |  |
|  | Garums | ne vairāk kā 57.5 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+105 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 17 | Polifenilēna kondensators 1 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 470 nF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±5% |  |  |  |
|  | Spriegums | ne mazāk kā 250 VDC un 160 VAC |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -55...+125 °C |  |  |  |
|  | Izmēra standarts | 6550 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 18 | Polifenilēna kondensators 2 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 100 nF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±5% |  |  |  |
|  | Spriegums | ne mazāk kā 250 VDC un 160 VAC |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -55...+125 °C |  |  |  |
|  | Izmēra standarts | 4036 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 30 gab |  |  |  |
| 19 | Kondensators 1 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 470 µF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |  |  |
|  | Spriegums | 450 VDC |  |  |  |
|  | Ekvivalentā virknes pretestība | 0.12 Ω ±10% |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 51 mm |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 76 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+85 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 20 | Kondensators 2 |  |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 220 µF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |  |  |
|  | Spriegums | 450 VDC |  |  |  |
|  | Ekvivalentā virknes pretestība | 0.24 Ω ±10% |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 36 mm |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 76 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+85 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 15 gab |  |  |  |
| 21 | Galveniski atsaistītie DC/DC pārveidotāji |
| 21.1 | Pārveidotājs 1 |  |  |  |
|  | Jauda | Vismaz 2W |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 12 VDC |  |  |  |
|  | Izejas spriegums | 5 VDC |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Vismaz 133 mA |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | Vismaz 1000 VDC |  |  |  |
|  | Lietderības koeficients | Ne mazāk kā 70% |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 25 gab |  |  |  |
| 21.2 | Pārveidotājs 2 |  |  |  |
|  | Jauda | Vismaz 1W |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 9...18 VDC |  |  |  |
|  | Izejas spriegums | 5 VDC |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Vismaz 0.2 A |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | Vismaz 1500 VDC |  |  |  |
|  | Lietderības koeficients | Ne mazāk kā 75% |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 15 gab |  |  |  |
| 21.3 | Pārveidotājs 3 |  |  |  |
|  | Izeju skaits | Vismaz 2 |  |  |  |
|  | Jauda | Vismaz 5 W |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 18...36 VDC |  |  |  |
|  | Izejas spriegums 1 | 12 VDC |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Vismaz 250 mA |  |  |  |
|  | Izejas spriegums 2 | -12 VDC |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Vismaz 250 mA |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | Vismaz 1500 VDC |  |  |  |
|  | Lietderības koeficients | Ne mazāk kā 85% |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 15 gab |  |  |  |
| 22 | AC/DC maināmais barošanas avots |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 100…240 VAC |  |  |  |
|  | Izejas spriegums | 12 VDC |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Vismaz 2 A |  |  |  |
|  | Jauda | Vismaz 30 W |  |  |  |
|  | Ieejas frekvence | 47…63 Hz |  |  |  |
|  | Savienojuma vadi | Jābūt savienojamam ar Latvijā izmantojamām rozetēm. Barošanas avota līdzstrāvas puses vadam jābūt savietojamam ar barošanas avotu |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 5 gab |  |  |  |
| 23 | Interfeisa izolators |  |  |  |  |
|  | Kanālu skaits | 2 |  |  |  |
|  | Signāla aizture | Ne vairāk kā 70 ns |  |  |  |
|  | Pārvades spēja | Vismaz 12 Mbps |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 3.1...5.5 V |  |  |  |
|  | Korpuss | SOIC-16W |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | 5000 V |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 15 gab |  |  |  |
| 24 | Oscilators 1 |  |  |  |  |
|  | Oscilatora tips | SPXO |  |  |  |
|  | Frekvence | 80MHz |  |  |  |
|  | Fekvences izmaiņa | Ne vairāk kā ±50 ppm |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 2.97...3.63 V |  |  |  |
|  | Korpuss | SMD |  |  |  |
|  |  | CFPS-73B |  |  |  |
|  | Slodzes kapacitāte | Ne vairāk kā 30 pF |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 25 | Oscilators 2 |  |  |  |  |
|  | Oscilatora tips | SPXO |  |  |  |
|  | Frekvence | 125 MHz |  |  |  |
|  | Fekvences izmaiņa | Ne vairāk kā ±100 ppm |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 2.97...3.63 V |  |  |  |
|  | Korpuss | SMD |  |  |  |
|  | Sērija | KXO-V97T |  |  |  |
|  | Slodzes kapacitāte | Ne vairāk kā 15 pF |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 26 | Kvarcs |  |  |  |
|  | Frekvence | 10 MHz |  |  |  |
|  | Fekvences izmaiņa | Ne vairāk kā ±30 ppm |  |  |  |
|  | Korpuss | SMD |  |  |  |
|  | Slodzes kapacitāte | Ne vairāk kā 16 pF |  |  |  |
|  | Virknes pretestība | Ne vairāk kā 50Ω |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 20 gab |  |  |  |
| 27 | Sprieguma regulators |  |  |  |  |
|  | Izejas spriegums | 3.3 VDC |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Līdz 0.3 A |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | Līdz 20 V |  |  |  |
|  | Korpuss | SOT-223 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 15 gab |  |  |  |
| 28 | Izolējošās termouzmavu komplekts |  |  |  |
|  | Sašaurinājuma temperatūras diapazons | +120...+200 °C |  |  |  |
|  | Krāsu sakits | Nemazāk kā 5 |  |  |  |
|  | Diametra sašaurinājuma attiecība pirms sildīšanas/pēc sildīšanas | 0.6mm līdz 12.5mm |  |  |  |
|  | Diametru kombinācijas pirms un pēc sildīšanas. | Vismaz 9 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 3 gab |  |  |  |
| 29 | 5 V precizitātes reference |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 40 V |  |  |  |
|  | Ieejas/izejas sprieguma starpība | 35 V |  |  |  |
|  | Izeja – zeme spriegums | 10 V |  |  |  |
|  | Izejas īsslēguma laiks | Uin=35V…līdz.10 sek Uin ≤ nenoteikts |  |  |  |
|  | Barošanas strāva | 1.2-1.5 mA |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 57.5 mm |  |  |  |
|  | Darba temperatūras diapazons | -55...+125 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 5 gab |  |  |  |
| 30 | Akselerometrs un inklinometrs |  |  |  |
|  | Spriegums | 2.7 – 5.25 V |  |  |  |
|  | Strāvas patēriņš | 0.8 A @ 2.8V |  |  |  |
|  | Jutības asis | Xyz |  |  |  |
|  | Diapazons | ±2g |  |  |  |
|  | Izsšķirtspēja | vismaz 1,22mg |  |  |  |
|  | Mehāniskā šoka izturība | 5000g |  |  |  |
|  | Augstums | ne vairāk kā 5 mm |  |  |  |
|  | Platums | ne vairāk kā 5 mm |  |  |  |
|  | Garums | ne vairāk kā 1.3 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+ 85 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 5 gab |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Piegādes vieta: Āzenes ielā 12/1,  Rīgā.

Preces piegādes (Līguma izpildes) termiņš: līdz 2014.gada 30.decembrim no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

2.daļai „Elektronikas komponenšu, materiālu un instrumentu iegāde projekta „Jauns integrēts pazeminošais-paaugstinošais daudz-līmeņu invertors atjaunojamās enerģijas pielietojumiem” Nr.Z14.0673 ietvaros”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kods, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums (cena EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | Kopējā cena |
|  | Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija |  |  |  |
| 1 | Elektrolītisko kondensatoru komplekts 1 |  |  |  |
|  | Kapacitāšau diapazons | 0.1 µF...100 µF |  |  |  |
|  | Nominālo spriegumu diapazons | 6.3 VDC …63 VDC |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20 % |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 16 |  |  |  |
|  | Kopējais kondensatoru skaits | Ne mazāk par 650 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 2 gab |  |  |  |
| 2 | Elektrolītisko kondensatoru komplekts 2 |  |  |  |
|  | Kapacitāšau diapazons | 1 µF...4.7 mF |  |  |  |
|  | Nominālo spriegumu diapazons | 16 VDC …63 VDC |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20 % |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 16 |  |  |  |
|  | Kopējais kondensatoru skaits | Ne mazāk par 240 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 2 gab |  |  |  |
| 3 | Diode |  |  |  |
|  | Spriegums | U=600 V |  |  |  |
|  | Strāva | Vismaz I=126 A pie t=70 °C |  |  |  |
|  | Aizvēršnās laiks | T=35ns ±10 % |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums | U=1.3 V ±10 % pie t=25 °C |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-247 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 50 gab |  |  |  |
| 4 | Schottky Diode |  |  |  |
|  | Spriegums | U=1200 V |  |  |  |
|  | Strāva | Vismaz I=8.5 A pie t=135 °C |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums | Ne vairāk kā U=1.8 V pie t=25 °C |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-220 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 50 gab |  |  |  |
| 5 | MOSFET SiC tranzistors ar pretēji paralēli slēgtu diodi 1 |  |  |  |
|  | Spriegums | UDS=1200 V |  |  |  |
|  | Strāva | ID=31.6 A pie t=25°C |  |  |  |
|  | Pretestība | RDS(on)=80 mΩ |  |  |  |
|  | Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 25°C, ID=20 A | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) =12 ns Pieauguma laiks Tr=13.6 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) =23.2 ns Izslēgšanās laiksTf=18.4 ns Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon=310 µJ ±15% Izslēgšanās enerģijas zudumi Eoff=220 µJ ±15% |  |  |  |
|  | Diodes raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 25°C, | Aizvēršanās laiks (pie 20 A un 800V) 40 ns Aizvēršanās lādiņš (pie 20 A un 800V) 165 nC |  |  |  |
|  | Aizvara lādiņš (pie VDS=800V, ID=20A, VGS=0/20V) | Līdz Qg= 49.2 nC |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-247 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 25 gab |  |  |  |
| 6 | IGBT tranzistors ar pretēji paralēli slēgtu diodi |  |  |  |
|  | Spriegums | UCE=900 V |  |  |  |
|  | Kolektora strāva | Ic=28 A pie t=100°C |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums (maksimālais) | VCEsat=2.25 pie 25°C un Ic=28A |  |  |  |
|  | IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C un Ic=28A | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) =69 ns Pieauguma laiks Tr=52 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) =270 ns Izslēgšanās laiksTf=190 ns |  |  |  |
|  | Pārslēgšanās enerģija pie pie 25°C un Ic=28A | Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon=2.63 mJ Izslēgšanās enerģijas zudumi Eoff=1.34 mJ |  |  |  |
|  | Aizvara lādiņš (VCC=520V,IC=40.0A, VGE=15V) | Līdz 240 nC |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-247 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 40 gab |  |  |  |
| 7 | 3-fāzu IGBT tranzistoru modulis |  |  |  |
|  | Spriegums | UCE ne mazāk kā 600 V |  |  |  |
|  | Kolektora strāva | Ic ne mazāk kā 11 A |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums | 1.7 - 2 V |  |  |  |
|  | IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 55 ns Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 24 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 161 ns Izslēgšanās laiks Tf ne vairāk kā 244 ns Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Eon=0.28 mJ |  |  |  |
|  | Paralēlo diožu raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 125°C | Spriegums ne mazāk kā 600V Strāva 11 A Negatīvā strāva 5-10 µA Sprieguma kritums (pie 12A) ne vairāk kā 1.7 V Aizvēršanās laiks 80-180 ns Pārslēgšanās enerģijas zudumi ne vairāk kā 0.6 mJ Aizvēršanās lādiņš 220-600 nC |  |  |  |
|  | Frekvence | >5 kHz |  |  |  |
|  | Korpuss | IMS-2-13 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 15 gab |  |  |  |
| 8 | Polipropilēna kondensators 1 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 2.2 µF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |
|  | Spriegums | 630 VDC un 400VAC |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 39.5 mm |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 20 mm |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 41.5 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -55...+100 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 25 gab |  |  |  |
| 9 | Polipropilēna kondensators 2 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 60 µF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |
|  | Spriegums | 800 VDC |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 50 mm |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 35 mm |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 57.5 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+105 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 25 gab |  |  |  |
| 10 | Polipropilēna kondensators 3 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 1 µF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |  |  |
|  | Spriegums | 1600 VDC un 650 VAC |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 45.5 mm |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 24 mm |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 41.5 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -55...+100 °C |  |  |  |
|  | Savienojuma veids | Ar skrūvēm savienojams |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 25 gab |  |  |  |
| 11 | Polipropilēna kondensators 4 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 2.2 µF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |  |  |
|  | Spriegums | 1000 VDC un 600 VAC |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 46 mm |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 31 mm |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 41.5 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -55...+100 °C |  |  |  |
|  | Savienojuma veids | Ar skrūvēm savienojams |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 15 gab |  |  |  |
| 12 | Polipropilēna kondensators 5 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 80 µF |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |
|  | Spriegums | 500 VDC |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 51 mm |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 57.5 mm |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 30 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -45...+85 °C |  |  |  |
|  | Savienojuma veids | Ar skrūvēm savienojams |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 40 gab |  |  |  |
| 13 | Toroidālais transformators 1 |  |  |  |
|  | Jauda | 120 VA |  |  |  |
|  | Primārais Spriegums | 230 VAC, 48...60 Hz |  |  |  |
|  | Sekundārais spriegums | 12 VAC (2x) |  |  |  |
|  | Izejas strāva | 2x5 A |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 100 mm |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 45 mm |  |  |  |
|  | Masa | Max 1.3 kg |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -55...+100 °C |  |  |  |
|  | Pārbaudes spriegums | 4 kV |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 2 gab |  |  |  |
| 14 | Toroidālais transformators 2 |  |  |  |
|  | Jauda | 30 VA |  |  |  |
|  | Primārais Spriegums | 230 VAC, 50 Hz |  |  |  |
|  | Sekundārais spriegums | 6 VAC(4x) |  |  |  |
|  | Izejas strāva | 4x1.25 A |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 65 mm |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 45 mm |  |  |  |
|  | Masa | Max 0,5kg |  |  |  |
|  | Pārbaudes spriegums | 4 kV |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 1 gab |  |  |  |
| 15 | E65/27 Tipa ferīta magnētiskā serde |  |  |  |
|  | Induktivitātes konstante | 7.9 µH ±5% |  |  |  |
|  | Materiāls | N27, N87 |  |  |  |
|  | Gaisa sprauga | 0 mm |  |  |  |
|  | Relatīvā magnētiskā caurlaidība | 1700 ±10% |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 20 gab |  |  |  |
| 16 | E 70/32 Tipa ferīta magnētiskā serde |  |  |  |
|  | Induktivitātes konstante | 9.7 µH ±5% |  |  |  |
|  | Materiāls | N87 |  |  |  |
|  | Relatīvā magnētiskā caurlaidība | 1700 ±10% |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 20 gab |  |  |  |
| 17 | Toroidāla ferīta magnētiskā serde 1 |  |  |  |
|  | Induktivitātes konstante | 5.5 µH ±5% |  |  |  |
|  | Materiāls | N30 |  |  |  |
|  | Relatīvā magnētiskā caurlaidība | 3700 ±10% |  |  |  |
|  | Arējais diametrs | 206.8 mm ±5% |  |  |  |
|  | Iekšējais diametrs | 149.2 mm ±5% |  |  |  |
|  | Augstums | 26.8 mm ±5% |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 3 gab |  |  |  |
| 18 | Toroidāla ferīta magnētiskā serde 2 |  |  |  |
|  | Induktivitātes konstante | 6.2 µH ±5% |  |  |  |
|  | Materiāls | N30 |  |  |  |
|  | Relatīvā magnētiskā caurlaidība | 4000 ±10% |  |  |  |
|  | Arējais diametrs | 143.8 mm ±5% |  |  |  |
|  | Iekšējais diametrs | 100.2 mm ±5% |  |  |  |
|  | Augstums | 26.6 mm ±5% |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 3 gab |  |  |  |
| 19 | Toroidāla ferīta magnētiskā serde 3 |  |  |  |
|  | Induktivitātes konstante | 5.5 µH ±5% |  |  |  |
|  | Materiāls | N30 |  |  |  |
|  | Relatīvā magnētiskā caurlaidība | 4200 ±10% |  |  |  |
|  | Arējais diametrs | 104.8 mm ±5% |  |  |  |
|  | Iekšējais diametrs | 63.7 mm ±5% |  |  |  |
|  | Augstums | 16.3 mm ±5% |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 5 gab |  |  |  |
| 20 | Toroidāla ferīta magnētiskā serde 4 |  |  |  |
|  | Induktivitātes konstante | 260 nH ±5% |  |  |  |
|  | Materiāls | 26 |  |  |  |
|  | Relatīvā magnētiskā caurlaidība | 75 ±5% |  |  |  |
|  | Arējais diametrs | 101.6 mm ±5% |  |  |  |
|  | Iekšējais diametrs | 57.2 mm ±5% |  |  |  |
|  | Augstums | 33 mm ±5% |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 21 | Impulsu transformators |  |  |  |
|  | Nominālais spriegumss | 380 VAC |  |  |  |
|  | Transformācijas koeficients | 1:1:1 |  |  |  |
|  | Primārā vijuma induktivitāte | Ne vairāk kā 3 mH |  |  |  |
|  | Strāva | 250…1000mA |  |  |  |
|  | Primārā vijuma pretestība | Ne vairāk kā 0.32 Ω |  |  |  |
|  | Izkliedes induktivitāte | Ne vairāk kā 6 µH |  |  |  |
|  | Pārbaudes spriegums | Vismaz 2.5 kV |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 9 gab |  |  |  |
| 22 | Mikroprocesors |  |  |  |
|  | Datu kopnes platums | 8 biti |  |  |  |
|  | Datu RAM izmērs | 32 KB, 64 KB, 128 KB |  |  |  |
|  | Izvadu korpuss | MQFP-80 |  |  |  |
|  | Spriegums | 4.5-5.5 V |  |  |  |
|  | Interfeisa tips | UART |  |  |  |
|  | Programmējamie ieeju/izeju skaits | 32 |  |  |  |
|  | DArba strāva pie 16 MHz | 36 mA |  |  |  |
|  | Izvadu kapacitāte | Max 16 pF |  |  |  |
|  | Izejas barošanas strāva | 75 mA |  |  |  |
|  | Oscilatora frekvence | Min 1MHz max 16 MHz |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 57.5 mm |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -40...+105 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 5 gab |  |  |  |
| 23 | SMD keramisko kondensatoru komplekts |  |  |  |
|  | Kapacitāšu diapazons | 1 pF...100 nF |  |  |  |
|  | Izmēra standarts | 0603 |  |  |  |
|  | Kopējais kondensatoru skaits | Ne mazāk kā 1500 |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 30 |  |  |  |
|  | Spriegums | Vismaz 50V |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 1 gab |  |  |  |
| 24 | SMD Rezistoru komplekts 1 |  |  |  |
|  | Pretestību diapazons | 0.002 Ω...220 Ω |  |  |  |
|  | Pretestības pielaidība | ±5 % |  |  |  |
|  | Viena nomināla rezistoru skaits | 5 |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 16 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 1 gab |  |  |  |
| 25 | SMD Rezistoru komplekts 2 |  |  |  |
|  | Pretestību diapazons | 10 Ω...1MΩ |  |  |  |
|  | Pretestības pielaidība | ±1 % |  |  |  |
|  | Viena nomināla rezistoru skaits | 100 |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 62 |  |  |  |
|  | Izmēru standarts | 0805 |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 2 gab |  |  |  |
| 26 | Dzesēšanas iekārta (radiators ar ventilatoru) |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 12 VDC |  |  |  |
|  | Svars | Ne vairāk kā 370g |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 71 mm |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 62 mm |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 80 mm |  |  |  |
|  | Dzesēšanas jauda | Ne mazāk kā 24W |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 1 gab |  |  |  |
| 27 | Radiators |  |  |  |
|  | Pamata plātnes biezums | vismaz 10 mm |  |  |  |
|  | Platums | 300-310 mm |  |  |  |
|  | Garums | 100-110 mm |  |  |  |
|  | Augstums | Vismaz 40 mm |  |  |  |
|  | Siltuma pretestība | Līdz 0.4 K/W |  |  |  |
|  | Materiāls | Alumīnijs |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 4 gab |  |  |  |
| 28 | Siltumvadošā izolācijas pasta |  |  |  |
|  | Siltuma vadītspēja | vismaz 0.8W/mK |  |  |  |
|  | Dielektriskais stiprums | 10 kV/mm |  |  |  |
|  | Konsistence | Pasta |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | -40...+200 °C |  |  |  |
|  | Tilpums | Ne mazāk kā 90 ml |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 3 gab |  |  |  |
| 29 | Siltumvadošā izolācijas plēve |  |  |  |
|  | Siltuma pretestība | Līdz 3.7 K/W |  |  |  |
|  | Siltuma vadītspēja | vismaz 0.37 W/mK |  |  |  |
|  | Materiāla biezums | Ne vairāk kā 0.13 mm |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | -30...+125 °C |  |  |  |
|  | Dielektriskais stiprums | 5000 VAC |  |  |  |
|  | Izmēri | Vismaz 50x50mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 50 gab |  |  |  |
| 30 | Tranzistora TO-220 izolācijas komplekts |  |  |  |
|  | Tranzistora korpuss | TO-220 |  |  |  |
|  | Skrūves tips | M3 |  |  |  |
|  | Sastāvdaļas | Komplektā jābūt skrūvei, uzgrieznim, izolējošai paplāksnei un izolācijas materiālam. |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | -70...+180 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 50 gab |  |  |  |
| 31 | Emaljēts vīts vara vads 1 |  |  |  |
|  | Vada tips | Emaljēts vara vadu vijums |  |  |  |
|  | Šķērsgriezums | 0.94 mm2 |  |  |  |
|  | Garums | Vismaz 24 m. |  |  |  |
|  | Maksimālā strāva | Vismaz 3.3 A |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | -20...+130 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 3 gab |  |  |  |
| 32 | Emaljēts vīts vara vads 2 |  |  |  |
|  | Vada tips | Emaljēts vara vadu vijums |  |  |  |
|  | Šķērsgriezums | 0.24 mm2 |  |  |  |
|  | Garums | Vismaz 96 m. |  |  |  |
|  | Maksimālā strāva | Vismaz 0.84 A |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | -20...+130 °C |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 3 gab |  |  |  |
| 33 | Ātrdarbīgs drošinātājs 1 |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 600 VAC |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 1 A |  |  |  |
|  | Gabarīti | Ne vairāk kā 10.3x35 mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 34 | Ātrdarbīgs drošinātājs 2 |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 600 VAC |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 5 A |  |  |  |
|  | Gabarīti | Ne vairāk kā 10.3x35 mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 35 | Ātrdarbīgs drošinātājs 3 |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 600 VAC |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 10 A |  |  |  |
|  | Gabarīti | Ne vairāk kā 10.3x35 mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 36 | Ātrdarbīgs drošinātājs 4 |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 600 VAC |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 15 A |  |  |  |
|  | Gabarīti | Ne vairāk kā 10.3x35 mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 37 | Ātrdarbīgs drošinātājs 5 |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 600 VAC |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 20 A |  |  |  |
|  | Gabarīti | Ne vairāk kā 10.3x35 mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 38 | Ātrdarbīgs drošinātājs 6 |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 600 VAC |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 25 A |  |  |  |
|  | Gabarīti | Ne vairāk kā 10.3x35 mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 39 | Ātrdarbīgs drošinātājs 7 |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 600 VAC |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | 30 A |  |  |  |
|  | Gabarīti | Ne vairāk kā 10.3x35 mm |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 10 gab |  |  |  |
| 40 | Instrumentu komplekts |  |  |  |
|  | Instrumenti | Plakstangas, griezējstangas, kabeļu nazis 4 skrūvgrieži ar plakano un krusta galu, 10-19 mm uzgriežņu atslēgu gali, 2 pagarinātāji, reversīvs sprūdrata rokturis. |  |  |  |
|  | Rokturu izolācijas spriegums | Vismaz 1000V |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 1 gab |  |  |  |
| 41 | Vadu uzgaļu komplekts ar presēšanas knaiblēm |  |  |  |
|  | Presējamie savienotāji | Presējamie vadu uzgaļi ar dažādiem savienojumiem. Vadu diametriem jābūt no 0.5…6 mm2 |  |  |  |
|  | Tipu skaits | Vismaz 25 |  |  |  |
|  | Papildus instrumenti | Savienojumu knaibles |  |  |  |
|  | Vienību skaits | 2 gab |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Piegādes vieta: Āzenes ielā 12/1,  Rīgā.

Preces piegādes (Līguma izpildes) termiņš: līdz 2014.gada 30.decembrim no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

3.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2014/199

projekts

Iepirkuma līgumS Nr.01J02-1/______

(iepirkuma 1., 2.daļai)

Rīgā, 								       2014.gada __.____________

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr.__________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz ________________ _____________, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _________, rīkojas tās ________, turpmāk tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma „Elektronikas komponenšu, materiālu un instrumentu iegāde projektu ietvaros” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2014/199) ___.daļas ______________ rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkums- iepirkums „Elektronikas komponenšu, materiālu un instrumentu iegāde projektu ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2014/199.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums –Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – _______________________, saskaņā ar nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu par kuru tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu piegādā Preci Pasūtītāja objektā, saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un Piegādātāja Tehnisko - finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2). Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Piegādātājs veic Preču piegādi līdz 2014.gada 30.decembrim no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam - finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, kā arī garantē, ka tiks piegādātas jauna, nelietota Prece.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi bez pievienotās vērtības nodokļa nevar pārsniegt – ___________ (___________________).

  - Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.2 noteiktās cenas. Līguma 3.1.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz Līguma norādītās Preces izstrādi un piegādi, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas Piegādātājam radīsies izpildot saistības saskaņā ar Līgumu.

  - Piegādātāja Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs samaksu par saņemtajām Precēm veic saskaņā ar Pielikumā Nr.2 noteiktajām cenām, 20 (divdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta (akta) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja pavadzīmes (rēķina) saņemšanas, pārskaitot naudas summu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā, veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju - iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru, Projekta nosaukumu, Nr.. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošo summu.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā.

  - Piegādātājs Preces piegādi veic uz Āzenes ielu 12/1, Rīgā.

  - Piegādātājs apņemas segt visas ar Preces piegādi saistītas izmaksas.

  - Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Piegādātājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamo Preču piegāžu aizkavēšanos pēc tam, kad par to ir saņemta informācija, un saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi citu piegādes laiku.

  - Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši Pavadzīmi par Preču  saņemšanu un Pasūtītājs faktiski saņēmis Preci.

  - Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pasūtītājam pēc atbilstošā Pasūtījuma rēķina nomaksas brīža. Preču nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz Pasūtītāju no Pavadzīmes parakstīšanas un Preces faktiskās saņemšanas brīža.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 10 (desmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības un pienākumi

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Pušu pārstāvji

  - Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli un Preču nodošanas un pieņemšanas izpildi atbildīgā persona: ________, tālrunis: ________________, e-pasts: _________________, turpmāk Līguma tekstā „Pasūtītāja Pārstāvis”.

  - Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <>.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 7 (septiņas) dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskais - finanšu piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |

4.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2014/199

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. | Nododamo pakalpojumu vērtība no kopējās finanšu piedāvājuma summas (EUR un %) | Nododamo pakalpojumu apraksts (nosaukums) |
| --- | --- | --- |

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________