2.pielikums

Iepirkuma nolikumam

(id. Nr.: RTU-2017/114)

PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(Pretendenta Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)

“Virsmas topoloģijas mērījumi, IS, gaismas absorbcijas spektri,

ERAF projekta 1.1.1.1/16/A/079, “Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizātoru izstrāde” vajadzībām”

| N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma apraksts | Tehniskā specifikācija (pētījuma minimālā prasība) | Vienību (paraugu) skaits | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plāno kārtiņu AFM pētījumi | 1.1. Uz stikla, Ni, Ti , Zn folijām ar izsmidzināšanas metodi uznestu TiO2, ZnO un modificētu ar Ag, Au, Pt plāno kārtiņu topoloģija; | Paraugu 2D un 3D plāno kārtiņu attēli; x: 3,0 µm; y=3,0 µm Graudu izmēri, profils; Virsmas laukums; Raupjums; Graudu minimālais un maksimālais augstums; Oksīdu kārtiņas pirms pētījumiem ir pārklāti ar elektrovadošu slāni līdz 15nm (Au, Ag). | 40 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Mikroplazmas izlādē apstrādātu Ni, Ti, Zn foliju topoloģija; | Paraugu 2D un 3D attēli; Virsmas profils; Raupjums; Poru izmēri; Virsmas laukums. | 15 |  |  |  |
|  |  | 1.3. TiO2 un ZnO pārklājuma biezums uz Ni folijas atkarībā no izsmidzināšanas režīma. | Kārtiņu biezums 150-300 nm intervālā. | 12 |  |  |  |
| 2. | Plāno kārtiņu SEM (Skenējošā Elektronu Mikroskopija) pētījumi | Modificētu TiO2, ZnO plāno kārtiņu struktūra atkarībā no pamatnes (Ni, Ti, Zn) pirmapstrādes veida (mikroplazmas apstrāde, anodēšana) un karsēšanas temperatūras; | Izšķiršanas spēja līdz 10nm; Palielinājums līdz 106; Pārklājumu virsmas topoloģija, viendabīgums, graudu izmēri; Graudu izmēru sadalījums uz virsmas; Oksīdu graudus pārklāj ar elektrovadošu slāni līdz 15nm (Au, Ag). | 24 |  |  |  |

| 3. | SEM (Skanējošā Elektronu Mikroskopija) pētījumi | Modifikātoru (Au, Ag) koncentrācijas sadalījums uz TiO2, ZnO kārtiņu virsmas; TEM (Transmisijas Elektronu Mikroskopijas) mērījumi | Enerģijas dispersīvā rentgenstaru spektroskopija (EDX) Modifikātoru koncentrācija vismaz četros (4) plāno kārtiņu apgabalos; Plāno kārtiņu elementālanalīze paraugu šķērsgriezumā | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Plāno modificēto TiO2, ZnO plāno kārtiņu absorbcijas pētījumi | UV un redzamās gaismas Absorbcijas spektru atkarība no modifikātoru veida un koncentrācijas; | Ultraviolētās un redzamās gaismas spektroskopija; Plāno modificēto ar Ag, Au, absorbcijas spektri 200-1000nm intervālā. | 15 |  |  |  |
| 5. | Lietoto fotokatalizātoru absorbēto vielu pētījumi | TiO2, ZnO un modificētu ar Ag, Au nanodaļiņu absorbēto vielu pētījumi | FT-IR spektri 400-4000 cm-1 intervālā O-H, C-O, S-O grupas absorbētais metilēnzilais. | 8 |  |  |  |
| Summa kopā EUR bez PVN: |  |
| PVN 21 % EUR: |  |
| Summa kopā EUR: |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:
- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
- ka Pakalpojums  tiks nodrošināts atbilstoši nolikuma un līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;
- Finanšu piedāvājumā norādītā cena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), tai skaitā visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Līgumcenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
- cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līgumcenu, izņemot līgumā atrunātos gadījumus.

___________________ ________________  ___________________
 (amats)    (paraksts)   (vārds, uzvārds)