Pielikums  Nr.2.2

Iepirkuma  Nolikumam  ID  RTU-2014/192

LOGU UN DURVJU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA DAĻA Nr.2:

1000

900	900 	1800

1000

900	900

1800

1000

1000

1000

Engures novads, Engures pagasts, Klapkalnciems, "Ronīši"

Rīgas Tehniskā universitāte reģ.Nr.90000068977

Rīgā, Kaļķu ielā 1, LV-1658

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti bez pielaidēm.

- Ailu izmērus precizēt uz vietas.

- Ar * apzīmētie logi izgatavojami spoguļattēlā.

LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA M 1:50

# Text boxes

| Nr. | MARKA | LOGA / DURVJU SHĒMA | AILAS IZMĒRI (bxh) | SKAITS | PIEZĪMES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L-1 | 1300 700 2000 | 1000 x 2000 | 10 | -Rāmja materiāls – PVC 7 kameru profils, krāsas tonis no ārpuses - tumši pelēks RAL 7015, no iekšpuses - balts -Stiklojums - caurspīdīga, trīskārša stikla pakete Uv=1,1 - 1,4 W/m²xK |
| 2. | L-2 | 1300 700 2000 | 1000 x 2000 | 6 | -Rāmja materiāls – PVC 7 kameru profils, krāsas tonis no ārpuses - tumši pelēks RAL 7015, no iekšpuses - balts -Stiklojums - caurspīdīga, trīskārša stikla pakete Uv=1,1 - 1,4 W/m²xK |
| 3. | L-2* | 1300 700 2000 | 1000 x 2000 | 2 | -Rāmja materiāls – PVC 7 kameru profils, krāsas tonis no ārpuses - tumši pelēks RAL 7015, no iekšpuses - balts -Stiklojums - caurspīdīga, trīskārša stikla pakete Uv=1,1 - 1,4 W/m²xK |
| 4. | L-3 | 2100 | 1000 x 2100 | 2 | -Rāmja materiāls – PVC 7 kameru profils, krāsas tonis no ārpuses - tumši pelēks RAL 7015, no iekšpuses - balts -Stiklojums - caurspīdīga, trīskārša stikla pakete Uv=1,1 - 1,4 W/m²xK |

| Nr. | MARKA | LOGA / DURVJU SHĒMA | AILAS IZMĒRI (bxh) | SKAITS | PIEZĪMES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ĀD-1 ĀD-1* | 2100 700 2800 | 1800 x 2800 | 1 1 | -Divviru durvis ar stiklojumu Rāmja materiāls - alumīnijs, krāsas tonis no ārpuses - tumši pelēks RAL 7015, no iekšpuses - balts -Stiklojums - caurspīdīga, trīskārša stikla pakete Uv=1,1 - 1,4 W/m²xK ( Vējtvera iekšējās durvis ĀD-1*- baltas no abāmpusēm) |
| 6. | ĀD-2 | 2100 | 1800 x 2100 | 1 | -Divviru durvis ar stiklojumu Rāmja materiāls - alumīnijs, krāsas tonis no ārpuses - tumši pelēks RAL 7015, no iekšpuses - balts -Stiklojums - caurspīdīga, trīskārša stikla pakete Uv=1,1 - 1,4 W/m²xK |
| 7. | ĀD-3 | 2100 700 2800 | 1000 x 2800 | 1 | -Vienviru durvis , labās, ar stiklojumu Rāmja materiāls - alumīnijs, krāsas tonis no ārpuses - tumši pelēks RAL 7015, no iekšpuses - balts -Stiklojums - caurspīdīga, trīskārša stikla pakete Uv=1,1 - 1,4 W/m²xK |