### Pielikums Nr.2.2

Iepirkuma ID RTU-2014/195

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### un

### PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daļa Nr.2: Laboratorijas aprīkojuma/mēbelējuma iegāde ERAF projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (vienošanās Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros

Piegāde īstenojama ERAF projekta: „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, Vienošanās 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004, ietvaros.

Objekts: RTU Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte

Adrese, telpas: Pulka ielā 3, Rīga, LV-1007, kabineti Nr.112., Nr.114. un telpa bez nr. (Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā telpas Nr. 14, 15, 49).

# Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pierādīt attiecīgo ekvivalenci, iesniedzot atbilstošus dokumentus, ir Pretendenta pienākums.

| Nr. | Tehniskā specifikācija | Daudz. | Skice | Pretendenta piedāvājums. Norādīt piedāvātās preces atbilstību prasībām, ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas velkmes skapis ar keramikas darba virsmu Atbilst EN 14175 vai ekvivalentam standartam (jāiesniedz sertifikāts); Izmēri: 1500x810x2400mm +/-2mm; Velkmes skapja darba virsma izgatavota no monolītas keramikas, 100% izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, hloroformu un citiem organiskiem šķīdinātājiem, viegli kopjama un dezinficējama ar reljefa maliņām – 5mm, virsmas biezums kopā ar reljefa maliņu 35mm +/-2mm; Velkmes skapja iekšējās sienas pārklātas ar termiski cietinātu sintētisko sveķu materiālu Trespa, kurš pastiprināts ar celulozes šķiedrām (vai ekvivalents); Darba virsmas augstums – 900mm; Pārējais materiāls: augstspiediena lamināts, biezums18mm (dezinfekcijas līdzekļu un ūdens izturīgs), maliņas pārklātas ar 2mm biezu ABS materiālu; Velkmes skapja konstrukcija izgatavota no taisnstūrveida 30x30 metāla rāmja, kurš pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību; Priekšējais logs aprīkots ar tērauda trosēm un atsvariem, kas nodrošina loga pretsvara sistēmu, līdz ar to priekšējo logu iespējams novietot jebkurā augstuma pozīcijā; Laboratorijas aukstā ūdens pievads (materiāls – tērauds ar epoksīdsveķu pārklājumu RAL 7001), ūdens spiediena izturība – 10 Bar, atbilst DIN 12898 vai ekvivalentam standartam. Maisītājs izliekts 90 grādu leņķī. Velkmes skapja aizmugurējā labajā daļā zem ūdens padeves pievada izvietota keramikas izlietne, ārējais izmērs: 295x145x165mm +/- 2mm; Izlietnei jāatbilst DIN 28062 vai ekvivalenta standarta prasībām. Izlietnes aprīkotas ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna sifoniem un caurulēm. Zemvelkmes skapji, pievienoti ventilācijai; Rozetes. Daudzums: 4 gab. (220V, 16A) Komplektā iekļauti ūdens, ventilācijas pievadi un kanalizācijas izvadi; Ventilācijas izvada diametrs: 250mm; Velkmes komunikācijas izvietotas uz skapja priekšējā paneļa zem darba virsmas; Velkmes skapja kājas regulējamas – 40mm; Velkmes skapis aprīkots ar kanāla ventilatoru, jauda ne mazāk kā 1500 m3/h. Ventilatora korpuss izgatavots no polipropilēna, ķīmiski izturīgs. | 2 |  |  |
| 2. | Laboratorijas galds ar izlietni, trauku žāvētāju un plauktu Atbilst EN 13150, EN 14056 un EN 14727 standartam (jāiesniedz sertifikāti); Izmēri: 2400x750x900mm +/- 2mm; Galda darba virsma izgatavota no monolītas keramikas, 100% izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, hloroformu un citiem organiskiem šķīdinātājiem, viegli kopjama un dezinficējama ar reljefa maliņām – 5mm, virsmas biezums kopā ar reljefa maliņu 35mm +/-2mm; Galda konstrukcija izgatavota no taisnstūrveida 30x30 metāla rāmja, kurš pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību; Pārējais materiāls: augstspiediena lamināts, biezums18mm (dezinfekcijas līdzekļu un ūdens izturīgs), maliņas pārklātas ar 2mm biezu ABS materiālu; Galds aprīkots ar divdurvju skapi zem izlietnes un stacionāru 4 atvilktņu bloku galda labajā pusē; Galds aprīkots ar instalācijas plauktu, izmēri: 1800x1400mm, ar 2 plauktiem; Galda virsmas kreisās puses centrālajā vidējā daļā izvietota keramikas izlietne, ārējais izmērs: 445x445x265mm +/- 2mm, iekšējais: 380x380x250mm +/- 2mm. Pie izlietnes novietots laboratorijas karstā/aukstā ūdens maisītājs (materiāls – tērauds ar epoksīdsveķu pārklājumu RAL 7001), augstums 300mm, izteces punkta attālums no maisītāja 200mm, savienojums: G ½ B, ūdens spiediena izturība – 10 Bar, atbilst DIN 12898; Izlietnei jāatbilst DIN 28062 standarta prasībām un jābūt aprīkotai ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna sifoniem un caurulēm; Galds aprīkots ar laboratorijas trauku žāvētāju, izmērs: 600x600mm, izgatavots no ķīmiski izturīga plastikāta materiāla. Aprīkots ar 15 (60x6mm), 56 (100x10mm) un 6 (150x12mm) maināmiem stienīšiem. Žāvētāju paredzēts stiprināt pie sienas, aprīkots ar PVC šķidruma novadīšanas sistēmu. Galda kājas regulējamas – 40mm; Galda izturība: ne mazāk par 300kg; Virsmas krāsa: pelēka; Rāmja krāsa: tumši pelēka. | 1 |  |  |
| 3. | Laboratorijas galds ar izlietni, trauku žāvētāju un plauktu Atbilst EN 13150, EN 14056 un EN 14727 standartam (jāiesniedz sertifikāti); Izmēri: 2400x750x900mm +/- 2mm; Galda darba virsma izgatavota no monolītas keramikas, 100% izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, hloroformu un citiem organiskiem šķīdinātājiem, viegli kopjama un dezinficējama ar reljefa maliņām – 5mm, virsmas biezums kopā ar reljefa maliņu 35mm +/-2mm; Galda konstrukcija izgatavota no taisnstūrveida 30x30 metāla rāmja, kurš pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību; Pārējais materiāls: augstspiediena lamināts, biezums18mm (dezinfekcijas līdzekļu un ūdens izturīgs), maliņas pārklātas ar 2mm biezu ABS materiālu; Galds aprīkots ar divdurvju skapi zem izlietnes un stacionāru 4 atvilktņu bloku galda kreisajā pusē; Galds aprīkots ar instalācijas plauktu, izmēri: 1800x1400mm, ar 2 plauktiem; Galda virsmas labās puses centrālajā vidējā daļā izvietota keramikas izlietne, ārējais izmērs: 445x445x265mm +/- 2mm, iekšējais: 380x380x250mm +/- 2mm. Pie izlietnes novietots laboratorijas karstā/aukstā ūdens maisītājs (materiāls – tērauds ar epoksīdsveķu pārklājumu RAL 7001), augstums 300mm, izteces punkta attālums no maisītāja 200mm, savienojums: G ½ B, ūdens spiediena izturība – 10 Bar, atbilst DIN 12898; Izlietnei jāatbilst DIN 28062 standarta prasībām un jābūt aprīkotai ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna sifoniem un caurulēm; Galds aprīkots ar laboratorijas trauku žāvētāju, izmērs: 600x600mm, izgatavots no ķīmiski izturīga plastikāta materiāla. Aprīkots ar 15 (60x6mm), 56 (100x10mm) un 6 (150x12mm) maināmiem stienīšiem. Žāvētāju paredzēts stiprināt pie sienas, aprīkots ar PVC šķidruma novadīšanas sistēmu. Galda kājas regulējamas – 40mm; Galda izturība: ne mazāk par 300kg; Virsmas krāsa: pelēka; Rāmja krāsa: tumši pelēka. | 1 |  |  |
| 4. | Laboratorijas galds ar izlietni, trauku žāvētāju un plauktu Atbilst EN 13150, EN 14056 un EN 14727 standartam (jāiesniedz sertifikāti); Izmēri: 3800x750x900mm +/- 2mm; Galda darba virsma izgatavota no monolītas keramikas, 100% izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, hloroformu un citiem organiskiem šķīdinātājiem, viegli kopjama un dezinficējama ar reljefa maliņām – 5mm, virsmas biezums kopā ar reljefa maliņu 35mm +/-2mm; Galda konstrukcija izgatavota no taisnstūrveida 30x30 metāla rāmja, kurš pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību; Pārējais materiāls: augstspiediena lamināts, biezums18mm (dezinfekcijas līdzekļu un ūdens izturīgs), maliņas pārklātas ar 2mm biezu ABS materiālu; Galds aprīkots ar divdurvju skapi zem izlietnes un stacionāru 4 atvilktņu bloku galda vidējā daļā; Galds aprīkots ar instalācijas plauktu, izmēri: 3000x1400mm, ar 2 plauktiem; Galda virsmas kreisās puses centrālajā vidējā daļā izvietota keramikas izlietne, ārējais izmērs: 445x445x265mm +/- 2mm, iekšējais: 380x380x250mm +/- 2mm. Pie izlietnes novietots laboratorijas karstā/aukstā ūdens maisītājs (materiāls – tērauds ar epoksīdsveķu pārklājumu RAL 7001), augstums 300mm, izteces punkta attālums no maisītāja 200mm, savienojums: G ½ B, ūdens spiediena izturība – 10 Bar, atbilst DIN 12898; Izlietnei jāatbilst DIN 28062 standarta prasībām un jābūt aprīkotai ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna sifoniem un caurulēm; Galds aprīkots ar laboratorijas trauku žāvētāju, izmērs: 600x600mm, izgatavots no ķīmiski izturīga plastikāta materiāla. Aprīkots ar 15 (60x6mm), 56 (100x10mm) un 6 (150x12mm) maināmiem stienīšiem. Žāvētāju paredzēts stiprināt pie sienas, aprīkots ar PVC šķidruma novadīšanas sistēmu. Galda kājas regulējamas – 40mm; Galda izturība: ne mazāk par 300kg; Virsmas krāsa: pelēka; Rāmja krāsa: tumši pelēka. | 1 |  |  |
| 5. | Laboratorijas galds ar izlietni, trauku žāvētāju un plauktu Atbilst EN 13150, EN 14056 un EN 14727 standartam (jāiesniedz sertifikāti); Izmēri: 4800x750x900mm +/- 2mm; Galda darba virsma izgatavota no monolītas keramikas, 100% izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, hloroformu un citiem organiskiem šķīdinātājiem, viegli kopjama un dezinficējama ar reljefa maliņām – 5mm, virsmas biezums kopā ar reljefa maliņu 35mm +/-2mm; Galda konstrukcija izgatavota no taisnstūrveida 30x30 metāla rāmja, kurš pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību; Pārējais materiāls: augstspiediena lamināts, biezums18mm (dezinfekcijas līdzekļu un ūdens izturīgs), maliņas pārklātas ar 2mm biezu ABS materiālu; Galds aprīkots ar divdurvju skapi zem izlietnes un stacionāru 4 atvilktņu bloku un skapi ar 1 durvīm galda vidējā daļā; Galds aprīkots ar instalācijas plauktu, izmēri: 4000x1400mm, ar 2 plauktiem; Galda virsmas kreisās puses centrālajā vidējā daļā izvietota keramikas izlietne, ārējais izmērs: 445x445x265mm +/- 2mm, iekšējais: 380x380x250mm +/- 2mm. Pie izlietnes novietots laboratorijas karstā/aukstā ūdens maisītājs (materiāls – tērauds ar epoksīdsveķu pārklājumu RAL 7001), augstums 300mm, izteces punkta attālums no maisītāja 200mm, savienojums: G ½ B, ūdens spiediena izturība – 10 Bar, atbilst DIN 12898; Izlietnei jāatbilst DIN 28062 standarta prasībām un jābūt aprīkotai ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna sifoniem un caurulēm; Galds aprīkots ar laboratorijas trauku žāvētāju, izmērs: 600x600mm, izgatavots no ķīmiski izturīga plastikāta materiāla. Aprīkots ar 15 (60x6mm), 56 (100x10mm) un 6 (150x12mm) maināmiem stienīšiem. Žāvētāju paredzēts stiprināt pie sienas, aprīkots ar PVC šķidruma novadīšanas sistēmu. Galda kājas regulējamas – 40mm; Galda izturība: ne mazāk par 300kg; Virsmas krāsa: pelēka; Rāmja krāsa: tumši pelēka. | 1 |  |  |

Ja Pasūtītājam nav pieejams finansējums  visa tehniskajā specifikācijā minētā aprīkojuma iegādei, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no aprīkojuma šādā secībā  - atsakās no viena priekšmeta 1.pozīcijā, ja arvien finansējums ir nepietiekams, atsakās no 2.pozīcijas, utt.

Paraksts: _____________ 	Vārds, uzvārds: _______________	 Amats: ______________