Pielikums Nr. 2.3.

nolikumam ar ID Nr. RTU-2014/158

Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums

Daļa Nr. 3 – “Elektromateriālu iegāde un piegāde projekta „Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu izpēte un risināšana”, vienošanās Nr.2013/0011/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/028, vajadzībām”

| Toroidālais transformators 1 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Jauda | 120 VA |  |
| Primārais Spriegums | 230 VAC, 48...60 Hz |  |
| Sekundārais spriegums | 1x12 VAC |  |
| Izejas strāva | 2x5 A |  |
| Diametrs | Līdz 100 mm |  |
| Augstums | Līdz 45 mm |  |
| Masa | Max 1.3kg |  |
| Temperatūras diapazons | -55...+100 °C |  |
| Pārbaudes spriegums | 4 kV |  |
| Vienību skaits | 8 gab |  |

| Toroidālais transformators 2 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Jauda | 30 VA |  |
| Primārais Spriegums | 230 VAC, 50 Hz |  |
| Sekundārais spriegums | 6 VAC(4x) |  |
| Izejas strāva | 4x1.25 A |  |
| Diametrs | Līdz 65 mm |  |
| Augstums | Līdz 45 mm |  |
| Masa | Max 0,5kg |  |
| Pārbaudes spriegums | 4 kV |  |
| Vienību skaits | 3 gab |  |

| IGBT (Izolēta aizvara bipolārais tranzistors) tranzistors ar pretēji paralēli slēgtu diodi |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Spriegums | UCE=650 V (±5%) |  |
| Kolektora strāva | Ic=46 A (±5%) pie t=100°C |  |
| Sprieguma kritums (maksimālais) | VCEsat=1.6 (±5%) pie 25°C |  |
| IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C un Ic=20A | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) =20 (±5%) ns Pieauguma laiks Tr=14 (±5%) ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) =185 (±5%) ns Izslēgšanās laiksTf=15 (±5%) ns Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon=0.5 mJ Izslēgšanās enerģijas zudumi Eon=0.16 mJ |  |
| Diodes raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C | Aizvēršanās laiks (pie 5 A un 400V) 50 (±5%)ns Aizvēršanās lādiņš (pie 5 A un 400V) 0.5 µC |  |
| Aizvara lādiņš (VCC=520V,IC=40.0A, VGE=15V) | Līdz 95(±5%) µC |  |
| Korpuss | TO-247 vai ekvivalents |  |
| Vienību skaits | 10 gab |  |

| Induktori |
| --- |
| Induktors 1 |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Induktivitāte (toroidāla) | 25 µH, ±5% |  |
| Nominālā strāva | 25 A |  |
| Virknes aktīvā pretestība | Ne vairāk kā 0.04 Ω |  |
| Diametrs | 52 mm |  |
| Augstums | 24 mm |  |
| Vienību skaits | 15 gab |  |

| Induktors 2 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Induktivitāte (toroidāla) | 100 µH, ±5% |  |
| Nominālā strāva | 10 A |  |
| Virknes aktīvā pretestība | Ne vairāk kā 0.02 Ω |  |
| Diametrs | 52 mm |  |
| Augstums | 24 mm |  |
| Vienību skaits | 15 gab |  |

| Induktors 3 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Induktivitāte | 0.18 mH |  |
| Virknes aktīvā pretestība | Līdz 0.8 mΩ |  |
| Augstums | Līdz 70 mm |  |
| Nominālais spriegums | 600 VDC |  |
| Temperatūras diapazons | -40...+125 °C |  |
| Vienību skaits | 15 gab |  |

| Induktors 4 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Induktivitāte (Aksiālā) | 10 µH |  |
| Nominālā strāva | 20 A |  |
| Induktivitātes pielaidība | ±20% |  |
| Virknes aktīvā pretestība | Līdz 6 mΩ |  |
| Diametrs | Līdz 10 mm |  |
| Garums | Līdz 40.5 mm |  |
| Temperatūras diapazons | -40...+85 °C |  |
| Vienību skaits | 20 gab |  |

| Radiatori |
| --- |
| Radiators 1 |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Pamata plātnes biezums | vismaz 10 mm |  |
| Platums | 300-310 mm |  |
| Garums | 200 -210 mm |  |
| Augstums | Vismaz 40 mm |  |
| Siltuma pretestība | Līdz 0.3 K/W |  |
| Materiāls | Alumīnijs |  |
| Vienību skaits | 10 gab |  |

| Radiators 2 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Pamata plātnes biezums | vismaz 10 mm |  |
| Platums | 300-310 mm |  |
| Garums | 150-160 mm |  |
| Augstums | Vismaz 40 mm |  |
| Siltuma pretestība | Līdz 0.35 K/W |  |
| Materiāls | Alumīnijs |  |
| Vienību skaits | 10 gab |  |

| Radiators 3 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Pamata plātnes biezums | vismaz 10 mm |  |
| Platums | 300-310 mm |  |
| Garums | 100-110 mm |  |
| Augstums | Vismaz 40 mm |  |
| Siltuma pretestība | Līdz 0.4 K/W |  |
| Materiāls | Alumīnijs |  |
| Vienību skaits | 10 gab |  |

| Radiators 4 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Pamata plātnes biezums | vismaz 6 mm |  |
| Platums | 250-260 mm |  |
| Garums | 200-210 mm |  |
| Augstums | Vismaz 28 mm |  |
| Siltuma pretestība | Līdz 0.5 K/W |  |
| Materiāls | Alumīnijs |  |
| Vienību skaits | 10 gab |  |

| Radiators 5 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Pamata plātnes biezums | vismaz 6 mm |  |
| Platums | 250-260 mm |  |
| Garums | 150-170 mm |  |
| Augstums | Vismaz 28 mm |  |
| Siltuma pretestība | Līdz 0.6 K/W |  |
| Materiāls | Alumīnijs |  |
| Vienību skaits | 10 gab |  |

| Polipropilēna kondensatori |
| --- |
| 6.1. Polipropilēna kondensators 1 |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Kapacitāte | 2.2 µF |  |
| Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |
| Spriegums | 630 VDC un 400VAC |  |
| Svars | Max 10g |  |
| Augstums | 39.5 mm |  |
| Platums | 20 mm |  |
| Garums | 41.5 mm |  |
| Temperatūras diapazons | -55...+100 °C |  |
| Vienību skaits | 25 gab |  |

| 6.2. Polipropilēna kondensators 2 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Kapacitāte | 60 µF |  |
| Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |
| Spriegums | 800 V |  |
| Svars | Max 25g |  |
| Augstums | 50 mm |  |
| Platums | 35 mm |  |
| Garums | 57.5 mm |  |
| Temperatūras diapazons | -40...+105 °C |  |
| Vienību skaits | 20 gab |  |

| 6.3. Polipropilēna kondensators 3 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Kapacitāte | 1 µF |  |
| Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |
| Spriegums | 1600 VDC un 650VAC |  |
| Svars | Max 60g |  |
| Augstums | 45.5 mm |  |
| Platums | 24 mm |  |
| Garums | 41.5 mm |  |
| Temperatūras diapazons | -55...+100 °C |  |
| Savienojuma veids | Ar skrūvēm savienojams |  |
| Vienību skaits | 15 gab |  |

| Optiskie vadi |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Garums | 1 m |  |
| Ārējais diametrs | 2.2 mm |  |
| Materiāls | polietilēns |  |
| Savienojumi vada galos | Jābūt savienojamam ar raidītāju HFBR-1522Z un uztvērēju HFBR-2522Z |  |
| Vienību skaits | 10 gab |  |

| Optisko signālu raidītājs |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Spriegums (Reverse Input Voltage) | 5 V |  |
| Strāva | 60 mA |  |
| Viļņa garums | 660 nm |  |
| Ārējie izmēri | Max 23X13X12 mm |  |
| Maksimaļais datu pārraides ātrums | 50Mbit/s |  |
| Darbības distance | 55m |  |
| Savietojamība | 1mm diametra Avago Technologies HFBR-4513Z uzgali |  |
| Darba temperatūra | 0 – 70 °C |  |
| Vienību skaits | 10gab |  |

| Optisko signālu uztvērējs |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Spriegums (Pull-up Voltage) | -5 V |  |
| Strāva(Output Collector Current) | 25 mA |  |
| Viļņa garums | 660 nm |  |
| Ārējie izmēri | Max 24X11X11 mm |  |
| Maksimaļais datu pārraides ātrums | 50Mbit/s |  |
| Jābūt savienojamam ar optiskiem vadiem | 1mm diametra Avago Technologies HFBR-4513Z uzgali |  |
| Darba temperatūra | 0 – 70 °C |  |
| Vienību skaits | 10 gab |  |

| Elektrolītiskie kondensatori (ar skrūvējamiem savienojumiem) |
| --- |
| Kondensators 1 |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Kapacitāte | 470 µF |  |
| Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |
| Spriegums | 450 VDC |  |
| Ekvivalentā virknes pretestība | Ne vairāk kā 0.12 Ω |  |
| Diametrs | 50 mm |  |
| Garums | 75 mm |  |
| Temperatūras diapazons | -40...+85 °C |  |
| Vienību skaits | 8 gab |  |

| Kondensators 2 |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Kapacitāte | 220 µF |  |
| Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |
| Spriegums | 450 VDC |  |
| Ekvivalentā virknes pretestība | Ne vairāk kā 0.24 Ω |  |
| Diametrs | 35 mm |  |
| Garums | 75 mm |  |
| Temperatūras diapazons | -40...+85 °C |  |
| Vienību skaits | 8 gab |  |

| AC/DC maināmais barošanas avots |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Ieejas spriegums | 100…240 VAC |  |
| Izejas spriegums | 12 V |  |
| Izejas strāva | Ne vairāk kā 3 A |  |
| Jauda | 30 W |  |
| Ieejas frekvence | 47…63 Hz |  |
| Savienojuma vadi | Komplektā jābut iekļautam maiņstrāvas barošanas kabelim, kas savienojams ar Latvijā izmantojamām rozetēm. Barošanas avota līdzstrāvas puses vadam jābūt savietojamam ar barošanas avotu |  |
| Drošība | ITE: UL, CSA, TUV, CB, CE |  |
| Vienību skaits | 3 gab |  |

| Precīzs atbalsta sprieguma avots |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Ieejas spriegums | Max 40 VDC |  |
| Izejas spriegums | 4.9975 - 5.0025 V |  |
| Paterējamā strāva (T 25 C) | Ne vairāk kā 1,2mA |  |
| Darba temperatūras diapazons | -55 – +125 C |  |
| Korpuss | H package vai ekvivalents |  |
| Vienību skaits | 12 gab |  |

| Akselerometrs un inklinometrs |
| --- |
| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums, ražotāja garantijas nosacījumi* |
| Spriegums | 2.7 – 5.25 V |  |
| Strāvas patēriņš | 0.8 A @ 2.8V |  |
| Jutības asis | xyz |  |
| Diapazons | ±2g |  |
| Izsšķirtspēja | vismaz 1,22mg |  |
| Mehāniskā šoka izturība | 5000g |  |
| Augstums | ne vairāk kā 5 mm |  |
| Platums | ne vairāk kā 5 mm |  |
| Garums | ne vairāk kā 1.2 mm |  |
| Temperatūras diapazons | -40...+ 85 °C |  |
| Vienību skaits | 12 gab |  |

* ja Tehniskajā piedāvājumā netiek norādīti ražotāja garantijas nosacījumi, tad Iepirkuma komisija uzskatīs, ka ražotājs neparedz garantijas nosacījumus.

____________________________________________________________________________

(pretendenta  nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)