APSTIPRINĀTS

ar 2013.gada 5.novembra

iepirkuma komisijas sēdes

protokolu Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

RTU-2013/144

„Laboratorijas inventāra iegāde ”

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkums – Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā rīkots iepirkums „Laboratorijas inventāra iegāde”.

Iepirkuma daļa Nr.1 un Nr.2 - VPP Nr.1 projekta Nr.6 „Energoelektronikas tehnoloģiju izstrāde elektroenerģijas patēriņa samazināšanai un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanai Latvijā” ietvaros.

Iepirkuma daļa Nr.3 - LZP projekta Nr. 467/2012: "Elektromagnētisko problēmu kompleksa risināšana signālelektronikas impulsu barošanas avotiem" ietvaros.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2013/144.

  - Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte,

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658,

Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977,

Tālrunis: 67 089 333, fakss: 67 089 302,

Mājas lapa: www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv.

  - Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt Iepirkumu, saskaņā ar kanclera 05.11.2013. rīkojumu Nr. 03000-1/126

  - Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas inventāra iegāde atbilstoši šī nolikuma un tehniskās specifikācijas, prasībām tiek sadalīts 3 daļās:

    - Iepirkuma daļa Nr.1 - Tīkla analizatora komplekts (CPV kods: 38500000-0);

    - Iepirkuma daļa Nr.2 - Materiāli (CPV kods: 31700000-3);

    - Iepirkuma daļa Nr.3 - Mēraparāti (CPV kods: 38342000-4; 31130000-6; 38340000-0).

  - Iepirkuma mērķis ir izvēlēties Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: viszemākā cena.

  - Pakalpojuma izpildes vieta:

    - Iepirkuma daļa Nr.1 un Nr.2 - Kronvalda bulvāris 1, 315.telpā, Rīga.

    - Iepirkuma daļa Nr.3 -  Āzenes ielā 16, 428.telpā, Rīga.

  - Pakalpojuma izpildes termiņš: 1 mēnesis no Līguma parakstīšanas brīža.

  - Norēķinu kārtība:

    - Iepirkuma daļa Nr.1 un Nr.2 - Pasūtītājs var veikt priekšapmaksu 100% apmērā no Līguma summas.

    - Iepirkuma daļā Nr.3 –  Pasūtītājs var veikt priekšapmaksu ne vairāk kā 20% apmērā no Līguma summas. Atlikušo summu Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes vai rēķina un Akta abpusējas parakstīšanas par Preces Piegādi dienas.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Pretendenti ar Iepirkuma nolikumu var iepazīties un lejupielādēt RTU mājas lapā www.rtu.lv sadaļā Iepirkumi vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, darba dienās, līdz 2013.gada 19.novembrim, plkst. 1000.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: RTU Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Inga Ļeonova, tālrunis: 67089812, e-pasts: inga.leonova@rtu.lv, fakss: 67089016.

  - Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu: 67089016 un pa pastu: Kaļķu ielā 1, Rīga, LV-1658, kā arī jautājumu nosūta elektroniski MS Word formātā uz e-pastu: inga.leonova@rtu.lv.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem  www.rtu.lv  sadaļā Iepirkumi.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta trešo un ceturto daļu, Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.rtu.lv.

    - Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā: www.rtu.lv  sakarā ar šo iepirkumu.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 19.novembrim plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658 darba dienās laikā no plkst. 08:30 – 17:00. Saņemot piedāvājumu, uz piedāvājuma aploksnes tiek norādīts piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks.

  - Piedāvājumus var iesniegt atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas piedāvājuma nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta piedāvājumu nereģistrē.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Komisija veic slēgtā sanāksmē.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta vai tulka apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma 2 (divām) daļām. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Pieteikuma vēstule (Nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma);

    - Tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Piedāvājuma jāiesniedz datorrakstā uz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja zīmogs ir) un Pretendenta (juridiskām personām - amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas (pievienojot pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu)) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.

  - Piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendentam (juridiskai personai pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu)). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Piedāvājuma kopiju un oriģinālu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu (juridiskām personām - juridiskās personas un/ vai pilnvarotās personas parakstu) un zīmogu (ja tāds ir). Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Iepirkumam „Laboratorijas inventāra iegāde”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2013/144;

    - „Neatvērt līdz 2013.gada 19.novembrim, plkst. 1000”

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

  - Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

  - 4.1.1. un 4.1.2. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  Lai izvērtētu pretendentu:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

- pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

  - Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Pakalpojuma izpildi, slēgt iepirkuma līgumu.

  - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

    - Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības;

    - Iepirkuma daļai Nr.1- Pretendents ir veicis vismaz 1 (vienu) funkcionāli līdzīgas mērierīces piegādi.

    - Iepirkuma daļai Nr.2 un Nr.3 – Pretendents ir veicis vismaz 3 (trīs) funkcionāli līdzīgu mērierīču un materiālu piegādes, katras piegādes summa ir vismaz 80% no iepirkuma priekšmeta summas. Ziņas norāda par iepriekšējiem trīs gadiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk – no reģistrācijas dienas;

  - Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

    - Pretendenta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

    - Pretendenta iepriekš veikto funkcionāli līdzīgu mērierīču saraksts, kas aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr. 4;

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.3.1. - 5.3.2.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu norādīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

- Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas formu (pielikums Nr.2) un Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda un jāiekļauj:

    - Informācija par piedāvāto Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai;

    - Informācija par vadošo darbinieku, kas koordinēs Pakalpojuma izpildi.

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma sagatavošanu

  - Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.3 pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2), cenu norādot LVL un EUR, neieskaitot PVN.

  - Piedāvātajā  līgumcenā Pretendents iekļauj :

    - Preces cenu;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot PVN;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam Piegādes izpildei.

  - Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

- Piedāvājumu neizskatīšanas gadījumi

Piedāvājums iesniegts pēc Konkursa nolikuma 2.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

- Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 5. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.2. punkta kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, kam ir būtiska nozīme piedāvājumu izvērtēšanai, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

    - Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Iepirkuma Nolikuma 5.3. punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 9.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic slēgtā sēdē tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, kuras laikā Komisija pārbauda katra atlasi izturējušā Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskai specifikācijai.

  - Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma 6.punkta un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja Komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Komisija informēs Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņems veiktos labojumus.

  - Pēc finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes Nolikuma prasībām, Komisija izvēlas Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana, līguma noslēgšana

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkumā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un publicē rezultātus savā mājas lapā internetā.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu vai pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pielikumu saraksts

  - Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1. – Pieteikuma vēstules forma;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskās specifikācijas forma;

    - Pielikums Nr.3 –  Finanšu piedāvājuma forma;

    - Pielikums Nr.4 – Iepriekš veikto preču piegādes saraksts

    - Pielikums Nr.5–  Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkuma

ID Nr.: RTU-2013/144,

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: Laboratorijas inventāra iegāde, Iepirkuma ID Nr. 2013/144.

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam veikt laboratorijas inventāru saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu iepirkuma daļā Nr. _______:

* Piedāvājuma kopējā summa par iepirkuma daļu Nr. _________(bez PVN) _________________	(cipariem) _______________________________(vārdos) (LVL);

_________________(cipariem)_________________________________(vārdos) (Euro).

*izmantot tik reizes par cik daļām iesniegts piedāvājums

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: 		________.

  - katras personas atbildības apjoms:							__.

- Mēs piekrītam Iepirkuma nolikumam un pievienotā līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā (aizpildīt tos punktus, kuri attiecas uz Pretendentu):

6.1. Pretendenta nosaukums: __________________________________________________

6.2. Reģistrēts: _____________________________________________________________

6.3. ar Nr. _________________________________________________________________

6.4. Adrese : _______________________________________________________________

6.5. Kontaktpersona: ________________________________________________   _______

(Vārds, uzvārds, amats)

6.6. Tālrunis:_______________________________________________________________

6.7. Fakss: __________________________________________________________ ______

6.8. e-pasta adrese: __________________________________________________________

6.9. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. (ja attiecināms): ____________________________

6.10. Banka: _______________________________________________________________

6.11. Bankas kods: __________________________________________________________

6.12. Bankas konta Nr.:_______________________________________________________

6.13. Tālrunis: _____________________________________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2013.gada

Iepirkuma

ID Nr.: RTU-2013/144,

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ piedāvājuma forma

(Iepirkuma daļai Nr.1 - Tīkla analizatora komplekts )

Iepirkuma komisijai, Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV -1658,

| ________________ piedāvājuma sastādīšanas vieta | 2013. gada____.__________ |
| --- | --- |

(Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.)

piedāvā izpildīt pasūtījumu „Laboratorijas inventāra iegāde”, ID:RTU – 2013/144”.

| Parametri | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Apraksts: | Portatīva iekārta ar atbilstošu programmatūru trīsfāzu elektrotīkla parametru mērīšanai, reģistrēšanai un analīzei, kas spēj strādāt autonomi (ar iebūvētu bateriju) atbilst standartam EN 61000-4-30 | Norādīt konkrētu marku, modeli un ražotāju |
| Mērījumu/analīzes režīmi: | Sprieguma un strāvas efektīvo vērtību, aktīvās, reaktīvās un pilnās jaudas, jaudas koeficienta un enerģijas plūsmas virziena reģistratora režīms Sprieguma un strāvas signālu harmoniskā spektra un harmonisko kropļojumu koeficienta reģistratora režīms; Osciloskopa režīms sprieguma un strāvas momentāno vērtību līkņu vizualizēšanai un saglabāšanai; Sprieguma un strāvas vektoru diagrammu vizualizācijas un asimetrijas mērīšanas režīms |  |
| Mērīšanas ieejas: | Vismaz 4 sprieguma mērīšanas ieejas un 4 strāvas mērīšanas ieejas |  |
| Sprieguma mērīšanas diapazons: | Fāzes sprieguma mērīšanas diapazons ne šaurāks kā 20 līdz 600V |  |
| Sprieguma mērīšanas precizitāte: | Vismaz 0,1 V ± 0,5% |  |
| Strāvas mērīšanas precizitāte: | Vismaz 1 mA ± 0,5% |  |
| Strāvas mērīšanas klemmes un strāvas mērīšanas diapazons: | Bezkontakta strāvas mērīšanas klemmju komplekts 4 strāvas signālu vienlaicīgai mērīšanai diapazonā, kas nav šaurāks kā 0,05 līdz 5A |  |
|  | Bezkontakta strāvas mērīšanas klemmju komplekts 4 strāvas signālu vienlaicīgai mērīšanai diapazonā, kas nav šaurāks kā 1 līdz 100A |  |
|  | Bezkontakta lokanu strāvas mērīšanas klemmju komplekts 4 strāvas signālu vienlaicīgai mērīšanai diapazonā līdz vismaz 5000A |  |
| Mērījumu datu saglabāšana un nolasīšana: | Mērījumu datu saglabāšana maināmā zibatmiņā, USB interfeiss datu nolasīšana |  |
| Darba temperatūras diapazons: | Ne šaurāks kā 0…+50ºC |  |
| Barošana no tīkla: | 100 - 240V maiņspriegums, 50-60Hz |  |
| Autonomās darbības laiks: | Vismaz 7h |  |
| Aksesuāri: | Soma vai koferis iekārtas un mērīšanas taustu transportēšanai |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi |  |
| Atbilstība standartiem: | Drošība: IEC / EN61010-1-2001; 1000V CAT III vai 600V CATIV |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

- Apņemamies veikt Pakalpojuma izpildi_______________ (saskaņā ar nolikuma 1.11.punktu)

- Vadošais darbinieks, kas koordinēs Pakalpojuma izpildi __________________ (vārds, uzvārds, tālrunis).

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

TEHNISKĀ piedāvājuma forma

(Iepirkuma daļai Nr.2 - Materiāli )

Iepirkuma komisijai, Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV -1658,

| ________________ piedāvājuma sastādīšanas vieta | 2013. gada____.__________ |
| --- | --- |

(Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.)

piedāvā izpildīt pasūtījumu „Laboratorijas inventāra iegāde”, ID:RTU – 2013/144”.

|  | Prasības | Daudzums (gab.) | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MOSFET tranzistors (Tips IPP200N25N3 G vai ekvivalents) | 20 |  |
|  | Tranzistora polaritāte | N-tipa |  |  |
|  | Spriegums starp izteci un noteci | 250 V (+- 5%) |  |  |
|  | Aizvara kopējais kapacitātes lādiņš | < 86 nC (+-5%) |  |  |
|  | Noteces strāva pie 250 pēc Celsija | 64 A (+-5%) |  |  |
|  | Vadāmības pretestība starp izteci un noteci | 20 mOhm (+-5%) |  |  |
|  | Korpuss | TO-220-3 |  |  |
| 2. | Si-C Diode (Tips C3D04065A vai ekvivalents) | 20 |  |
|  | Sprieguma kritums tiešajā slēgumā pie pie 250 pēc Celsija | < 2.4 V (+- 0.2V) |  |  |
|  | Pieļaujamais spriegums starp katodu un anodu | 650 V (+-5%) |  |  |
|  | Kapacitīvais lādiņš | 8.5 nC (+- 1nC) |  |  |
|  | Pieļaujamā nominālā strāva | 4 A (+-5%) |  |  |
|  | Korpuss | TO-220-2 |  |  |
| 3. | Tranzistoru draiveris (Tips ACPL-333J-000E vai ekvivalents) | 20 |  |
|  | Barošanas spriegums | no -0.5 līdz 5.5V (+-0.2V) |  |  |
|  | Izejas konfigurācija | Neinvertējošs |  |  |
|  | Izejas pīķa strāva | 2.5 A (+- 0.2A) |  |  |
|  | Korpuss | SO-16 |  |  |
|  | Ietverta vadāmā tranzistora aizsardzība | Ir |  |  |
|  | Optiskā atsaiste starp ieeju un izeju | Ir |  |  |
|  | Laika aizture (vadības signāls -> izejas signāls) | < 250 ns (+-1%) |  |  |
| 4. | Līdzsprieguma pārveidotājs (Tips IE1212S vai ekvivalents) | 10 |  |
|  | Galvaniska atsaiste starp ieeju un izeju | Ir |  |  |
|  | Nominālais ieejas spriegums | 12V (+-5%) |  |  |
|  | Nominālais izejas spriegums | 12V (+-5%) |  |  |
|  | Korpuss | SIP |  |  |
|  | Pārveidotāja izejas jauda | 1W (+-10%) |  |  |
| 5. | Līdzsprieguma pārveidotājs (Tips IR1205SA vai ekvivalents) | 10 |  |
|  | Galvaniska atsaiste starp ieeju un izeju | Ir |  |  |
|  | Nominālais ieejas spriegums | 12V (+-5%) |  |  |
|  | Nominālais izejas spriegums | 5V (+-5%) |  |  |
|  | Korpuss | SIP |  |  |
|  | Pārveidotāja izejas jauda | 3W (+-5%) |  |  |
| 6. | Līdzsprieguma pārveidotājs (Tips JHM0612D15 vai ekvivalents) | 10 |  |
|  | Galvaniska atsaiste starp ieeju un izeju | Ir |  |  |
|  | Minimālais ieejas spriegums | 10V (+-5%) |  |  |
|  | Maksimālais ieejas spriegums | 17V (+-5%) |  |  |
|  | Nominālais ieejas spriegums | 12V (+-5%) |  |  |
|  | Nominālais izejas spriegums | +-15V (+-5%) |  |  |
|  | Nominālā izejas strāva | +-200mA (+-5%) |  |  |
|  | Korpuss | DIP |  |  |
| 7. | Līdzsprieguma pārveidotājs (Tips UWE-12/6-Q12P-C vai ekvivalents) | 5 |  |
|  | Galvaniska atsaiste starp ieeju un izeju | Ir |  |  |
|  | Minimālais ieejas spriegums | 9V (+-5%) |  |  |
|  | Maksimālais ieejas spriegums | 36V (+-5%) |  |  |
|  | Nominālais ieejas spriegums | 12V (+-5%) |  |  |
|  | Nominālais izejas spriegums | 12V (+-5%) |  |  |
|  | Maksimālā izejas strāva | 6A (+-5%) |  |  |
|  | Maksimālā izejas jauda | 72W (+-5%) |  |  |
| 8. | Ātrdarbīga diode (Tips DSEI30-10A vai ekvivalents) | 20 |  |
|  | Sprieguma kritums tiešajā slēgumā pie pie 250 pēc Celsija | ≤2.4V |  |  |
|  | Pieļaujamais spriegums starp katodu un anodu | ≥1000V |  |  |
|  | Aizvēršanās laiks | ≤35ns |  |  |
|  | Pieļaujamā nominālā strāva | ≥30A |  |  |
|  | Pieļaujamā atkārtotā pīķa strāva | ≥200A |  |  |
|  | Korpuss | TO-247AD |  |  |
| 9. | Sprieguma mērpārveidotājs (Tips ACPL-C87A-000E vai ekvivalents) | 10 |  |
|  | Galvaniska atsaiste starp ieeju un izeju | ir |  |  |
|  | Korpuss | SO-8 |  |  |
|  | Ieejas mērījuma diapazons | no 0 līdz 2V (+-10%) |  |  |
|  | Nominālais barošanas spriegums | no 3V līdz 5V (+-10%) |  |  |
|  | Ekvivalentā ieejas pretestība | 1GOhm (+-5%) |  |  |
|  | Maksimālais pieļaujamais darba spriegums | 1200V (+-10%) |  |  |
| 10. | Kondensators (PEH200YT4220MU2 vai ekvivalents) | 6 |  |
|  | Kapacitāte | 2200µF (+-20%) |  |  |
|  | Pieļaujamais spriegums | ≥ 450V |  |  |
|  | Pretestība ESR | 0.029 Ohm (+-10%) |  |  |
|  | Augstums | 105 mm (+-5%) |  |  |
|  | Dzīves cikls pie 850 pēc Celsija | ≥60000 hours @ 85°C |  |  |
| 11. | Radiators (Tips 938SP-01500-A-200 vai ekvivalents) | 10 |  |
|  | Termiskā pretestība | 0.6°C/W |  |  |
|  | Augstums | 40 mm |  |  |
|  | Platums | 160 mm |  |  |
|  | Garums | 150 mm |  |  |
|  | Materiāls | Alumīnijs |  |  |
| 12. | Strāvas sensors (Tips LA 25-NP vai ekvivalents) | 10 |  |
|  | Nominālā ieejas strāva | 25A (+-10%) |  |  |
|  | Barošanas spriegums | +-15V (+-5%) |  |  |
|  | Frekvences josla | 0 līdz 150kHz (+-10%) |  |  |
|  | Precizitāte pie nominālās strāvas; 25oC | +- 0,5% |  |  |
|  | Galvaniska atsaiste | Ir |  |  |
| 13. | Sprieguma sensors (Tips LV 25-P vai ekvivalents) | 14 |  |
|  | Mērīšanas diapazons | No 10V līdz 500V |  |  |
|  | Barošanas spriegums | +-15V (+-5%) |  |  |
|  | Linearitātes kļūda | < 0,2% |  |  |
|  | Precizitāte pie nominālās strāvas 10mA; 25oC | +- 0,9% |  |  |
|  | Galvaniska atsaiste | Ir |  |  |
| 14. | Sprieguma references mikroshēma (Tips MAX6225ACSA+ vai ekvivalents) | 2 |  |
|  | Barošanas sprieguma diapazons | No 0V līdz 40V (+-5%) |  |  |
|  | Izejas spriegums | 2.5V (+-0.02%) |  |  |
|  | Temperatūras koeficients | 1ppm/oC |  |  |
|  | Korpuss | SOIC |  |  |
| 15. | Sprieguma-frekvences pārveidotājs (Tips AD7740KRMZ vai ekvivalents) | 10 |  |
|  | Barošanas sprieguma diapazons | No 3V līdz 5V (+-5%) |  |  |
|  | Ieejas spriegums | No 0 līdz Vref (+-5%) |  |  |
|  | Vref etalonspriegums | No 2.5V līdz barošanas spriegumam (+-5%) |  |  |
|  | Iespēja pieslēgt ārējo oscilatoru | Ir |  |  |
|  | Ārējā oscilatora darbības diapazons | No 32kHz līdz 1MHz (+-5%) |  |  |
|  | Korpuss | MSOP |  |  |
| 16. | ETD54 veidnes ferrīta serde (Ferrīta marka N97 vai ekvivalents) | 20 |  |
|  | Īpatnējā induktivitāte Al | 4600nH (+ - 30%) |  |  |
|  | Serdes ģeometrija | ETD54 standarts |  |  |
|  | Magnētiskā caurlaidība µ (bez gaisa spraugas) | 1650 (+ - 20%) |  |  |
| 17. | Komplekts ETD54 veidne ar divām skavām serdes nostiprināšanai | 10 |  |
|  | Skavas materiāls | Nerūsējošais tērauds |  |  |
|  | Skavas platums | 19,3±0,2 mm |  |  |
|  | Skavas garums | 59,7 ±0,5mm |  |  |
|  | Skavas augstums | 11,7±0,3 |  |  |
|  | Veidnes ģeometrija | ETD54 standarts |  |  |
|  | Veidnes maksimālā darba temperatūra | ≥155 °C |  |  |
|  | Veidnes izvadu skaits | 22 |  |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

- Apņemamies veikt Pakalpojuma izpildi_______________ (saskaņā ar nolikuma 1.11.punktu)

- Vadošais darbinieks, kas koordinēs Pakalpojuma izpildi __________________ (vārds, uzvārds, tālrunis).

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

TEHNISKĀ piedāvājuma forma

(Iepirkuma daļai Nr.3 - Mēraparāti )

Iepirkuma komisijai, Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV -1658,

| ________________ piedāvājuma sastādīšanas vieta | 2013. gada____.__________ |
| --- | --- |

(Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.)

piedāvā izpildīt pasūtījumu „Laboratorijas inventāra iegāde”, ID:RTU – 2013/144”.

| Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Ciparu osciloskops |  |
| Frekvenču josla | ne mazāk kā 180 MHz |  |
| Kanālu skaits | ne mazāk kā 2 |  |
| Diskretizācijas frekvence | ne mazāk kā 1GS/s |  |
| Ieraksta garums | ne mazāk kā 1000000 punktu |  |
| Vertikāla izšķirtspēja | ne mazāk kā 8 biti |  |
| Jūtība | 2mV/ied. līdz 5V/ied. |  |
| Precizitāte pa vertikāli (DC) | ne sliktāk kā ±3 % |  |
| Maksimālais ieejas spriegums | ne mazāk kā 300 V |  |
| Ieejas pretestība | ne mazāk kā 1 MΩ |  |
| Garantija | vismaz 1 gads |  |
| Sinusoidālā maiņsprieguma avots jaudas kvalitātes mērīšanai |  |
| Maksimālā izejas strāva | ne mazāk kā 4 A rms |  |
| Maksimālā izejas jauda | ne mazāk kā 600 VA |  |
| Ieejas spriegumu diapazons | 110 V – 220 V |  |
| Izejas spriegums | Jāatbilst standartam EN61000–3–2 |  |
| Izejas strāvas pilnie harmoniskie kropļojumi (THD) | Jāatbilst standartam EN61000–3–2 |  |
| Rozetes tips | CEE 7/4 (Schuko) |  |
| Garantija | vismaz 1 gads |  |

| Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Jaudas analizators |  |
| Maksimāli pieļaujamā strāva | ne mazāk kā 12 A rms |  |
| Ieejas spriegumu diapazons | 115 V – 220 V |  |
| Frekvenču diapazons | 45 Hz – 65 Hz |  |
| Mērāmie parametri | jaudas koeficients, strāvas pilnie harmoniskie kropļojumi, sprieguma un strāvas efektīvās vērtības, aktīvā jauda |  |
| Garantija | vismaz 1 gads |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

- Apņemamies veikt Pakalpojuma izpildi_______________ (saskaņā ar nolikuma 1.11.punktu)

- Vadošais darbinieks, kas koordinēs Pakalpojuma izpildi __________________ (vārds, uzvārds, tālrunis).

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Iepirkuma

ID Nr.: RTU-2013/144,

Pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

(Iepirkuma daļai Nr.1 - Tīkla analizatora komplekts )

„Laboratorijas inventāra iegāde” VPP Nr.1 projekta Nr.6 „Energoelektronikas tehnoloģiju izstrāde elektroenerģijas patēriņa samazināšanai un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanai Latvijā” ietvaros.

| Nr. | Izmaksu pozīcija | Vienību skaits | Cena LVL bez PVN | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <nosaukums, modelis, ražotājs u.tml.> | 1 |  |  |

Piedāvātā līgumcena _____________ LVL (bez PVN ) vārdos  ___________________(LVL)

Piedāvātā līgumcena _____________ EUR (bez PVN ) vārdos  ___________________(EUR)

* Latu konvertācijā uz euro izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro un ņem vērā Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

** Cenas norādāmas ar  visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnīgu sniegšanu un paredzamā līguma izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

(Iepirkuma daļai Nr.2 - Materiāli )

„Laboratorijas inventāra iegāde” VPP Nr.1 projekta Nr.6 „Energoelektronikas tehnoloģiju izstrāde elektroenerģijas patēriņa samazināšanai un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanai Latvijā” ietvaros.

| Nr.p.k. | Materiālu nosaukums | Daudzums | Vienas vienības cena LVL bez PVN | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa LVL bez PVN par visu apjomu | Summa EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOSFET tranzistors (Tips IPP200N25N3 G vai ekvivalents) | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Si-C Diode (Tips C3D04065A vai ekvivalents) | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Tranzistoru draiveris (Tips ACPL-333J-000E vai ekvivalents) | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Līdzsprieguma pārveidotājs (Tips IE1212S vai ekvivalents) | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Līdzsprieguma pārveidotājs (Tips IR1205SA vai ekvivalents) | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Līdzsprieguma pārveidotājs (Tips JHM0612D15 vai ekvivalents) | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Līdzsprieguma pārveidotājs (Tips UWE-12/6-Q12P-C vai ekvivalents) | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Ātrdarbīga diode (Tips DSEI30-10A vai ekvivalents) | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Sprieguma mērpārveidotājs (Tips ACPL-C87A-000E vai ekvivalents) | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Kondensators (PEH200YT4220MU2 vai ekvivalents) | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Radiators (Tips 938SP-01500-A-200 vai ekvivalents) | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Strāvas sensors (Tips LA 25-NP vai ekvivalents) | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Sprieguma sensors (Tips LV 25-P vai ekvivalents) | 14 |  |  |  |  |
| 14 | Sprieguma references mikroshēma (Tips MAX6225ACSA+ vai ekvivalents) | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Sprieguma-frekvences pārveidotājs (Tips AD7740KRMZ vai ekvivalents) | 10 |  |  |  |  |
| 16 | ETD54 veidnes ferrīta serde (Ferrīta marka N97 vai ekvivalents) | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Komplekts ETD54 veidne ar divām skavām serdes nostiprināšanai | 10 |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

Piedāvātā līgumcena _____________ LVL (bez PVN ) vārdos  ___________________(LVL)

Piedāvātā līgumcena _____________ EUR (bez PVN ) vārdos  ___________________(EUR)

* Latu konvertācijā uz euro izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro un ņem vērā Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

** Cenas norādāmas ar  visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnīgu sniegšanu un paredzamā līguma izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

(Iepirkuma daļai Nr.3 - Mērierīces )

LZP projekta Nr. 467/2012: "Elektromagnētisko problēmu kompleksa risināšana signālelektronikas impulsu barošanas avotiem" ietvaros

| Nr.p.k. | Materiālu nosaukums | Daudzums | Cena LVL bez PVN | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciparu osciloskops | 1 |  |  |
| 2 | Sinusoidālā maiņsprieguma avots jaudas kvalitātes mērīšanai | 1 |  |  |
| 3 | Jaudas analizators | 1 |  |  |
| KOPĀ |  |  |

Piedāvātā līgumcena _____________ LVL (bez PVN ) vārdos  ___________________(LVL)

Piedāvātā līgumcena _____________ EUR (bez PVN ) vārdos  ___________________(EUR)

* Latu konvertācijā uz euro izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro un ņem vērā Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

** Cenas norādāmas ar  visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnīgu sniegšanu un paredzamā līguma izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Iepirkuma,

ID Nr.: RTU-2013/144,

Nolikuma Pielikums Nr.4

IEPRIKŠ VEIKTO PREČU PIEGĀDES SARAKSTS

| NPK | Iekārtas/ materiālu nosaukums | Pasūtītājs | Līguma darbības laiks (mēn./gads) | Līguma summa (LVL) bez PVN | Pasūtītāja kontaktpersona un tās tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Iepirkuma,

ID Nr.: RTU-2013/144,

Nolikuma Pielikums Nr.5

Iepirkuma līguma projekts

Rīgā

2013.gada __.____________ 	Nr.01J02-1/______

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _______________ pārstāv ________________ _____________, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________ kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās ________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/144) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra - iepirkums „Laboratorijas inventāra iegāde”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/144.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – iekārta un materiāli par kuru piegādi un uzstādīšanu saskaņā Nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.1), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.).

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi ir LVL ___________ (summa vārdiem) vai EUR ________( summa vārdiem). Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt pārsniegta.

  - Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Pasūtītājs ________________LVL vai _____________EUR maksā no projekta _______________________________________ līdzekļiem.

  - Iepirkuma daļā Nr.1 u Nr.2 Piegādātājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas sastāda 100% (viens simts procenti) apmērā no Līguma summas , kas ir LVL________ (summa vārdiem) vai EUR ____________ (summa vārdiem), kurš tiek izmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.

  - Iepirkuma daļā Nr.3 Piegādātājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, kas ir LVL ___________ (summa vārdiem), kurš tiek izmaksāts saskaņā ar Piegādātāja izrakstīto rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.

    - Atlikušo summu LVL ___________ (summa vārdiem), Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes vai rēķina un Akta abpusējas parakstīšanas par Preces Piegādi dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītāja bankas kontā, ja saskaņā ar Līguma nav noteikts savādāk.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā, veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Piegādātājs, sagatavojot avansa rēķinu, pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic 1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Preces Piegādes adrese ir _____________________ Rīga,.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces daļas Piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Piegādātājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas un lietošanas noteikumus. Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā..

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Preci to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no gala Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Piegādātājam ir pienākums Preces garantijas laikā bez maksas piegādāt visus Preces ražotāja izdotos Preces programmatūras jauninājumus, ja tādi Precei ir paredzēti.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summas samaksas dienu vai garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļprocenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% piecas desmitdaļprocenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona ir:

    - Iepirkuma daļā Nr.1 un Nr.2 - Oskars Krievs, tālrunis – 67089900

    - Iepirkuma daļā Nr.3 – Deniss Stepins, tālrunis - 28327653

    - Pasūtītāja saistību izpildes kontroles atbildīgajām personām ir noteikti šādi pienākumi:

      - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

      - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

      - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

      - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

    - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <   >.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu.

  - Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz ___ (_____) lappusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma kopija.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 K. Nr. Valsts kase, BIC – TRELLV22 ____________________/________/ Pārstāvis: ___________________/___________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |