## APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas

2014.gada 30.septembra

sēdes lēmumu.

Komisijas sēdes protokols Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

RTU-2014/159

“Klientu attiecību vadības sistēmas (CRM) licenču iegāde un uzturēšanas atbalsts”

# NOLIKUMS

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkums – Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2014/159.

  - Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658, Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977, tālrunis: 67 089 333, fakss: 67 089 302, mājas lapa: www.rtu.lv, e - pasts: rtu@rtu.lv.

  - Pretendents ir pakalpojuma sniedzējs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Pakalpojuma sniedzējs (Iepirkuma līguma projektā - Izpildītājs) - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu (darbu).

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt iepirkumu, pamatojoties uz kanclera rīkojumu.

  - Iepirkuma priekšmets: Klientu attiecību vadības sistēmas (CRM) licenču iegāde,  uzstādīšana un uzturēšana Rīgas biznesa skolas vajadzībām. Pasūtītāja prasības attiecībā uz sistēmas funkcionalitāti iekļautas iepirkuma priekšmeta Pielikumā Nr.2 “Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums”.

  - Galvenā iepirkuma priekšmeta CPV kods: 48000000-8 „Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas”.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu.

  - Darba veikšanas vieta: Pasūtītāja telpās Skolās ielā 11, Rīgā.

  - Līguma izpildes termiņš:

    - Licenču piegāde un uzstādīšana - 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma stāšanās spēkā dienas.

    - Licenču lietošanas tiesības un uzturēšanas atbalsts – 5 (pieci) gadi no Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Norēķinu kārtība ir noteikta Iepirkuma līguma projektā.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Ieinteresētie piegādātāji ar Iepirkuma nolikumu var iepazīties un lejupielādēt Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, darba dienās, līdz 2014.gada 14.oktobrim, plkst.1000.

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par nolikumu: vecākais iepirkumu speciālists Jevgēnijs Gramsts, tālrunis: 67089812, fakss: 67089710, e-pasts: jevgenijs.gramsts@rtu.lv.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā.

    - Ieinteresētie piegādātāji pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa e-pastu (jevgenijs.gramsts@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta oriģinālu nosūtot pa pastu (Kaļķu iela 1 – 322, Rīga, LV-1658).

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Pasūtītājs, papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā: www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Ieinteresētais piegādātājs pats ir atbildīgs par sekošanu aktuālajai informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā: www.rtu.lv  sakarā ar Iepirkumu.

  - Iepirkuma komisijas, pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN KĀRTĪBA

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 14.oktobrim, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV-1658, darba dienās laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai) no plkst. 9:00 - 16:30, piektdienās no 8:30 līdz 16:00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē uz aploksnes norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumu publiskā atvēršanas sēde nav paredzēta.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienots Pieteikums iepirkumu procedūrai (Nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma);

    - Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums (Pielikumā Nr.2 - Pasūtītāja tehniskā specifikācija un pretendenta finanšu piedāvājums);

    - Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3 – Pretendenta Finanšu piedāvājums).

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā ar sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā uz CD, DVD nesēja vai zibatmiņā.

  - Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības (paraksta) tiesībām. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katrai personu apvienības personai ar pārstāvības tiesībām.

  - Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un CD, DVD nesēju vai zibatmiņu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstu. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Iepirkumam “Klientu attiecību vadības sistēmas (CRM) licenču iegāde un uzturēšanas atbalsts”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2014/159.

    - „Neatvērt līdz 2014.gada 14.oktobrim, plkst. 1000”.

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

    - Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots.

    - Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

  - Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par nolikuma 4.1.1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

      - par nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības.

| Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1. Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem | 5.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un viens no tā darbības virzieniem ir programmatūras risinājumu piegāde, izstrāde, ieviešana, pilnveidošana vai uzturēšana | 5.3.2. Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2. apakšpunkta izpildi par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3. apakšpunkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datubāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. |
| 5.2.4. Pretendentam ir tiesības izmantot piedāvātajā sistēmā izvēlēto risinājumu | 5.3.4. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.4. apakšpunkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības izmantot izvēlēto risinājumu. |
| 5.2.5. Pretendentam ir saimnieciskās un finansiālās spējas, kas nodrošina iepirkuma priekšmeta kvalitatīvu piegādi un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu iepirkuma priekšmeta Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2) noteiktajā apjomā. 5.2.5.1. Pretendenta vidējais apgrozījums no pamatdarbības, kas saistīta ar iepirkuma priekšmetu, pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz divas reizes lielāks par Pretendenta finanšu piedāvājumu (bez PVN) | 5.3.5. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.5. apakšpunkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par finanšu apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu par trim iepriekšējiem finanšu (2013., 2012. un 2011.) gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas laiku. |
| 5.2.6. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas, kas nodrošina iepirkuma priekšmeta kvalitatīvu piegādi un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu iepirkuma priekšmeta Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2) noteiktajā apjomā. 5.2.6.1. Pretendenta rīcībā ir vismaz divi specialisti ar pieredzi piedāvāto risinājumu ieviešanā, t.sk.: 1) ar pieredzi IT projektu realizēšanā; 2) ar otrā līmeņa augstāko izglītību. | 5.3.5. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.6. apakšpunkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz iepirkuma līgumā iesaistīto galveno speciālistu parakstīti CV, kas ietver šādu obligāto informāciju: Nr. IT projekta apraksts Pasūtītājs/ īpašnieks un tā kontaktinformācija Pasūtījuma izpildes laiks/periods 1. .. |
|  | Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta sniegto informāciju. |
| 5.2.7. Pretendents ir ieviesis un uztur pamatdarbības, kas saistīta ar iepirkuma priekšmetu, kvalitātes vadības sistēmu. | 5.3.7. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.7. apakšpunkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz uzturētās atbilstoši ES standartiem sertificētās kvalitātes vadības sistēmas sertifikāta kopija vai Pretendenta parakstīts kvalitātes vadības sistēmas apraksts, no kura skaidri un nepārprotami secināma līguma izpildes laikā konstatēto nepilnību (trūkumu, nekvalitatīvas līguma izpildes) atklāšanas un novēršanas kārtība. |

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv persona apvienību iepirkumā.

  - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

- PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

  - Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

- PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Piedāvātajā līgumcenā Pretendents iekļauj:

    - visas izmaksas un materiāli, kas saistītas ar darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam.

  - Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Cena katrā iepirkuma pozīcijā, kuru piedāvā Pretendents, ir fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un tā nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem. Pretendents cenu norāda euro (EUR).

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtās sēdēs, kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības Iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Ja Iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Iepirkuma komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija vērā ņem veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

- LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA, LĪGUMA NOSLĒGŠANA

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkuma Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Iepirkuma komisija visiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem.

  - Grozījumus Iepirkuma līgumā, kas noslēdzams Publisko iepirkumu likuma 67. panta noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkuma komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja nav iesniegts neviens piedāvājums vai nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmitajai daļai, ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

- PIELIKUMU SARAKSTS

12.1. Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

Pielikums Nr.1 - Pieteikuma vēstules forma;

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums;

Pielikums Nr.3 – Pretendenta Finanšu piedāvājums;

Pielikums Nr.4 – Līgumprojekts.

Pielikums Nr.1

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2014/159

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Pretendents pieteikumu aizpilda par katru iepirkuma daļu atsevišķi

Iepirkums: “Klientu attiecību vadības sistēmas (CRM) licenču iegāde un uzturēšanas atbalsts”, Iepirkuma ID Nr.: RTU - 2014/159.

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam sniegt pakalpojumus saskaņā ar nolikuma prasībām par kopējo līgumcenu ______________, un:

- Mēs piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

5.1. Pretendenta nosaukums: _______________________________

5.2. Reģistrēts: 		     ________________________________

5.3. ar Nr. 		     ________________________________

5.4. Juridiskā adrese: ______________________________________

5.5. Biroja adrese: 	  __________________________________

5.6. Kontaktpersona: 	   _________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

5.7. Telefons:_____________________________________________

5.8. Fakss: _______________________________________________

5.9. E-pasta adrese: ________________________________________

5.10.Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: _______________________

5.11. Banka: 				_________________________

5.12. Kods: 				________________________

5.13. Konts: 			______________________________

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

- persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā: 		________.

- katras personas atbildības apjoms:						__.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2014.gada ______________________

Pielikums Nr.2

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2014/159

Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums

(Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums pievienots nolikumam Microsoft Word formā.

Pielikums Nr.3

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2014/159

Pretendenta Finanšu piedāvājums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Rīgas Tehniskās universitātes, Reģ. Nr. 90000068977, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV - 1658 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā konkursa “Klientu attiecību vadības sistēmas (CRM) licenču iegāde un uzturēšanas atbalsts”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/159 nolikumu,

Apliecinam, ka <pretendenta nosaukums> finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmetu ir*:

*Pretendents aizpilda to attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu par ko tas iesniedz piedāvājumu

| Nr. | Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Vienība | Maksimālais vienību skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klientu attiecību vadības sistēmas licences uz 5 gadiem | gab. | 25 | * | < > |
| 2. | Klientu attiecību vadības sistēmas uzturēšanas atbalsts uz 5 gadiem | stundas | 150 |  | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

* Piedāvāta cena veidojas no vienas vienības cenas mēnesī x 12 mēneši x 5 gadi

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta  nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

Pielikums Nr.4

nolikumam

ID Nr.: RTU-2014/159

PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.__________

Rīgā, 									   2014.gada __.____________

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr.__________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz ________________ _____________, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _________, rīkojas tās ________, turpmāk tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma ___________________________________ (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2014/______) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai tāss uzturēšanas atbalsts ir Piegādāts saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” (turpmāk – Tehniskā specifikācija), vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra - iepirkums _____________________________________, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2014/__________.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – Klientu attiecību vadības sistēmas licenču lietošanas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem un uzturēšanas atbalsts saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu.

  - Piegāde - Preces piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Uzturēšanas atbalsts – konsultācijas par Klientu attiecību vadības sistēmas uzstādīšanu, konfigurēšanu un pielāgošanu Līguma darbības termiņā.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu piegādā Preci Pasūtītāja objektā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju” un Pielikumu Nr.2 “Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums). Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, kā arī garantē, ka tiks piegādātas jauna, nelietota Prece.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces piegādi un uzstādīšanu bez pievienotās vērtības nodokļa nevar pārsniegt – ___________ (___________________).

  - Līguma summa noteikta, ievērojot Finanšu piedāvājumā noteiktās cenas. Līguma 3.1.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz Līguma norādītās Preces izstrādi un piegādi, uzstādīšanu un ar to saistīto uzturēšanas atbalstu, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas Piegādātājam radīsies izpildot saistības saskaņā ar Līgumu.

  - Līguma Finanšu piedāvājumā iekļautās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Par saņemtajām un uzstādītajām Precēm Pasūtītājs veic samaksu saskaņā ar Finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām šādā kārtībā:

    - Par pirmajiem 12 (divpadsmit) mēnešiem - 20 (divdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta (akta) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja pavadzīmes (rēķina) saņemšanas, pārskaitot naudas summu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu;

    - Katram nākošajam 12 (divpadsmit)  mēnešu periodam Pasūtītājs un Piegādātājs veiks pārrēķinu par iepriekšējā periodā faktiski lietoto Preci.

  - Pasūtītājs samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski sniegto uzturēšanās atbalstu atbilstoši šī Līguma 6.4.punktā veiktajam pasūtījumam veic saskaņā ar Finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām 20 (divdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudas summu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju - iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošo summu.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi un uzstādīšanu veic 30 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs Preces piegādi veic uz _____________________________.

  - Piegādātājs apņemas segt visas ar Preces piegādi saistītas izmaksas.

  - Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Piegādātājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamo Preču piegāžu aizkavēšanos pēc tam, kad par to ir saņemta informācija, un saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi citu piegādes laiku.

  - Par Preču piegādes un uzstādīšanas brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši Pavadzīmi par Preču  saņemšanu un Pasūtītājs faktiski saņēmis Preci.

  - Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pasūtītājam pēc atbilstošā Pasūtījuma rēķina nomaksas brīža.

  - Pasūtītājam pieder visas autora mantiskās tiesības, ko Izpildītājs nodevis, pildot šo Līgumu.

  - Visi darbības rezultātā iegūtie dati visos to formātos ir Pasūtītāja īpašums.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīta tā funkcionalitāte atbilstoši Pielikumam Nr.1. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi un uzstādīšanu.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un uzstādīšanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece ir Piegādāta un uzstādīta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas Līgumam stājoties spēkā pasūtīt  21 (divdesmit vienu) Klientu attiecību vadības sistēmas licenci. Pasūtītājs pēc nepieciešamības pasūta papildus Klientu attiecību vadības sistēmas licences, kas nepārsniedz Finanšu piedāvājumā norādīto vienību skaitu.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Klientu attiecību vadības sistēmas licencēm, nodrošinot, ka kopējais Klientu vadības attiecību sistēmas licenču skaits nav mazāks par 10 (desmit) vienībām.

  - Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Piegādātājam nepieciešamās Uzturēšanas atbalsta stundas nepārsniedzot Finanšu piedāvājumā norādīto stundu skaitu.

  - Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš, Piegādātājam uz elektronisko pasta adresi: ____________ pieteikt Uzturēšanās atbalstam nepieciešamo stundu skaitu, kas kopumā nepārsniedz Finanšu piedāvājumā norādīto Uzturēšanās atbalsta stundu skaitu.

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces apmaksu, kas piegādāta un uzstādīta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir piegādāta un uzstādīta atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājam Preču Piegāde un uzstādīšana jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un uzstādīšanu.

  - Piegādātājs nodrošina Preces jauninājumu pieejamību visā licenču darbības laikā.

  - Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt Preces uzlabojumu Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecām) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces piegādes, uzstādīšanas vai Defektu novēršanas dienu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Pušu pārstāvji

  - Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli un Preču nodošanas un pieņemšanas izpildi atbildīgā persona: ________, tālrunis: ________________, e-pasts: _________________, turpmāk Līguma tekstā „Pasūtītāja Pārstāvis”.

  - Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces piegādes un uzstādīšanas laiku;

    - pārbaudīt piegādātās un uzstādītās Preces atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <>.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2019.gada ____________

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 30 (trīsdesmit) dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums;

    - Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: ____________________/________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |