Atklāta konkursa

„Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2014/161)

Rīga, 2014.gada 11.novembrī

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.6

Jautājums

Pasūtītājs ir saņēmis šādu jautājumu no ieinteresētā piegādātāja:

“Nepieciešama papildus informācija attiecībā uz iepirkuma pirmo daļu „Magnetrona uzputinašanas komplekss“:

Uzputināšanas kontrolieri 
QCM sonsoru ir vismaz diapazonā no 1-10 Hz. 
Var būt izmēra MHz? Vai piemērota sistēma ar 5-6 MHz diapazonā?

Uzputināšanas kontrolierim jānodrošina frekvences stabilitāte ne sliktāka par ±2 ppm. temperatūras diapazonā 5-45°C.

Darījumi par istaba temperatūra?”. “

Atbilde

Pasūtītājs ir sagatavojis šādu atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:

“Saskaņā ar 1.iepirkuma daļas ”Magnetrona uzputināšanas komplekss” tehnisko specifikāciju: Uzputināšanas kontrolierim jānodrošina frekvences stabilitāte ne sliktāka par ±2 ppm. temperatūras diapazonā 5-45°C, jo iekārta ekspluatējama telpā ar mainīgu mikroklimatu.

Savukārt, attiecībā uz tehnisko specifikāciju 1.iepirkuma daļai attiecībā uz QCM sensora norādīto mērvienību, skaidrojam, ka tiks veikti grozījumi un precizēta tehniskajā specifikācijā norādītā mērvienība minētajai prasībai.”.