Atklāta konkursa

„Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2014/161)

Rīga, 2014.gada 28.novembrī

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.6

Jautājums

Pasūtītājs ir saņēmis šādus jautājumus no ieinteresētā piegādātāja attiecībā uz atklāta konkursa 5.iepirkuma daļas „Vibrācijas slāpējošs optiskais galds” (turpmāk tekstā – 5.iepirkuma daļa) tehnisko specifikāciju:

- Lai varētu aprēķināt aprīkojuma pārvietošanas izmaksas uz jauno galdu, lūdzu, precizējiet InVia Ramana mikroskopa (3 lāzeru sistēma) un Ntegra AFM atomspēku mikroskopa komplektācijas.

- Vai Ntegra AFM atomspēku mikroskops ir savienots ar Ramana spektrometru?”

- Ņemot vērā, ka nolikumā minēta prasība "Komplektā ar galdu jābūt iekļautiem stiprinājumiem, kas nepieciešami InVia Raman mikroskopa (3 lāzeru sistēmas) un Ntegra AFM atomspēku mikroskopa fiksācijai pie VSOG, kā arī viena lāzera dzesēšanas sistēmas pievada fiksācijai", vai iespējams klātienē apskatīt aparatūru uz esošā galda, lai saprastu par nepieciešamajiem stiprinājumiem?

- Vai piedāvājuma komplektācijā jāiekļauj arī spiediena avots (kompresors) un gaisa filtrs? Aktīvās izolācijas balstiem nepieciešams spiediena avots līdz aptuveni 10 bar, kā arī gaisu attīrošs filtrs, lai putekļi netiktu balsta sistēmā. Vai minētie elementi būs pieejami, vai tos iekļaut aktīvās stabilizācijas komplektācijā?

- Vai InVia Ramana mikroskopam (3 lāzeru sistēma) un Ntegra AFM atomspēku mikroskopam joprojām ir spēkā ražotāju garantijas?”

Atbildes

Pasūtītājs ir sagatavojis šādas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem:

1) InVia Ramana mikroskops sastāv no Leica 2500DM optiskā mikroskopa un Renishaw InVia Ramana spektrometra un 3 lāzeriem - Renishaw RL633, Modu-Laser Stellar-REN, Renishaw HPNIR. Ntegra AFM mikroskops ir viens modulis NTEGRA Spectra.

- Jā, AFM mikroskops ir savienots ar Ramana spektrometru un vadība tiek veikta ar AFM mikroskopa programmatūru.

- Nepieciešamības gadījumā varam nodrošināt, ka ieinteresētie piegādātāji, iepriekš vēršoties pie pasūtītāja pārstāvja telefoniski pa mobilo telefonu: 29425509, apskata aparatūru.

- Visi minētie elementi ir jāiekļauj aktīvās stabilizācijas komplektācijā.

- Ražotāju garantijas ir spēkā līdz 2015. gada 31. janvārim.