Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

AR 2014.GADA 27. OKTOBRA GROZĪJUMIEM 16.IEPIRKUMA DAĻAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ,

2014.GADA 5.NOVEMBRA GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ

un

2014.GADA 11.NOVEMBRA GROZĪJUMIEM 1. IEPIRKUMA DAĻAS UN 12.IEPIRKUMA DAĻAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ

1.iepirkuma daļa ”Magnetrona uzputināšanas komplekss”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais daudzums: 1 (viens)  komplekts

Kompleksā ietilpst:

1. Vakuuma kamera ar vakuuma sistēmu un gāzu pievades sistēmu – 1 gab.

2. Plānu pārklājumu uzputināšanas magnetroni – 2 gab.

3. Līdzstrāvas magnetronu barošanas avots – 1 gab.

4. Rotējošs substrātu turētājs -1 gab.

5. Uzputināšanas kontrolieris - 1 gab.

6. Plānās kārtiņas uzklāšanas sensors - 1 gab.

Pielietojums: metālisku un nemetālisku divdimensiju nanostruktūru iegūšanai vakuumā uzputināšanas procesā.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Vakuuma kamera ar vakuuma sistēmu un gāzu pievades sistēmu – 1 gab.: | Jābūt izgatavotai no alumīnija vai cita paramagnētiska materiāla ar metinātām (nevis skrūvētām) šuvēm. |  |
|  | Kameras izmēri: - platums un dziļums: vismaz 410 mm; - augstums: vismaz 510 mm. |  |
|  | Vakuuma kamerai jābūt aprīkotai ar vakuuma sistēmu, kas spēj nodrošināt bāzes spiedienu ne augstāku par 5×10-7 Torr bez gāzes plūsmas. |  |
|  | Vakuuma sistēmai jāspēj sasniegt 9×10-6 Torr spiedienu sākot no atmosfēras spiediena laikā, kas nepārsniedz 25 min. |  |
|  | Turbomolekulārā sūkņa sūknēšanas ātrumam jānodrošina ražība: vismaz 650 litri/s. |  |
|  | - vakuuma sistēmā jāiekļauj augsta vakuuma spiediena sensors ar mērījumu precizitāti ne zemāku par 0,5% no mērījuma vērtības diapazonā līdz 100 mTorr; - iesilšanas laikam jābūt ne ilgākam par 16 min. |  |
|  | Gāzu padeves sistēmai jānodrošina vismaz divu dažādu gāzu padevi vakuuma kamerā, ar iespēju katras gāzes plūsmu regulēt robežās vismaz no 0 – 20 sccm, izmantojot elektroniskus masas plūsmas kontrolierus. |  |
|  | Vakuuma sistēmā jāiekļauj vismaz viens turbomolekulārais sūknis ar atbilstošu kontrolieri. |  |
|  | Turbomolekulārā sūkņa kontrolierim jāattēlo sūkņa stāvoklis un diagnostikas informācija. |  |
| Plānu pārklājumu uzputināšanas magnetroni – 2 gab.: | Sistēmā jābūt iekļautiem diviem uzputināšanas magnetroniem: - vienam magnetronam jābūt pielāgotam magnētisku metālu uzputināšanai; - otram magnetronam – nemagnētisku metālu uzputināšanai. |  |
|  | Magnetronu anodiem jābūt izgatavotiem no 304. tipa nerūsējoša tērauda vai ekvivalenta pēc magnētiskajām īpašībām. |  |
|  | Magnetronu mērķu nomaiņai jānotiek bez instrumentu izmantošanas no operatora puses. |  |
|  | Magnetronu patstāvīgajiem magnētiem jābūt ietvertiem hermētiskā korpusā, lai pasargātu tos no mitruma ietekmes. |  |
|  | Magnetronu maksimālajai uzputināšanas jaudai jābūt ne mazākai par 1 kW. |  |
|  | - magnetroniem vakuuma kamerā jābūt nodrošinātiem ar aizvariem ar ferromagnētiska šķidruma blīvēm vai ekvivalentām pēc efektivitātes; - aizvariem jābūt kontrolējamiem no sistēmas kontroliera. |  |
| Līdzstrāvas magnetronu barošanas avots – 1 gab.: | Barošanas avotam jānodrošina magnetrona barošana ar spriegumu vismaz 800 V un strāvu vismaz 1500 mA; |  |
|  | Barošanas avotā jābūt iebūvētai aizsardzībai pret loka izlādi. |  |
|  | Barošanas avota sprieguma pulsācija nedrīkst pārsniegt 0,02% no izejas sprieguma pie pilnas slodzes. |  |
|  | Sistēmai jānodrošina iespēja pārslēgt barošanas avota izvadu starp abiem uzputināšanas magnetroniem vai jāiekļauj divi barošanas avoti. |  |
| Rotējošs substrātu turētājs – 1 gab.: | Jābūt iespējai uz substrātu turētāja nostiprināt substrātus vismaz līdz 100 mm diametrā. |  |
|  | Substrātu turētāja rotācijas ātrumam jābūt regulējamam diapazonā no 0-50 apgr./min. |  |
|  | Substrātu turētājam jābūt pielāgotam tekstilmateriālu, polimēra membrānu un metāla foliju piestiprināšanai. |  |
|  | - substrātu turētājam vakuuma kamerā jābūt nodrošinātam ar aizvaru ar ferromagnētiska šķidruma blīvēm vai ekvivalentām pēc efektivitātes; - aizvaram jābūt kontrolējamam no uzputināšanas kontroliera. |  |
| Uzputināšanas kontrolieris – 1 gab.: | Uzputināšanas kontrolierim jānodrošina vismaz 2 QCM tipa (vai jaunāks tips) uzputināšanas procesa sensoru pieslēgšanu. |  |
|  | Kontrolierim jāspēj secīgi kontrolēt divus uzputināšanas magnetronus. |  |
|  | Kontrolierim jānodrošina iespēju saglabāt informāciju par: - vismaz 100 procesiem; - vismaz 1000 plānajām kārtiņām; - vismaz 50 materiāliem. |  |
|  | Komplektācijā jābūt iekļautai programmatūrai kontroliera pieslēgšanai pie pasūtītāja datora. |  |
|  | Uzputināšanas kontrolierim jānodrošina plānās kārtiņas biezuma izšķirtspēja vismaz 0,04 angstrēmi. |  |
|  | QCM sensoru nolasīšanas frekvencei jābūt regulējamai vismaz diapazonā 1-10Hz MHz. |  |
|  | Uzputināšanas kontrolierim jānodrošina frekvences stabilitāte ne sliktāka par ±2 ppm. temperatūras diapazonā 5-45°C. |  |
|  | Uzputināšanas kontroliera frekvences izšķirtspējai jābūt ne mazākai par 0,03 Hz pie maksimālā nolasīšanas ātruma. |  |
| Plānās kārtiņas uzputināšanas sensors – 1 gab.: | Sistēmai jābūt aprīkotai ar vismaz vienu kvarca kristāla oscilatora (QCM) tipa plānās kārtiņas sensoru. |  |
|  | Sensoram jābūt savietojamam ar sistēmā iekļauto uzputināšanas kontrolieri. |  |
| Papildus prasības: | Uzputināšanas sistēmai kopumā ir jāaizņem platība ne lielāka kā 600 mm x 1000 mm. |  |
| Piegāde un uzstādīšana: | Pretendents nodrošina iekārtu un palīgierīču piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā (palaišanu) Pasūtītāja norādītajā adresē. |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc iekārtas nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | 1) Garantijas servisa reakcijas laiks 2 darbu dienu darba laikā pēc izsaukuma saņemšanas; 2) garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā, ja tas nav iespējams, vienojoties ar Pasūtītāju, garantijas remontu veic garākā laika periodā. |  |
| Piegādes laiks: | ne ilgāk par 18 (astoņpadsmit) nedēļām pēc līguma noslēgšanas. |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese Āzenes iela 18, Rīga. |  |
|  | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

3)   telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

2.iepirkuma daļa „Skenējošā elektronu mikroskopa modernizācija”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Mērķis: iekārtu/aprīkojuma komplekts mikroskopa modernizācijai/

Pamatojums: papildus aprīkojums TESCAN skenējošam elektronu mikroskopam Mira I LMU paplašina elektronu mikroskopa pētniecības iespējas un nodrošina kvalitatīvu paraugu sagatavošanu mikroskopiskai izpētei.

Komplektācija:

1. SDD (Silicon Drift Detector) detektors mainīga spiediena TESCAN skenējošā elektronu mikroskopa Mira I LMU papildus aprīkošanai un pētniecības iespēju paplašināšanai – 1 gab.

2. Iekārtu komplekts specializētai paraugu sagatavošanai/priekšanalīzei pirms dispersīvās enerģijas rentgenstaru mikroanalīzēm, izmantojot TESCAN skenējošo elektronu mikroskopu Mira I LMU (iekārtu komplekts pēc nepieciešamības var tikt izmantots darbā arī citiem mikroskopiem), tajā skaitā:

2.1. Dimanta ATR modulis ķīmisko saišu noteikšanai – 1 gab.

2.2. Piestas tipa dzirnavas paraugu smalcināšanai – 1gab.

2.3. Analītiskās dzirnaviņas paraugu smalcināšanai – 1gab.

2.4. Sonifikācijas sistēma nanopulveru disperģēšanai pirms uznešanas uz parauga turētāja – 1 gab.

2.5. Multipozīciju magnētiskais maisītājs paraugu suspensiju sagatavošanai – 1gab.

2.6. Kratītājs-inkubators paraugu šķīstošās daļas aizvākšanai – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļa vai rādītājs | Prasības |  |
| SDD detektora vispārējs apraksts: | SDD (Silicon Drift Detector) detektors paredzēts dispersīvas enerģijas rentgenstaru mikroanalīzēm ar pasūtītāja rīcībā esošo mainīga spiediena TESCAN skenējošo elektronu mikroskopu Mira I LMU. |  |
| Sensora izmērs: | Aktīvā platība: vismaz 150 mm2. |  |
| Detektēšanas diapazons: | Vismaz no berilija (Be) līdz kalifornijam (Cf). |  |
| Izšķirtspēja saskaņā ar ISO15632:2012 vai ekvivalentu standartu: | - Mn Kα izšķirtspēja ≤127 eV pie 50.000 cps; - F Kα izšķirtspēja ≤68 eV pie 50.000 cps; - C Kα izšķirtspēja ≤60 eV pie 20.000 cps (tiek nodemonstrēta arī instalācijas laikā). |  |
| Pīķu stabilitāte: | Pīķu pozīcija un izšķirtspēja var mainīties: ne vairāk kā par 1 eV starp 1.000 un 100.000 cps. |  |
| Dzesēšana: | - Peltier tipa dzesēšana (neizmantojot šķidro slāpekli, vibrāciju brīva dzesēšana); - ārējie kompresori; - atdzesēšanas čilleri vai gāzu līnijas nav nepieciešamas – nodrošina vidi bez vibrācijām; - detektors tiek dzesēts tikai tad, kad nepieciešams. |  |
| Detektora pozicionēšana: | Motorizēta detektora pozicionēšana mikroskopa kamerā. |  |
| Darbības leņķis: | vismaz diapazonā no 0o līdz 45o; |  |
| Darbības temperatūra: | vismaz no 10 līdz 30oC; |  |
| Radiācijas noplūdes novēršana: | tiek nodrošināta. |  |
| Digitālais pulsa procesors: | Nodrošina rentgenstaru iegūšanu un detektora kontroli ar efektīvu datu apstrādi: vismaz virs 500.000 cps. |  |
| Mikroskopa attēla iegūšanas sistēma: | - nodrošina skenēšanu x un y koordinātās; - vismaz divas analogas izejas, kas nodrošina stara kūļa pozicionēšanu x un y koordinātās un attēlu iegūšanu ar izšķirtspēju ne mazāku par 2K x 2K. |  |
| Dators: | - atbilstoši SDD detektora ražotāja noteiktiem tehniskiem parametriem; - ar Microsoft Windows 7 vai ekvivalentu programmatūru un 23” lielu monitoru. |  |
| Dispersīvas enerģijas rentgenstaru mikroanalīžu datu apstrādes programmatūra: | Nodrošina: - automātisku datu spektra apstrādi – pīķu un elementu identificēšanu, elementu kvantifikāciju; - kvalitatīvu elementu analīzi – spektru pārklāšanu un salīdzināšanu; - pile-up korekciju; - informāciju par telpisko sadalījumu (mapping); - iegūtā spektrālā attēla saglabāšanu kā virtuālu paraugu; - attēlo elementu ķīmiskā sastāva variācijas pie elementu pīķu pārklāšanās; -nodrošina datu saglabāšanu, eksportēšanu un atskaišu sastādīšanu. |  |
| Instalācijas palīgmateriāli: | TESCAN skenējošā elektronu mikroskopa Mira I LMU interfeisa atloks (Tescan kat. Nr. LDA-10-00 vai analogs) SDD detektora integrācijai mikroskopa kamerā. |  |
| Dimanta ATR modulis ķīmisko saišu noteikšanai – 1 gab. |  |
| Dimanta fiksācija: | - monolīts ielodēts dimanta kristāls; - kristāla plates stiprinājums veidots no nerūsējoša tērauda, kas nodrošina vieglu plates nomaiņu. |  |
| Spektrālais diapazons: | Vismaz no 4000 līdz 30 cm-1. |  |
| Darba leņķis (angle of incidence) un kristāla izmērs: | - darba leņķis: 45o; - kristāla virsma: ne mazāka par 2,2 x 3 mm; - atstarojoša optika. |  |
| Spiediena sistēma: | - rotējoša, ar nepārtraukti mainīgu spiedienu, pie maksimuma noklikšķot; - maksimālais spiediens: vismaz 2 kbar. |  |
| Digitālais spēka adapteris: | - nodrošina precīzu un reproducējamu spiediena kontroli; - stiprinās uz ATR skavām; - attālums starp ATR kristālu un spiediena paliktni: vismaz 75 mm. |  |
| Papildināšanas iespējas: | - iespēja papildināt ATR moduli ar apsildāmām dimanta platēm; - maksimālā temperatūra: vismaz līdz 205oC; - precizitāte: ≤+/-0,5oC; - digitāla temperatūras kontrole vai dzesēšanas opcija. |  |
| Instalācijas nosacījumi: | ATR modelis integrējams pasūtītāja rīcībā esošā FT-IR spektrometrā Varian Scimitar 800. |  |
| Piestas tipa dzirnavas paraugu smalcināšanai – 1 gab. |  |
| Pielietojums: | Paredzētas mīkstu un vidēji cietu materiālu samalšanai līdz vismaz 10-20 μm, atkarībā no substances. |  |
| Veiktspēja: | - paraugu minimālais daudzums: ne lielāks par 10 mL; - maksimālais daudzums: ne mazāks par 190 mL; - paraugu maksimālais izmērs: ne mazāks par 7,5 mm. |  |
| Darbības princips: | - dzirnaviņas darbojas pēc berzes principa; - piestas ātrums: vismaz 70 rpm pie 50 Hz; - ieejošā jauda: vismaz 248 W. |  |
| Maļķermeņi: | - malšanas bļodiņa un piesta izgatavota no ahāta; - malšanas bļodas iekšējais diametrs: vismaz 125 mm; - malšanas bļodiņu un piestu ir iespējams noņemt un uzstādīt bez papildus darbarīkiem; - iespējams iekārtu papildināt ar vismaz 6 cita veida materiāla malšanas bļodiņām un piestām, kas ļauj pielāgot iekārtu cietu, vidēji cietu, mīkstu, trausli šķiedrainu, abrazīvu un temperatūras jūtīgu materiālu samalšanai sausā veidā vai suspensijā; - iespējams veikt kriogēno malšanu. |  |
| Spiediena regulēšana: | - iespējams regulēt piestas spiedienu uz bļodiņas sienām; - kinemātiskais skrāpis tiek regulēts trijās asīs, ko iespējams pielāgot arī malšanas procesa laikā. |  |
| Galda tipa instruments: | - izmēri: ne lielāki par 32x47x42 (PlxGxA) cm; - svars: ne lielāks par 25 kg. |  |
| Analītiskās dzirnaviņas paraugu smalcināšanai – 1 gab. |  |
| Veiktspēja: | - dzirnavas paredzētas cietu, trauslu vai neelastīgu materiālu malšanai ar augstas kvalitātes nerusējoša tērauda sitēju, vai mīkstu un šķiedrainu materiālu pulverizācijai ar griešanas asmeni; - mitru un lipīgu materiālu pulverizācijai var pievienot ūdeni; - malšanas materiālu maksimālais izmērs: ne mazāks par 9,5 mm. |  |
| Malšanas kamera: | - izgatavota no PTFE vai līdzvērtīga materiāla, pastiprināta ar stikla šķiedru, nerūsējoša tērauda ieliktnis; - tilpums: vismaz 80 mL; - iespējams veikt malšanu ar šķidro slāpekli vai ledu temperatūrās: vismaz līdz -190oC. |  |
| Darbības parametri: | - motora ienākošā jauda: vismaz 155 W; - izejošā jauda: vismaz 99 W; - maksimālais ātrums: ne mazāks par 27.900 rmp. |  |
| Aizsardzības klase un izmēri: | - iekārtas aizsardzības klase: vismaz IP43; - izmēri: ne lielāki par 9x9x25 cm (PlxGxA); - svars: ne lielāks par 1,6 kg. |  |
| Komplektācija: | - analītiskās dzirnavas; - sitējs paraugiem ar maksimālo cietību: vismaz 5,5 pēc Mosa skalas – 2 gab.; - sitējs paraugiem ar maksimālo cietību: vismaz 8,5 pēc Mosa skalas ar hroma karbīda pārklājumu; - griešanas asmens mīkstiem, šķiedru materiāliem; - rezerves malšanas kamera; - piltuve šķidra slāpekļa ieliešanai malšanas kamerā. |  |
| Sonifikācijas sistēma nanopulveru disperģēšanai pirms uznešanas uz paraugu turētāja – 1 gab. |  |
| Tehniskie parametri: | - atsevišķi stāvošs ultraskaņas ģenerators; - jauda: ne mazāka par 195 W; - frekvence: ne mazāka par 25,5 kHz; - pieskārienjūtīgs ekrāns; - uzstādāma amplitūda diapazonā: vismaz no 20-100%; - pulss: vismaz no 10-100%; - aizsardzības klase: vismaz IP51; - veic jaudas mērīšanu; - iespēja pieslēgt PT100 temperatūras sensoru; - aizsardzība pret darbību bez šķidrās parauga vides; - iebūvēts atpakaļskaitīšanas taimeris: vismaz no 0,1 sekundes līdz 99 dienām. |  |
| Datu saglabāšana: | Sistēma saglabā darba datus SD kartē vēlākai to vizualizācijai. |  |
| Ultraskaņas devējs: | - diametrs: vismaz 4,4 cm; - garums: vismaz 22 cm; - titāna tapas diametrs: vismaz 1 cm; - amplitūda: ne mazāka par 69 μm; - aizsardzības klase: vismaz IP65; - LED apgaismojums paraugu iluminācijai. |  |
| Sonotrods: | Titāna, vismaz 8 cm garš, diametrs – 14 mm paraugiem diapazonā no 50 mL līdz 1 L, autoklavējams – 1 gab. |  |
| Sonotrods: | Titāna, 12 cm garš, diametrs – 2 mm paraugiem diapazonā vismaz no 2 mL līdz 50 mL, autoklavējams – 1 gab. |  |
| Skaņas aizsardzības kaste: | - no caurspīdīga akrila stikla ar vertikāli regulējamu galdiņu un statīvu (stieņa diametrs: vismaz 1.2 cm), speciāli paredzēta ultraskaņas devējam; - skaņas izolācija: vismaz 22 dB. |  |
| Multipozīciju magnētiskais maisītājs paraugu suspensiju sagatavošanai – 1 gab. |  |
| Pozīciju skaits, apgriezieni un maisīšanas tilpums: | - vismaz 14 maisīšanas pozīcijas; - regulējams maisīšanas ātrums: vismaz no 85 līdz 1.990 rmp; - maisīšanas apjoms: vismaz līdz 2,9 L uz katru maisīšanas punktu. |  |
| Jauda: | - uzstādama vismaz četrās pakāpēs; - vismaz no 6 līdz 19 W atsevišķi no maisīšanas ātruma kontroles. |  |
| Kontrole: | - precīza mikroprocesora kontrole ar spilgtu digitālu displeju; - saglabā iepriekšējo operatora uzstādījumu. |  |
| Aizsardzības klase un izmēri: | - aizsardzības klase: vismaz IP64; -nerūsējoša tērauda korpuss, ķīmiski izturīgs, tīrāms ar tekošu ūdeni; - platformas izmēri: 23-25x41-45 (PlxG) cm; biezums: ne lielāks par 3,6 cm; svars: ne lielāks par 7,6 kg. |  |
| Kratītājs-inkubators paraugu šķīstošās daļas aizvākšanai – 1 gab. |  |
| Izpildījums: | - kompakts galda kratītājs-inkubators ar iebūvētu mikroprocesoru un LCD displeju (attēlo iestatītās un pašreizējās vērtības); - kamera no caurspīdīga organiskā stikla, biezums: vismaz 0,65 cm. |  |
| Temperatūras kontrole un kratīšana: | - piespiedu gaisa cirkulācija; - temperatūras iestatīšanas diapazons: vismaz no +25 līdz +41oC; - uzsilšanas laiks no 25oC līdz maksimālai temperatūrai: ne lielāks par 17 min; solis: ne lielāks par 0,1oC/1 apgr./min; stabilitāte: ne sliktāka par ±0.5oC; - orbitālo kratīšanu, neatkarīgi no temperatūras, kontrolē digitālais tahometrs – diapazons no 50-250 apgr./min un digitālais taimeris – no 1 min līdz 96 h. |  |
| Platformas piedziņa: | Kratītāja platformas pievads aprīkots ar tiešās piedziņas mehānismu, kas nodrošina nepārtrauktu darbību līdz 30 diennaktīm. |  |
| Platformas apraksts: | Komplektā: - izjaucama divstāvīga platforma ar attālumu starp apakšējo un augšējo platformu: robežās no 10-15 cm; - platformu darba izmērs: ne mazāks par 26,4x18,4 cm; -papildus pieejamas cita veida savstarpēji apmaināmas platformas: vismaz 5. |  |
| Izmēri, svars un jauda: | - maksimāla slodze: vismaz 2,4 kg; - orbītas diametrs: vismaz 1 cm; - darba kameras izmēri: ne mazāki par 30x25x25 cm; - svars: ne lielāks par 13,5 kg; - jauda: vismaz 155 W. |  |
| Piegāde, uzstādīšana, palaišana (testēšana) darba režīmā un pasūtītāja instruktāža: | Piegādātājs nodrošina: - SDD detektora piegādi, uzstādīšanu, tā integrāciju pasūtītāja esošā skenējošā elektronu mikroskopā, personāla instruktāžu; - specializētā paraugu sagatavošanas/priekšanalīzes komplekta piegādi, uzstādīšanu un personāla instruktāžu. |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc iekārtas nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas |  |
| Garantijas remonts: | - Garantijas servisa reakcijas laiks: 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, vienojoties ar pasūtītāju. |  |
| Piegādes laiks: | Ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese Pulka iela 3/3, Rīga |  |
|  | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

3.iepirkuma daļa „Materiālu pārbaudes iekārta”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešams: 1 komplekts

Pielietojums:

materiālu pārbaudes iekārta nepieciešama bioloģisko audu aizvietotājmateriālu mehānisko raksturlielumu atbilstības pārbaudei ar audu atbilstošajiem raksturlielumiem dinamiskā slogojumā.

Sastāvdaļas (komplektācija):

1. Slogošanas iekārta.

2. Vadības sistēma (radioelektroniskais bloks un programmatūra).

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļa vai rādītājs | Minimālās prasības |  |
| Materiālu pārbaudes iekārta materiālu mehānisko raksturlielumu noteikšanai dinamiskā slogojumā - 1 komplekts | 1.Vertikāla uz galda novietojama, elektrodinamiska (ne hidrauliska, ne pneimatiska) slogošanas iekārta materiālu mehānisko raksturlielumu noteikšanai dinamiskā slogojumā. 2. Vadības sistēma. |  |
| Slogošanas iekārta: | 1. Slogošanas rāmis – divu vertikālu kolonnu konstrukcija ar pamatni un traversu. 2. Traversa pārvietojama ar elektriskās piedziņas palīdzību un ir papildus mehāniski fiksējama darba stāvoklī. 3. Slogošanas rāmja traversā integrēts uz lineārā motora bāzes veidots slogošanas izpildmehānisms (aktuators) ar datorvadāmu slogošanas slīdņa (jeb virzuļa) gājienu materiāla parauga slogošanas nodrošināšanai. 4. Pamatne: - izgatavota no nerūsējoša metāla; - pamatnē ir vismaz divas T veida gropes – piederumu, palīgiekārtu stiprināšanai; - pamatnē ir caurejoši urbumi slogošanas iekārtas papildus stiprināšanai pie galda (pieskrūvējot). 5. Slogošanas rāmī kustīgajām daļām jābūt integrētām drošības bremzēm elektrobarošanas zuduma gadījumā. 6. Slogošanas iekārtā integrēti pārvietojuma (novietojuma un/vai pozīcijas) devēji. 7. Slogošanas iekārta komplektēta slodzes devēju dinamiskam slogojumam. |  |
| Dinamiskā slodze: | Maksimālā: ne mazāka kā ±1000 N: - apzīmējumi: +/- nozīmē – stiepe/spiede; - dinamiskā testa slodze robežās no 0 N līdz maksimālai – vadāma no datora ar materiālu pārbaudes iekārtai izstrādātās programmatūras palīdzību. |  |
| Statiskā slodze: | Maksimālā: ne mazāka kā ±700 N: - apzīmējumi: +/- nozīmē – stiepe/spiede; - robežās no 0 N līdz maksimālai – ieregulējama no datora ar materiālu pārbaudes iekārtai izstrādātās programmatūras palīdzību. |  |
| Slogošanas slīdņa (jeb virzuļa) gājiens: | Maksimālais: ne mazāks kā 60 mm: - darba gājiens no 0 mm līdz maksimālajam – vadāms no datora ar pārbaudes iekārtai izstrādātās programmatūras palīdzību materiāla parauga slogošanas nodrošināšanai. |  |
| Slogošanas frekvence pie vienkāršiem sinusoidālveidīgiem slogojuma režīmiem: | Ne mazāka kā 100 Hz: - slogošanas frekvence cikliskiem testiem iestādāma ar datorprogrammas palīdzību no 0 līdz maksimāli realizējamai. |  |
| Slodzes devējs dinamiskam slogojumam: | - ar devēju mērāmā maksimālā slodze: ne mazāka kā ±1800 N; ne lielāka kā ±2200 N; - mērdiapazons: vismaz no 1% līdz 100% no devēja maksimālās slodzes, pie pieprasītās devēja precizitātes. |  |
|  | Precizitāte: ±0,5% (saskaņā ar ISO 7500 - 1 klase 0,5). |  |
|  | Pārslodzes izturība: vismaz 300%. |  |
|  | Sānu slodzes izturība: vismaz 200%. |  |
|  | Jābūt iebūvētai sistēmai, kas kompensē inerces efektu. |  |
| Testēšanas zona: | - augstums: ne mazāks kā 605 mm; - platums: ne mazāks kā 300 mm. |  |
| Slogošanas iekārtas gabarīti: | Augstums: ne vairāk kā 1,30 m; platums: ne vairāk kā 0,60 m; dziļums: ne vairāk kā 0,60 m. |  |
| Slogošanas iekārtas svars: | Ne vairāk kā 100 kg. |  |
| Vadības sistēma: | Radioelektroniskais bloks: | - satur pārveidotājus un pastiprinātājus, kas nepieciešami slogošanas iekārtas darbībai; - datora interfeisu; - datu apmaiņas un atjaunināšanas ātrums: vismaz 10 kHz pa visiem kanāliem, neatkarīgi no to skaita. |  |
|  | Pamat-programmatūra (konsoles programmatūra): | Nodrošina slogošanas iekārtas vadību no datora caur iekārtas interfeisu. |  |
|  |  | Nodrošina: - testa sākuma nosacījumu iestādīšanu materiāla parauga fiksācijai slogošanas iekārtā; - vienkāršāko slogošanas testu (stiepē, spiedē, liecē) veikšanu; - datu uzkrāšanu datorā. |  |
|  |  | Programmatūrai ir jāatbalsta NI LabVIEW (National Instruments Corporation Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) programmēšanas vide. |  |
| Dzesēšana un temperatūra: | Iekārtai ir jādarbojas ar gaisa dzesēšanu telpā ar gaisa temperatūru no +15°C līdz +30°C. |  |
| Elektrobarošana: | - vienfāzes elektrotīkls; - 220 V ± 20 V; 50 Hz; strāva: ne vairāk kā 16 A. |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | Aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, un testēšanu darba režīmā pasūtītāja norādītajā adresē. |  |
|  | Pasūtītāja personāla instruktāžu. |  |
|  | Iekārtu garantijas servisu. |  |
| Garantijas laiks: | Ne mazāks par 1 (vienu) gadu no iekārtas nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas |  |
| Garantijas remonts: | Garantijas servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. |  |
|  | Garantijas remonts jāveic 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, tad garākā laika periodā, par to vienojoties ar pasūtītāju. |  |
| Piegādes laiks: | Ne ilgāk kā 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Āzenes iela 14/24, Rīga |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

3)   telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

4.iepirkuma daļa „Universālā materiālu pārbaužu iekārta”

(Moduļveida kompleksa termoplastisku kompozītmateriālu iegūšanai komplekta daļa)

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Pamatojums: Universālā materiālu pārbaužu iekārta nepieciešama, lai plašā testēšanas ātrumu diapazonā varētu raksturot noteikta spektra materiālu pamata mehāniskās īpašības dažādos slogojuma režīmos (t.sk., stiepē, liecē, spiedē, cikliskā), kas ļautu novērtēt to praktisko pielietojamību.

Komplektācija:

Universālā materiālu pārbaužu iekārta – 1 gab., kas ietver:

1.Slodzes devēju 25 kN;

2. Datorprogrammatūru;

3. Spiedes platformas;

4. Pneimatiskās stiepes spailes;

5. 3 punktu lieces aprīkojumu;

6. Ieliktņi stiepes spailēm;

7. Gaisa kompresoru.

| Tehniskās specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Minimālās prasības |  |
| Iekārtas tips: | Uz galda novietojama, divkolonnu materiālu testēšanas iekārta, ar datorvadību |  |
| Maksimālā spēka kapacitāte: | Vismaz 25 kN |  |
| Attālums starp kolonnām: | Vismaz 400 mm |  |
| Maksimālais traversa gājiens: | 1100 mm vai lielāks |  |
| Ātruma izšķirtspēja: | Vismaz 0.001 mm/min |  |
| Traversa pārvietojuma izšķirtspēja: | Vismaz 0.0001 mm |  |
| Testēšanas ātruma diapazons: | 0.001 – 1000 mm/min vai plašāks |  |
| Traversa atgriešanās ātrums: | 0.001 – 1000 mm/min vai plašāks |  |
| Pieļaujamā slodze pie maksimālā ātruma: | Vismaz 10 kN |  |
| Pozīcijas mērījumu precizitāte: | 0.01 % vai 0.001 mm |  |
| Ātruma precizitāte: | 0.005 % no iestādītā ātruma vai augstāka |  |
| Precizitāte slodzes devējiem: | ± 0.5 % slodzes diapazonā no 2 % – 100 % |  |
| Pārslodzes aizsardzība slodzes devējiem: | Vismaz 150 % |  |
| Automātiska slodzes devēju atpazīšana: | Jābūt |  |
| Darba temperatūra: | 0 – 35 grādi vai plašāka |  |
| Barošana: | 220 V / 50 Hz |  |
| Iekārtas svars bez piederumiem: | Ne vairāk par 270 kg |  |
| Iekļauts slodzes devējs – 1gab.: | Z tipa, 25 kN |  |
| Iekļauta Datorprogrammatūra- 1gab.: | - Datorprogrammatūrai jāietver universālu materiālu testu datu bāze (ASTM, ISO, EN); - Jābūt iespējai lietotājam modificēt tehnisko parametru nosaukumus, lai iegūtu izdrukas latviešu valodā; - Grafiku palielināšana, atsaukšana un mēroga maiņa; - Jaunu rezultātu kalkulēšana no saglabātās līknes; - Rezultātu un līkņu eksports arī ASCII formātā; - Savietojams ar SQL datu bāzi un serveri; - Iespēja pašiem sastādīt formulas savu specifisku rezultātu iegūšanai; - Iespēja sastādīt savas specifiskās testa metodes mainot jebkurus parametrus (priekšslodzi, elastības moduļa robežas, enerģijas aprēķinus u.c.). - Iespēja eksportēt datus uz Excel ar brīvi izvēlētām mērvienībām: MPa, kPa, N, Pa, mm, %; - Iespēja vienlaicīgi pieslēgt programmatūrai vairākas mašīnas un mašīnu veidus (piemēram, kausējuma indeksu), - Iespēja ievietot savu logo protokolu izdrukās - Iespēja pieslēgties caur programmatūru un kontrolēt iekārtu attālināti servisa vajadzībām. |  |
| Iekļautas spiedes platformas – 2 gab.: | - Platformu diametrs: vismaz 100 mm; - Maksimālā slodze: 25 kN; - Komplektā ar pagarinājumiem, lai varētu ievietot temperatūras kamerā |  |
| Iekļautas pneimatiskās stiepes spailes – 2 gab.: | Duālas darbības spailes, kas uztur satvērienu pat tad, ja paraugs samazina biezumu testa laikā: - Maksimālā kapacitāte: 5 kN; - Minimālais atļautais slodzes devējs: 500 N; - Parauga platums: vismaz līdz 75 mm vai vairāk; - Parauga biezums: vismaz līdz 10 mm vai vairāk; - Vienas spailes svars: ne lielāks par 1.8 kg; - Komplektā ar pedāļa slēdzi un kontroles vienību |  |
| Iekļauts 3 punktu lieces aprīkojums – 1 komplekts: | Aprīkojums atbilstošs ISO 178 vai ekvivalents: - Attāluma regulēšana starp apakšējiem balstiem: vismaz no 20 līdz 300 mm; - Slodze: vismaz 20 kN vai vairāk; - Balsta rullīšu platums: vismaz 50 mm; - Komplektā iekļauti 2 balstu rullīšu komplekti: 4 mm un 10 mm diametrā |  |
| Iekļauti ieliktņi stiepes spailēm – 4 gab.: | - Maza raupjuma pakāpes ieliktņi; - Platums: vismaz 50 mm |  |
| Iekļauts klusas darbības gaisa kompresors, pneimatisko spaiļu darbības nodrošināšanai – 1 gab.: | - Maksimālais trokšņu līmenis: 45 dB vai zemāks; - Tehniskie parametri atbilstoši pneimatisko spaiļu lietošanas prasībām |  |
| Tehniskās specifikācijas atbilstības apstiprinājums: | Iepriekš minētajām specifikācijas prasībām ir jābūt nepārprotamām un atrodamām ražotāja oriģinālajā dokumentācijā, kuru Pretendents iesniedz kopā ar piedāvājumu |  |
| Pretendenta tiesības izplatīt, uzstādīt, apkalpot un nodrošināt piedāvātās preces servisu: | Pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina tiesības izplatīt, uzstādīt, apkalpot un nodrošināt piedāvātās preces servisu |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - Aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā Pasūtītāja norādītajā adresē; |  |
| Iekārtas garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc iekārtas nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - Servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - Garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes laiks: | Ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

5.iepirkuma daļa „Vibrācijas slāpējošs optiskais galds”

(Pētniecības kompleksa RAMAN-AFM komplekta daļa)

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Minimālās prasības |  |
| Vibrācijas slāpējošs optiskais galds (VSOG) | Vibrācijas slāpējošais optiskais galds (VSOG) paredzēts sekojošu RTU rīcībā esošo pētniecības kompleksa RAMAN-AFM komponentu izvietošanai un nostiprināšanai: 1. InVia Raman microscope (3 lāzeru sistēma). Ražotājs: Renishaw plc, Lielbritānija 2. Ntegra AFM atomspēku mikroskops. Ražotājs: NT-MDT, Krievija |  |
| VSOG tips: | Ar aktīvo stabilizāciju. |  |
| VSOG izmēri (platums x dziļums): | Ne mazāki par 2,0 m x 1.4 m, ne lielāki par 2.75 m x 1.75 m. |  |
| VSOG biezums: | No 60 mm līdz 250 mm. |  |
| VSOG virsmas līdzenums: | Jebkura brīvi izvēlēta 1 m2 laukumā augstuma starpībai starp jebkuriem diviem punktiem jābūt ne lielākai par 0.2 mm. |  |
| Optisko stiprinājumu skrūvju caurumi: | Piemēroti ISO 261 vai ekvivalentā standartā aprakstītajam M6 skrūvju izmēram |  |
| Optisko stiprinājumu skrūvju caurumu dziļums: | Vismaz 25 mm |  |
| VSOG virsmas jebkuru divu punktu maksimālā relatīvā kustība: | Ne lielāka par 0.2 mm. |  |
| VSOG balstu augstums: | Starp 590 mm un 710 mm, regulējams vismaz +/-5 mm robežās. |  |
| VSOG balstu summārā kravnesība: | Ne mazāka par 700 kg. |  |
| Stiprinājumi: | Komplektā ar galdu jābūt iekļautiem stiprinājumiem, kas nepieciešami InVia Raman mikroskopa (3 lāzeru sistēmas) un Ntegra AFM atomspēku mikroskopa fiksācijai pie VSOG, kā arī viena lāzera dzesēšanas sistēmas pievada fiksācijai. |  |
| Prasības iekārtu uzstādīšanai: | Pretendents veic InVia Raman mikroskopa (3 lāzeru sistēmas), Ntegra AFM atomspēku mikroskopa un lāzera dzesēšanas sistēmas demontāžu no esošā galda, atbilstoši iekārtu ražotāju prasībām. |  |
|  | Pretendents veic InVia Raman mikroskopa (3 lāzeru sistēmas), Ntegra AFM atomspēku mikroskopa un lāzera dzesēšanas sistēmas uzstādīšanu, regulēšanu un pārbaudi darba režīmā uz VSOG, atbilstoši iekārtu ražotāju prasībām. |  |
| Prasības iekārtai | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajās nedrīkst būt iebūvēti lietoti vai atjaunoti mezgli. |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - VSOG piegādi, uzstādīšanu un regulēšanu; - iekārtu InVia Raman mikroskopa (3 lāzeru sistēmas), Ntegra AFM atomspēku mikroskopa un lāzera dzesēšanas sistēmas demontāžu no esošā un montāžu uz VSOG; - uz VSOG uzstādīto iekārtu regulēšanu un pārbaudi darba režīmā; |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc iekārtas nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - Garantijas servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - VSOG garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, vienojoties ar pasūtītāju. |  |
| Piegādes laiks: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 7, Rīga |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

6.iepirkuma daļa „Kavitācijas iekārta pulvermateriālu apstrādei, suspensiju, emulsiju un putu sagatavošanai”

(Pulveru apstrādes un analīzes iekārtu kompleksa komplekta daļa)

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| --- | --- |
| Minimālās prasības |  |
| Vispārējs apraksts: | Rotācijas tipa kavitācijas iekārta suspensiju, emulsiju un putu sagatavošanai/sajaukšanai/smalcināšanai. Komplektācija un izpildījums: darba agregāts, rezervuārs un dzinējs uzstādīts uz horizontālas virsmas (galda); dzinējam un pārējām elektriskām komponentēm jābūt izolētam no darba vielas** nejaušas iedarbības (veicot plānoto darba vielas ievadīšanu, apstrādi un produkta izvadīšanu no sistēmas); kustīgās detaļas, elektriskie komponenti un elektriskie savienojumi (piem., kontakti) jānosedz ar atbilstošu korpusu vai izolācijas materiālu. |  |
| Kopējais tilpums: | Ne mazāks kā 4 L (litri). |  |
| Ražība: | Ne mazāk kā 40 L/min. |  |
| Darba agregāta materiāls: | Nerūsējošs tērauds |  |
| Darba agregāta rotācijas ātrums: | Minimālais – 60 apgr.*min-1 Maksimālais (vismaz) – 6000 apgr.*min-1 |  |
| Iespēja regulēt rotācijas ātrumu: | Bezpakāpju, visā rotācijas ātruma diapazonā. |  |
| Iekārtas lāpstas lineārais ātrums pie maksimāliem apgriezienam: | Ne mazāks kā 30 m/s. |  |
| Darba vides* viskozitāte: | Ne mazāka kā 700x10-3 Pa·s. |  |
| Darba vides* cirkulācija: | Jānodrošina darba vides cirkulācija. |  |
| Disperģēšanas nodrošināšana: | Disperģēšanas procesa laikā iespējams ievadīt papildus šķidrus, sausus, un gāzveida reaģentus. |  |
| Darba vides kontrole disperģēšanas laikā: | Iespēja noņemt darba vides kontroles paraugus disperģēšanas procesā (ierīces darbības laikā) ar atsevišķu izvadu no darba tvertnes. |  |
| Piegāde un uzstādīšana: | Pretendents nodrošina iekārtu un palīgierīču piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā (palaišanu) Pasūtītāja norādītajā adresē. |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc iekārtas nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - Garantijas servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - Garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju. |  |
| Piegādes laiks: | Ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. |  |

*Darba vide – jebkāds izejas šķīdums vai iegūts galaprodukts (suspensija, emulsija vai putas), kas atrodas iekārtas sistēmā.

** Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Āzenes iela 20, Rīga |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

7.iepirkuma daļa ”Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamās mēbeles materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojumam:

| Nr. | Aprīkojuma nosaukums | Skaits |
| --- | --- | --- |
|  | Laboratorijas velkmes skapis | 6 gab. |
|  | Vienpusējs laboratorijas galds ar ūdens pievadu | 4 gab. |
|  | Vienpusējs laboratorijas galds (garums 120 cm ± 10%) | 3 gab. |
|  | Vienpusējs laboratorijas galds (garums 90 cm ± 10%) | 4 gab. |
|  | Laboratorijas sienas skapis | 14 gab. |
|  | Divpusējs laboratorijas galds ar instalāciju plauktu un trauku žāvētāju | 3 gab. |
|  | Centrālais laboratorijas galds ar instalāciju plauktu un trauku žāvētāju | 1 gab. |
|  | Laboratorijas svaru galds | 1 gab. |
|  | Laboratorijas krēsls | 12 gab. |
|  | Laboratorijas trauku skapis | 2 gab. |
|  | Laboratorijas reaģentu skapis | 2 gab. |
|  | Viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu reaģentu uzglabāšanas skapis (EX skapis) | gab. |

1.Laboratorijas velkmes skapis.

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 6 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Ārējie izmēri: - platums: - augstums: - dziļums: | 180-210 cm (vēlams 180 cm); ne vairāk kā 250 cm; 80-90 cm |  |
| Darba virsma: | Izpildījums: - monolīta keramika, izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, halogenētiem šķīdinātājiem; - ar reljefu malu, kas novērš uz virsmas izlijušu vielu nokļūšanu ārpus velkmes; - virsmas augstums: 90 cm. |  |
| Iekšējo sienu izpildījums: | Pārklātas ar sintētiskiem izturīgiem sveķiem |  |
| Krāsa: | Balta vai cita, gaiša |  |
| Ārējais izpildījums: | Augstspiediena lamināts, minimālais biezums 18 mm (ūdensizturīgs) |  |
| Krāsa: | Balta vai cita, gaiša krāsa |  |
| Iekšējais aprīkojums: | - keramikas izlietne (atbilst DIN 28062 prasībām vai ekvivalentam); - aukstā ūdens padeve (min. skaits – 2); - vakuuma padeve (min. skaits – 2); - inertās gāzes padeve (min. skaits – 2) |  |
| Ārējais aprīkojums: | - ūdens, vakuuma, inertās gāzes padeves ventiļi; - elektriskās rozetes (vismaz 4 gab., 220V, 16A); - elektrisko rozešu, apgaismojuma, ventilācijas vārsta kontroles slēdži; - zemvelkmes skapīši ar aizveramām durvīm, visā velkmes skapja platumā, pieslēgti ventilācijai |  |
| Ārējie pievadi: | Aukstais ūdens, vakuums, inertās gāze, elektrība (1F-220V) |  |
| Izvadi: | Kanalizācija (DN 40-50 vai ekvivalentam) |  |
| Priekšējais logs: | Stikla – laminēts vai daudzslāņu, triecienizturīgs, viegli paceļams jebkurā augstumā, aprīkots ar tērauda trosēm, kas nodrošina loga pretsvaru |  |
| Skapja kājas: | Regulējama augstuma: ±2 cm |  |
| Garantija: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Atbilstība standartiem: | Atbilst EN 14175 vai ekvivalentam |  |

| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| --- | --- | --- |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

2.Laboratorijas vienpusējs galds ar ūdens pievadu, izlietni un trauku žāvētāju

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 4 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - garums: - augstums: - dziļums: | 180 cm ± 10%, 90 cm 70 cm ± 10%, |  |
| Virsmas izpildījums: | termiski cietinātu sintētisko sveķu materiāls, biezums: 19 ± 3 mm |  |
| Konstrukcija: | - taisnstūrveida metāla rāmis: ▪ pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību; - pārējais materiāls: ▪ augstspiediena lamināts; ▪ biezums: 18 mm ± 5%, (ūdens izturīgs) |  |
| Aprīkojums: | - apakšējie skapji: ▪ ar 3 durvīm un regulējama augstuma plauktiem; - galda virsmā, labās vai kreisās puses centrālajā vidējā daļā izvietota keramikas izlietne: ▪ ārējie izmēri: 44,5 x 44,5 x 26,5 cm ± 10%, ▪ iekšējie izmēri: 38,0 x 38,0 x 25,0 cm ± 10%; - pie izlietnes novietots laboratorijas karstā/aukstā ūdens maisītājs: ▪ materiāls – tērauds ar epoksīdsveķu pārklājumu RAL 7001 vai analogu; ▪ augstums: 30 cm ± 10%; ▪ izteces punkta attālums no maisītāja: 20 cm, ± 10%; ▪ ūdens spiediena izturība: 5 Bar; ▪ atbilst DIN 12898 vai ekvivalentam; - izlietne atbilst DIN 28062 standarta prasībām vai ekvivalents ▪ jābūt aprīkotai ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna sifoniem un caurulēm. |  |
| Laboratorijas trauku žāvētājs: | - izmēri: 60 x 60 cm ± 10%; - izgatavots no ķīmiski izturīga plastikāta; -. žāvētāju paredzēts stiprināt pie sienas, tas aprīkots ar PVC vai alternatīva atnbisltoša materiāli šķidruma novadīšanas sistēmu |  |
| Galda izturība: | Ne mazāk kā 300 kg |  |
| Galda kājas: | Regulējamas: ±2 cm |  |
| Atbilstība standartiem: | Atbilst EN 13150 un EN 14727 standartiem vai ekvivalents |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

2.Vienpusējs laboratorijas galds

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 3 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - garums: - augstums: - dziļums: | 120 cm ± 10%, 90 cm 70 cm ± 10%, |  |
| Virsmas izpildījums: | termiski cietinātu sintētisko sveķu materiāls, biezums 18 ± 3 mm |  |
| Konstrukcija: | - taisnstūrveida metāla rāmis: ▪ pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību; - pārējais materiāls: ▪ augstspiediena lamināts; ▪ biezums: 18 mm ± 5%, (ūdens izturīgs) |  |
| Aprīkojums: | Apakšējie skapji, ar 2 durvīm un regulējama augstuma plauktiem |  |
| Galda izturība: | Ne mazāk kā 300 kg |  |
| Galda kājas: | Regulējamas: ±2 cm |  |
| Atbilstība standartiem: | Atbilst EN 13150 un EN 14727 standartiem vai ekvivalents |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

3.Vienpusējs laboratorijas galds

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 4 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - garums: - augstums: - dziļums: | 90 cm ± 10%; 90 cm; 75 cm ± 10% |  |
| Virsmas izpildījums: | termiski cietinātu sintētisko sveķu materiāls, biezums: 19 mm ± 3 mm, |  |
| Konstrukcija: | - taisnstūrveida metāla rāmis: ▪ pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību; - pārējais materiāls: ▪ augstspiediena lamināts; ▪ biezums: 18 mm ± 5%, (ūdens izturīgs) |  |
| Aprīkojums: | Apakšējie skapji, ar 2 durvīm un regulējama augstuma plauktiem |  |
| Galda izturība: | Ne mazāk kā 300 kg |  |
| Galda kājas: | Regulējamas: ±2 cm |  |
| Atbilstība standartiem: | Atbilst EN 13150 un EN 14727 standartam vai ekvivalents |  |
| Garantijas laiks | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

4.Laboratorijas sienas skapis

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 14 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - garums: - augstums: - dziļums: | 60 cm ± 10%; 70 cm ± 10%; 30 cm ± 10% |  |
| Izpildījums: | augstspiediena lamināts, biezums: 18 mm ± 5%, (ūdens izturīgs) |  |
| Aprīkojums: | - 2 durvis, stiklotas ar rūdītu stiklu; - regulējama augstuma plaukts; - paredzēts stiprināšanai pie sienas |  |
| Skapja izturība: | Ne mazāka kā 100 kg |  |
| Atbilstība standartiem: | Atbilst EN 13150 un EN 14727 standartiem vai ekvivalents |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

5.Divpusējs laboratorijas galds ar instalāciju plauktu un trauku žāvētāju

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 3 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - garums: - augstums: - dziļums: | 345 cm ± 10%; 150 cm ± 10%; 90 cm |  |
| Virsmas izpildījums: | - monolīta keramika, biezums: 3,5 cm; - atbilst DIN 12916 standartam vai ekvivalents |  |
| Konstrukcija: | metāla rāmis, pārklāts ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsas pārklājumu |  |
| Aprīkojums: | - galda virsmā, labās vai kreisās puses centrālajā vidējā daļā izvietota keramikas izlietne: ▪ ārējie izmēri: 44,5 x 44,5 x 26,5 cm ± 10%; ▪ iekšējie izmēri: 38,0 x 38,0 x 25,0 cm ± 10%; - izlietne atbilst DIN 28062 standarta prasībām vai ekvivalents, tai jābūt aprīkotai ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna sifoniem un caurulēm; - pie izlietnes novietots laboratorijas karstā/aukstā ūdens maisītājs: ▪ materiāls – tērauds ar epoksīdsveķu pārklājumu RAL 7001 vai analogu; ▪ augstums: 30 cm ± 10%; ▪ izteces punkta attālums no maisītāja: 20 cm ± 10%; ▪ ūdens spiediena izturība: 5 Bar; ▪ atbilst DIN 12898; - galds aprīkots ar dubulto instalācijas plauktu: ▪ izmēri: 285 x 30 x 90 cm ± 10%; ▪ pirmā plaukta augstums: 30 cm ± 10% no darba virsmas; ▪ augšējais instalācijas plaukts aprīkots ar 4 dubultajām rozetēm no katras puses; ▪ instalācijas plaukts aprīkots ar drošības slēdzi ar kuru iespējams ieslēgt/atslēgt elektroenerģijas padevi uz visām rozetēm; ▪ instalācijas plaukta karkass izgatavots no metāla, kas pārklāts ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsas pārklājumu; ▪ plauktu materiāls: augstspiediena lamināts; ▪ biezums: 18 mm ± 5%, (ūdens izturīgs). - galds aprīkots ar 2 atvilktnēm (55 x 50 cm ± 10%) galda labajā pusē zem darba virsmas katra savā pusē |  |
| Laboratorijas trauku žāvētājs: | - izmēri: 60 x 60 cm ± 10%; - izgatavots no ķīmiski izturīga plastikāta; - žāvētāju paredzēts stiprināt pie sienas; - tas aprīkots ar PVC vai atbilstošu analogu šķidruma novadīšanas sistēmu |  |
| Galda izturība: | Ne mazāk kā 300 kg |  |
| Galda kājas: | Regulējamas: ±2 cm |  |
| Atbilstība standartiem: | Atbilst EN 13150 un EN 14727 standartiem vai ekvivalents |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

6.Centrālais laboratorijas galds ar instalāciju plauktu un trauku žāvētāju

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - garums: - dziļums: - augstums: | 255 cm ± 10%; 150 cm ± 10%; 90 cm |  |
| Virsmas izpildījums: | - monolīta keramika, biezums: 3,5 cm; - atbilst DIN 12916 standartam vai ekvivalents |  |
| Konstrukcija: | metāla rāmis, kas pārklāts ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsas pārklājumu |  |
| Aprīkojums: | - galda virsmā, labās vai kreisās puses centrālajā vidējā daļā izvietota keramikas izlietne: ▪ ārējie izmēri: 44,5 x 44,5 x 26,5 cm ± 10%; ▪ iekšējie izmēri: 38,0 x 38,0 x 25,0 cm ± 10%; - izlietne atbilst DIN 28062 standarta prasībām vai ekvivalents, tai jābūt aprīkotai ar ķīmiski izturīgiem polipropilēna sifoniem un caurulēm; - pie izlietnes novietots laboratorijas karstā/aukstā ūdens maisītājs: ▪ materiāls: tērauds ar epoksīdsveķu pārklājumu RAL 7001 vai analogu; ▪ augstums: 30 cm ± 10%; ▪ izteces punkta attālums no maisītāja: 20 cm ± 10%; ▪ ūdens spiediena izturība: 5 Bar; ▪ atbilst DIN 12898; - galds aprīkots ar dubulto instalācijas plauktu: ▪ izmēri: 195 x 30 x 90 cm ± 10%; ▪ pirmā plaukta augstums: 30 cm ± 10% no darba virsmas; ▪ augšējais instalācijas plaukts aprīkots ar 4 dubultajām rozetēm no katras puses; ▪ instalācijas plaukts aprīkots ar drošības slēdzi ar kuru iespējams ieslēgt/atslēgt elektroenerģijas padevi uz visām rozetēm; ▪ instalācijas plaukta karkass izgatavots no metāla, kas pārklāts ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsas pārklājumu; ▪ plauktu materiāls: augstspiediena lamināts; ▪ biezums: 18 mm ± 5%, (ūdens izturīgs). - galds aprīkots ar 2 atvilktnēm (55 x 50 cm ± 10%) galda labajā pusē zem darba virsmas katra savā pusē |  |
| Laboratorijas trauku žāvētājs | - izmēri: 60 x 60 cm ± 10%; - izgatavots no ķīmiski izturīga plastikāta - žāvētāju paredzēts stiprināt pie sienas; - tas aprīkots ar PVC vai atbilstošu analogu šķidruma novadīšanas sistēmu. |  |
| Galda izturība: | Ne mazāk kā 300 kg |  |
| Galda kājas: | Regulējamas ±2 cm |  |
| Atbilstība standartiem: | Atbilst EN 13150 un EN 14727 standartiem vai ekvivalents |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

7.Laboratorijas svaru galds

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehnsikais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - platums: - dziļums: - augstums: | 90 cm ± 10%; 75 cm ± 10%; 90 cm |  |
| Virsmas izpildījums: | termiski cietināts sintētisko sveķu materiāls Trespa vai ekvivalents, pastiprināts ar celulozes šķiedrām, vai atbilstošs analogs, biezums: 19 mm ± 3 mm |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Konstrukcija: | - dubults taisnstūrveida metāla rāmis: ▪ pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību; - ārējais materiāls: ▪ augstspiediena lamināts; ▪ biezums: 18 mm ± 5%, (ūdens izturīgs); - galds aprīkots ar slīpētu granīta plāksni: ▪ izmēri: 40 x 40 cm ± 10%; - antivibrācijas funkciju nodrošina neatkarīgie rāmji un speciālas gumijas, kas novietotas gan starp rāmjiem, gan pamatni un granīta plāksni |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

8.Laboratorijas krēsls

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 12 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Krēsla konstrukcija: | - metāla karkasa krēsls ar polipropilēna vai citu analogu ķīmiski un mehāniski izturīgu neslīdošu sēdvirsmu un atzveltni, bez roku balstiem; - krēsls aprīkots ar regulējamu kāju atbalstu, fiksējas ar atbalsta vidū iebūvētu skrūvi; - krēsls balstās uz metāla/plastikāta tapiņām; - piecstaru metāla balsts, pārklāts ar plastikāta materiālu, balsta diametrs: 65 cm ± 10%; - augstuma regulēšana: ar gāzes hidrauliku no sēdvietas; - regulēšanas augstums: 55-80 cm |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

9.Laboratorijas trauku skapis

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 2 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - platums: - dziļums: - augstums: | 90 cm ± 10%; 37 cm ± 10%; 210 cm ± 10% |  |
| Izpildījums: | augstspiediena lamināts, biezums: 18 mm ± 5%, (ūdens izturīgs) |  |
| Aprīkojums: | - skapis aprīkots ar 4 durvīm: ▪ 2 augšējās izgatavotas no rūdītā stikla; ▪ apakšējās – no lamināta, biezums: 18 mm ± 10%, - skapis aprīkots ar 3 regulējama augstuma plauktiem |  |
| Skapja izturība: | Ne mazāk par 200 kg |  |
| Atbilstība standartiem: | Atbilst EN 13150 un EN 14727 standartiem vai ekvivalents |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

10.Laboratorijas reaģentu skapis

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 2 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - platums: - dziļums: - augstums: | 120 cm ± 10%; 50 cm ± 10%; 195 cm± 10% |  |
| Izpildījums: | Skapja korpuss izgatavots no tērauda loksnes ar pulverkrāsas pārklājumu |  |
| Aprīkojums: | - 2 durvis: ▪ durvis aprīkotas ar ventilācijas restēm; - plaukti: ▪ visi plaukti ar paaugstinātām maliņām; ▪ viena plaukta slodze: 70 kg; ▪ plauktu augstums regulējams: 25 mm robežās - visi skapja nodalījumi ir ar ventilāciju, ventilācijas kanāls DN 75-110 izvadīts skapja augšpusē |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

11.Viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu reaģentu uzglabāšanas skapis (EX skapis)

Skice:

Nepieciešamais skaits: – 2 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Izmēri: - platums: - dziļums: - augstums: | 120 cm ± 20%; 60 cm ± 20%; 194 cm ± 20% |  |
| Izpildījums: | - uguns izturība: ne mazāk par 90 min; - skapim ir GS drošības apstiprinājums; - izolācija saskaņā ar DIN 4102 standartu vai ekvivalents - skapja ārējā daļa izgatavota no tērauda loksnes un nokrāsota ar RAL 7035 – gaiši pelēkā krāsā vai citā gaišā krāsā; - durvis: ▪ nokrāsotas RAL 7035 – gaiši pelēkā vai citā gaišā krāsā; - skapja iekšējā daļa pārklāta ar augstspiediena lamināta plāksnēm; - cokols no nerūsējošā tērauda; - plauktu augstums regulējams: 64 mm robežās; - automātisks skapja drošības aizvēršanas mehānisms: ▪ durvis automātiski aizveras, kad temperatūra sasniedz 50 °C; - gaisa pieplūdes un nosūces kanāli automātiski aizveras, kad temperatūra sasniedz 70 °C (±10°C); - visi skapja nodalījumi ir ar ventilāciju, ventilācijas kanāls DN 75 izvadīts skapja augšpusē; - skapja zemējums saskaņā ar BGR 132; - skapis aprīkots ar brīdinājuma zīmēm EN 14470-1 / TRbF 20-L / ISO 3864 |  |
| Aprīkojums: | Skapja iekšpusē: - 1 paplāte ar paceltām malām atrodas skapja apakšējā daļā; ▪ paredzēta dažādu izlijušu šķidrumu savākšanai (tilpums: 35 litri ± 10%); - perforēta apakšējā paplāte; - 3 plaukti; |  |
| Atbilstība standartiem: | Atbilst EN 14470-1 (Type 90) un TRbF 20-L standartiem vai ekvivalents |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

8.iepirkuma daļa „Vakuumsūknis (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Maksimālā ražība: | vismaz 9,0; ne vairāk kā 10,0 m3/h; |  |
| Maksimālais vakuums (abs.): | vismaz 0,9 mbar; |  |
| Maksimālais vakuums (abs.) ar balastu: | vismaz 1,5 mbar; |  |
| Darba temperatūras diapazons: | robežās no +10 līdz +40°C; |  |
| Elektrodzinēja jauda: | robežās no 0,4-0,6 kW; |  |
| Aizsardzības pakāpe: | vismaz IP 40; |  |
| Trokšņa līmenis: | nepārsniedz 52 dBA |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

9.iepirkuma daļa „Ūdens attīrītājs (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Plūsmas ātrums: | robežās no 0,5-1,0 litri/min; |  |
| Darba spiediens, min/max: | minimālais: vismaz 1 bar; maksimālais: vismaz 6 bar; |  |
| Elektrovadītspēja (pēc ASTM I): | ne vairāk kā 0,055 µS/cm; |  |
| Elektriskā pretestība pie 25°C: | ne mazāk kā 18,2 MΩ.cm; |  |
| TOC vērtība: | robežās no 1-5 miljardajām daļām; |  |
| Bakteriālais saturs KbE/ml: | mazāk kā 1; |  |
| Daļiņas: | mazāk kā 1; |  |
| Endotoksīni EU/ml: | ne vairāk kā 0,005; |  |
| Elektrovadītspēja (pēc ASTM II): | robežās no 0,067-0,1 µS/cm; |  |
| Elektriskā pretestība pie 25°C: | 15-10 MΩ.cm; |  |
| Elektrobarošanas spriegums: | robežās no 220-240 V; |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:                                                           Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

10.iepirkuma daļa „Ledus mašīna (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Maksimālā ražība 24 stundās: | robežās no 65-75 kg; |  |
| Ledus tvertnes ietilpība: | robežās no 25-30 kg |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

11.iepirkuma daļa „Eļļas vakuumsūknis (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Pakāpes: | 2; |  |
| Maksimālā ražība: | robežās no 5,5-6,0 m3/h; |  |
| Maksimālais vakuums (abs.): | ne vairāk kā 2 x 10-3 mbar; |  |
| Maksimālais vakuums (abs.) ar gāzu balastu: | ne vairāk kā 1 x 10-2 mbar; |  |
| Darba temperatūra: | robežās no 12-40°C; |  |
| Motora jauda: | robežās no 0,4-0,6 kW; |  |
| Aizsardzības pakāpe: | ne zemāka kā IP 40; |  |
| Trokšņa līmenis: | nepārsniedz 50 dBA; |  |
| Kompletēts kopā ar: | Pirani vakuuma manometru un eļļu |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

12.iepirkuma daļa „UV lampa plānslāņa hromatogrāfijai (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 3 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Gaismas viļņu garumi: | 254 un 355 365 nm; |  |
| Spuldžu skaits: | 2; |  |
| Automātiskas izslēgšanās taimeris: | ne vairāk kā pēc 10 min |  |
| Garantijas laiks | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas as i |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

13.iepirkuma daļa „Žāvskapis konvekcijas krāsns (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Tilpums: | robežās no 200-250 litri; |  |
| Darba temperatūra: |  |  |
| Maksimālā: | ne zemāka kā 125°C; |  |
| Minimālā: | 5°C virs istabas temperatūras; |  |
| Iekšpuses izpildījums: | nerūsējošais tērauds (AISI 304); |  |
| Termosensors: | PT100; |  |
| Taimeris: | robežās no 00h01min – 99h59min; |  |
| Ārējo iekārtu pieslēgšanas iespēja: | RS232 |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:                                                               Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

14.iepirkuma daļa „Vakuuma žāvskapis (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Tilpums: | robežās no 100-150 litri; |  |
| Darba temperatūra: |  |  |
| Maksimālā: | ne zemāka kā +200°C; |  |
| Minimālā: | 5°C virs istabas temperatūras; |  |
| Iekšpuses izpildījums: | nerūsējošais tērauds; ne zemākas klases kā AISI 316Ti; |  |
| Termosensors: | PT100; |  |
| Durvis: | ar stikla logu; |  |
| Papildus iespējas: | jānodrošina iespēja pieslēgt inertas gāzes |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:                                                             Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

15.iepirkuma daļa „Analitiskie svari (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Maksimālais svēršanas svars: | ne mazāks kā 120 g; |  |
| Precizitāte: | ne zemāka kā 0.1 mg; |  |
| Ārējo iekārtu pieslēgšanas iespēja: | RS232; |  |
| Citas iespējas: | - automātiska kalibrēšana; - auto izslēgšanās |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

16.iepirkuma daļa „Laboratorijas svari (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 2 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Maksimālais svēršanas svars: | ne mazāks kā 1200 g; |  |
| Precizitāte: | ne zemāka kā 0.01 g |  |
| Ārējo iekārtu pieslēgšanas iespēja: | RS232; |  |
| Ātri reaģējošs sensors: | <2 s; |  |
| Citas iespējas: | triecienu absorbēšanas funkcija |  |
| Garantijas laiks | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161

Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

17.iepirkuma daļa „Cimdu bokss (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/161 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Nepieciešamais skaits: – 1 gab.

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- |
| Sastāvdaļas vai rādītāji | Minimālās prasības |  |
| Boksa klase: | III; |  |
| Atbilstība standartam: | EN 12469:2000 vai ekvivaalents; |  |
| Iekšējie izmēri: | ne mazāki kā 1490 x 700 x 600 mm; |  |
| Ārējie izmēri: | ne lielāki kā 2220 x 1500 x 660 mm; |  |
| Korpusa izpildījums: | - ar ekposīdu vai analogu ķīmiski izturīgu materiālu pārklāts nerūsējošais tērauds; - klase AISI 316L vai augstāka; |  |
| Darba virsma: | - nerūsējošais tērauds; - klase AISI 304 vai augstāka; |  |
| Priekšējā logā esošo cimdu skaits: | 2 vai 3; |  |
| Padošanas lūkas izpildījums (padošanas lūka paredzēta priekšmetu ievietošanai boksā): | - nerūsējošais tērauds; - klase AISI 304 vai augstāka |  |
| Ārējo durvju kontrole: | elektromehāniskais slēgšanas sensors; |  |
| Iekšējo durvju kontrole: | elektromagnētiskais sensors; |  |
| Sensoru vadība: | kājas slēdzis; |  |
| Gaisa filtrācija: |  |  |
| Padošanas lūkas filtra klase: | G3 priekšfiltrs, HEPA H14 vai augstāka; |  |
| Boksa filtra klase: | H14 LAF HEPA filtrs vai augstāka; |  |
| Izplūdes filtra klase: | dubultais H14 HEPA filtrs; |  |
| Gaisa plūsma: | klases ISO 3 laminārā (vienvirziena) plūsma saskaņā ar normu ISO/EN 14644-1; |  |
| Laminārās gaisa plūsmas ātrums: | robežās no 0,43-0,46 m/sec; |  |
| Ieplūdes ātrums, cimdu bojājuma gadījumā: | robežās no 0,7-0,8 m/sec; |  |
| Iekšējais spiediens: | 200 Pascal; |  |
| Savienojumu caurlaidības pakāpe: | 16 Pa/min. (klase 3 saskaņā ar ISO 10648-2); |  |
| Iekļauto elektrorozešu skaits: | vismaz 1; |  |
| Citi nosacījumi: | bokss pilnībā tiek kontrolētas ar mikroprocesora palīdzību, pirms filtrs un izplūdes filtrs tiek aizvērts, kad notiek sterilizācijas process |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 (divi) gadi pēc nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| Garantijas remonts: | - servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; - garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, ja tas nav iespējams, garākā laika periodā, par ko vienojas ar pasūtītāju |  |
| Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |
| Piegādātājs nodrošina un iekļauj piedāvātajā cenā: | - aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un testēšanu darba režīmā; - pasūtītāja personāla instruktāžu; - iekārtu garantijas servisu |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 5 | Piegādes adrese Paula Valdena iela 3, Rīga. |  |
| 6 | Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

- telefons_______________ un e-pasts____________________defektu pieteikšanai.

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________