Pielikums Nr.2

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2014/166

Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums

(Pasūtītāja tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums)

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Komutatoru tips Nr.1 (Piekļuves komutatori ar 1Gbit PoE portiem, 24 portu) | Iekārtas vispārējais apraksts Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ sistēmu statnē, komplektā jābūt iekļautiem stiprinājumiem Iekārtu komutācijas jauda (switching capacity) vismaz 128 Gbps Forwarding rate vismaz 80 Mpps ar 64 baitu paketēm Jānodrošina iekārtas barošana no 220V - 235V 50Hz maiņstrāvas. Darba temperatūra nodrošināta intervāla vismaz no 10°C līdz +40°C Iekārtas augstumam jābūt 1U Iespēja pieslēgt papildus barošanas iekārtu, kura nodrošina rezerves barošanu Savienojumi Interfeisu skaits: Vismaz 24 porti atbilstoši 802.3x IEEE standartam, kas katrs uztur 10/100/1000 Base-T Vismaz divi GigabitEthernet porti optiskās šķiedras savienojumiem izmantojot SFP vai mini-GBIC (kombinēti ar 10/100/1000 Base-T vai 10Gbit SFP+ vai atsevišķi), Vismaz divi TenGigabit Ethernet porti optiskas šķiedras savienojumiem SFP+ (vai analogs) moduļu izmantošanai Auto MDIX atbalsts uz 10/100/1000 Base-T interfeisiem 802.3ad atbalsts visiem interfeisiem vismaz 8 grupas LLDP-MED atbalsts Vismaz 24 porti ar PoE (IEEE 802.3af) ar vienlaicīgu nodrošināmu maksimālu jaudu 15.4W katram portam un PoE+ (IEEE 802.3at) Kopējā pieejamā PoE elektrobarošanas jauda ne mazāka kā 370W Steka saslēgšana: Iekārtai jānodrošina iespēju apvienot vairākus komutatorus vienā virtualizētā iekārtā - augstas pieejamības grēdā (stack) Iespēja apvienot vienota stekā komutatorus Tips Nr.1, Tips Nr.2 un Tips Nr.3 Virtualizācijas tehnoloģija, kas spēj vismaz divus fiziskus komutatorus apvienot vienā loģiskā (OSI L2 un L3) vienībā – grēdošana (stacking) Steka ietvaros visiem komutatoriem tiek nodrošinātas kopējas pārvaldības iespējas Komutatoru steks datu pārraides protokolu viedokļa ir viena iekārta Gadījumos, kad no vairākiem komutatoriem ir izveidots komutatoru stack un tajā pārstāj darboties kāda no stacka sastāvā esošajām fiziskajām iekārtām vai kāds no stacka veidošanai izmantotajiem savienojumiem starp fiziskajām iekārtām, komutatoru stackam nedrīkst sadalīties vairākos atsevišķos komutatoros Layer2 funkcionalitāte Vismaz 16000 MAC adrešu atbalsts vienam komutatoram IEEE 802.1d - Spaning tree atbalsts IEEE 802.1w – Rapid Spaning tree atbalsts IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree atbalsts 802.1q atbalsts: Definējami vismaz 4000 VLAN (VLAN ID) Aktīvo (vienlaicīgo) VLANu skaits vismaz 250 uz komutatoru VLAN tagging 802.1q un 802.1p Atbalsta intelektuālo spoguļošanu (mirroring) MAC adreses, VLAN, porta līmenī Jumbo frame atbalsts uz visiem portiem IEEE 802.1ad Q-in-Q atbalsts IEEE 802.3x Flow Control atbalsts Drošība Radius autentifikācijas atbalsts WEB autentifikācijas atbalsts Pieejas kontroles saraksts (ACL), gan saņemtajām, gan izejošajām datu plūsmām (IPv4 un IPv6) 802.1x atbalsts: 802.1x tehnoloģijas atbalsts 802.1x ar iespēju piešķirt autentificētajam portam noteiktu VLAN 802.1x ar iespēju piekļūt VLANam, bez autentifikācijas (Guest VLAN) 802.1x autentifikācija pēc MAC adreses 802.1x autentifikācija vairākām MAC adresēm individuāli uz vienu portu Iespēja vienlaicīgi izmantot 802.1x un web autentifikāciju un MAC authentikaciju uz tā paša porta Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz visu komutatoru Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz portu grupu Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz konkrētu portu Jābūt iespējai liegt piekļuvi pēc MAC adreses uz visiem portiem. Aizsardzība pret: Viltus DHCP servera ARP spoofing IP adress spoofing BPDU aizsardzība MAC adress attacks, ar iespēju ierobežot Mac adreša skaitu uz porta (līdz 3 adresēm) Layer 3 funkcionalitāte Statiskā maršrutēšana IPv4 un IPv6 Jānodrošina iespēja veikt L3 komutāciju starp dažādiem VLAN DHCP relay atbalsts IPv6 atbalsts (jāstrādā tajā pat ātrumā, kā IPv4) QoS QoS nedrīkst pasliktināt iekārtas veiktspēju Vismaz 4 QoS rindas uz fizisku portu Prioritēšana balstoties uz 802.1p Prioritēšana balstoties uz DSCP laukiem 802.1p marķēšana un pārmarķēšana DSCP marķēšana un pārmarķēšana Striktās (Strict) un svērtās (Weighted) rindas Multicast atbalsts IGMPv3 atbalsts Jānodrošina broadcast trafika ātruma ierobežošana, ja tas pārsniedz definēto slieksni IGMP Snooping Vadība funkcionalitāte RMON Telnet un SSH atbalsts SNTP (Simple Network Time Protocol) vai NTP (Network Time Protocol) atbalsts Atbalsts SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 WebGUI – Web Grafic User Interface CLI konfigurācijai un monitoringam HTTP un HTTPS atbalsts iespēja saglabāt vairākus konfigurācijas failus Iekārta nodrošina iespēju veikt lietotāju ievadīto iekārtas pārvaldības komandu uzskaiti lokālā LOG failā , bez ārēju IT sistēmu izmantošanas Remote mirroring, gan ienākošā, gan izejošā virzienā Iespēja piešķirt portam vārdus Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu– console port |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 2. Komutatoru tips Nr.2 (piekļuves komutatori ar 1Gbit portiem, 24 portu) | Iekārtas vispārējais apraksts Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ sistēmu statnē, komplektā jābūt iekļautiem stiprinājumiem Iekārtu komutācijas jauda (switching capacity) vismaz 128 Gbps Forwarding rate vismaz 80 Mpps ar 64 baitu paketēm Jānodrošina iekārtas barošana no 220V - 235V 50Hz maiņstrāvas. Darba temperatūra nodrošināta intervālā vismaz no 10°C līdz +40°C Iekārtas augstumam jābūt 1U Iespēja pieslēgt papildus barošanas iekārtu, kura nodrošina rezerves barošanu Savienojumi Interfeisu skaits: Vismaz 24 porti atbilstoši 802.3x IEEE standartam, kas katrs uztur 10/100/1000 Base-T Vismaz divi GigabitEthernet porti optiskās šķiedras savienojumiem izmantojot SFP vai mini-GBIC (kombinēti ar 10/100/1000 Base-T vai 10Gbit SFP+ vai atsevišķi), Vismaz divi TenGigabit Ethernet porti optiskas šķiedras savienojumiem SFP+ (vai analogs) moduļu izmantošanai Auto MDIX atbalsts uz 10/100/1000 Base-T interfeisiem 802.3ad atbalsts visiem interfeisiem vismaz 8 grupas LLDP-MED atbalsts Steka saslēgšana: Iekārtai jānodrošina iespēju apvienot vairākus komutatorus vienā virtualizētā iekārtā - augstas pieejamības grēdā (stack) Iespēja apvienot vienota stekā komutatorus Tips Nr.1, Tips Nr.2 un Tips Nr.3 Virtualizācijas tehnoloģija, kas spēj vismaz divus fiziskus komutatorus apvienot vienā loģiskā (OSI L2 un L3) vienībā – grēdošana (stacking) Steka ietvaros visiem komutatoriem tiek nodrošinātas kopējas pārvaldības iespējas Komutatoru steks datu pārraides protokolu viedokļa ir viena iekārta Gadījumos, kad no vairākiem komutatoriem ir izveidots komutatoru stack un tajā pārstāj darboties kāda no stacka sastāvā esošajām fiziskajām iekārtām vai kāds no stacka veidošanai izmantotajiem savienojumiem starp fiziskajām iekārtām, komutatoru stackam nedrīkst sadalīties vairākos atsevišķos komutatoros Layer2 funkcionalitāte Vismaz 16000 MAC adrešu atbalsts vienam komutatoram IEEE 802.1d - Spaning tree atbalsts IEEE 802.1w – Rapid Spaning tree atbalsts IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree atbalsts 802.1q atbalsts: Definējami vismaz 4000 VLAN (VLAN ID) Aktīvo (vienlaicīgo) VLANu skaits vismaz 250 uz komutatoru VLAN tagging 802.1q un 802.1p Atbalsta intelektuālo spoguļošanu (mirroring) MAC adreses, VLAN, porta līmenī Jumbo frame atbalsts uz visiem portiem IEEE 802.1ad Q-in-Q atbalsts IEEE 802.3x Flow Control atbalsts Drošība Radius autentifikācijas atbalsts WEB autentifikācijas atbalsts Pieejas kontroles saraksts (ACL), gan saņemtajām, gan izejošajām datu plūsmām (IPv4 un IPv6) 802.1x atbalsts: 802.1x tehnoloģijas atbalsts 802.1x ar iespēju piešķirt autentificētajam portam noteiktu VLAN 802.1x ar iespēju piekļūt VLANam, bez autentifikācijas (Guest VLAN) 802.1x autentifikācija pēc MAC adreses 802.1x autentifikācija vairākām MAC adresēm individuāli uz vienu portu Iespēja vienlaicīgi izmantot 802.1x un web autentifikāciju un MAC authentikaciju uz tā paša porta Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz visu komutatoru Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz portu grupu Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz konkrētu portu Jābūt iespējai liegt piekļuvi pēc MAC adreses uz visiem portiem. Aizsardzība pret: Viltus DHCP servera ARP spoofing IP adress spoofing BPDU aizsardzība MAC adress attacks, ar iespēju ierobežot Mac adreša skaitu uz porta (līdz 3 adresēm) Layer 3 funkcionalitāte Statiskā maršrutēšana IPv4 un IPv6 Jānodrošina iespēja veikt L3 komutāciju starp dažādiem VLAN DHCP relay atbalsts IPv6 atbalsts (jāstrādā tajā pat ātrumā, kā IPv4) QoS QoS nedrīkst pasliktināt iekārtas veiktspēju Vismaz 4 QoS rindas uz fizisku portu Prioritēšana balstoties uz 802.1p Prioritēšana balstoties uz DSCP laukiem 802.1p marķēšana un pārmarķēšana DSCP marķēšana un pārmarķēšana Striktās (Strict) un svērtās (Weighted) rindas Multicast atbalsts IGMPv3 atbalsts Jānodrošina broadcast trafika ātruma ierobežošana, ja tas pārsniedz definēto slieksni IGMP Snooping Vadība funkcionalitāte RMON Telnet un SSH atbalsts SNTP (Simple Network Time Protocol) vai NTP (Network Time Protocol) atbalsts Atbalsts SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 WebGUI – Web Grafic User Interface CLI konfigurācijai un monitoringam HTTP un HTTPS atbalsts iespēja saglabāt vairākus konfigurācijas failus Iekārta nodrošina iespēju veikt lietotāju ievadīto iekārtas pārvaldības komandu uzskaiti lokālā LOG failā , bez ārēju IT sistēmu izmantošanas Remote mirroring, gan ienākošā, gan izejošā virzienā Iespēja piešķirt portam vārdus Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu– console port |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 3. Komutatoru tips Nr.3 (Piekļuves komutatori ar 1Gbit portiem, 48 portu) | Iekārtas vispārējais apraksts Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ sistēmu statnē, komplektā jābūt iekļautiem stiprinājumiem Iekārtu komutācijas jauda (switching capacity) vismaz 176 Gbps Forwarding rate vismaz 120 Mpps ar 64 baitu paketēm Jānodrošina iekārtas barošana no 220V - 235V 50Hz maiņstrāvas. Darba temperatūra nodrošināta intervāla vismaz no 10°C līdz +40°C Iekārtas augstumam jābūt 1U Iespēja pieslēgt papildus barošanas iekārtu, kura nodrošina rezerves barošanu Savienojumi Interfeisu skaits: Vismaz 48 porti atbilstoši 802.3x IEEE standartam, kas katrs uztur 10/100/1000 Base-T Vismaz divi GigabitEthernet porti optiskās šķiedras savienojumiem izmantojot SFP vai mini-GBIC (kombinēti ar 10/100/1000 Base-T vai 10Gbit SFP+ vai atsevišķi), Vismaz divi TenGigabit Ethernet porti optiskas šķiedras savienojumiem SFP+ (vai analogs) moduļu izmantošanai Auto MDIX atbalsts uz 10/100/1000 Base-T interfeisiem 802.3ad atbalsts visiem interfeisiem vismaz 8 grupas LLDP-MED atbalsts Steka saslēgšana: Iekārtai jānodrošina iespēju apvienot vairākus komutatorus vienā virtualizētā iekārtā - augstas pieejamības grēdā (stack) Iespēja apvienot vienota stekā komutatorus Tips Nr.1, Tips Nr.2 un Tips Nr.3 Virtualizācijas tehnoloģija, kas spēj vismaz divus fiziskus komutatorus apvienot vienā loģiskā (OSI L2 un L3) vienībā – grēdošana (stacking) Steka ietvaros visiem komutatoriem tiek nodrošinātas kopējas pārvaldības iespējas Komutatoru steks datu pārraides protokolu viedokļa ir viena iekārta Gadījumos, kad no vairākiem komutatoriem ir izveidots komutatoru stack un tajā pārstāj darboties kāda no stacka sastāvā esošajām fiziskajām iekārtām vai kāds no stacka veidošanai izmantotajiem savienojumiem starp fiziskajām iekārtām, komutatoru stackam nedrīkst sadalīties vairākos atsevišķos komutatoros Layer2 funkcionalitāte Vismaz 16000 MAC adrešu atbalsts vienam komutatoram IEEE 802.1d - Spaning tree atbalsts IEEE 802.1w – Rapid Spaning tree atbalsts IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree atbalsts 802.1q atbalsts: Definējami vismaz 4000 VLAN (VLAN ID) Aktīvo (vienlaicīgo) VLANu skaits vismaz 250 uz komutatoru VLAN tagging 802.1q un 802.1p Atbalsta intelektuālo spoguļošanu (mirroring) MAC adreses, VLAN, porta līmenī Jumbo frame atbalsts uz visiem portiem IEEE 802.1ad Q-in-Q atbalsts IEEE 802.3x Flow Control atbalsts Drošība Radius autentifikācijas atbalsts WEB autentifikācijas atbalsts Pieejas kontroles saraksts (ACL), gan saņemtajām, gan izejošajām datu plūsmām (IPv4 un IPv6) 802.1x atbalsts: 802.1x tehnoloģijas atbalsts 802.1x ar iespēju piešķirt autentificētajam portam noteiktu VLAN 802.1x ar iespēju piekļūt VLANam, bez autentifikācijas (Guest VLAN) 802.1x autentifikācija pēc MAC adreses 802.1x autentifikācija vairākām MAC adresēm individuāli uz vienu portu Iespēja vienlaicīgi izmantot 802.1x un web autentifikāciju un MAC authentikaciju uz tā paša porta Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz visu komutatoru Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz portu grupu Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz konkrētu portu Jābūt iespējai liegt piekļuvi pēc MAC adreses uz visiem portiem. Aizsardzība pret: Viltus DHCP servera ARP spoofing IP adress spoofing BPDU aizsardzība MAC adress attacks, ar iespēju ierobežot Mac adreša skaitu uz porta (līdz 3 adresēm) Layer 3 funkcionalitāte Statiskā maršrutēšana IPv4 un IPv6 Jānodrošina iespēja veikt L3 komutāciju starp dažādiem VLAN DHCP relay atbalsts IPv6 atbalsts (jāstrādā tajā pat ātrumā, kā IPv4) QoS QoS nedrīkst pasliktināt iekārtas veiktspēju Vismaz 4 QoS rindas uz fizisku portu Prioritēšana balstoties uz 802.1p Prioritēšana balstoties uz DSCP laukiem 802.1p marķēšana un pārmarķēšana DSCP marķēšana un pārmarķēšana Striktās (Strict) un svērtās (Weighted) rindas Multicast atbalsts IGMPv3 atbalsts Jānodrošina broadcast trafika ātruma ierobežošana, ja tas pārsniedz definēto slieksni IGMP Snooping Vadība funkcionalitāte RMON Telnet un SSH atbalsts SNTP (Simple Network Time Protocol) vai NTP (Network Time Protocol) atbalsts Atbalsts SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 WebGUI – Web Grafic User Interface CLI konfigurācijai un monitoringam HTTP un HTTPS atbalsts iespēja saglabāt vairākus konfigurācijas failus Iekārta nodrošina iespēju veikt lietotāju ievadīto iekārtas pārvaldības komandu uzskaiti lokālā LOG failā , bez ārēju IT sistēmu izmantošanas Remote mirroring, gan ienākošā, gan izejošā virzienā Iespēja piešķirt portam vārdus Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu– console port |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 4. Komutatoru tips Nr.4 (piekļuves komutatori ar 10/100Mbit PoE portiem, 24 portu) | Iekārtas vispārējais apraksts Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ sistēmu statnē, komplektā jābūt iekļautiem stiprinājumiem Iekārtu komutācijas jauda (switching capacity) vismaz 12 Gbps Forwarding rate 64 baitu paketei vismaz 9 Mpps Jānodrošina iekārtas barošana no 220V - 235V 50Hz maiņstrāvas. Darba temperatūra nodrošināta intervālā vismaz no 10°C līdz +40°C Iekārtas augstumam jābūt 1U Savienojumi Interfeisu skaits: Jānodrošina vismaz 24 (divdesmit četri) porti 10/100 Base-T Ethernet ar automātisku ātruma noteikšanu, kuri nodrošina PoE (IEEE802.3af) Vismaz divi GigabitEthernet porti optiskās šķiedras savienojumiem izmantojot SFP moduļus Jānodrošina iespēja uzstādīt iekšējo vai ārējo rezervētu barošanas bloku darbam ar 220V 50Hz maiņstrāvu. Iekšējam barošanas blokam jānodrošina vismaz 370W jauda priekš 10/100 Base-T IEEE802.3af standarta portiem PoE iekārtu pieslēgšanai. Auto MDIX atbalsts uz 10/100 BaseT interfeisiem 802.3ad atbalsts visiem interfeisiem vismaz 6 grupas LLDP atbalsts Visiem komutatora portiem ir jābūt nebloķējošiem (non-blocking). Grēdošana (stacka funkcionalitāte): Iekārtai jānodrošina iespēju apvienot vairākus komutatorus vienā virtualizētā iekārtā - augstas pieejamības grēdā (stack) Iespējams saslēgt vienā stackā vismaz 8 komutatorus Komutatoru stekošanai nepieciešamie interfeisi ir jānodrošina papildus tiem, kas ir noteikti katra fiziskā komutatora prasībās Grēdas ietvaros visiem komutatoriem tiek nodrošinātas kopējas pārvaldības iespējas Komutatoru grēda datu pārraides protokolu viedokļa ir viena iekārta Komutatoru stekošanai nepieciešamie interfeisi ir jānodrošina papildus tiem, kas ir noteikti katra fiziskā komutatora prasībās. Datu plūsmas ātrums starp jebkuriem diviem komutatoru steka kaimiņkomutatoriem nedrīkst būt mazāks par 2 Gbps Full Duplex Gadījumos, kad no vairākiem komutatoriem ir izveidota komutatoru grēda (stack) un pārstāj darboties kāda no grēdas sastāvā esošajām fiziskajām iekārtām vai kāds no grēdas veidošanai izmantotajiem savienojumiem starp fiziskajām iekārtām, komutatoru grēda nedrīkst sadalīties vairākos atsevišķos komutatoros. Virtualizācijas tehnoloģija, kas spēj vismaz divus fiziskus komutatorus apvienot vienā loģiskā (OSI L2 un L3) vienībā – grēdošana (stacking) Layer2 funkcionalitāte Vismaz 16000 MAC adrešu atbalsts vienam komutatoram 802.1d - Spaning tree atbalsts 802.1w – Rapid Spaning tree atbalsts 802.1s – Multiple Spanning Tree atbalsts 802.1s – Multiple Spanning Tree Instances atbalsts 4 grupas STP Root Guard atbalsts 802.1q atbalsts Definējami vismaz 4000 VLAN (VLAN ID) Aktīvo VLANu skaits vismaz 250 uz komutatoru VLAN tagging 802.1q un 802.1p Port Mirroring IEEE 802.1ad Q-in-Q atbalsts IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) atbalsts Layer 3 atbalsts Statiska maršrutēšanas atbalsts (IPV4 un IPv6) Vismaz 1000 ieraksti maršrutēšanas tabulā RIPv2 atbalsts RIPng atbalsts IPv6 tunneling (IPv6 over IPv4) Drošība Radius autentifikācijas atbalsts WEB autentifikācijas atbalsts ACL atbalsts 802.1x atbalsts: 802.1x tehnoloģijas atbalsts 802.1x ar iespēju piešķirt autentificētajam portam noteiktu VLAN 802.1x ar iespēju piekļūt VLANam, bez autentifikācijas (Guest VLAN) 802.1x autentifikācija pēc MAC adreses 802.1x autentifikācija vairākām MAC adresēm individuāli uz vienu portu Vienlaicīgi iespēja izmantot 802.1x vai web autentifikāciju uz portu Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz visu komutatoru Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz portu grupu Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz konkrētu portu Jābūt iespējai liegt piekļuvi pēc MAC adreses uz visiem portiem. Aizsardzība pret: - Viltus DHCP servera - ARP spoofing - IP adress spoofing - BPDU aizsardzība - MAC adress attacks, ar iespēju ierobežot Mac adreša skaitu uz porta (līdz 3 adresēm) - STP attacks QoS QoS nedrīkst pasliktināt iekārtas veiktspēju Vismaz 4 QoS rindas uz fizisku portu Prioritēšana balstoties uz 802.1p Prioritēšana balstoties uz DSCP laukiem 802.1p marķēšana un pārmarķēšana DSCP marķēšana un pārmarķēšana Striktās (Strict) un svērtās (Weighted) rindas Multicast atbalsts IGMPv2 vai augstāku atbalsts Jānodrošina multicast un broadcast trafika ātruma ierobežošana, ja tas pārsniedz definēto slieksni IGMP Snooping Vadība funkcionalitāte RMON Telnet un SSH atbalsts SNTP (Simple Network Time Protocol) vai NTP (Network Time Protocol) atbalsts Atbalsts SNMPv2, SNMPv3 WebGUI – Web Grafic User Interface Iespēja kontrolēt komutatoru izmantojot Centrālo komutatora vadības centru CLI konfigurācijai un monitoringam HTTP un HTTPS atbalsts NetFLOW, sFlow vai analoga protokola atbalsts aparatūras līmenī, bez ietekmes uz iekārtas veiktspēju Iespēja piešķirt portam vārdus Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu– console port |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 5. Komutatoru tips Nr.5 (Piekļuves komutatori ar 10/100Mbit portiem, 24 portu) | Iekārtas vispārējais apraksts Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ sistēmu statnē, komplektā jābūt iekļautiem stiprinājumiem Iekārtu komutācijas jauda (switching capacity) vismaz 12 Gbps Forwarding rate 64 baitu paketei vismaz 9 Mpps Jānodrošina iekārtas barošana no 220V - 235V 50Hz maiņstrāvas. Darba temperatūra nodrošināta intervālā vismaz no 10°C līdz +40°C Iekārtas augstumam jābūt 1U Savienojumi Interfeisu skaits: Jānodrošina vismaz 24 (divdesmit četri) porti 10/100 Base-T Ethernet ar automātisku ātruma noteikšanu, kuri nodrošina PoE (IEEE802.3af) Vismaz divi GigabitEthernet porti optiskās šķiedras savienojumiem izmantojot SFP moduļus Auto MDIX atbalsts uz 10/100 BaseT interfeisiem 802.3ad atbalsts visiem interfeisiem vismaz 6 grupas LLDP atbalsts Visiem komutatora portiem ir jābūt nebloķējošiem (non-blocking). Grēdošana (stacka funkcionalitāte): Iekārtai jānodrošina iespēju apvienot vairākus komutatorus vienā virtualizētā iekārtā - augstas pieejamības grēdā (stack) Iespējams saslēgt vienā stackā vismaz 8 komutatorus Komutatoru stekošanai nepieciešamie interfeisi ir jānodrošina papildus tiem, kas ir noteikti katra fiziskā komutatora prasībās Grēdas ietvaros visiem komutatoriem tiek nodrošinātas kopējas pārvaldības iespējas Komutatoru grēda datu pārraides protokolu viedokļa ir viena iekārta Komutatoru stekošanai nepieciešamie interfeisi ir jānodrošina papildus tiem, kas ir noteikti katra fiziskā komutatora prasībās. Datu plūsmas ātrums starp jebkuriem diviem komutatoru steka kaimiņkomutatoriem nedrīkst būt mazāks par 2 Gbps Full Duplex Gadījumos, kad no vairākiem komutatoriem ir izveidota komutatoru grēda (stack) un pārstāj darboties kāda no grēdas sastāvā esošajām fiziskajām iekārtām vai kāds no grēdas veidošanai izmantotajiem savienojumiem starp fiziskajām iekārtām, komutatoru grēda nedrīkst sadalīties vairākos atsevišķos komutatoros. Virtualizācijas tehnoloģija, kas spēj vismaz divus fiziskus komutatorus apvienot vienā loģiskā (OSI L2 un L3) vienībā – grēdošana (stacking) Layer2 funkcionalitāte Vismaz 16000 MAC adrešu atbalsts vienam komutatoram 802.1d - Spaning tree atbalsts 802.1w – Rapid Spaning tree atbalsts 802.1s – Multiple Spanning Tree atbalsts 802.1s – Multiple Spanning Tree Instances atbalsts 4 grupas STP Root Guard atbalsts 802.1q atbalsts Definējami vismaz 4000 VLAN (VLAN ID) Aktīvo VLANu skaits vismaz 250 uz komutatoru VLAN tagging 802.1q un 802.1p Port Mirroring IEEE 802.1ad Q-in-Q atbalsts IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) atbalsts Layer 3 atbalsts Statiska maršrutēšanas atbalsts (IPV4 un IPv6) Vismaz 1000 ieraksti maršrutēšanas tabulā RIPv2 atbalsts RIPng atbalsts IPv6 tunneling (IPv6 over IPv4) Drošība Radius autentifikācijas atbalsts WEB autentifikācijas atbalsts ACL atbalsts 802.1x atbalsts: 802.1x tehnoloģijas atbalsts 802.1x ar iespēju piešķirt autentificētajam portam noteiktu VLAN 802.1x ar iespēju piekļūt VLANam, bez autentifikācijas (Guest VLAN) 802.1x autentifikācija pēc MAC adreses 802.1x autentifikācija vairākām MAC adresēm individuāli uz vienu portu Vienlaicīgi iespēja izmantot 802.1x vai web autentifikāciju uz portu Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz visu komutatoru Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz portu grupu Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz konkrētu portu Jābūt iespējai liegt piekļuvi pēc MAC adreses uz visiem portiem. Aizsardzība pret: - Viltus DHCP servera - ARP spoofing - IP adress spoofing - BPDU aizsardzība - MAC adress attacks, ar iespēju ierobežot Mac adreša skaitu uz porta (līdz 3 adresēm) - STP attacks QoS QoS nedrīkst pasliktināt iekārtas veiktspēju Vismaz 4 QoS rindas uz fizisku portu Prioritēšana balstoties uz 802.1p Prioritēšana balstoties uz DSCP laukiem 802.1p marķēšana un pārmarķēšana DSCP marķēšana un pārmarķēšana Striktās (Strict) un svērtās (Weighted) rindas Multicast atbalsts IGMPv2 vai augstāku atbalsts Jānodrošina multicast un broadcast trafika ātruma ierobežošana, ja tas pārsniedz definēto slieksni IGMP Snooping Vadība funkcionalitāte RMON Telnet un SSH atbalsts SNTP (Simple Network Time Protocol) vai NTP (Network Time Protocol) atbalsts Atbalsts SNMPv2, SNMPv3 WebGUI – Web Grafic User Interface Iespēja kontrolēt komutatoru izmantojot Centrālo komutatora vadības centru CLI konfigurācijai un monitoringam HTTP un HTTPS atbalsts NetFLOW, sFlow vai analoga protokola atbalsts aparatūras līmenī, bez ietekmes uz iekārtas veiktspēju Iespēja piešķirt portam vārdus Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu– console port |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 6. Komutatoru tips Nr.6 (Piekļuves komutatori ar 10/100Mbit portiem, 48 porti) | Iekārtas vispārējais apraksts Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ sistēmu statnē, komplektā jābūt iekļautiem stiprinājumiem Iekārtu komutācijas jauda (switching capacity) vismaz 17.6 Gbps Forwarding rate 64 baitu paketei vismaz 12 Mpps Jānodrošina iekārtas barošana no 220V - 235V 50Hz maiņstrāvas. Darba temperatūra nodrošināta intervāla vismaz no 10°C līdz +40°C Iekārtas augstumam jābūt 1U Savienojumi Interfeisu skaits: Vismaz 48 porti atbilstoši 802.3x IEEE standartam, kas katrs uztur 10/100 Base-T Vismaz divi GigabitEthernet porti optiskās šķiedras savienojumiem izmantojot SFP moduļus Auto MDIX atbalsts uz 10/100 BaseT interfeisiem 802.3ad atbalsts visiem interfeisiem vismaz 6 grupas LLDP atbalsts Visiem komutatora portiem ir jābūt nebloķējošiem (non-blocking). Grēdošana (stacka funkcionalitāte): Iekārtai jānodrošina iespēju apvienot vairākus komutatorus vienā virtualizētā iekārtā - augstas pieejamības grēdā (stack) Iespējams saslēgt vienā stackā vismaz 8 komutatorus Komutatoru stekošanai nepieciešamie interfeisi ir jānodrošina papildus tiem, kas ir noteikti katra fiziskā komutatora prasībās Grēdas ietvaros visiem komutatoriem tiek nodrošinātas kopējas pārvaldības iespējas Komutatoru grēda datu pārraides protokolu viedokļa ir viena iekārta Komutatoru stekošanai nepieciešamie interfeisi ir jānodrošina papildus tiem, kas ir noteikti katra fiziskā komutatora prasībās. Datu plūsmas ātrums starp jebkuriem diviem komutatoru steka kaimiņkomutatoriem nedrīkst būt mazāks par 2 Gbps Full Duplex Gadījumos, kad no vairākiem komutatoriem ir izveidota komutatoru grēda (stack) un pārstāj darboties kāda no grēdas sastāvā esošajām fiziskajām iekārtām vai kāds no grēdas veidošanai izmantotajiem savienojumiem starp fiziskajām iekārtām, komutatoru grēda nedrīkst sadalīties vairākos atsevišķos komutatoros. Virtualizācijas tehnoloģija, kas spēj vismaz divus fiziskus komutatorus apvienot vienā loģiskā (OSI L2 un L3) vienībā – grēdošana (stacking) Layer2 funkcionalitāte Vismaz 16000 MAC adrešu atbalsts vienam komutatoram 802.1d - Spaning tree atbalsts 802.1w – Rapid Spaning tree atbalsts 802.1s – Multiple Spanning Tree atbalsts 802.1s – Multiple Spanning Tree Instances atbalsts 4 grupas STP Root Guard atbalsts 802.1q atbalsts Definējami vismaz 4000 VLAN (VLAN ID) Aktīvo VLANu skaits vismaz 250 uz komutatoru VLAN tagging 802.1q un 802.1p Port Mirroring IEEE 802.1ad Q-in-Q atbalsts IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) atbalsts Layer 3 atbalsts Statiska maršrutēšanas atbalsts (IPV4 un IPv6) Vismaz 1000 ieraksti maršrutēšanas tabulā RIPv2 atbalsts RIPng atbalsts IPv6 tunneling (IPv6 over IPv4) Drošība Radius autentifikācijas atbalsts WEB autentifikācijas atbalsts ACL atbalsts 802.1x atbalsts: 802.1x tehnoloģijas atbalsts 802.1x ar iespēju piešķirt autentificētajam portam noteiktu VLAN 802.1x ar iespēju piekļūt VLANam, bez autentifikācijas (Guest VLAN) 802.1x autentifikācija pēc MAC adreses 802.1x autentifikācija vairākām MAC adresēm individuāli uz vienu portu Vienlaicīgi iespēja izmantot 802.1x vai web autentifikāciju uz portu Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz visu komutatoru Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz portu grupu Jābūt iespējai atļaut piekļuvi pēc MAC adreses uz konkrētu portu Jābūt iespējai liegt piekļuvi pēc MAC adreses uz visiem portiem. Aizsardzība pret: - Viltus DHCP servera - ARP spoofing - IP adress spoofing - BPDU aizsardzība - MAC adress attacks, ar iespēju ierobežot Mac adreša skaitu uz porta (līdz 3 adresēm) - STP attacks QoS QoS nedrīkst pasliktināt iekārtas veiktspēju Vismaz 4 QoS rindas uz fizisku portu Prioritēšana balstoties uz 802.1p Prioritēšana balstoties uz DSCP laukiem 802.1p marķēšana un pārmarķēšana DSCP marķēšana un pārmarķēšana Striktās (Strict) un svērtās (Weighted) rindas Multicast atbalsts IGMPv2 vai augstāku atbalsts Jānodrošina multicast un broadcast trafika ātruma ierobežošana, ja tas pārsniedz definēto slieksni IGMP Snooping Vadība funkcionalitāte RMON Telnet un SSH atbalsts SNTP (Simple Network Time Protocol) vai NTP (Network Time Protocol) atbalsts Atbalsts SNMPv2, SNMPv3 WebGUI – Web Grafic User Interface Iespēja kontrolēt komutatoru izmantojot Centrālo komutatora vadības centru CLI konfigurācijai un monitoringam HTTP un HTTPS atbalsts NetFLOW, sFlow vai analoga protokola atbalsts aparatūras līmenī, bez ietekmes uz iekārtas veiktspēju Iespēja piešķirt portam vārdus Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu– console port |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 7. Komutatoru tips Nr.7 (piekļuves komutators 24x1Gbit porti) | Iekārtas vispārējais apraksts Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ sistēmu statnē, komplektā jābūt iekļautiem stiprinājumiem Iekārtu komutācijas jauda (switching capacity) vismaz 52 Gbps Forwarding rate 64 baitu paketei vismaz 40 Mpps Jānodrošina iekārtas barošana vismaz no 220V - 235V 50Hz maiņstrāvas. Darba temperatūra nodrošināta intervāla vismaz no 10°C līdz +40°C Iekārtas augstumam jābūt 1U Savienojumi Interfeisu skaits: Vismaz 24 porti atbilstoši 802.3x IEEE standartam, kas katrs uztur 10/100/1000 Base-T Vismaz divi atsevišķi GigabitEthernet porti optiskās šķiedras savienojumiem izmantojot SFP moduļus Auto MDIX atbalsts uz 10/100/1000 Base-T interfeisiem 802.3ad atbalsts IEEE 802.1AB LLDP atbalsts Visiem komutatora portiem ir jābūt nebloķējošiem (non-blocking). Layer2 funkcionalitāte Vismaz 16000 MAC adrešu atbalsts vienam komutatoram Jumbo packet atbalsts vismaz 9200 bytes 802.1d - Spaning tree atbalsts 802.1w – Rapid Spaning tree atbalsts 802.1s – Multiple Spanning Tree atbalsts STP Root Guard atbalsts 802.1q atbalsts Definējami vismaz 4000 VLAN (VLAN ID) Aktīvo VLANu skaits vismaz 250 uz komutatoru VLAN tagging 802.1q un 802.1p Port Mirroring IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) atbalsts IPv6 atbalsts IPv6 ACL/QoS atbalsts Dual stack (IPv4/IPv6) atbalsts MLD snooping atbalsts Drošība Radius autentifikācijas atbalsts WEB autentifikācijas atbalsts ACL atbalsts (port based un vlan based) 802.1x atbalsts: 802.1x tehnoloģijas atbalsts 802.1x autentifikācija pēc MAC adreses atbalsts 802.1x autentifikācija vairākām MAC adresēm individuāli uz vienu portu (vismaz 6) Vienlaicīgi iespēja izmantot 802.1x vai web autentifikāciju uz portu Jābūt iespējai atļaut vai liegt piekļuvi pēc MAC adreses DHCP aizsardzība pret viltus DHCP serveriem (DHCP protection) Dynamic ARP protection Aizsardzība pret IP adrešu “spoofing: uzbrukumiem STP BPDU portu aizsardzība SFTP atbalsts QoS QoS nedrīkst pasliktināt iekārtas veiktspēju Prioritēšana balstoties uz 802.1p Prioritizēšana balstoties uz Layer3, TCP/UDP portiem, ToS Layer 4 prioritizēšana Multicast atbalsts IGMPv2 vai augstāku atbalsts Jānodrošina aizsardzību pret multicast trafika floodu Vadība funkcionalitāte RMON Telnet un SSH atbalsts (pilnvērtīgs atbalsts iekārtu konfigurēšanai) SNTP (Simple Network Time Protocol) vai NTP (Network Time Protocol) atbalsts Atbalsts SNMPv3 WebGUI – Web Grafic User Interface Lokālais vai attalinātais žurnalierakstu (logging) atbalts Iespēja kontrolēt komutatoru izmantojot Centrālo komutatora vadības centru CLI konfigurācijai un monitoringam HTTP un HTTPS atbalsts NetFLOW, sFlow vai analoga protokola atbalsts aparatūras līmenī, bez ietekmes uz iekārtas veiktspēju Iespēja piešķirt portam vārdus Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu– console port |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 8. Komutatoru tips Nr.8 (piekļuves komutators 48x1Gbit porti) | Iekārtas vispārējais apraksts Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ sistēmu statnē, komplektā jābūt iekļautiem stiprinājumiem Iekārtu komutācijas jauda (switching capacity) vismaz 100 Gbps Forwarding rate 64 baitu paketei vismaz 70 Mpps Jānodrošina iekārtas barošana vismaz no 220V - 235V 50Hz maiņstrāvas. Darba temperatūra nodrošināta intervāla vismaz no 10°C līdz +40°C Iekārtas augstumam jābūt 1U Savienojumi Interfeisu skaits: Vismaz 48 porti atbilstoši 802.3x IEEE standartam, kas katrs uztur 10/100/1000 Base-T Vismaz divi atsevišķi GigabitEthernet porti optiskās šķiedras savienojumiem izmantojot SFP moduļus Auto MDIX atbalsts uz 10/100/1000 Base-T interfeisiem 802.3ad atbalsts IEEE 802.1AB LLDP atbalsts Visiem komutatora portiem ir jābūt nebloķējošiem (non-blocking). Layer2 funkcionalitāte Vismaz 16000 MAC adrešu atbalsts vienam komutatoram Jumbo packet atbalsts vismaz 9200 bytes 802.1d - Spaning tree atbalsts 802.1w – Rapid Spaning tree atbalsts 802.1s – Multiple Spanning Tree atbalsts STP Root Guard atbalsts 802.1q atbalsts Definējami vismaz 4000 VLAN (VLAN ID) Aktīvo VLANu skaits vismaz 250 uz komutatoru VLAN tagging 802.1q un 802.1p Port Mirroring IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) atbalsts IPv6 atbalsts IPv6 ACL/QoS atbalsts Dual stack (IPv4/IPv6) atbalsts MLD snooping atbalsts Drošība Radius autentifikācijas atbalsts WEB autentifikācijas atbalsts ACL atbalsts (port based un vlan based) 802.1x atbalsts: 802.1x tehnoloģijas atbalsts 802.1x autentifikācija pēc MAC adreses atbalsts 802.1x autentifikācija vairākām MAC adresēm individuāli uz vienu portu (vismaz 6) Vienlaicīgi iespēja izmantot 802.1x vai web autentifikāciju uz portu Jābūt iespējai atļaut vai liegt piekļuvi pēc MAC adreses DHCP aizsardzība pret viltus DHCP serveriem (DHCP protection) Dynamic ARP protection Aizsardzība pret IP adrešu “spoofing: uzbrukumiem STP BPDU portu aizsardzība SFTP atbalsts QoS QoS nedrīkst pasliktināt iekārtas veiktspēju Prioritēšana balstoties uz 802.1p Prioritizēšana balstoties uz Layer3, TCP/UDP portiem, ToS Layer 4 prioritizēšana Multicast atbalsts IGMPv2 vai augstāku atbalsts Jānodrošina aizsardzību pret multicast trafika floodu Vadība funkcionalitāte RMON Telnet un SSH atbalsts (pilnvērtīgs atbalsts iekārtu konfigurēšanai) SNTP (Simple Network Time Protocol) vai NTP (Network Time Protocol) atbalsts Atbalsts SNMPv3 WebGUI – Web Grafic User Interface Lokālais vai attalinātais žurnalierakstu (logging) atbalts Iespēja kontrolēt komutatoru izmantojot Centrālo komutatora vadības centru CLI konfigurācijai un monitoringam HTTP un HTTPS atbalsts NetFLOW, sFlow vai analoga protokola atbalsts aparatūras līmenī, bez ietekmes uz iekārtas veiktspēju Iespēja piešķirt portam vārdus Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu– console port |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 9. Komutatoru tips Nr.9 (piekļuves komutators 24x1Gbit porti) | Iekārtas vispārējais apraksts Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ sistēmu statnē, komplektā jābūt iekļautiem stiprinājumiem Iekārtu komutācijas jauda (switching capacity) vismaz 52 Gbps Forwarding rate 64 baitu paketei vismaz 40 Mpps Jānodrošina iekārtas barošana vismaz no 220V - 235V 50Hz maiņstrāvas. Darba temperatūra nodrošināta intervāla vismaz no 10°C līdz +40°C Iekārtas augstumam jābūt 1U Savienojumi Interfeisu skaits: Vismaz 24 porti atbilstoši 802.3x IEEE standartam, kas katrs uztur 10/100/1000 Base-T Vismaz 24 porti ar PoE (IEEE 802.3af) un PoE+ (IEEE 802.3at) Kopējā pieejamā PoE elektrobarošanas jauda ne mazāka kā 190W Vismaz divi atsevišķi GigabitEthernet porti optiskās šķiedras savienojumiem izmantojot SFP moduļus Auto MDIX atbalsts uz 10/100/1000 Base-T interfeisiem 802.3ad atbalsts IEEE 802.1AB LLDP atbalsts Visiem komutatora portiem ir jābūt nebloķējošiem (non-blocking). Layer2 funkcionalitāte Vismaz 16000 MAC adrešu atbalsts vienam komutatoram Jumbo packet atbalsts vismaz 9200 bytes 802.1d - Spaning tree atbalsts 802.1w – Rapid Spaning tree atbalsts 802.1s – Multiple Spanning Tree atbalsts STP Root Guard atbalsts 802.1q atbalsts Definējami vismaz 4000 VLAN (VLAN ID) Aktīvo VLANu skaits vismaz 250 uz komutatoru VLAN tagging 802.1q un 802.1p Port Mirroring IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) atbalsts IPv6 atbalsts IPv6 ACL/QoS atbalsts Dual stack (IPv4/IPv6) atbalsts MLD snooping atbalsts Drošība Radius autentifikācijas atbalsts WEB autentifikācijas atbalsts ACL atbalsts (port based un vlan based) 802.1x atbalsts: 802.1x tehnoloģijas atbalsts 802.1x autentifikācija pēc MAC adreses atbalsts 802.1x autentifikācija vairākām MAC adresēm individuāli uz vienu portu (vismaz 6) Vienlaicīgi iespēja izmantot 802.1x vai web autentifikāciju uz portu Jābūt iespējai atļaut vai liegt piekļuvi pēc MAC adreses DHCP aizsardzība pret viltus DHCP serveriem (DHCP protection) Dynamic ARP protection Aizsardzība pret IP adrešu “spoofing: uzbrukumiem STP BPDU portu aizsardzība SFTP atbalsts QoS QoS nedrīkst pasliktināt iekārtas veiktspēju Prioritēšana balstoties uz 802.1p Prioritizēšana balstoties uz Layer3, TCP/UDP portiem, ToS Layer 4 prioritizēšana Multicast atbalsts IGMPv2 vai augstāku atbalsts Jānodrošina aizsardzību pret multicast trafika floodu Vadība funkcionalitāte RMON Telnet un SSH atbalsts (pilnvērtīgs atbalsts iekārtu konfigurēšanai) SNTP (Simple Network Time Protocol) vai NTP (Network Time Protocol) atbalsts Atbalsts SNMPv3 WebGUI – Web Grafic User Interface Lokālais vai attalinātais žurnalierakstu (logging) atbalts Iespēja kontrolēt komutatoru izmantojot Centrālo komutatora vadības centru CLI konfigurācijai un monitoringam HTTP un HTTPS atbalsts NetFLOW, sFlow vai analoga protokola atbalsts aparatūras līmenī, bez ietekmes uz iekārtas veiktspēju Iespēja piešķirt portam vārdus Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu– console port |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 10. Bezvadu piekļuves punkts – Tips Nr.1 | Piedāvātam piekļuves punktam jābūt integrējamam esoša bezvadu tīkla risinājuma bāzēta uz HP MSM765zl kontroliera bāzes. Tehnoloģiskais izpildījums • Montējams pie sienas vai griestiem, ar pievienotu uzstādīšanas dokumentāciju un visām montāžai nepieciešamajām komponentēm • Darbojas vienlaicīgi 2.4Ghz un 5Ghz frekvenču diapazonos, vismaz divas antenas katram frekvenču diapazonam • Vismaz 4 (četras) iebūvētas antenas, ar iespēju pieslēgt vismaz četras ārējās antenas • Nodrošina datu pārraidi vismaz 2x2 MIMO (multiple-in, multiple-out) ar vismaz 2 (divām) paralēlām datu plūsmām (spatial stream). • Paredzēts IEEE 802.3af Power over Ethernet elektrobarošanas izmantošanai • Atbalsta iespēju lietotāju datu plūsmas apstrādāt gan centralizēti (tunelēt caur bezvadu tīkla kontrolieri), gan apstrādāt lokāli un netunelēt datu plūsmas caur bezvadu tīkla kontrolieri. • Sertificēts darbam Eiropas Savienībā Jāatbalsta šādi standarti: • IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n • IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11d • IEEE 802.1p – datu plūsmu prioritizācija balstoties uz 802.1p marķējumu Atbalsta šādus drošības standartus: • Lietotāju izolācija OSI layer-2 līmenī • IEEE 802.1X un MAC adreses bāzēta lietotāju autentifikācija, lokāla un izmantojot RADIUS • Vismaz 16 vienlaicīgu SSID atbalsts katram frekvenču diapazonam, tajā skaitā “slēpto” SSID atbalsts • WPA, WPA2 un WEP protokolu atbalsts • AES un TKIP šifrēšanas mehānismu atbalsts • Šifrēts tunelis starp bezvadu tīkla piekļuves punktu un bezvadu tīkla kontrolieri Lietotāju pārvaldība: • Lietotāja līmeņa trafika kontrole; • Lietotāja līmeņa piekļuves kontrole; • Lietotāja līmeņa QoS. Radio frekvenču pārvaldība: • Nesankcionētu WiFi un ne-WiFi iekārtu radītu traucējumu detektēšana un to ietekmes mazināšana • Nesankcionētu WiFi piekļves punktu detektēšana • Automātiska pārraides jautas kontrole un kanāla izvēle • Iebūvēts bezvadu tīkla IDS (Wireless Intrusion Detection System, wIDS) mehānisms, kas ļauj noteikt nesankcionētu bezvadu tīkla iekārtu esamību un palīdz noteikt to atrašanās vietu Atbalsta iekārtas pārvaldību izmantojot: • Pilnībā savietojams ar HP MSM765zl bezvadu tīkla kontrolieri, nodrošina pilnībā automātisku konfigurācijas iestatījumu saņemšanu no kontroliera |  |

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 11. Bezvadu piekļuves punkts – Tips Nr.2 | Piedāvātam piekļuves punktam jābūt integrējamam esoša bezvadu tīkla risinājuma bāzēta uz HP MSM765zl kontroliera bāzes. Tehnoloģiskais izpildījums • Montējams pie sienas vai griestiem, ar pievienotu uzstādīšanas dokumentāciju un visām montāžai nepieciešamajām komponentēm • Darbojas vienlaicīgi 2.4Ghz un 5Ghz frekvenču diapazonos, vismaz divas antenas katram frekvenču diapazonam • Vismaz 4 (četras) iebūvētas antenas, ar iespēju pieslēgt vismaz četras ārējās antenas • Nodrošina datu pārraidi vismaz 3x3 MIMO (multiple-in, multiple-out) ar vismaz 3 (trīs) paralēlām datu plūsmām (spatial stream). • Paredzēts IEEE 802.3af Power over Ethernet elektrobarošanas izmantošanai • Atbalsta iespēju lietotāju datu plūsmas apstrādāt gan centralizēti (tunelēt caur bezvadu tīkla kontrolieri), gan apstrādāt lokāli un netunelēt datu plūsmas caur bezvadu tīkla kontrolieri. • Sertificēts darbam Eiropas Savienībā Jāatbalsta šādi standarti: • IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n • IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11d • IEEE 802.1p – datu plūsmu prioritizācija balstoties uz 802.1p marķējumu Atbalsta šādus drošības standartus: • Lietotāju izolācija OSI layer-2 līmenī • IEEE 802.1X un MAC adreses bāzēta lietotāju autentifikācija, lokāla un izmantojot RADIUS • Vismaz 16 vienlaicīgu SSID atbalsts katram frekvenču diapazonam, tajā skaitā “slēpto” SSID atbalsts • WPA, WPA2 un WEP protokolu atbalsts • AES un TKIP šifrēšanas mehānismu atbalsts • Šifrēts tunelis starp bezvadu tīkla piekļuves punktu un bezvadu tīkla kontrolieri Lietotāju pārvaldība: • Lietotāja līmeņa trafika kontrole; • Lietotāja līmeņa piekļuves kontrole; • Lietotāja līmeņa QoS. Radio frekvenču pārvaldība: • Nesankcionētu WiFi un ne-WiFi iekārtu radītu traucējumu detektēšana un to ietekmes mazināšana • Nesankcionētu WiFi piekļves punktu detektēšana • Automātiska pārraides jautas kontrole un kanāla izvēle • Iebūvēts bezvadu tīkla IDS (Wireless Intrusion Detection System, wIDS) mehānisms, kas ļauj noteikt nesankcionētu bezvadu tīkla iekārtu esamību un palīdz noteikt to atrašanās vietu Atbalsta iekārtas pārvaldību izmantojot: • Pilnībā savietojams ar HP MSM765zl bezvadu tīkla kontrolieri, nodrošina pilnībā automātisku konfigurācijas iestatījumu saņemšanu no kontroliera |  |

* Tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās preces ražotāju, ražotāja noteikto modeli (Nosaukums/Nr./sērija vai c.) un parametrus, kas apliecina atbilstību konkrētās iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas pozīcijai.

| Iepirkuma priekšmeta pozīcija | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 12. Optiskais modulis |  |
| 12.1. | Optiskais modulis Nr. 1 | 10 Gbit SFP+ single mode optiskais modulis paredzēts darbam līdz 10km optikas pieslēgumam, savietojams ar iepirkuma 1. – 3. tipa sērijas komutatoriem |  |
| 12.2. | Optiskais modulis Nr.2 | 10 Gbit SFP+ single mode optiskais modulis paredzēts darbam līdz 10km optikas pieslēgumam, savietojams ar HP 5130, 5500, 5800 sērijas komutatoriem |  |
| 12.3. | Optiskais modulis Nr.3 | 10 Gbit SFP+ daudzmodu optiskais modulis paredzēts darbam līdz 300m optikas pieslēgumam, savietojams ar HP 5130, 5500, 5800 sērijas komutatoriem |  |
| 12.4. | Optiskais modulis Nr.4 | 1 Gbit SFP single mode optiskais modulis paredzēts darbam līdz 10km optikas pieslēgumam, savietojams ar HP 3600, 5120, 5130, 5500 un 5800 sērijas komutatoriem |  |
| 12.5. | Optiskais modulis Nr.5 | 1Gbit SFP single mode optiskais modulis paredzēts darbam līdz 10km optikas pieslēgumam ar HP Procurve komutatoriem (HP 2610, 2620, 2920, 3500, 5400 sērijām) |  |
| 12.6. | Optiskais modulis Nr.6 | 1Gbit SFP single mode optiskais modulis paredzēts darbam līdz 10km optikas pieslēgumam, savietojams ar Cisco komutatoriem (Cisco 3560, 2960, 7600 sērijām) |  |
| 12.7. | Optiskais modulis Nr. 7 | 1 Gbit SFP single mode optiskais modulis paredzēts darbam līdz 10km optikas pieslēgumam, savietojams ar iepirkuma 1. – 3. tipa sērijas komutatoriem |  |
| 12.8. | Optiskais modulis Nr. 8 | 1 Gbit SFP single mode optiskais modulis paredzēts darbam līdz 10km optikas pieslēgumam, savietojams ar iepirkuma 4.-6 tipa sērijas komutatoriem |  |
| 12.9. | Optiskais modulis Nr. 9 | 1 Gbit SFP single mode optiskais modulis paredzēts darbam līdz 10km optikas pieslēgumam, savietojams ar iepirkuma 7-9. tipa sērijas komutatoriem |  |
| 12.10. | SFP elektriskais modulis Nr. 10 | 1 Gbit SFP 1000Base-T modulis, kas ir savietojams ar Cisco komutatoriem (Cisco 7600) |  |
| 12.11. | SFP elektriskais modulis Nr. 11 | 1 Gbit SFP 1000Base-T modulis, kas ir savietojams HP 3600, 5120, 5130, 5500 un 5800 sērijas komutatoriem |  |

* Tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās preces ražotāju, ražotāja noteikto modeli (Nosaukums/Nr./sērija vai c.) un parametrus, kas apliecina atbilstību konkrētās iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas pozīcijai.

____________________________________________________________________________

(pretendenta  nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)