## APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas

2015.gada 17.martā

sēdes lēmumu.

Komisijas sēdes protokols Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

ID Nr. RTU-2015/36

„Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas fizikas kabinetam”

# NOLIKUMS

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkums –Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2015/36

  - Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658, Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977, tālrunis: 67 089 333, fakss: 67 089 302, mājas lapa: www.rtu.lv, e - pasts: rtu@rtu.lv.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt preces piegādi.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt Iepirkumu, saskaņā ar rīkojumu.

  - Iepirkuma priekšmets: aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas fizikas kabinetam, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

  - CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, 35000000-4 „Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums”, 31000000-6 „Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums”, 30000000-9 „Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru”.

  - Piegādes vieta: Kronvalda bulvāris 1, Rīgā.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu.

  - Līguma izpildes termiņš (preces piegādes termiņš): 2 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Norēķinu kārtība ir noteikta Iepirkuma līguma projektā (pielikums Nr.3).

  - Iepirkuma dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Ieinteresētie piegādātāji ar Iepirkuma nolikumu var iepazīties un lejupielādēt Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, darba dienās, līdz 2015.gada 30.martam, plkst.1000.

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par nolikumu: Mārtiņš Briedis, tālrunis: 67089497, fakss: 67089710, e-pasts: martins.briedis@rtu.lv.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā.

    - Ieinteresētie piegādātāji pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa e-pastu (martins.briedis@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta oriģinālu nosūtot pa pastu (Kaļķu iela 1 – 322., Rīga, LV-1658). Dokumenta oriģināls nav jānosūta pa pastu, ja dokuments iepriekš ir nosūtīts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Pasūtītājs, papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā: www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Ieinteresētais piegādātājs pats ir atbildīgs par sekošanu aktuālajai informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā www.rtu.lv  sakarā ar Iepirkumu.

  - Iepirkuma komisijas, pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN KĀRTĪBA

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 30.martam, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV-1658, darba dienās laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai) no plkst. 8:30 - 17:00, piektdienās no 8:30 līdz 16:00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē uz aploksnes norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumu publiskā atvēršanas sēde nav paredzēta.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienots Pieteikums iepirkumam (nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma);

    - Tehniskais - Finanšu piedāvājums (Pielikumā Nr.2- Pasūtītāja tehniskā specifikācija - pretendenta tehniskais, finanšu piedāvājums).

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā ar sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā uz CD, DVD nesēja vai zibatmiņā.

  - Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības (paraksta) tiesībām. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katrai personu apvienības personai ar pārstāvības tiesībām.

  - Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un CD, DVD nesēju vai zibatmiņu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstu. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Iepirkuma „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas fizikas kabinetam” (iepirkuma ID Nr.: RTU - 2015/36).

    - „Neatvērt līdz 2015.gada 30.martā, plkst. 1000”.

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots, norādot personu, kura ir tiesīga apliecināt dokumentus amata nosaukumu, parakstu, paraksta atšifrējumu un apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par nolikuma 4.1.1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

      - par nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Atkarībā no veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības.

1.tabula

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datu bāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. |

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv persona apvienību iepirkumā.

  - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

- PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda: piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli, kataloga Nr. (ja pieejams) un preces aprakstu.

Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz ražotāja dokumentācija, kurā atrodama informācija par katras tehniskās prasības izpildi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

- PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu.

  - Piedāvātajā līguma summā Pretendents iekļauj:

    - visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam.

  - Piedāvājuma līguma summa ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, euro.

  - Kopējā cena un vienas vienības cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtās sēdēs, kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības Iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja Iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Iepirkuma komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija vērā ņem veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

- LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA, LĪGUMA NOSLĒGŠANA

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkumā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu.

  - Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Iepirkuma komisija visiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. Kā arī savā mājaslapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju informatīvajam paziņojumam par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

  - Grozījumus Iepirkuma līgumā, kas noslēdzams Publisko iepirkumu likuma 67.panta noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkuma komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja nav iesniegts neviens piedāvājums vai nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta trīspadsmitajai daļai, ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

- PIELIKUMU SARAKSTS

  - Visi nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1. - Pieteikuma vēstules forma;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājuma forma;

    - Pielikums Nr.3 – Līguma projekts.

1.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2015/36

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas fizikas kabinetam”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2015/36

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam piegādāt aprīkojumu Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas fizikas kabinetam par līgumcenu bez PVN EUR _______,  ___________________ (summa vārdiem ), saskaņā ar nolikuma prasībām.

- Mēs pilnībā piekrītam Iepirkuma nolikuma noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv personu apvienību Iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums: _______________________________

  - Reģistrēts: 				________________________

  - ar Nr. 					__________________

  - Juridiskā adrese: ______________________________________

  - Biroja adrese: 						______

  - Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:_____________________________________________

  - Fakss: _______________________________________________

  - E-pasta adrese: ________________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________	_______

  - Banka: 					__________________

  - Kods: 				________________________

  - Konts: 			______________________________

- Apliecina, ka visi piedāvājumā iekļautie dokumentu atvasinājumi un/vai tulkojumi ir pareizi un atbilst oriģinālam.

Ja Pretendents ir personu apvienība (personu grupa) jānorāda:

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: 		________.

  - katras personas atbildības apjoms:							__.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2015.gada

2.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2015/36

Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums

(Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

Iepirkuma „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas fizikas kabinetam”

(ID Nr. RTU-2015/36)

| Nr. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)** | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Pasūtītāja prasības | Skaits |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1 | Ierīču komplekts dinamikā | 8 komplekti |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Komplekts paredzēts vidusskolas fizikas standartā noteikto laboratorijas darbu izpildei mehānikā. |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā esošās sastāvdaļas funkcionāli ir savietojamas, izstrādātas un izgatavotas izmantošanai mācību procesā, ir drošas laboratorijas darbu veikšanai. |  |  |  |  |
|  | Dinamometrs | Korpuss izgatavots no plastmasas; Skala no 4 līdz 6 N; Minimālās iedaļas vērtība ne lielāka kā 0,1N; Mērskalas garums ne mazāks kā 10 cm; Dinamometra garums ne lielāks kā 30 cm; Nulles iedaļas korekcijas skrūve; Abos galos ir āķi; Atspere aizsargāta pret pārslodzi un atrodas slēgtā korpusā. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Sliede ar statīvu sistēmu | 1) alumīnija profils, plastmasas atbalsti un fiksatori; 2) uz sliedes ir metriskā skala, min iedaļa- 1mm; 3) vienas sliedes garums – ne mazāks kā 100 cm, otras sliedes garums ne mazāks kā 30cm; 4) platums – ne mazāks kā 4 cm un ne lielāks kā 10 cm; 5) iespējams mainīt slīpuma leņķi attiecībā pret horizontālu virsmu; 6) sliede komplektējās ar vismaz diviem bīdāmiem gaismas vārtu turētājiem, turētāju stāvokli var fiksēt uz sliedes ar vismaz 1 mm precizitāti; 7) sliede komplektējas ar trīsi; 8) statīvu sistēma nodrošina vismaz 2 gaismas vārtu, atsperu, matemātiskā svārsta un dinamometra nostiprināšanu vertikālā virzienā, statīva garums ne mazāks kā 50 cm. | 1.gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Ratiņi | 1) attālums starp riteņiem atbilst sliedes profilam; 2) iespējams nostiprināt atsvarus no atsvaru komplekta un gaismas vārtu pārtraucējplāksni; | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Ratiņi ar elektropiedziņu | 1) attālums starp riteņiem atbilst sliedes profilam; 2) elektropiedziņas mehānisms nodrošina vienmērīgu ratiņu pārvietošanos pa sliedi ar vismaz 2 dažādiem ātrumiem; 3) barošanas avots - baterijas vai akumulatori iemontēti ratiņos | 1gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Diskveida magnēti ar spraudni | Vismaz 4 gab. pievienojami ratiņiem | Vismaz 4 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Lodīte | materiāls – metāls; diametrs – ne mazāks kā 1 cm un ne lielāks kā 3 cm; | 1gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Pārrāvuma plāksnīte | Kvadrātiska, plastikāta, izmēri ne lielāka kā 30mm un nelielāki kā 100mm | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Elastīga plāksnīte | Tērauda, izmēri ne mazāki kā 10x200mm | 1gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Atspere 1 | 1) materiāls – metāls; 2) stinguma koeficients – ne lielāks kā 3 N/m; 3) garums ne lielāks kā 20 cm; 4) iespējams iekārt statīvā un piekārt atsvaru; | 1gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Atspere 2 | 1) materiāls – metāls; 2) stinguma koeficients ne lielāks kā 10 N/m un ne mazāks kā 3 N/m; 3) garums ne lielāks kā 15 cm; 4) iespējams iekārt statīvā un piekārt atsvaru; | 2gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Atsvaru komplekts | 1) viena atsvara masa – ne mazāka kā 10 g un ne lielāka kā 100 g; 2) atsvaru komplekta kopējā masa –ne mazāka kā 200 g un ne lielāka kā 500 g; 3) iespējams atsvarus atsevišķi un kopā piekārt pie statīva un dinamometra, novietot uz ratiņiem vai klucīša; | 1gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Sastāvdaļu izvietojums | Visi piederumi, izņemot sliedi, pārskatāmi izvietoti ar caurspīdīgu un nofiksējamu vāku noslēdzamās plastmasas kastēs, katram piederumam nodrošinot speciālu vietu. |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā, kurā ir Latvijas vispārējās vidējās izglītības standartam fizikā atbilstošu laboratorijas darbu apraksti ar norādēm uz komplektos esošo piederumu izmantošanu konkrēta eksperimenta uzstādīšanā, darba gaitas un paredzamo novērojumu aprakstiem. | 1gab. katrā komplektā |  |  |  |
| 2 | Elektrodinamikas pamatu komplekts | 8 komplekti |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Komplekts paredzēts vidusskolas fizikas standartā noteikto laboratorijas darbu izpildei elektrībā un magnētismā. |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā esošās sastāvdaļas funkcionāli ir savietojamas, izstrādātas un izgatavotas izmantošanai mācību procesā, ir drošas laboratorijas darbu veikšanai. |  |  |  |  |
|  |  | Visiem ar * (zvaigznīti) apzīmētajiem elektrisko ķēdi veidojošiem elementiem jābūt montējamiem uz plates. |  |  |  |  |
|  | Plate elektrisko shēmu veidošanai | 1) plates garums ne lielāks kā 31 cm, platums ne lielāks kā 22 cm, biezums ne lielāks kā 2.5 cm; 2) platē izveidotas ne mazāk kā 140 standarta 4 mm kontakta vietas, attālums starp kontaktiem ne vairāk kā 20 mm; 3) izturīga plastmasa, kontaktsavienojumi ir noslēgti un marķēti | 1gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Savienotājelementi* | Izturīgs plastmasas korpuss ar diviem 4 mm spraudņiem. Ne mazāk kā 15 gab., izmantojami elektrisko ķēžu veidošanai | Ne mazāk kā 15gab katrā komplektā |  |  |  |
|  | Savienotājvadi* | 1) garums – ne mazāks kā 20 cm un ne lielāks kā 30 cm, atšķirīgas krāsas (8 gab.); 2) garums – ne mazāks kā 40 cm un ne lielāks kā 60 cm, atšķirīgas krāsas (2 gab.) | 10gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Krokodilkontakti * | Komplektā 4mm spraudņi. | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Sviras slēdzis ar kontaktiem* | Iespējams izveidot vienpolu un divpolu slēdžus. | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Bimetāla plāksnīte ar kontaktu* | 1) ieslēdzama elektriskajā ķēdē; 2) iespējams demonstrēt elektriskās ķēdes pārtraukšanu. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Vadītāju un izolatoru paraugi | Vismaz piecas dažādu materiālu vienāda izmēra plāksnītes. Komplektā jābūt ogles plāksnītei vai stienītim. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Nihroma stieple | Diametrs 0.20 mm, garums vismaz 20 m. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Spuldzīte* - 10 gab. Spuldzītes turētāji E10 - 2gab. | 1) kvēlspuldze, ieskrūvējama turētājā, turētājs iekļauts komplektā; 2) paredzēta 1,5 V spriegumam (5 gab.); 3) paredzēta 6 V spriegumam (5 gab.) 4) neona spuldzīte 110V(1gab.) 5) neona spuldzīte 70V(1gab.) | Katrā komplektā: Spuldzīte* - 10 gab. Spuldzītes turētāji E10 - 2gab. |  |  |  |
|  | Reostats* | grozāms, redzama reostata uzbūve, pretestība maināma no 0 līdz 47 omi jauda 30 W | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Releja kontakti* | Aprīkoti ar spraudni | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Rezistors*. | 50 omi vai 100 omi; | 3 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Kondensators* | kapacitāte 4700 mikroF. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Spole ar dzelzs serdi* | paredzēta spriegumam ne lielākam kā 6 V, elektromagnēta izveidošanai | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Gaismas diode* (LED) | spīd kādā no redzamā spektra krāsām, paredzēta spriegumam ne lielākam kā 6 V, iebūvēta pretestība | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Elektroķīmijas komplekts* | Vara, cinka, dzelzs, svina (2gab.) un ogles (2gab.) elektrodi, varas vitriols, citronskābe ,plastmasas trauks, lakmusa papīrs | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Metāla cilindrs ar spraudni * | Lādiņa uzkrāšanas demonstrēšanai | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Spole* | 1) vijumu skaits 300 un 600 (1 gab.); 2) vijumu skaits 600 un 1200 (1 gab.). | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Transformatora modelis* | U un I veida serdes | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Elektromotora modelis* | Iespējams pētīt motora griešanās ātruma un virziena atkarību no strāvas un sprieguma, redzama motora uzbūve. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Termometrs | Spirta 0-100 oC, iedaļas vērtība 1 oC garums ne īsāks par 150 mm, neplīstoša skala | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Elektroskops ar piederumiem* | Iespējams pētīt elektrostatiskās parādības, tai skaitā, ķermeņu uzlādēšanu berzes, kontakta un indukcijas ceļā; Komplektā stikla un ebonīta nūjiņas, vilnas un zīda lupatiņas. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Magnētadata ar turētāju * | Vismaz 75 mm gara | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Stieņmagnēts uz rotējošās pamatnes | Ne mazāks kā 8cm | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Termistors un termorezistors | NTC un PTC tipa rezistori | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Kompass | 1) diametrs ne lielāks kā 2,5 cm; 2) caurspīdīgs korpuss, paredzēts magnētiskā lauka līniju attēlošanai. | 4 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Dzelzs skaidiņas | 1) ne mazāk kā 200 g un ne vairāk kā 300 g, piemērotas magnētiskā lauka spēka līniju vizualizēšanai; 2) noslēdzams trauks ar caurumiņiem, kurā iebērtas dzelzs skaidiņas, iekļauts komplektā. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Sastāvdaļu izvietojums | Visi piederumi pārskatāmi izvietoti ar caurspīdīgu un nofiksējamu vāku noslēdzamās plastmasas kastēs, katram piederumam nodrošinot speciālu vietu. |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā, kurā ir Latvijas vispārējās vidējās izglītības standartam fizikā atbilstošu laboratorijas darbu apraksti ar norādēm uz komplektos esošo piederumu izmantošanu konkrēta eksperimenta uzstādīšanā, darba gaitas un paredzamo novērojumu aprakstiem | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
| 3 | Ierīču komplekts optikā vidusskolai | 8 |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Komplekts paredzēts vidusskolas fizikas standartā noteikto gaismas laušanas, atstarošanas, interferences un difrakcijas efektu pētīšanai, laboratorijas darbu izstrādei ģeometriskajā un viļņu optikā. |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā esošās sastāvdaļas funkcionāli ir savietojamas, izstrādātas un izgatavotas izmantošanai mācību procesā, ir drošas laboratorijas darbu veikšanai |  |  |  |  |
|  |  | Visi ar * (zvaigznīti) apzīmētie optiskie elementi ievietoti piemērotos turētājos, lai atbilstošā augstumā tos varētu izvietot uz sliedes optiskajā shēmā, turētāji iekļauti komplektācijā. |  |  |  |  |
|  | Sliede optisko elementu stiprināšanai | Stabils alumīnija profils, garums – ne mazāks kā 40 cm un ne lielāks kā 60 cm, uz sliedes ir metriskā skala, minimālā iedaļa 1 mm | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Gaismas avots* | Baltas gaismas avots, halogēnu lampa 12V; GY4 ar vertikālo kvēldiegu, kondensora lēca F=+50 mm komplektā ar regulējamu spraugu | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Barošanas bloks gaismas avotam | Barošanas spriegums 220V/50Hz, izejas spriegums 12 V spriegumam, vadi iekļauti komplektā. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Galdiņš staru gaitas novērošanai* | Ir 3600 grādu riņķis, atstarošanas un lauzšanas leņķu noteikšanai. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Optisko ķermeņu komplekts | Vismaz pieci dažādi optiskie ķermeņi-plakans, ieliekts spogulis, pussfēra, lēcas. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Ekrāns*. | 1) balts, matēts; 2) izmērs – ne lielāks kā 10x10 cm | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Priekšmeti * | 1) bulta vai tam līdzīgs objekts, izmantojams lēcu fokusa attālumu noteikšanai; 2) krāsu diapozitīvs rāmītī; 3) diapozitīvs ar krusta attēlu; 4) diafragma ar spraugām; 5) svece; 6) krāsu filtru komplekts(sarkans, zils, zaļš) 50x50mm | 6 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Savācējlēcas* | 1) ne mazāk kā 3 gab., 5cm; 10 cm un 20 cm fokuss; 2) lēcas ievietotas turētājos, nostiprināmas uz sliedes un izmantojamas fokusa attālumu mērīšanai, kā arī teleskopa un mikroskopa modeļu izveidošanai un to palielinājuma noteikšanai; | ne mazāk kā 3 gab katrā komplektā |  |  |  |
|  | Izkliedētājlēca* | fokusa garums ne mazāks kā 5 cm un ne lielāks kā 20 cm; | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Trīsstūra prizma ar objektu galdiņu* | Stikla 3x600; | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Difrakcijas režģis* | 1) caurspīdīgs; 2) atšķirīgas režģa konstantes: vienam režģim - ne lielāka kā 100 svītras uz milimetru, otram – ne lielāka kā 300 svītras uz milimetru; 3) izmērs – ne mazāks kā 2 cm x 3 cm; | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Gaismas polarizators* | Diametrs 50 mm, ievietots grozāmā turētājā +/-90o, iedaļa 5 o; | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Kalcīta kristāls | Izmēri ne mazāki kā 25x10x10 mm; | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Spektroskops | Kartona korpuss, garums ne lielāks kā 200 mm, iebūvēts difrakcijas režģis; | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Sastāvdaļu izvietojums | Visi piederumi, izņemot sliedi optisko elementu stiprināšanai, pārskatāmi izvietoti ar caurspīdīgu un nofiksējamu vāku noslēdzamās plastmasas kastēs, katram piederumam nodrošinot speciālu vietu |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā, kurā ir Latvijas vispārējās vidējās izglītības standartam fizikā atbilstošu laboratorijas darbu apraksti ar norādēm uz komplektos esošo piederumu izmantošanu konkrēta eksperimenta uzstādīšanā, darba gaitas un paredzamo novērojumu aprakstiem | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
| 4 | Elektrostatiskā mašīnas demonstrējumu komplekts | 1 komplekts |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Iekārta paredzēta elektrostatikas eksperimentiem un elektrisko parādību pētījumiem |  |  |  |  |
|  |  | Iekārta izstrādāta un izgatavota izmantošanai mācību procesā, ir droša demonstrācijas eksperimentu veikšanai |  |  |  |  |
|  |  | Attālums starp elektrodiem ir maināms nepārtraukti |  |  |  |  |
|  | Dzirksteles garums | ne mazāks kā līdz 100 mm |  |  |  |  |
|  | Diski | Uzlīmētas metāla folijas, diametrs ne mazāks kā 310 mm | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Apraksts, instrukcija | Lietošanas instrukcija latviešu valodā | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Elektrostatikas demonstrējumu papil komplekts | Papil komplekts paredzēts elektrostatiskas eksperimentiem un elektrisko parādību pētījumiem. Komplektā jābūt vismaz: Alumīnija profila statīvs, izolējošs statīva stienis ar urbumu (d=4mm), sfēra ar elektrovadošu virsmu, Franklina ratiņš ar turētāju, stieņi – izolatori, zīdpapīra pušķi, plūškoka lodīšu svārsts, dzriksteīzlādes plāksne, savienotājķēdes pievienošanai pie elektrostatiskās mašīnas, stikla un ebonīta nūjiņas, drāna berzēšanai. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
| 5 | Infrasarkano staru termometrs | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Iekārta paredzēta temperatūras mērīšanai no attāluma |  |  |  |  |
|  |  | Iekārta ir piemērota izmantošanai mācību procesā, ir droša demonstrācijas eksperimentu veikšanai |  |  |  |  |
|  | Temperatūru diapazons | no -50 oC līdz +380 oC vai lielāks |  |  |  |  |
|  | Mazākā iedaļa | 0,1 oC vai mazāka |  |  |  |  |
|  | Mērījumu precizitāte | +/- 1,5% no izmērītā lieluma, +/- 2 oC vai augstāka |  |  |  |  |
|  | Nolasījuma laiks | ne lielāks par 1 sekundi |  |  |  |  |
|  | Mērķēšana | izmantojot vismaz vienu lāzera staru redzamajā diapazonā |  |  |  |  |
|  | Displejs | šķidro kristālu, ciparu izmērs 15 mm vai lielāks |  |  |  |  |
|  | Barošana | galvaniskais elements 9 V |  |  |  |  |
|  | Izmēri | 45 mm x 160 mm x 82 mm vai mazāki |  |  |  |  |
|  | Masa | ne lielāka kā 200 g |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
| 6 | Izjaucams Transformators | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Iekārta paredzēta elektromagnētiskās indukcijas un sprieguma pārveidošanas demonstrēšanai un izmantošanai laboratorijas darbos |  |  |  |  |
|  |  | Iekārta izstrādāta un izgatavota izmantošanai mācību procesā, ir droša demonstrācijas eksperimentu veikšanai. |  |  |  |  |
|  | Spoles ar vijumiem | 1) pamatspole (ar primārajiem vijumiem) vismaz 600 vijumi, paredzēta pievienot 220 V spriegumam, vads iekļauts komplektā; 2) spole (ar sekundārajiem vijumiem) vismaz 72 vijumi, sprieguma pazemināšanai, ir izvadi ar vismaz 5 dažādiem izejas spriegumiem; |  |  |  |  |
|  | Serde | 1) materiāls – metāls; 2) uz serdes ērti uzlikt un noņemt spoles; 3) izmērs ne lielāks, kā 170x150 mm 4) svars ne lielāks par 6 kg |  |  |  |  |
|  | Papildierīces | 1) punktmetināšanas demonstrēšanas iespēja; 2) metāla gredzens elektromagnētiskās indukcijas demonstrēšanai; 3) vara gredzens turētājā (kā sekundārais tinums ar vienu vijumu) kausēšanas demonstrēšanai; |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
| 7 | Datu reģistrēšanas ierīce | 8 gab |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Datu uzkrājējam frontāliem laboratorijas darbiem ar programmatūru ir jānodrošina komplektā esošo sensoru mērījumu veikšanu un datu apstrādi bez tiešas datora pieslēgšanas, kā arī interfeisa režīmā ar datu pārsūtīšanu uz datoru, lai ar komplektā esošo programmatūru apstrādātu un attēlotu mērījumos iegūto informāciju. |  |  |  |  |
|  |  | Automātiska sensoru identifikācija |  |  |  |  |
|  |  | Automātiska sensoru kalibrēšanu |  |  |  |  |
|  |  | Iekārtas lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
|  |  | Programmatūra darbam ar demonstrācijas sensoru interfeisu ir latviešu valodā un nodrošina: |  |  |  |  |
|  |  | nepārtrauktu mērījumu reģistrēšanu laikā bez demonstrācijas sensoru interfeisa konfigurēšanas, |  |  |  |  |
|  |  | mērījumu attēlošanu uz ekrāna ciparu vai skalas formā, |  |  |  |  |
|  |  | mērījumu režīmu, kurā dati tiek fiksēti tikai pēc eksperimentētāja komandas, |  |  |  |  |
|  |  | režīmu, kurā iespējama gan sensoru izvēle, gan eksperimenta norises ilguma un starpmērījumu intervāla uzstādīšana, mērījumu fiksēšanas starta nosacījumu definēšana, |  |  |  |  |
|  |  | vienkāršu osciloskopa simulatoru, ar kura palīdzību reālā laikā var pētīt ātri mainīgus procesus, |  |  |  |  |
|  |  | laika, ātruma, paātrinājuma, impulsa un kinētiskās enerģijas pētīšanu, to izmaiņu grafisku attēlošanu, lietojot gaismas vārtu sensorus kā hronometra slēdžus, |  |  |  |  |
|  |  | mērījumu datu, eksperimentu iestatījumu un darblapu failu pārvaldību, eksportu .sid failā un datu pārsūtīšanu uz jaunu Microsoft Excel vai ekvivalenta formāta izklājlapu, grafika attēla pārsūtīšana uz Microsoft Word vai ekvivalenta formāta dokumentu |  |  |  |  |
|  |  | datu attēlošanu tabulas un grafika formā, ar iespējām tuvināt/tālināt, mainīt koordinātu ass minimālās/maksimālās vērtības, |  |  |  |  |
|  |  | datu analīzes (vērtība, starpība, intervāls, gradients, laukums) un statistikas rīkus, līkņu gludināšanas, interpolācijas, prognozēšanas funkcijas, |  |  |  |  |
|  |  | pirmsmērījumu un pēcmērījumu funkcijas ar sagatavēm mērvienību pārveidojumiem, divu sensoru vērtību matemātiskai apstrādei, sagatavēm kustības, enerģijas un elektrodinamikas aprēķiniem, kā arī brīvi izvēlētu formulu ax + by, ax – by, axy, ax/y, a/x + c, (x – a)/b ģeneratoru, |  |  |  |  |
|  |  | sensoru mērapjoma maiņu un kalibrēšanu. |  |  |  |  |
|  |  | Programmatūrai ir palīdzības funkcija un lietotāja instrukcija latviešu valodā ar visu nodrošināmo darbību izvērstiem aprakstiem |  |  |  |  |
|  | Sensori | Iebūvēti vismaz četri sensori – gaisa mitruma, skaņas skaļuma, atmosfēras spiediena un apgaismojuma sensori. |  |  |  |  |
|  | Mērījumu attēlošanas ekrāns | Ierīcei ir vismaz 4 joslu LCD displejs |  |  |  |  |
|  | Sensoru ieejas porti | ne mazāk kā 4 |  |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja datu uzkrāšanas procesā | ne mazāk kā 12 biti |  |  |  |  |
|  | Minimālais starpmērījumu intervāls | ne lielāks par 50 mikrosekundēm |  |  |  |  |
|  | Pieslēgums datoram | USB |  |  |  |  |
|  | Komplektā | Uzglabāšanas koferis-atvilktne |  |  |  |  |
| 8 | Gaismas vārtu sensori | 16 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | U-veida gaismas vārti nodrošina pārrāvuma laika mērīšanu, caurejošam kustīgam ķermenim pārtraucot infrasarkanās gaismas diodes staru. Sensoram jābūt savietojama ar 7. pozīcijā minēto datu reģistrēšanas ierīci. |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā ir divi gaismas vārti |  |  |  |  |
|  |  | Gaismas vārti ir aprīkoti ar spīddiodi, kas iemirdzas pārrāvuma brīdī. |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
|  | U-veida spraugas platums | ne mazāks kā 50 mm |  |  |  |  |
|  | Reakcijas laiks | 10 mikrosekundes vai īsāks |  |  |  |  |
|  | Laika mērījumu precizitāte | 0,1 milisekunde vai mazāk |  |  |  |  |
| 9 | Gāzes spiediena sensors | 8 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Sensori paredzēti absolūtā spiediena mērījumiem. Sensoram jābūt savietojama ar 7. pozīcijā minēto datu reģistrēšanas ierīci. |  |  |  |  |
|  |  | Sensoram var pievienot komplektā esošo šļirci, izmantojot komplektā esošos trīsceļu krānu un caurulīti |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
|  | Mērījumu diapazons | ne mazāks kā no 0 līdz 200 kPa |  |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja | 0,5 kPa vai augstāka |  |  |  |  |
|  | Šļirces tilpums | Ne mazāk kā 20ml |  |  |  |  |
| 10 | Temperatūras sensors | 8 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Sensors paredzēts gāzu un šķidrumu temperatūras mērīšanai. Sensoram jābūt savietojama ar 7. pozīcijā minēto datu reģistrēšanas ierīci. |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
|  | Mērījumu diapazons | ne mazāks kā -30°C līdz 110°C |  |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja | 0,2oC vai augstāka |  |  |  |  |
| 11 | Datu reģistrēšanas ierīce | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Demonstrācijas sensoru datu uzkrājējam ar programmatūru ir jānodrošina komplektā esošo sensoru mērījumu veikšanu un datu apstrādi bez tiešas datora pieslēgšanas, kā arī interfeisa režīmā ar datu pārsūtīšanu uz skolotāja piezīmjdatoru, lai ar komplektā esošo programmatūru apstrādātu un attēlotu mērījumos iegūto informāciju. |  |  |  |  |
|  |  | Automātiska sensoru identifikācija |  |  |  |  |
|  |  | Automātiska sensoru kalibrēšanu |  |  |  |  |
|  |  | Iekārtas lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
|  |  | Programmatūra darbam ar demonstrācijas sensoru interfeisu ir latviešu valodā un nodrošina: |  |  |  |  |
|  |  | nepārtrauktu mērījumu reģistrēšanu laikā bez demonstrācijas sensoru interfeisa konfigurēšanas, |  |  |  |  |
|  |  | mērījumu attēlošanu uz ekrāna ciparu vai skalas formā, |  |  |  |  |
|  |  | mērījumu režīmu, kurā dati tiek fiksēti tikai pēc eksperimentētāja komandas, |  |  |  |  |
|  |  | režīmu, kurā iespējama gan sensoru izvēle, gan eksperimenta norises ilguma un starpmērījumu intervāla uzstādīšana, mērījumu fiksēšanas starta nosacījumu definēšana, |  |  |  |  |
|  |  | vienkāršu osciloskopa simulatoru, ar kura palīdzību reālā laikā var pētīt ātri mainīgus procesus, |  |  |  |  |
|  |  | laika, ātruma, paātrinājuma, impulsa un kinētiskās enerģijas pētīšanu, to izmaiņu grafisku attēlošanu, lietojot gaismas vārtu sensorus kā hronometra slēdžus, |  |  |  |  |
|  |  | mērījumu datu, eksperimentu iestatījumu un darblapu failu pārvaldību, eksportu .sid failā un datu pārsūtīšanu uz jaunu Microsoft Excel vai ekvivalenta formāta izklājlapu, grafika attēla pārsūtīšana uz Microsoft Word vai ekvivalenta formāta dokumentu |  |  |  |  |
|  |  | datu attēlošanu tabulas un grafika formā, ar iespējām tuvināt/tālināt, mainīt koordinātu ass minimālās/maksimālās vērtības, |  |  |  |  |
|  |  | datu analīzes (vērtība, starpība, intervāls, gradients, laukums) un statistikas rīkus, līkņu gludināšanas, interpolācijas, prognozēšanas funkcijas, |  |  |  |  |
|  |  | pirmsmērījumu un pēcmērījumu funkcijas ar sagatavēm mērvienību pārveidojumiem, divu sensoru vērtību matemātiskai apstrādei, sagatavēm kustības, enerģijas un elektrodinamikas aprēķiniem, kā arī brīvi izvēlētu formulu ax + by, ax – by, axy, ax/y, a/x + c, (x – a)/b ģeneratoru, |  |  |  |  |
|  |  | sensoru mērapjoma maiņu un kalibrēšanu. |  |  |  |  |
|  |  | Programmatūrai ir palīdzības funkcija un lietotāja instrukcija latviešu valodā ar visu nodrošināmo darbību izvērstiem aprakstiem |  |  |  |  |
|  |  | Demonstrācijas sensoru datu uzkrājējam ar programmatūru ir jānodrošina komplektā esošo sensoru mērījumu veikšanu un datu apstrādi bez tiešas datora pieslēgšanas, kā arī interfeisa režīmā ar datu pārsūtīšanu uz skolotāja piezīmjdatoru, lai ar komplektā esošo programmatūru apstrādātu un attēlotu mērījumos iegūto informāciju. |  |  |  |  |
|  | Mērījumu attēlošana | Skārienjutīgs krāsu LCD ekrāns, vismaz 480 x 270 pikseļi |  |  |  |  |
|  | Analogo sensoru ieejas porti | ne mazāk kā 4 |  |  |  |  |
|  | Digitālo sensoru ieejas porti | ne mazāk kā 2 |  |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja datu uzkrāšanas procesā | ne mazāk kā 12 biti |  |  |  |  |
|  | Minimālais starpmērījumu intervāls | ne lielāks par 50 mikrosekundēm |  |  |  |  |
|  | Pieslēgums datoram | USB |  |  |  |  |
|  | Komplektācija | Datu reģistrēšanas ierīce un atbilstošie sensori izvietoti plastmasas kastē-atvilktnē ar caurspīdīgu vāku. |  |  |  |  |
| 12 | Spēka sensors | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Sensors paredzēts stiepes un spiedes spēku mērījumiem |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā ir nepieciešamais sensora nostiprināšanai statīvā; atspere; viss nepieciešamais ( vismaz viens ciets un viens elastīgs uzgalis) - sadursmes, impulsa momenta un cēlējspēka pētījumiem; āķis – impulsa momenta, centrtieces, cēlējspēka pētījumiem. Sensoram jābūt savietojama ar 11. pozīcijā minēto datu reģistrēšanas ierīci. |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
|  | Mērījumu diapazons | ne mazāk kā ±50 N |  |  |  |  |
|  | Mērījumu izšķirtspēja | 0,1 N vai augstāka |  |  |  |  |
| 13 | Kustības sensors | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Sensors paredzēts attāluma mērīšanai līdz statiskam vai kustīgam objektam. Sensoram jābūt savietojama ar 11.pozīcijā minēto datu reģistrēšanas ierīci. |  |  |  |  |
|  |  | Automātiska kompensācija gaisa temperatūras izmaiņu radītajai kļūdai |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
|  | Mērījumu diapazons | ne mazāk kā 5m |  |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja | 1 mm vai augstāka |  |  |  |  |
| 14 | Elektriskā lādiņa sensors | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Sensors paredzēts, lai veiktu vismaz šādus eksperimentus fizikā: elektrostatikas parādības, elektrostatiskais lauks, elektriskā lādiņa zīmes noteikšana, Faradeja būris, inducētā elektriskā lādiņa mērīšana, virsmas lādiņa blīvums, kondensatora izlāde, proporcionalitāti pētīšana starp pievadītā lādiņa lielumu un spriegumu. Sensoram jābūt savietojama ar 11.pozīcijā minēto datu reģistrēšanas ierīci. |  |  |  |  |
|  | Mērapjomi elektriskā lādiņa mērīšanai | ±10 nC līdz ±220 nC vai plašāks Precizitāte vismaz 0,01 nC |  |  |  |  |
|  | Mērapjomi sprieguma mērīšanai | ±0,5 V līdz ±10 V vai plašāks Precizitāte vismaz 0,001 V |  |  |  |  |
| 15 | Magnētiskā lauka sensors | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Sensors paredzēts magnētiskā lauka pētīšanai. Sensoram jābūt savietojama ar 11.pozīcijā minēto datu reģistrēšanas ierīci. |  |  |  |  |
|  | Mērījumu diapazons | vismaz ±100 mT, |  |  |  |  |
|  | Mērījumu izšķirtspēja | ne sliktāka kā 0,1 mT |  |  |  |  |
| 16 | Elektroniskie svari | 8 gab. |  |  |  |
|  |  | Svēršanas diapazons ne mazāks kā 500g; Minimālā iedaļas vērtība 0.1g; Taras nolasīšanas funkcija; Automātiskā izslēgšanās; Svaru virsmas diametrs ne lielāks kā 200 mm; Iespējama svēršana no apakšas, āķis iekļauts komplektā; Barošanas spriegums 3 V, baterijas vai akumulatori iekļauti komplektā. |  |  |  |  |
| 17 | Bīdmērs | Materiāls nerūsējošs tērauds, skalas garums vismaz 150mm, precizitāte ne mazāka kā 0,1mm | 8 gab. |  |  |  |
| 18 | Virsmas spraiguma noteikšanas komplekts | 8 komplekti |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Komplekts paredzēts šķidrumu virsmas spraiguma koeficienta noteikšanai |  |  |  |  |
|  | Materiāls | Alumīnijs |  |  |  |  |
|  | Riņķa diametrs | ne lielāks kā 65 mm |  |  |  |  |
|  | Dinamometrs | Korpuss izgatavots no plastmasas; Skala no 200 līdz 300 mN; Minimālās iedaļas vērtība ne lielāka kā 4 mN; Mērskalas garums ne mazāks kā 10 cm; Dinamometra garums ne lielāks kā 30 cm; Nulles iedaļas korekcijas skrūve; Abos galos ir āķi; Atspere aizsargāta pret pārslodzi un atrodas slēgtā korpusā | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Petri trauks | plastmasas petri trauks. Iepakojumā vismaz 20 gab. | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Izmērs | Diametrs ne lielāks kā 90 mm, augstums ne mazāks kā 15 mm |  |  |  |  |
| 19 | Spektrāllampas barošanas bloks ar spektrāllampām | 1 gab. |  |  |  |
|  |  | Spektrāllampas tiek ievietotas strāvas avotā tā, ka tiek nosegti abi elektrovadītspējīgie gali, tādējādi nodrošinot skolnieku drošību. |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 5000 V |  |  |  |  |
|  | Maksimālā strāva | 10 mA |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 230VAC, 50/60Hz |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā vismaz šādas spektrāllampas: ūdeņradis; gaiss; neons |  |  |  |  |
| 20 | Enerģijas praktikuma komplekts – enerģijas pārvērtības | 8 komplekti |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Komplekts, paredzēts vidusskolas fizikas standartā noteikto dažādu enerģijas pāreju pētīšanai un to praktiskā pielietojuma novērtēšana |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā esošās sastāvdaļas funkcionāli ir savietojamas, izstrādātas un izgatavotas izmantošanai mācību procesā, ir drošas laboratorijas darbu veikšanai |  |  |  |  |
|  |  | Visi ar * (zvaigznīti) apzīmētie elementi ievietoti piemērotos turētājos, lai atbilstošā augstumā tos varētu izvietot uz sliedes, turētāji iekļauti komplektācijā. Elektriskajiem savienojumiem paredzēti 4mm kontakti |  |  |  |  |
|  | Sliede optisko elementu stiprināšanai | Stabils alumīnija profils, garums – ne mazāks kā 40 cm un ne lielāks kā 60 cm, uz sliedes ir metriskā skala, minimālā iedaļa 1 mm | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Gaismas avots* | Baltas gaismas avots, halogēnu lampa 12V; GY4 ar vertikālo kvēldiegu, kondensora lēca F=+50 mm komplektā ar regulējamu spraugu | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Elektromotors * | 1) 4-6V; 2) komplektā ventilatori; | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Mikromotors* | 1) spriegums ne lielāks kā 0,6V 2) divkrāsu disks; | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Saules baterija* | 1) ne mazāk kā 6 moduļi 2) kopējais spriegums1,5V, strāvas stiprums ne mazāks kā 300mA 3) iespējams mainīt novietošanas leņķi | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Elektrolīzes iekārta | Iekārta ūdeņraža iegūšanai izmantojot saules bateriju, plastmasas korpuss, platīna elektrodi, izmērs ne lielāks kā 120x80mm | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Termoģenerators* | Izejas spriegums vismaz 0,6V | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Spīddiode* | 1) 1,5V, atbilstošs rezistors; | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Kvēlspuldzes* | 1,5V un 3,8V | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Elektrodu komplekts | Komplektā - Cu nun Zn elektrodi | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Sfērisks spogulis | Metāla, izmērs ne mazāks kā 8x8cm | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Ratiņi | Komplektā ar gaisa balona ventili | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Bateriju turētājs | Paredzēts AA tipa baterijām | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Instrukcija | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā, kurā ir Latvijas vispārējās vidējās izglītības standartam fizikā atbilstošu laboratorijas darbu apraksti ar norādēm uz komplektos esošo piederumu izmantošanu konkrēta eksperimenta uzstādīšanā, darba gaitas un paredzamo novērojumu aprakstiem | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
| 21 | Stroboskops | 1 gab |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Iekārta paredzēta ātri notiekošu procesu vizualizācijai |  |  |  |  |
|  |  | Iekārta ir izstrādāta un izgatavota izmantošanai mācību procesā, ir droša demonstrācijas eksperimentu veikšanai |  |  |  |  |
|  | Korpuss | plastmasas, korpusā izveidota foto-vītne stroboskopa iestiprināšanai statīvā |  |  |  |  |
|  | Ksenona spuldze | ir |  |  |  |  |
|  | Mērījumu diapazons | ≥ (no 100 līdz 10000 min-1 ) vai ≥ (no 1.5 līdz 165 Hz); |  |  |  |  |
|  | Mērījumu precizitāte | ≤ ±(0.05% plus 1 cipars) |  |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja mazo frekvenču diapazonā | Ne lielāka kā 0.1 min-1 |  |  |  |  |
|  | Displejs | mirdzdiodes, vismaz četri cipari, ciparu izmērs ne mazāks kā 18 mm |  |  |  |  |
|  | Gaismas zibšņa ilgums | no 60 µs līdz 100 µs |  |  |  |  |
|  | Gaismas zibšņa izplatīšanās leņķis | Ne mazāks kā 80o |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 230V/50Hz |  |  |  |  |
|  | Kabelis pievienošanai pie sprieguma | ir |  |  |  |  |
|  | Stoboskopa izmēri | ne lielāks kā 220mm x 240mm x 150mm |  |  |  |  |
|  | Masa | ne lielāka kā 1,5 kg |  |  |  |  |
|  | Rezerves spuldze | ir |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
| 22 | Elektriskais vakuumsūknis ar vakuumkupolu, vakuumkupola pamatni un vakuumcauruli | 1 gab |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Iekārta paredzēta atmosfēras spiediena, gāzu īpašību demonstrējumu sagatavošanai un skaņas demonstrējumiem vakuumā, vārīšanās temperatūras un spiediena kopsakarību demonstrēšanai |  |  |  |  |
|  |  | Iekārta ir piemērota izmantošanai mācību procesā, ir droša demonstrācijas eksperimentu veikšanai |  |  |  |  |
|  | Sūknēšanas ātrums | ne mazāks kā 33 l/min |  |  |  |  |
|  | Beigu spiediens | ne lielāks kā 0.1mbārs |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 230V/50Hz |  |  |  |  |
|  | Kabelis sūkņa pievienošanai pie sprieguma | ir |  |  |  |  |
|  | Ātra vakuumsūkņa izslēgšana un tai sekojoša ieslēgšana | ir |  |  |  |  |
|  | Pārejas savienojums starp sūkni un spiediena mērītāju | ir |  |  |  |  |
|  | Vakuumcaurule | Caurules garums vismaz 1 m, iekšējais diametrs 9 mm | 1.gab |  |  |  |
|  | Pārejas savienojums starp sūkni un vakuumcauruli | ir |  |  |  |  |
|  | Sūkņa masa | ne lielāka kā 10 kg |  |  |  |  |
|  | Pamatne | 1) materiāls – metāls; 2) iespēja pievienot 9 mm diametra gumijas vakuumcauruli; 3) iebūvēti 4mm elektriskie kontakti |  |  |  |  |
|  | Kupols | 1) materiāls – stikls; caurspīdīgs |  |  |  |  |
|  | Kupola izmērs | 1) iekšējais diametrs ne mazāks kā 19cm 2) augstums ne mazāks kā 22cm |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Lietotāja instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |
| 23 | Ampērmetrs | 8 gab. |  |  |  |
|  | Analogais ampērmetrs | līdzstrāvas; 0-5 A; vismaz divas skalas ne īsākas par 70 mm; minimālā iedaļas vērtība 1 mA; precizitātes klase 2.0, pretējās polaritātes un īsslēguma aizsardzība, nulles iedaļas korekcija; 4 mm pieslēgspailes. |  |  |  |  |
| 24 | Voltmetrs | 8 gab. |  |  |  |
|  | Analogais voltmetrs | līdzsprieguma; 0-15 V; vismaz divas skalas ne īsākas par 70 mm; minimālā iedaļas vērtība 0,1 V; precizitātes klase 2.0; pretējās polaritātes un īsslēguma aizsardzība, nulles iedaļas korekcija; 4 mm pieslēgspailes; |  |  |  |  |
| 25 | Digitālais multimetrs | 8 gab. |  |  |  |
|  | Multimetrs | Līdzstrāva-mērapjomi: 2 mikroA, 20 mA, 200 mA, 20 A; Spriegums- mērapjomi: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V; Maiņspriegums- mērapjomi: 200 V, 750 V; Pretestība- mērapjomi: 200 omi, 2 komi, 20 komi, 200 komi, 20 Momi; Temperatūras- mērījumu diapazons no - 20 oC līdz +1000 oC; termosensors iekļauts komplektācijā; Iespējama diožu un tranzistoru pārbaude, elektriskā kontakta pārbaude ar skaņas signālu; LCD displeja ciparu izmērs vismaz 27 mm, komplektā iekļauts divi vadi un 9 V baterija; Plastmasas korpuss. |  |  |  |  |
| 26 | Strāvas avots | 8 gab. |  |  |  |
|  | Strāvas avots AC/DC (maiņstrāvas un līdzstrāvas) | Izejas spriegums 0-12V, maināms ar soli ne lielāku kā 2V; Maksimālā strāva 3 A; Īsslēguma un pārslodzes elektroniskā aizsardzība; Marķēti, izolēti 4 mm izejas kontakti; CE klasifikācija; Paredzēts 220V/50 Hz barošanas spriegumam; Svars ne lielāks kā 4 kg. |  |  |  |  |
| 27 | Ierīču komplekts optikas demonstrējumiem | 1 komplekts |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Ierīču komplekts paredzēts gaismas atstarošanas un laušanas likumsakarību pētīšanai |  |  |  |  |
|  |  | Komplekts ir izstrādāts un izgatavots izmantošanai mācību procesā, ir drošs demonstrācijas eksperimentu veikšanai |  |  |  |  |
|  | Gaismas avota korpuss | Metāla, ar magnētisku pamatni |  |  |  |  |
|  | Lāzera tips | Pusvadītāja lāzers, starojuma viļņa garums nav lielāks par 650 nm un nav mazāks par 450 nm |  |  |  |  |
|  | Starojums | 5 stari vienlaicīgi; katra stara jauda ne lielāka kā 1 mW |  |  |  |  |
|  | Attālums starp atsevišķajiem stariem | 15 mm vai lielāks |  |  |  |  |
|  | Regulēšanas iespējas | no ierīces iznākošo staru skaits maināms ar elektroniska slēdža palīdzību |  |  |  |  |
|  | Barošana ar baterijām | Iespējama; sprieguma elementi iekļauti komplektācijā |  |  |  |  |
|  | Adapteris ierīces pievienošanai pie 220 V sprieguma | ir |  |  |  |  |
|  | Izmērs | ne lielāks kā 120mm x 80 mm x 50 mm |  |  |  |  |
|  | Papildierīces, stiprināmas pie magnētiskās tāfeles | 1) abpusēji izliekta lēca; 2) abpusēji ieliekta lēca; 3) plakani izliekta lēca; 4) pussfēra; 5) plakans spogulis; 6) ieliekts spogulis; 7) izliekts spogulis; 8) prizma; 9) plakanparalēla plāksne 10) planšetes ar shematiskiem acs, fotoaparāta u.c. optisko ierīču attēliem; 11) leņķu skala 360o Papildierīces ir ievietotas kompaktā transportkoferī, kurā katram piederumam ir nodrošināta speciāla vieta |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Lietotāja instrukcija latviešu valodā ar Latvijas vispārējās vidējās izglītības standartam fizikā atbilstošu eksperimentu aprakstiem |  |  |  |  |
| 28 | Balastiskā pistole | 1 gab. |  |  |  |
|  | Ballistiskā pistole | Paredzēta vertikālā, slīpā un horizontāla metiena demonstrēšanai. Iespējams parādīt neatkarīgo vertikālās un horizontālās kustības pārklāšanos. |  |  |  |  |
|  | Izsviešanas ātrums | Vismaz trīs dažādi ātrumi |  |  |  |  |
|  | Izsviešanas leņķis | Maināms no 0 līdz 900 |  |  |  |  |
|  | Maksimālais lidojuma tālums | Vismaz 4m |  |  |  |  |
|  | Izmēri | Ne lielāki kā 300x100x100mm |  |  |  |  |
|  | Lodītes . | Masa ne lielāka kā 20g, magnētiski fiksējama | 2 gab . |  |  |  |
|  | Statīvs | Komplektā statīva stienis un pamatne | 1 gab. |  |  |  |
|  | Spirta lampiņa | Metāla, tilpums ne lielāks 60ml | 1 gab. |  |  |  |
|  | Instrukcija | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā, |  |  |  |  |
| 29 | Solārtermiskās enerģijas izmantošana | 1 komplekts |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Komplekts paredzēts saules kolektora darbības principu un efektivitātes demonstrēšanai |  |  |  |  |
|  | Saules kolektors | Vieglmetāla rāmis, melna pamatne, kolektora caurules nosegtas ar caurspīdīgu ekrānu. Izmēri ne mazāki kā 25x25cm. Ātri fiksējami cauruļu savienojumi | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Siltummainis | Vara caurules caurspīdīgā korpusā, komplektā gumijas caurules uz aizbāžņi | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Izplešanās trauks | Caurspīdīga plastmasas, komplektā pievadcaurules un 6V elektrosūknis, komplektā 220V adapteris | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Digitālais termometrs | 0+2000C | 2 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Siltā ūdens tvertne | Caurspīdīga plastmasa, tilpums vismaz 400ml | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Siltumstaru lampa | 150W/220V ,patrona un strāvas kabelis, ar slēdzi | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Siltuma konvekcijas caurule | Četrstūraini izliekta stikla caurule, izmēri ne mazāki kā 300x200mm, iepildīšanas atvere ar gumijas aizbāzni digitālā termometra ievietošanai | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Spirta lampiņa | Metāla, tilpums ne lielāks 60ml | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Statīvu sistēma | Alumīnija profila sliede, vismaz 500mm, nodrošina stabilu eksperimentu uzstādīšanu, komplektā slīdošie kolektora un siltumampas turētāji, dažāda garuma statīva stieņi | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Galdiņi | Vismaz divu dažādu izmēru, ūdens tvertnes, siltummaiņu novietošanai | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Krāsviela | Pārtikas sarkanā krāsā, vismaz 15g | 1 gab. komplektā |  |  |  |
|  | Sastāvdaļu izvietojums | Visi piederumi pārskatāmi izvietoti izturīgā transporta un glabāšanas koferī, katram piederumam nodrošinot speciālu vietu. |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā, kurā ir demonstrējumu apraksti ar norādēm uz komplektos esošo piederumu izmantošanu konkrēta eksperimenta uzstādīšanā, darba gaitas un paredzamo novērojumu aprakstiem | 1 gab. komplektā |  |  |  |
| 30 | Ierīču komplekts elektronikā | 8 komplekti |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības | Komplekts paredzēts vidusskolas fizikas standartā noteikto laboratorijas darbu izpildei elektronikā |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā esošās sastāvdaļas funkcionāli ir savietojamas, izstrādātas un izgatavotas izmantošanai mācību procesā, ir drošas laboratorijas darbu veikšanai |  |  |  |  |
|  |  | Visiem ar * (zvaigznīti) apzīmētajiem elektrisko ķēdi veidojošiem elementiem jābūt montējamiem uz 2. pozīcijā esošās kontaktplates |  |  |  |  |
|  | Rezistors . | 1)Pretestība 100( - 1gab. 2) Pretestība 1 k( - 1gab. 3)Pretestība 2 k(- 2gab. 4)Pretestība 5 k( -2gab. 5)Pretestība 50 k( -1gab. | 7 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Elektrolītiskais kondensators | kapacitāte 47µF 2gab kapacitāte 470µF 2gab | 4 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Potenciometrs | 1) Pretestība 1 k(; 2) Pretestība 10 k(; | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Spīddiode | 1) sarkanu gaismu emitējoša; 2) zaļu gaismu emitējoša 3) barošanas avots - baterijas vai akumulatori iemontēti ratiņos | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Tranzistors | P-n-p 1gab. un n-p-n 1gab, lauka efekta tranzistori 2 gab. | 4 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Diode | Paredzēta 6V spriegumam | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Pusvadītāju ierīču komplekts | Vismaz trīs dažādi elementi-fotorezistors, termistors, termorezistors | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Austiņas | Komplektā vads un divas monoligzdas | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Kvēlspuldze | 3,8V/0,07A, komplektā turētāji | 2 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Savienotājelementi | Izturīgs plastmasas korpuss ar diviem 4 mm spraudņiem. Ne mazāk kā 14 gab., izmantojami elektrionisko ķēžu veidošanai | Ne mazāk kā 14 gab. katrā komplektā |  |  |  |
|  | Sastāvdaļu izvietojums | Visi piederumi pārskatāmi izvietoti ar caurspīdīgu un nofiksējamu vāku noslēdzamās plastmasas kastēs, katram piederumam nodrošinot speciālu vietu |  |  |  |  |
|  | Instrukcija | Komplektā ir lietotāja instrukcija latviešu valodā, kurā ir felektronikas pamatu laboratorijas darbu apraksti ar norādēm uz komplektos esošo piederumu izmantošanu konkrēta eksperimenta uzstādīšanā, darba gaitas un paredzamo novērojumu aprakstiem | 1 gab. katrā komplektā |  |  |  |
| 31 | Mērlente | Materiāls-plastikāts, garums ne mazāks kā 3m un ne lielāks kā 4m, platums ne lielāks kā 20mm, ir fiksējošais un ievilkšanas mehānisms | 8 gab. |  |  |  |
| 32 | Mērcilindrs | tilpums 250ml, iedaļas vērtība ne lielāka kā 5ml, karstumizturīga (līdz 100 C) PP plastmasa | 8 gab. |  |  |  |
| 33 | Mērkrūze | tilpums 500ml, iedaļas vērtība 10 ml, karstumizturīga (līdz 100 C) PP plastmasa | 8 gab. |  |  |  |
| 34 | Kapilaritātes demonstrēšanas modelis. | Vismaz 5 savstarpēji savienotas caurulītes ar atšķirīgiem diametriem, 1mm;1,5mm; 2mm un 3mm un sķidruma iepildes caurule. Stabila plastmasas pamatne. Komplektā 20 stikla dažādu diametru kapilārcaurulītes, diametrs ne lielāks kā 0,8mm un 1mm | 1 gab |  |  |  |
| Citas prasības: | CE atbilstības deklarācija jābūt visām elektroiekārtām. Viss aprīkojums un iekārtas ir jaunas, komplektācijā nav izmantotas atjaunotas detaļas. Pretendentam jānodrošina visām precēm (no 1. līdz 34.pozīcijai garantija vismaz 2 gadi. |  |
| Kopējā cena EUR bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena EUR ar PVN |  |

** Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz ražotāja dokumentācija, kurā atrodama informācija par katras tehniskās prasības izpildi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Līguma izpildes termiņš: 2 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Preces piegādes vieta: Kronvalda bulvāris 1, Rīgā.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

3.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2015/36

projekts

Iepirkuma līgumS Nr.01J02-1/______

Rīgā, 								       	   2015.gada __.____________

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr.__________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz ________________ _____________, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _________, rīkojas tās ________, turpmāk tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas fizikas kabinetam” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2015/36) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu ar pielikumiem, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas - nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkums - „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas fizikas kabinetam”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2015/36.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums –Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – aprīkojums fizikas kabinetam, saskaņā ar nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu par kuru tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu piegādā Preci Pasūtītāja objektā, saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un Piegādātāja Tehnisko - finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2). Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam - finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, kā arī garantē, ka tiks piegādātas jauna, nelietota Prece.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi bez pievienotās vērtības nodokļa nevar pārsniegt – ___________ (___________________).

  - Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.2 noteiktās cenas. Līguma 3.1.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz Līguma norādītās Preces izstrādi un piegādi, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas Piegādātājam radīsies izpildot saistības saskaņā ar Līgumu.

  - Piegādātāja Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs samaksu par saņemtajām Precēm veic saskaņā ar Pielikumā Nr.2 noteiktajām cenām, 20 (divdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta (akta) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja pavadzīmes (rēķina) saņemšanas, pārskaitot naudas summu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā, veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju - iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošo summu.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic 2 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs Preces piegādi veic uz Kronvalda bulvāri 1, Rīgā.

  - Piegādātājs apņemas segt visas ar Preces piegādi saistītas izmaksas.

  - Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Piegādātājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamo Preču piegāžu aizkavēšanos pēc tam, kad par to ir saņemta informācija, un saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi citu piegādes laiku.

  - Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši Pavadzīmi par Preču  saņemšanu un Pasūtītājs faktiski saņēmis Preci.

  - Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pasūtītājam pēc atbilstošā Pasūtījuma rēķina nomaksas brīža. Preču nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz Pasūtītāju no Pavadzīmes parakstīšanas un Preces faktiskās saņemšanas brīža.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir 24 mēneši no Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecām) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, garantijas laikā defektu novēršanas dienu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Pušu pārstāvji

  - Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli un Preču nodošanas un pieņemšanas izpildi atbildīgā persona: ________, tālrunis: ________________, e-pasts: _________________, turpmāk Līguma tekstā „Pasūtītāja Pārstāvis”.

  - Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <>.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistības pilnīgai izpildei, ja Līgums netiek izbeigts vai pārtraukts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskais - finanšu piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: ____________________/________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |