Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2015/39

Nolikuma 2.2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (forma)

2.iepirkuma daļa “FPGA aparatūriskie izstrādes rīki 1 ” FPGA aparatūrisko izstrādes rīku kompleta daļa

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa “Integrālo shēmu izstrādes rīku komplekta, FPGA aparatūrisko izstrādes rīku piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”,  iepirkuma ID Nr. RTU-2015/39 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Komplekta saturs:

| 1. | Altera Arria V FPGA RF Izstrādes modulis (Development Kit) vai ekvivalents | 1 gab. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Altera Stratix V DSP Izstrādes modulis (Development Kit) vai ekvivalents | 1 gab. |
| 3. | Altera Arria V SoC Izstrādes modulis vai ekvivalents | 1 gab. |
| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Nepiecieciešamais skaits (1 (viens) komplekts, kas sastāv no zemāk norādītajiem gab.) | Tehniskais piedāvājums* |
| Altera Arria V FPGA RF izstrādes modulis (Development kit) | Rādītājs | Minimālā prasība |  |  |
|  | Funkcionālais apraksts | Satur divas Arria V sērijas FPGA ierīces, viena – raidošai daļai, viena uztverošai daļai. | 1 gab. |  |
|  | Iespēja pieslēgt paplašinājuma kartes | Divi HSMC interfeisi; Viens FMC interfeiss. |  |  |
|  | Atmiņa | 2GB SDRAM ; 4.5MB QDR II ; 512MB flash. |  |  |
|  | Interfeisi | Display port; SFP+ ; Katram čipam ir iespēja atsevišķi nomērīt jaudas patēriņu; SMA konnektori; Samtec Bullseye konnektors. |  |  |
|  | Papildinošās meitas plates | Sistēmai ir jābūt pilnībā savietojamai kā arī nokomplektētai ar sekojošām papildinošām meitas platēm: TSW30H84EVM vai tās ekvivalents; TSW1266EVM vai ekvivalents; TSW1265EVM vai ekvivalents. Lai to panāktu savienojamību ar minētajam meitas platēm ir nepieciešami speciāli adapteri kam arī ir jābūt komplektā. Piemēram (norādītajam platēm) ArriaV-TI-ADAPTER, un High speed ADC to HSMC (Altera) Header Adaptor Card. Kā arī ir jābūt Lokālam oscilatoram TSW3065EVM vai to analogam, kuram arī ir jābūt savietojamam ar visu sistēmu. |  |  |
|  | Papildinošo meitas plašu specifikācijas: Raidošā plate TSW30H84EVM vai ekvivalents (complete RF transmit reference design) |  |  |  |
|  | Funkcionālais apraksts | Satur takts ģeneratoru ar ultra-zemu takts džiteri (ne lielāku par 111fs (femto s) 12kHz-20MHz diapazonā un 123fs (femto s) 100Hz-20MHz diapazonā. Satur 4u kanālu digital-analog pārveidotāju kas nodrošina 16-bitu izšķirtspēju ar 1.25GSPS nolasīšanas frekvenci. Satur augstas veiktspējas RF modulatoru (TRF3705) kas strādā diapazonā 300MHz – 4GHz. |  |  |
|  | Interfeisi | HSMC konnektors. Savietojamība ar TSW1400/1406/3100 signālu ģeneratoriem |  |  |
|  | Uztverošā TSW1266EVM vai ekvivalents (digital pre-distortion feedback reference design) |  |  |  |
|  | Funkcionālais apraksts | Satur divu-kanālu DVGA (LMH6521). DVGA pastiprinājumu var kontrolēt caur GUI vai ātrgaitas konnektoru ar FPGA. Satur divu-kanālu 12 bitu 800 MSps ADC Satur takts ģeneratoru ar ultra-zemu takts džiteri (ne lielāku par 111fs (femto s) 12kHz-20MHz diapazonā un 123fs (femto s) 100Hz-20MHz diapazonā) |  |  |
|  | Uztverošā TSW1265EVM vai ekvivalents (wideband dual-receiver reference design) |  |  |  |
|  | Funkcionālais apraksts | Satur divu-kanālu DVGA; DVGA pastiprinājumu var kontrolēt caur GUI vai ātrgaitas konnektoru ar FPGA. Satur divu-kanālu 14 bitu 250 MSps ADC. Satur takts ģeneratoru ar ultra-zemu takts džiteri (ne lielāku par 111fs (femto s) 12kHz-20MHz diapazonā un 123fs (femto s) 100Hz-20MHz diapazonā). Ar software GUI var kontrolēt ADC, takts ģeneratoru, DVGA. |  |  |
|  | Lokāls Oscilators TSW3065EVM vai ekvivalents (Standalone local oscillator source) |  |  |  |
|  | Funkcionālais apraksts | Frekvences diapazons 300MHz – 4.8GHz Iespēja izvēlēties iebūvēto vai ārējo atskaites signālu. Iebūvētais 10MHz atskaites signāla kristāls. Četras LO izejas. Viena VCO ieeja. Izvēle starp 4-ām frekvencēm: 950, 1960, 2140, 3500MHz ar slēdžiem. Ir iespējama advancētāka parametru kontrole caur GUI. |  |  |
|  | Garantija | Vismaz 30 dienas |  |  |
| Altera Stratix V DSP FPGA Izstrādes modulis | Takts ģeneratori | ar 50 MHz, 100 MHz, 125 MHz frekvenci, programmējami ģeneratori | 1 gab. |  |
|  | Iespējas noprogrammēt | 5SGSMD5K2F40C2N sērijas mikroshēmas |  |  |
|  | Programmējamo mikroshēmu izvadu skaits un tips | 1517, Fine Line BGA |  |  |
|  | Indikācija | 16 LED, divu rindu LCD displejs, pārraides/uztveršanas LED (pa vienam uz HSMC interfeisu), 5 PCI Express LED, 4 Ethernet LED |  |  |
|  | Pogas, slēdži | CPU Reset poga, 3 vispārējās nozīmes pogas, divas konfigurācijas pogas, 2 lietotāja definējamas pogas, 8 DIP slēdži |  |  |
|  | Interfeisi/ konektori/porti | SMA ieejas konektors taktij, Gigabit ethernet ports, PCI Express x8 konektors, 1 universālais HSMC konektors, 1 DQS tipa HSMC konektors, QSFP konektors, USB 2.0 ports. |  |  |
|  | Savietojamība ar izstrādes programmatūru | ar Quartus II Development Software. Mathworks Matlab/Simulink |  |  |
|  | Atmiņas elementi | Vismaz: 1152 MB DDR3 SDRAM atmiņa ar 72-bitu datu kopni, 72-MB CIO RLDRAM II atmiņa ar 18-bitu datu kopni, 4.5-MB QDRII+ SRAM atmiņa ar 18-bitu datu kopni, divas 512 MB sinhronās zibatmiņas ar 16-bitu datu kopni. |  |  |
|  | Garantija | Vismaz 30 dienas |  |  |
| Altera Arrria V SoC Izstrādes modulis (Development Kit) | Iespējas noprogrammēt | 5ASTFD5K3F40I3N sērijas (vai analogas vai jaunākas sērijas) mikroshēmas | 1 gab. |  |
|  | Interfeisi | FPGA daļai: Vismaz viens PCI Express x4 Gen2, divas FPGA mezzanine card (FMC), Divi 10/100 Ethernet ports divi SFP+ konnektori HPS daļai: viens Gigabit Ethernet ports, divas RS-232 UART, četras spiedpogas, četri slēdži. |  |  |
|  | Indikācija | FPGA daļai: četras gaismas diodes HPS daļai: viens divrindu LCD displejs, četras gaismas diodes. |  |  |
|  | Atmiņas elementi | FPGA daļai: divi 1024 MB 32-bit DDR3 SDRAM, viens 512Mb CFI sinhronais flash, viens 256 Mb NOR flash (EPCQ), HPS daļai: viens 1024 MB DDR3 SDRAM (ECC), viens 512 Mb quad SPI flash memory, Micro-SD Card socket with 4 GB micro-SDCard flash device, viens 32 Kb I2C serial EEROM. |  |  |
|  | Takts ģeneratori. | Četru izeju programmējami takts ģeneratori priekš FPGA takts ieejām. SMA ieejas priekš FPGA un HPS taktēšanas signāliem. 148.5 MHz LVDS programmējamais sprieguma-kontrolējamais kristāla oscilators (VCXO) priekš FPGA takts signāla ieejas. |  |  |
|  | Garantija | Vismaz 30 dienas |  |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) interneta vietnes saiti uz ražotāja mājaslapu, kur iespējams pārliecināties par preces atbilstību. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese: Āzenes iela 16/20, Rīga |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________