Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2015/39

Nolikuma 2.3.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (forma)

2.iepirkuma daļa “FPGA aparatūriskie izstrādes rīki 2” FPGA aparatūrisko izstrādes rīku kompleta daļa

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa “Integrālo shēmu izstrādes rīku komplekta, FPGA aparatūrisko izstrādes rīku piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”,  iepirkuma ID Nr. RTU-2015/39 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Komplekta saturs:

| 1. | Xilinx Virtex-7 izstrādes modulis VC707 vai ekvivalents | 2 gab. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Xilinx Zynq-7000 FPGA bazēts SoC ZC706 izstrādes modulis vai ekvivalents | 2 gab. |
| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Nepiecieciešamais skaits (1 (viens) komplekts, kas sastāv no zemāk norādītajiem gab.) | Tehniskais piedāvājums* |
|  | Rādītājs | Minimālā prasība |  |  |
| Xilinx Virtex-7 izstrādes modulis VC707 vai ekvivalents | Iespējas noprogrammēt | Vismaz Virtex-7 sērijas XC7VX485T-2FFG1761C (vai ekvivalentas vai jaunākas sērijas) mikroshēmas | 2 gab. |  |
|  | Atmiņa | Vismaz 1GB DDR3 SODIMM |  |  |
|  | Interfeisi | Vismaz: 10/100/1000 ethernet, PCI Express x8 konektors, Atmiņas karšu ligzda (Secure Digital), PCI Express konnektors, SFP+ konnektors, HDMI video , Vismaz divi FMC (VITA 57.1) konnektori, USB JTAG interfeiss. |  |  |
|  | Indikācija | LCD vai LED divrindu displejs, gaismas diodes |  |  |
|  | Takts ģeneratori | Fiksētais 200MHz LVDS oscillators (diferenciāls), I2C programmējamais LVDS oscilators (diferenciāls), SMA konnektori (diferenciāls). |  |  |
|  | Garantija | Vismaz 30 dienas |  |  |
| Xilinx Zynq-7000 FPGA bazēts SoC ZC706 izstrādes modulis | Takts ģeneratori | 33 MHz PS sistēmas takts, 200 MHz PL ģenerators, iespēja caur SMA konnektoriem pieslēgt ārējo takts signālu. | 2 gab. |  |
|  | Iespējas noprogrammēt | Zynq sērijas XC7Z045 FFG900-2 mikroshēmas |  |  |
|  | Atmiņa | Vismaz: 1GB DDR3 iebūvēta atmiņa, 1GB SODIM atmiņa, 2x16MB Quad SPI zibatmiņa konfigurēšanai, IIC – 1KB EEPROM |  |  |
|  | Interfeisi | Vismaz: PCIe Gen2x4, SFP+, GigE RGMII Ethernet (PS), USB, IIC kopnes galvas, 1 CAN ar Wake on CAN, USB UART |  |  |
|  | Paplašināšanas konektori | 1 FMC LPC (34 LVDS pāri, LA Bus, 1GT), 1 FMC HPC (34 LVDS pāri, LA Bus, 8GT), IIC piekļuve 8 I/O, HDMI 8 RGB 4.4.4 1080P-60 OUT |  |  |
|  | Savietojamība ar izstrādes programmatūru | Vismaz: Xilinx ISE Development software, ar MathWorks Matlab/Simulink |  |  |
|  | Savietojamība ar MIMO izstrādes līdzekļiem | Analog Devices EVAL-AD-FMCOMMS5-EBZ |  |  |
|  | Garantija | Vismaz 30 dienas |  |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt:

1) interneta vietnes saiti uz ražotāja mājaslapu, kur iespējams pārliecināties par preces atbilstību. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese: Āzenes iela 16/20, Rīga |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________