Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2015/54

Nolikuma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (forma)

# 2.iepirkuma daļa „Datu glabāšanas risinājums”

Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa ar ID Nr.: RTU-2015/54 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Rīgas Tehniskā Universitāte (turpmāk tekstā RTU) zinātniskās attīstības mērķim vēlas iegādāties paralēlo datu glabāšanas risinājumu, kurš tiks savienots ar pasūtītāja rīcībā esošo skaitļošanas sistēmu, izmantojot Infiniband (turpmāk tekstā - IB) tīkla infrastruktūru.

| 1. | Datu glabāšanas risinājuma tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Ražotāja izdota dokumenta (tehniskā apraksta) lpp. un pozīcija |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | Summārais lasīšanas ātrums ne mazāks kā 2.3GB/s (gigabytes per second). | Summārais lasīšanas ātrums: |  |
| ** | Summārais rakstīšanas ātrumu ne mazāks kā 2.3GB/s (gigabytes per second). | Summārais rakstīšanas ātrums: |  |
|  | Paralēlā failu glabāšanas sistēma. Nodrošina viena datu objekta sadalīšanu pa vairākiem datu glabāšanas mezgliem (storage nodes). | Paralēlas failu sistēmas nosaukums: |  |
|  | Klientu pieslēgumam jānodrošina vismaz šādu failu protokolu atbalstu: NFS un CIFS (); | Atbalstītie failu protokoli: |  |
| ** | Kopējais lietotājiem pieejamais datu apjoms (Effective capacity) ir vismaz 110TB (1TB ir vienāds ar 1 triljonu baitu); | Lietotājam pieejamais datu apjoms: |  |
|  | Datu glabāšanas risinājumā tiek izmantoti arī SSD diski, ar kopēju apjomu vismaz 2TB; | SSD disku kopējais apjoms: |  |
|  | Pilna datu drošība vismaz divu disku bojājumu gadījumā. |  |  |
|  | Jānodrošina bojāta diska un barošanas bloka mainīšanas iespēju bez risinājuma apstādināšanas (hot-plug); |  |  |
|  | Datu glabāšanas risinājumam jābūt ar pilnīgu elementu dublēšanu (barošanas bloki, vadības mezgli, visi tīkla pieslēgumi), kas nodrošina datu glabāšanas risinājuma nepārtrauktu darbību jebkura no uzskaitīto elementu bojājuma gadījumā; |  |  |
|  | Datu glabāšanas risinājuma menedžmentam jābūt grafiskajam vadības interfeisam. Visai pārvaldības programmatūrai jābūt iekļautai piedāvājumā; |  |  |
|  | Datu glabāšanas risinājuma pārvaldībai jānodrošina attālināts pieslēgums, izmantojot SSH datu pārraides protokolu; |  |  |
|  | Modulāra arhitektūra, kas nodrošina iespēju palielinot moduļu skaitu, lineāri palielināt risinājuma kopējo veiktspēju vismaz līdz 10GB/s, neapstādinot produkcijas vidi; |  |  |
|  | Modulāru arhitektūra, kas nodrošina iespēju palielināt moduļu skaitu iegūstot efektīvi izmantojamu datu apjoma pieaugumu vismaz līdz 1PB (viens petabaits), neapstādinot produkcijas vidi; |  |  |
|  | Vienota pārvaldības un diagnostikas vide visam datu glabāšanas risinājumam; |  |  |
|  | Jānodrošina datu glabāšanas risinājuma izmantošanu vismaz 1000 lietotājiem; |  |  |
|  | Jānodrošina piekļuvi pie datu glabāšanas risinājuma no vismaz 200 skaitļošanas mezgliem bez papildus izmaksām vai licencēm; |  |  |
|  | Vismaz 2 (divi) barošanas hot-plug bloki, vienam barošanas blokam jānodrošina iekārtas darbību pie pilnas noslodzes, 220V, 50Hz, AC. |  |  |
|  | Diska vietas izmantojuma kvotēšanas atbalsts (iespēja noteikt katram lietotājam maksimāli pieļaujamo datu apjomu); |  |  |
|  | SNMP atbalsts |  |  |
|  | Dublēts (rezervēts, neatkarīgs viens no otra) pieslēgums pie IB infrastruktūras izmantojot vismaz QDR infiniband 40Gbit/s vai FDR infiniband 56Gbit/s; |  |  |
|  | Bezmaksas jauninājumu saņemšana un instalēšana risinājuma garantijas laikā; |  |  |
|  | Jauninājumu uzstādīšanu bez risinājuma apstādināšanas un dīkstāves. |  |  |
| 2. | Kopējās fizikālās un elektrobarošanas prasības visam risinājumam |  |  |
|  | Datu glabāšanas risinājumam jābūt montējamamstandarta 19" serveru statnē (platums x dziļums: 600x1200 vai 750x1200). |  |  |
|  | Datu glabāšanas risinājums kopā nedrīkst aizņemt vairāk kā 20U vienības. | Risinājuma kopējā aizņemtā vieta statnē (U): |  |
|  | Datu glabāšanas risinājuma svars nedrīkst pārsniegt 300kg. | Svars (kg): |  |
|  | Datu glabāšanas risinājuma kopējā patērētā elektriskā jauda pie tipiskās (vidējās) noslodzes nedrīkst pārsniegt 4 KW. | Patērētā jauda: |  |
| 3. | Garantijas un servisa nodrošinājuma noteikumi |  |  |
|  | Datu glabāšanas risinājuma visiem elementiem jānodrošina spēkā esoša garantija ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no datu glabāšanas risinājuma nodošanas RTU lietojumā (pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža) un piegādātas programmatūras jauninājumu bezmaksas saņemšanu šajā periodā. |  |  |
|  | Jānodrošina datu glabāšanas risinājuma bojāto detaļu nomaiņa 3 (trīs) darba dienu laikā no problēmas reģistrācijas brīža. |  |  |
|  | Ja tiek konstatēta datu glabāšanas risinājuma nekorekta darbība, pasūtītājam jābūt iespējai piereģistrēt problēmu pie piegādātāja, izmantojot e-pastu, web-portālu vai arī telefoniski. Pasūtītājam obligāti jāsaņem pieteikuma akceptēšana 4 (četru) stundu laikā. |  |  |
|  | Pēc pieteikuma reģistrācijas, piegādātāja speciālistam jāsazinās ar pasūtītāja pilnvarotu personu, lai precizētu papildus informāciju, problēmu identificēšanai vai iekārtu diagnostikai. Pēc datu glabāšanas risinājuma diagnostikas piegādātāja speciālistiem jānodod Pasūtītājam slēdzienu par problēmu un to risinājumu ne vēlāk ka 1 (vienas) darba dienas laikā, no problēmu reģistrācijas brīža. |  |  |
|  | Visus remontdarbus garantijas laikā veic piegādātājs par saviem līdzekļiem. |  |  |
|  | Piedāvātajai datu glabāšanas risinājumam jābūt pieejamai visu laiku (24/7), maksimālā dīkstāve nedrīkst būt garāka kā 1 diennakti mēnesī un kopējā dīkstāve gada laikā nepārsniedz 7 diennaktis (98.1%). |  |  |
|  | Jānodrošina tehniskās palīdzības servisa centrs darba dienās laikā no plkst. 8-00 līdz 18-00. |  |  |
| 4. | Ieviešanas instruktāžas prasības |  |  |
|  | Nodrošināt šādu instruktāžu risinājuma ieviešanas laikā: |  |  |
|  | 1) Datu glabāšanas sistēmas uzraudzība, palaišana, apstādināšana, pirmā līmeņa tehniskais atbalsts (konstatēt iekārtas bojājumus) un problēmu risināšana, kas iekļauj pamatelementu maiņu bojājuma gadījumā. Kopējais instruktāžas laiks nedrīkst būt mazāks par 8 (astoņām) stundām vismaz 4 (četriem) RTU darbiniekiem. |  |  |
|  | 2) Datu glabāšanas sistēmas programmnodrošinājumu instruktāžas kopējais instruktāžas laiks nedrīkst būt mazāks par 8 (astoņām) stundām vismaz 4 (četriem) RTU darbiniekiem. |  |  |
|  | Instruktāžām jānotiek RTU telpās, iepriekš saskaņojot apmācības laiku, pirms nodošanas-pieņemšanas aktu parakstīšanas. Instruktāžām jānotiek latviešu vai angļu valodā |  |  |
| 5. | Piegādes, uzstādīšana un testēšana |  |  |
|  | Datu glabāšanas risinājumam jābūt piegādātam, uzstādītam un nodotam pasūtītājam ne vēlāk kā 10 desmit nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. |  |  |
|  | Piegādātājs nodrošina visus nepieciešamos piederumus (elektrokabeļi, skrūves un sliedes u. c. nepieciešamie piederumi), lai uzstādītu iekārtas statnē un pievienotu pie Pasūtītāja 50Hz AC elektrobarošanas tīkla. Piegādātājs nodrošina datu pārraides tīkla kabeļus, visu datu glabāšanas risinājuma elementu saslēgšanai. Serveru statnes un dzesēšanas sistēmu, atbilstošu InRow vai CRACKtehnoloģijai, nodrošina Pasūtītājs. |  |  |
|  | Piegādātājam ir jāveic datu glabāšanas risinājuma pieslēgšana pie pasūtītāja rīcībā esošas skaitļošanas sistēmas, izmantojot IB tīklu, priekš kā jānodrošina visas nepieciešamās palīgiekārtas un kabeļi. Jāveic skaitļošanas sistēmas konfigurēšana failu sistēmas pieejamībai uz mezgliem. Pasūtītāja rīcībā esošās skaitļošanas sistēmas tehniskie parametri: 26 TPlatforms T-Blade 2 bezdisku asmeņserveri (skaitļošnas mezgli) 2 sešu kodolu Intel Xeon X5670@ 2.93GHz procesori uz serveri 12GB DDR3 operatīvo atmiņa uz serveri QDR IB starpsavienojuma tīkls starp skaitļošanas mezgliem; 1Gbit Ethernet piekļuves tīkls un komunikācijai ar vadības mezglu; viens IB pieslēgums un vienu 1Gbit Ethernet ports uz katru skaitļošanas mezglu Centos 6.6 operētājsistēma, kas tiek saknēta no viena sistēmas attēla no vadības mezgla ar xCat rīkiem; Klastera pārvaldības programmnodrošinājums Torque/Maui |  |  |
|  | Testēšana: Testēšanas laikā tiek apliecināta punkta 1.1 un 1.2 prasību izpilde. Tiek noteikta datu glabāšanas sistēmas veiktspēja ar iozone testu (pieejams http://www.iozone.org/). Testu jāpalaiž vismaz no 8 skaitļošanas mezgliem, no katra 8 rakstīšanas/lasīšanas plūsmas. Katra plūsma raksta/lasa vienu failu ar apjomu 1GByte. Veiktspējas mērīšana atkārtojas vismaz 2 (divas) reizes. Rakstīšanas testa komandrinda: /iozone/iozone -t 64 -+m list.txt -i 0 -+n -e -c -w -r 1m -s 1g Lasīšanas testa komandrinda: ./iozone/iozone -t 64 -+m list.txt -i 1 -+n -e -c -w -r 1m -s 1g List.txt satur sarakstu ar izmantotiem skaitļošanas mezgliem. |  |  |

* Tehniskajā piedāvājumā pretendents precei un komponentēm norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir), precīzs komponenšu skaits>, tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;

2) ja tiek piedāvāti palīgelementi (rūteri, server vai citi) piedāvātajai datu glabāšanas risinājumam, jānorāda tās ražotāja un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta (tehniskā apraksta), kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ražotāja izdotajā dokumentā (tehniskajā aprakstā) jābūt atrodamai vismaz šādai informācijai: patērētā elektroenerģija, paplašināšanas iespējas, svars, fiziskie izmēri un citi nepieciešamie dati tehniskās specifikācijā prasīto parametru atbilstības pārbaudei;

4) tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno detalizētu datu glabāšanas risinājuma komponenšu savstarpēju slēguma shēmu datu tīklam un pieslēgumam pie pasūtītāja rīcībā esošās skaitļošanas sistēmas.

** Ražotāja vai tā pilnvarotās pārstāvniecības (filiāles) apliecinājums, ka tiks sasniegti tehniskās specifikācijas 1.1, 1.2. un 1.5. punktā prasīto rādītāju izpildi

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Preces piegādi un izkraušanu, montāžu atbilstoši specifikācijai , pārbaudi testēšanas režīmā pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai oriģinālā iepakojumā, piemērotai lietošanai Eiropas Savienības dalībvalstīs. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese: Meža iela 1 k-4,Rīga (līguma izpildes laikā Pasūtītājs adresi var precizēt). |  |
|  | Piegādes termiņš: ne vēlāk kā 10 (desmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas. |  |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- Tālrunis __________ ,e-pasts _______________ un/vai web-portāls_____________________defektu pieteikšanai Līguma izpildes laikā;

- Tehniskais speciālists, kurš norādīts Nolikuma 5.pielikuma sarakstā, kurš nodrošinās piedāvātās preces uzstādīšanu_________________________(vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________