## APSTIPRINĀTS

## Iepirkuma komisijas sēdē

2015. gada 1.jūnijā,

protokols Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

ATKLĀTA KONKURSA

„Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU – 2015/88

Rīga, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU – 2015/88

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām iepirkuma procedūra tiek veikta:

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169

Reģ.Nr. 90002112095

PVN reģ. Nr. LV90002112095

Konta Nr.: LV58TREL9150207006000

Valsts kase TRELLV22

Iepirkuma organizētājs:

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk – RTU)

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

Konta Nr. LV25TREL9150176044000

Valsts kase, BIC – TRELLV22

1.3. Konkurss – atklāts konkurss „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”.

1.4. Projekts, kura ietvaros tiek rīkots Konkurss: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007, ietvaros.

1.5.  	Piedāvājumu var iesniegt par visu (pilnībā piedāvātu) iepirkuma priekšmetu.

1.6. 	Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

1.7. 		Piegādātājam ir jāprognozē tirgus situācija, sagatavojot finanšu piedāvājumu. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai.

1.8. 	Konkursa dokumentu saņemšanas vieta: Pretendenti ar šā Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) un visiem papildu dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt Pasūtītāja tīmekļa vietnē – www.rtu.lv – sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1-322, Rīga, darba dienās, līdz 2015.gada 1.jūlijā, plkst. 10:00.

1.9. 	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība:

1.9.1. 	Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots Konkursa Nolikumā norādītajā veidā, līdz 2015.gada 1.jūlijam, plkst. 10:00, RTU Iepirkumu nodaļā – Rīgā, Kaļķu ielā 1, 3.stāvā, 322.kab.

1.9.2. 	Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku.

1.9.3. 	Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu 1.9.1. punktā norādītajā termiņā un vietā.

1.9.4. 	Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa vai piedāvājums nebūs noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

1.9.5. 	Piedāvājumu atvēršana notiks RTU telpās 2015.gada 1.jūlijā, plkst. 10:00, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 322.kabinetā.

1.9.6. 	Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: Pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas laiks, piedāvātā kopējā cena EUR, neieskaitot PVN.

1.9.7. 	Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas Konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, ievērojot nolikuma 1.9.8.puntā noteikto.

1.9.8. 	Ja Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 83.panta 51.daļā minētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija (PIL 82.pants) pieņem PIL 84.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darba dienas iepriekš. Ja komisija pieņem PIL 84.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

1.10. Pretendentam komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā.

1.11. Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana:

1.11.1. 	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek rakstiskā veidā pa e-pastu martins.briedis@rtu.lv vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta  oriģinālu nosūtot pa pastu (Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga, LV-1658), izņemot, ja informācijas pieprasījums nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

1.11.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.11.3.	Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi Konkursa  dokumentiem www.rtu.lv , sadaļā “Iepirkumi”.

1.11.4. 	Saskaņā ar PIL 30.panta ceturto un piekto daļu, Pasūtītājs papildu informāciju, informāciju par grozījumiem Konkursa dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar Konkursu, publicē savā mājas lapā www.rtu.lv sadaļā “Iepirkumi”.

1.11.5. 	Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā sakarā ar Konkursu.

1.12. 	Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu, ir RTU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vadītājs Mārtiņš Briedis, tālrunis: 67089497, e-pasts: martins.briedis@rtu.lv, fakss: 67089710.

1.13. 	Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai:

1.13.1. 	Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.

    - Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos ietvertajām prasībās.

    - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

      - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Nolikuma pielikumā Nr.1 Pieteikuma vēstule;

      - Tehniskais un Finanšu piedāvājums.

    - Visi piedāvājumu veidojošie dokumentu eksemplāri ir jāiesniedz aizlīmētā iepakojumā. Piedāvājuma oriģināla dokumentiem ir jābūt norādei “Oriģināls”. Papildus oriģinālam ir jāiesniedz piedāvājuma kopija divos eksemplāros ar norādi „Kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. Tehniskais un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā ar Microsoft Excel savietojamā formātā CD vai zibatmiņā.

    - Katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā, uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam.

    - Iepakojums ar piedāvājumu veidojošiem dokumentiem ir jānoformē ar šādu norādi:

Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļai Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV-1658, 322.kab. Piedāvājums atklātam konkursam “Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā - logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”, iepirkuma ID Nr.RTU-2015/88 Neatvērt līdz 2015.gada 1.jūlijam, plkst. 10:00 <Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona, tās kontaktinformācija>

    - Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma grozījumi, papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstveidā personīgi vai pasta sūtījumā RTU Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga, LV-1658 līdz 2015.gada 1.jūlijam, plkst. 10:00, slēgtā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 1.13.6. punktā noteiktais ar papildu norādi– “PAPILDINĀJUMS” vai ”LABOJUMI”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājumi jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datordrukā, tam jābūt cauršūtam (caurauklotam), nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību, ar secīgi sanumurētām lapām un Piedāvājuma satura rādītāju. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. MK  noteikumiem Nr.916, „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītās daļas otrajam teikumam, iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Šādā gadījumā Pretendents norāda pieteikuma vēstulē (pielikums Nr.1) prasīto informāciju un uz attiecīgā dokumenta atvasinājuma vai tulkojuma norāda tā veidu (kopija, izraksts, noraksts vai tulkojums).

    - Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

    - Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām EUR un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

    - Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona (pievienojot pilnvaru).

    - Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, piegādātājs to norāda savā piedāvājumā. Piegādātājs nevar noteikt komercnoslēpuma vai konfidenciālas informācijas statusu informācijai, kura atbilstoši Publisko iepirkumu likuma vai citu normatīvo aktu regulējumam ir vispārpieejama informācija.

- INFORMĀCIJA PAR Iepirkuma priekšmetU

2.1. 	Renovācijas darbi – Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta (turpmāk – LUBI) logu, durvju un ieejas mezglu nomaiņa, turpmāk Nolikumā saukti – Darbi, saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu.

2.2. 	CPV kods: 45000000-7 „Celtniecības darbi”.

2.3. 	Pasūtītājs organizē objekta apskati 2015.gada 15.jūlijā plkst. 11:00, Miera iela 3, Salaspils. Objekta apskate nav obligāts nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā. Pēc pretendenta lūguma var tikt rīkota atkārtota Objekta apskate.

2.4. 	Līguma izpildes laiks un vieta:

2.4.1. Darbu izpildes vieta: Miera iela 3, Salaspils, laboratoriju korpuss.

2.4.2. Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 70 (septiņdesmit) dienu laikā, no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz Darbu nodošanai Pasūtītājam.

2.4.3. Darbu garantijas laiks ir vismaz 5 gadi no objekta nodošanas Pasūtītājam.

2.5.	Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā. Avansa maksājums nevar būt lielāks par 30% (trīsdesmit procentiem) no noslēgtā līguma summas.

- Pretendenta izslēgšanas noteikumi

3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi.

3.2. Ja pretendenta vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. vai 3.1.9.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 3.1.4.punkta nepiemērošanu.

3.3. 	Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

3.3.1.  	no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.1. punktā un 3.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.3.2. 	no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.4. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšana tiesības.

3.5. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu par Nolikuma 3.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā, veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

3.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 3.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 3.1.4. un 3.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 3.1.punktā minēto personu piekrišanu;

    - par Nolikuma 3.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Nolikuma 3.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 3.1.punktā minēto personu piekrišanu.

3.7. Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 3.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

3.7.1.  neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

3.7.2.  informē pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.8. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 3.1.punktu, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 3.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.9. 	Nolikuma 3.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu.

3.10. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 3.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Prasības pretendentam, lai piedalītos iepirkumā

| Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām: | Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi prasību apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 4.1.1. Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 4.2.1. Pieteikums par piedalīšanos Konkursā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma un kas apliecina, ka Pretendents pilnībā izprot un piekrīt Konkursa noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt Iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem Nolikuma, tā pielikumu, Pretendenta piedāvājuma un līguma projekta noteikumiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai |
| 4.1.2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 4.2.2. Par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 4.1.3. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 4.2.3. Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. |
| 4.1.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs. | 4.2.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegts cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju ar līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai |
| Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis |
| 4.1.5. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums ne vairāk kā iepriekšējo trīs gadu laikā, t.i., 2011., 2012. un 2013. gadā, vai, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk par 2011.gadu, no tā reģistrācijas dienas, – ir vismaz EUR 537 000 (pieci simti trīsdesmit septiņi tūkstoši euro)bez PVN. | 4.2.5. Peļņas vai zaudējumu aprēķina apliecināta kopija par 2011.; 2012.; 2013.gadu vai attiecīgi par laika posmu no Pretendenta reģistrācijas dienas. |
| Tehniskās un profesionālās spējas |
| 4.1.6. Pretendents ne vairāk kā iepriekšējo piecu (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam veicis vismaz 2 (divu) objektu logu nomaiņu publiskajās ēkās (saskaņā ar 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” 121 kods – Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas, 122 kods – Biroju ēkas, 123 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, 126 kods – Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām, – turpmāk tekstā Publiskas ēkas), kuru nomaināmo logu apjoms katram objektam nav mazāks par 1300m2. Vismaz vienā no iepriekšminētajiem objektiem darbiem jābūt veiktiem nepārtraucot Pasūtītāja ikdienas darbību šajā objektā. Pieredzi apliecinošiem objektiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā vai jābūt nodotiem pasūtītājam. | 4.2.6. Līdzīga apjoma objektu sarakstu (atbilstoši 2.pielikumam), par katru no norādītajiem objektiem pievienot ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju vai darbu nodošanas pieņemšanas (Pasūtītājam) akta kopiju. Klāt jāpievieno arī vismaz divas Pasūtītāja atsauksmes, kurā norādīts: 1) kādus darbus veicis Pretendents; 2) darbu apjoms m2; 3) ka Pretendents darbus bija veicis nepārtraucot Pasūtītāja darbību (prasība attiecas uz vismaz vienu no Pretendenta norādītajiem objektiem); 4) ka visi darbi atbilstoši līgumam pienācīgi pabeigti. |
| 4.1.7. Pretendenta rīcībā būs būvdarbu vadītājs: 4.1.7.1. kam ir spēkā esošs Latvijas Būvinženieru savienības (vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs) izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā; 4.1.7.2. kurš ne vairāk kā iepriekšējo piecu (2010., 2011., 2012., 2013. 2014. un 2015.) gadu laikā ir vadījis vismaz 2 (divu) objektu logu nomaiņas būvdarbus publiskajās ēkās (saskaņā ar 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” 121 kods – Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas, 122 kods – Biroju ēkas, 123 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, 126 kods – Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām, – turpmāk tekstā Publiskas ēkas), kuru veiktais darba (logu nomaiņas) apjoms katram objektam nav mazāks par 1300m2. Vismaz vienā no iepriekšminētajiem objektiem Darbiem jābūt veiktiem nepārtraucot Pasūtītāja ikdienas darbību šajā objektā. Pieredzi apliecinošiem objektiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā vai jābūt nodotiem pasūtītājam. | 4.2.7. Informāciju par Būvdarbu vadītāju – CV (3.pielikums), kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija, norādot kādos objektos tika realizēti projekti, kā arī izglītības dokumenti, sertifikāta kopijas un saistību rakstu kopijas, ja šādu dokumentu paredz attiecīgās valsts, kurā tika veikti būvdarbi, normatīvie akti. Par katru no Būvdarbu vadītāja CV norādītajiem objektiem pievienot ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju vai darbu nodošanas pieņemšanas (Pasūtītājam) akta kopiju. Klāt jāpievieno Būvuzņēmēja sagatavots dokuments, kas apliecina, ka attiecīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis norādītos darbus norādītajā objektā (piem., Būvuzņēmēja rīkojuma kopija). Klāt jāpievieno arī vismaz divas Pasūtītāja atsauksmes, kurā norādīts: 1) būvdarbu vadītāja vārds un uzvārds; 2) kādus darbus veicis attiecīgais būvdarbu vadītājs; 3) darbu apjoms m2; 4) ka visi darbi bija veikti nepārtraucot Pasūtītāja darbību (prasība attiecas uz vismaz vienu no Pretendenta norādītajiem objektiem); 5) ka visi darbi atbilstoši līgumam pienācīgi pabeigti. |
| 4.1.8. Pretendenta rīcībā būs darba aizsardzības koordinators ar atbilstošu kvalifikāciju, kā to nosaka 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. | 4.2.8. Informācija par personu, kura ir atbildīga par darba aizsardzību, - kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un tabula, kas aizpildīta saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu. |
| 4.1.9.Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jāveic sava civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 50% apmērā no iepirkuma līguma summas un būvniecības visu risku atbildība 100% apmērā no kopējās iepirkuma līguma summas. | 4.2.9. Apliecinājums no apdrošināšanas sabiedrības, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam tiks izsniegta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise 50% un būvniecības visu risku apdrošināšanas polise 100% apmērā no iepirkuma līguma summas. Apliecinājumā norādīt pretendenta piedāvāto no kopējās iepirkuma līguma summas. |
| 4.1.10.Pretendentam, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% apmērā no kopējās iepirkuma līguma summas. | 4.2.10. Apliecinājums no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts līguma saistību izpildes garantija 10% apmērā no kopējās iepirkuma līguma summas, atbilstoši 8.pielikumam. |
| 4.1.11.Pretendentam, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jānodrošina garantijas saistību izpildes garantija 10% apmērā no kopējās iepirkuma līguma summas. | 4.2.11. Apliecinājums no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts garantijas saistību izpildes garantija 10% apmērā no kopējās iepirkuma līguma summas atbilstoši 9.pielikumam. |

4.3.  Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkumu likuma 20.panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Publisko iepirkumu likuma 20.panta, kā arī 35., 39. un 68.panta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

4.4. 	Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un veicamo darbu uzskaitījums, kā arī vienošanās par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.5. 	Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.2.2. un 4.2.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personālsabiedrības vai personu apvienības dalībniekiem.

4.6. 	Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei ar norādi par nepieciešamo resursu nodošanas veidu (kā tiks nodoti resursi) un apjomu.

- Tehniskais un Finanšu piedāvājums

  - Pretendents sagatavo un iesniedz tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši nolikuma 6.pielikumā noteiktajām prasībām.

  - Piedāvātajā cenā Pretendents iekļauj izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, lai Pretendents veiktu līguma izpildi, visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

  - Pretendents PVN norāda atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.

  - Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, trešā zīme netiks vērtēta (piedāvātā līgumcena netiks noapaļota).

  - Cenās, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

  - Iesniedzot tāmju komplektu (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības koptāme), kas aizpildīts saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehniskā projekta arhitektūras daļu, atbilstoši 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, projektā konkrēti norādītiem materiāliem, iekārtām, būvizstrādājumiem un standartiem var piedāvāt ekvivalentu, par to iesniedzot ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem.

- Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji

6.1. 	Komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Par Pretendentu, kuram  piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un uzvarētāju Konkursā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lai izraudzītos Pretendentu, ar kuru slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs vērtēs Pretendenta piedāvāto cenu par nolikuma noteikto iepirkuma priekšmetu. Pasūtītājam ir tiesības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai atteikties no nolikuma 6.pielikuma A pielikumā norādītajām vienas vai vairākām pozīcijām un tiesības noslēgt iepirkuma līgumu par samazinātu Iepirkuma priekšmeta apjomu. Gadījuma, ja Pasūtītājs nolikuma 6.3.punktā noteiktajā kārtībā samazinās Iepirkuma priekšmeta apjomu, atsakoties no vienas vai vairākām norādītajām iepirkuma priekšmeta pozīcijām, izraugoties Pretendentu, ar kuru noslēgt līgumu, Pasūtītājs vērtēs piedāvājumus ar samazinātu Iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3. punkta prasībām;

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4. punkta kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs           neatbilst Nolikuma prasībām;

    - Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4.punkta minētajiem kvalifikācijas apliecinošiem dokumentiem, izņemot nolikuma 4.2.3.apakšpunktu.

  - Ja Pretendents ir personālsabiedrība, personu apvienība vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no tiem, attiecas nolikuma 6.4.1. vai 6.4.3. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem.

  - Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu komisija informēs Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņems veiktos labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

6.7. 	Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija pieprasīs Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

6.8. 	Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

6.9. 	Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās. Ja nebūs tādu Pretendentu, Pasūtītājs ir tiesīgs organizēt izlozi, lai noteiktu piegādātāju, kuram piešķirt līguma slēgšanas tiesības, uzaicinot Pretendentu pārstāvjus.

6.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma tiesību piešķiršanu, Komisija pārliecinās par Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām.

6.11. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāju Konkursā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.12. Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu vai Konkursa izbeigšanu vai par pārtraukšanu.

6.13. Līguma projekts ir pievienots Nolikuma pielikumā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

6.14. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.15. Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.

6.16. Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos neteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.16. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, savukārt saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

IEPIRKUMA KOMISIJAS, IEINTERESĒTO Piegādātāju un Pretendentu TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ir noteikti Publisko iepirkumu likumĀ.

- Pielikumi

  - Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

    - 2.pielikums – Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts;

    - 3.pielikums – CV forma;

    - 4.pielikums – Darba aizsardzības koordinators;

    - 5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;

    - 6. pielikums - Pasūtītāja tehniskā specifikācija un prasības Pretendenta tehnikā un finanšu piedāvājuma sagatavošanai;

    - 7.pielikums – Iepirkuma līgums;

    - 8.pielikums - Līguma saistību izpildes garantijas forma;

    - 9.pielikums - Garantijas saistību izpildes garantija.

1.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU – 2015/88

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Atklāts konkurss: „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā - logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2015/88.

Kam: Rīgas Tehniskajai universitātei

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: _____________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 _____________________________________.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā:

2.1. Pretendenta nosaukums: 			________________________________

2.2. Reģistrēts (vieta, datums, numurs): 		________________________________

2.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr: 		________________________________

2.4. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 		________________________________

2.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti): 						________

2.6. Kontaktpersona: 				________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

2.7. Telefons:					________________________________

2.8. Fakss: 						________________________________

2.9. E-pasta adrese: 				________________________________

2.10. Banka: 							____________________

2.11. Kods: 						________________________________

2.12. Konts: 					________________________________

Saskaņā ar atklāta konkursa „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa” nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam šī konkursa noteikumiem un piedāvājam veikt noteiktos darbus saskaņā ar nolikuma prasībām.

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- ka darbi tiks veikti atbilstoši Nolikuma un Līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

APLIECINĀJUMI

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajai daļai apliecinu šādu šajā piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

__________________________________________________________________________________

Sagatavošanas vieta un datums,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

2.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU – 2015/88

Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts

(norādīt vienīgi nolikuma 4.1.6.punkta prasībai atbilstošus realizētos projektus)

| Nr. p. k. | Pretendenta statuss konkrētajā darbu veikšanas laikā (Ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs*) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Veikto logu nomaiņas darbu objekta adrese | Būves veids (kods) | Veikto logu nomaiņas apjoms (m2) objektā | Vismaz vienā objektā logu nomaiņas Darbi tika veikti nepārtraucot Pasūtītāja darbību | Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpers., tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Logu nomaiņas darbi Adrese: _________ |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Logu nomaiņas darbi Adrese: _________ |  |  |  |  |

Pielikumā Nr.1: <Par katru no norādītajiem objektiem pievienot ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju vai darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Pasūtītājam) kopiju>

Pielikumā Nr.2: <Pievienot vismaz divas Pasūtītāja atsauksmes par norādītajiem objektiem>

*Ja Pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis Pretendents.

__________________________________________________________________________________

Sagatavošanas vieta un datums,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

3.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2015/88

CV forma

Konkursā „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2015/88, piedāvātā pozīcija būvdarbu līguma izpildē: būvdarbu vadītājs.

| 1. Vārds un Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Dzimšanas gads: Kontaktinformācija: |  |
| 4. Būvprakses sertifikāta ēku būvdarbu vadīšanā Nr. _________ vai kompetentas institūcijas izsniegts cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju ar līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai |

5. 	Iepriekšējo piecu (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.) gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais būvdarbu vadītājs darbojies tādā pašā pozīcijā:

| Nr. p. k. | Darba pozīcija | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | logu nomaiņa darbu objekta adrese | Būves veids (kods) | logu nomaiņas Darbu apjoms (m2) objektā | Vismaz vienā objektā logu nomaiņas Darbi tika veikti nepārtraucot Pasūtītāja darbību | Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpers., tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | būvdarbu vadītājs |  | Logu nomaiņas darbi Adrese: _________ |  |  |  |  |
| 2. | būvdarbu vadītājs |  | Logu nomaiņas darbi Adrese: _________ |  |  |  |  |

Pielikumā Nr.1: <Par katru no norādītajiem objektiem pievienot ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju vai darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Pasūtītājam) kopiju>

Pielikumā Nr.2: <Pievienot vismaz divas Pasūtītāja atsauksmes par norādītajiem objektiem>

6. Cita saistītā informācija:

Es, <vārds uzvārds>, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā.

Ar šo <personas vārds un uzvārds; personas kods>:

- apliecinu, ka esmu informēts par to, ka < Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”, id Nr. RTU-2015/88 un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē kā būvdarbu vadītājs;

- garantēju visu savu sniegto ziņu patiesumu un piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma ietvaros.

Pielikumā: būvprakses sertifikāta ēku būvdarbu vadīšanā kopija (ja līguma darbības laikā beidzas sertifikāta derīguma termiņš, sertifikāts būs spēkā esošs visa līguma darbības laikā un tas tiks pagarināts).

__________________________________________________________________________________

Sagatavošanas vieta un datums,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

4.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2015/88

Darba aizsardzības koordinators

| Vārds, uzvārds | Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs | Paraksts* |
| --- | --- | --- |

*ar savu parakstu apliecinu:

1) ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniedz piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”, id Nr. RTU-2015/88 un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē kā darba aizsardzības koordinators,

2) visu savu sniegto ziņu patiesumu un piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma ietvaros,

3)  ka iepriekšminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju.

Pielikumā: spēkā esošā kvalifikāciju apliecinošā dokumenta apliecināta kopija (iepriekšminētie dokumenti līguma darbības laikā būs spēkā esoši).

__________________________________________________________________________________

Sagatavošanas vieta un datums,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

5.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2015/88

Apakšuzņēmēju saraksts

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamo Darbu daļa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Darba daļas nosaukums no iepirkuma tehniskā projekta | Finanšu piedāvājuma summa EUR (bez PVN) | Darba daļas vērtības procentuālā izteiksme pret visu Darbu vērtību |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

__________________________________________________________________________________

Sagatavošanas vieta un datums,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

6.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU – 2015/88

Pasūtītāja tehniskā specifikācija un prasības Pretendenta tehnikā un finanšu piedāvājuma sagatavošanai

6.pielikuma „A” pielikums ir „Būvdarbu apjomu saraksts un materiālu specifikācija”, kas ietver pretendenta finanšu piedāvājumu un ir daļa no iesniedzmā tehnikā piedāvājuma.

6.pielikuma „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I” pielikumi ir Tehniskā projekta arhitektūras daļa.

6.pielikuma „A” pielikuma „Būvdarbu apjomu saraksts un materiālu specifikācija” savstarpējas nesakritības gadījumā ar 6.pielikuma „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I” pielikumiem, prioritāšu secībā ir: 1.Tehniskā specifikācija un 2.tehniskā projekta arhitektūras daļa.

1.tabula

| Nr.p.k. | Tehniskās specifikācija prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (jānorāda katras tehniskās specifikācijas prasību izpilde) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā (Miera iela 3, Salaspils, laboratoriju korpuss) – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa vieta un laiku |  |
| 2. | Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 3 (trīs) mēneši, no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz Darbu nodošanai Pasūtītājam |  |
| 3. | Darbu garantijas laiks ir vismaz 5 gadi no objekta nodošanas Pasūtītājam |  |
| 4. | Logu materiāliem un izstrādājumam jāatbilst LBN standartiem, Pasūtītāja noteiktām prasībām un ES regulai 305/2011 |  |
| 5. | Būvuzņēmējam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un saskaņā ar Nolikumu |  |
| 6. | Būvuzņēmējs veic Darbus, nepārtraucot Pasūtītāja ikdienas darbību. | < Pretendents savā tehniskajā piedāvājumā apraksta pasākumu/darba procesu, kā tas nodrošinās Pasūtītāja nepārtrauktu darbību objektā, kur veicami noteiktie darbi > |
| 7. | Pretendentam, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jāveic Darba procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā |  |
| 8. | Pirms jauniebūvēto logu, durvju, palodžu izgatavošanas izmēri jāprecizē uz vietas objektā, tos pārmērot |  |
|  | Prasības izstrādājumam: |  |
| 9. | Verams atgāžams logs, vēja slodzes noturība EN 14351-1 C5/B5 vai ekvivalents |  |
| 10. | Verams atgāžams logs, ūdens necaurlaidība EN 14351-1 1 klase 9A vai ekvivalents |  |
| 11. | Selektīvā stikla pakete Ug<1,1w/m2k |  |
| 12. | PVC profila siltumcaurlaidība koeficienta mērvienība Uf<1.3w/m2k |  |
| 13. | Piedāvājumam jāpievieno PVC profilu sistēmu ražotāja deklarācija un akreditētas pārbaudes laboratorijas apstiprinošs dokuments, ka PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem. |  |
| 14. | Logu furnitūrai jābūt regulējamai, atgāžamai, veramai un 1.stāvā nodrošinātai pret uzlaušanu, nodrošinātai pret nepareizu saslēgumu |  |
| 15. | Visos blīvējuma līmeņos blīvēm jābūt maināmām. Visas blīvējuma malas stūros ir sakausētas. Stikla blīvējumam no iekšpuses jābūt iestrādātam stikla līstē. PVC logu bloku nostiprināšana logu ailēs jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām attiecīgajam būves konstruktīvajam elementam. Attālumi starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 700mm. |  |
| 16. | Logu bloki montējot ir jālīmeņo. Vertikālās un horizontālās novirzes nedrīkst pārsniegt 1.5mm uz 1m |  |
| 17. | Montāžas šuves aizpildījuma siltumizolācijas materiāls jānodrošina ar hidroizolācijas un tvaika izolācijas montāžas lentām |  |
| 18. | Loga bloki tiks montēti pa 18 gab. Rindā ar pildiņu savienojumiem (sk.fasādes, AR daļas risinājumi) |  |
| 19. | Piedāvājumam jāpievieno PVC profila ražotājfirmas veiktu aprēķinu logu rindas stiprības nodrošināšanai un temperatūras ietekmes izmaiņu kompensācijas risinājumu, kā arī logu montāžas aprakstu, ja montāžu neveic pats logu ražotājs |  |
| 20. | 38 telpās nav iespējams ienest logus dēļ iekšējām starpsienām un citām tamlīdzīgām konstrukcijām. Laboratoriju telpās durvju ailas ir 2200mm augstas un 2500mm diagonālē. Visi izdevumi, kas saistīti ar logu izbūvi, t.sk. iecelšanu pa ārpusi ar pacēlāju vai kā savādāk, un veco logu iznešanu, ir jāietver piedāvājuma izmaksās |  |

Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu veido:

- Pretendenta sagatavots tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar „Būvdarbu apjomu saraksts un materiālu specifikācija”, kas ir 6.pielikuma „A” pielikums excel formātā;

- Pretendenta sagatavotā informācija par tehnisko specifikāciju prasību izpildi atbilstoši 1.tabulai;

- Pretendenta sagatavota Darbu izpildes kārtība un organizācijas apraksts, norādot katra darba veidu (skat. „Būvdarbu apjomu saraksts un materiālu specifikācija” 6.pielikuma „A” pielikumu  1.; 1.1.; 1.2. līdz 4.; 4.1.; 4.2.) izpildes metodes, tehnoloģijas un piesaistītos personāla resursus, trokšņu līmeņa ievērošanu objektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Būvdarbu izpildes laika grafiku;

- Pretendenta sagatavots Darbu izpildes laika grafiku nedēļās, norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Katram darbu veidam grafikā jānorāda maiņu skaits, darba stundu skaits maiņā un nodarbināto cilvēku skaits. Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam objekta pieņemšanai no Pasūtītāja puses un objekta nodošanai Pasūtītājam.

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Maiņu skaits | Darba stundu skaits maiņā | Nodarbināto cilvēku skaits | 2015. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.mēn. | 2.mēn. | 3.mēn. |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Vispārceltnieciskie darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fasāde asīs 1….12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fasāde asīs 12….1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fasāde asīs E….A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fasāde asīs A….E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Pretendenta sagatavota informācija par būvdarbu garantijas laiku un darbu organizācijas kārtību garantijas laikā. Norādot detalizētu informāciju, kas atspoguļo Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā un papildus piedāvātajam garantijas laikam termiņam iekļaut aprakstu ar šādu informāciju:

- saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība;

- defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;

- preventīvās darbības;

- garantijas darbu reģistrēšanas kārtība un būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties;

- atbilstību LR normatīvajiem aktiem un standartiem, norādot atbilstoši iepirkuma priekšmeta raksturam visu būvdarbiem piemērojamo LR normatīvo aktu un standartu sarakstu;

- cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatiem __________________________ .

_________________________________________________________________________________

Sagatavošanas vieta un datums,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

7.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2015/88

Iepirkuma līguma projekts

Vietas nosaukums, 2015.gada ___._____________	Nr.________

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, reģistrācijas Nr. _____________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz ___________________ rīkojas ________________, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

___ „________________________”, reģistrācijas Nr. _____________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz __________________, rīkojas ___________________, turpmāk tekstā –Būvuzņēmējs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar atklāta konkursa „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā - logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”, ID Nr. RTU-2015/88, rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

  - Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi, vai akts, kurā tiek fiksēti konstatētie Defekti;

  - Darbi – Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā - logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa, ieskaitot Būvuzņēmēja tādas darbības, kuras Būvuzņēmējs ir uzņēmies veikt saskaņā ar šo Līgumu, konkursa nolikumu un Dokumentāciju;

  - Darbu tāme – Būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumā ietvertais tāmju komplekts atbilstoši Iepirkuma Nolikuma prasībām;

  - Defekti – Darbu, materiālu vai to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem un/vai Līgumam, kas nav radusies Pasūtītāja vainojamas rīcības dēļ;

  - Dokumentācija – Tehniskais un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.1);

  - Garantijas laiks – Līgumā noteikto saistību laiks, kas stājas spēkā no Akta abpusējas parakstīšanas brīža un kurā Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par savu veikto Darbu kvalitāti un garantē ar saviem spēkiem bez atlīdzības novērst Defektus;

  - Iepirkums – atklāts konkurss „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā - logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2015/88;

  - Līgumcena – maksimāli iespējamā maksa par Darbu paveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā (bez PVN), kas noteikta Līguma 4.1.punktā;

  - Kopējā iepirkuma līguma summa – Līgumcena ar PVN.

  - Nolikums – Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un labojumiem;

  - Objekts – Miera iela 3, Salaspils, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā laboratoriju korpuss;

  - Grafiks – Detalizēts Darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi (Pielikums Nr.2).

  - PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

  - Projekts, kura ietvaros tiek rīkots Iepirkums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Objektā.

  - Darbi jāizpilda atbilstoši Iepirkumam, Līgumam, Dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Līgumu un normatīvo aktu noteikumiem.

- Darbu izpildes termiņš

  - Darbu izpildes termiņš ir ______ dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz Darbu nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Grafiku, kur norādītie darbu veikšanas starpretmiņi var mainīties, nemainot kopējo darbu izpildes termiņu.

  - Darbu izpilde ir jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena tiek noteikta EUR _________  apmērā, neskaitot PVN. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 142.panta otrās daļas nosacījumiem, pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā no Līgumcenas jeb _____ EUR.

  - Būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas tiek veikts avansa maksājums 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas, t.i., EUR ________ (__________) apmērā, neskaitot PVN, kas tiek izmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis visus turpmāk minētos dokumentus:

    - Būvuzņēmēja izrakstīts normatīvajiem aktiem atbilstošs rēķins;

    - Apdrošināšanas polises saskaņā ar Līguma 7.1.punktu un Līguma saistību izpildes garantiju saskaņā ar Līguma 7.2.punktu.

  - Pasūtītājs atlikušo samaksu par Darbiem veic pēc Akta abpusējas parakstīšanas, atbilstoša Būvuzņēmēja rēķina un Garantijas laika saistību izpildes garantijas, saskaņā ar Līguma 7.3.punktu, saņemšanas, pārskaitot naudu Būvuzņēmēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

  - Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam samaksas veikšanai rēķinu, ņemot vērā Līguma 5.2. punktā minēto rēķinā norādāmo informāciju.

  - Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu.

  - Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN standartlikme, Kopējā Līgumcena paliek nemainīga.

  - Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, tajā skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

  - Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Būvuzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Dokumentācijā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm tāmēs, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem jārēķinās Būvuzņēmējam šī Līguma izpildē, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

- Rēķini

  - Būvuzņēmējam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm nav norunāta cita rēķinu iesniegšanas kārtība.

  - Būvuzņēmējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Būvuzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Būvuzņēmējam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un līdz brīdim, kamēr Būvuzņēmējs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Būvuzņēmējam pienākošos summu.

- Materiāli, būvizstrādājumi

  - Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, u.tml.).

  - Būvuzņēmējam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju.

- Nodrošinājumi

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā Darbu izpildes un to garantijas laikā, Būvuzņēmējam ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Objektā ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība 50% apmērā un būvniecības visu risku apdrošināšana 100% apmērā no Līgumcenas, lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam Darbu pienācīgas neizpildes gadījumā. Apdrošināšanas līgumam (obligātā civiltiesiskā apdrošināšana un būvniecības visu risku apdrošināšana) jāattiecas uz visu Darbu apjomu; būvniecības visu risku apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā Darbu izpildes laikā līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim (par apdrošinātajiem norādot Pasūtītāju, Būvuzņēmēju un apakšuzņēmējus attiecībā uz bojājumiem Pasūtītāja īpašumam, celtniecību un iekārtām, kas pieder apdrošinātajiem), savukārt civiltiesiskajai apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā Darbu izpildes un garantijas laikā, kad tiek veikta Defektu novēršana, par apdrošinātajiem norādot Pasūtītāju, Būvuzņēmēju un apakšuzņēmējus attiecībā uz pretenzijām pret apdrošināto no trešo personu puses. Būvniecības visu risku apdrošināšanā jāiekļauj arī visi Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji. Būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumā jābūt iekļautam noteikumam, kas paredz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību pieder Pasūtītājam.

  - Līguma saistību izpildes garantija.

    - Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu līguma saistību izpildes garantiju 10% apmērā no Līgumcenas, kas atbilst Nolikuma prasībām.

    - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda vai kavē Līguma vai kādas Darbu daļas un/vai Defektu novēršanas termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, neatlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus vai neveic kādus citus Pasūtītājam piekrītošus maksājumus, Pasūtītājam ir tiesības izmantot no Būvuzņēmēja saņemto Līguma saistību izpildes garantiju.

  - Garantijas laika saistību izpildes garantija.

    - Būvuzņēmējs iesniedz neatsaucamu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības Garantijas laika saistību izpildes garantiju Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Objekta nodošanas Pasūtītājam dienas vai no 12.8.punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas.

    - Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes garantiju, ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma noteikumus vai nenovērš Defektu Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi.

  - Par Būvuzņēmēja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Būvuzņēmējs ieceļ pārstāvi _____________________________________________________________________.

  - Būvuzņēmēja būvdarbu vadītājs __________________________________________.

  - Būvuzņēmēja darba aizsardzības speciālists _________________________________.

  - Par Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ ____________________________________________________________________ .

  - Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs:

    - jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā;

    - saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvo aktu noteikumiem;

    - pieprasīt un saņemt no Būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas.

    - pieņemt Būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus.

  - Pasūtītāja pārstāvim ir pienākums kontrolēt Būvuzņēmēja Līgumsaistību izpildi.

- Apakšuzņēmēju pieaicināšana un nomaiņa

  - Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.

  - Būvuzņēmēja personālu, kuru tas ir iesaistījis līguma izpildē un par kuru ir sniedzis informāciju Pasūtītājam atklātā konkursā iesniegtajā piedāvājumā, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām atklātā konkursā izraudzītais Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un nolikumā noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot līguma 9.3.punktā paredzētos nosacījumus.

  - PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 9.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Būvuzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst atklāta konkursa paziņojumā par līgumu vai atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību atklāta konkursa paziņojumā par līgumu un atklāta konkursa nolikuma noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija uz kādu atklātā konkursā izraudzītais Būvuzņēmējs ir atsaucies, apliecinot savu atbilstību atklātā konkursā noteiktajām prasībām;

    - Būvuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta ceturtās daļas noteiktos termiņus;

  - Lai pārbaudītu, vai uz Būvuzņēmēja piedāvāto personālu vai apakšuzņēmēju neattiecas kāds no Līguma 9.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, Būvuzņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz PASŪTĪTĀJA pieprasītie dokumenti.

  - PASŪTĪTĀJS pieņem un rakstveidā paziņo Būvuzņēmējam lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Darbu nodošana

  - Pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Aktu (Forma Nr.2 un Nr.3 un pieņemšanas – nodošanas aktu) par izpildītajiem Darbiem.

  - Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienās, apstiprina Darbu izpildes Aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas un atlikt Darbu samaksu, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti Defekti. Pēc attiecīgo Defektu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par izpildītajiem Darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta Aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

  - Ja par Defektiem atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā Būvuzņēmējam.

  - Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ cēloņsakarībā ar Defektiem.

- Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas

  - Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, kā arī jebkurā citā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski paveikto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir īpašumtiesības uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti un izlietoti Darbu izpildei, un par kuriem samaksāta pirkuma maksa, neskatoties uz pirkuma maksas  izdarītāju.

  - Ja Puses nevar vienoties par izpildīto Darbu un Darbu izpildei iepirkto un izlietoto materiālu, būvizstrādājumu, iekārtu, izejvielu izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, eksperti vai tiesa.

- Garantijas laiks

  - Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes prasībām. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām Dokumentācijā noteiktajām prasībām. Būvuzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu, trūkumu novēršanu Darbos, kas radušies Pasūtītājam vai citām trešajām personām nepareizi ekspluatējot Darbus, iestrādātos būvizstrādājumus, materiālus, iekārtas.

  - Veikto Darbu kvalitātes garantijas laiks ir ______ gadi no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ražotāju noteiktais, kas nav mazāk kā Līgumā noteikto Darbu garantijas laiku. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu garantijas saistību izpildi visā Garantijas laikā.

  - Darbu garantijas laika ietvaros Būvuzņēmējs bez maksas novērš konstatētos Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu, vai citā Pušu saskaņotā, saprātīgā termiņā.

  - Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas saprātīgu termiņu.

  - Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Būvuzņēmēja viedokli.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja vien Puses nevienojas citādāk, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Galvenā būvuzņēmēja riska un rēķina novērst Defektus pats vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, šajā sakarā un atbilstošā apmērā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto Darbu Garantijas saistību izpildes garantiju. Ja izmaksas Defektu novēršanai pārsniedz Garantija saistību izpildes nodrošinājumu, tad starpību, ko nesedz iepriekšminētā garantija, Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Garantijas laiku rēķina no abpusēja Akta parakstīšanas dienas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem.

- Pušu atbildība

  - Būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par:

    - Darbu veikšanu, nepārtraucot Pasūtītāja ikdienas darbību.

    - Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu uzsākšanas un izpildes termiņam un kvalitātes rādītājiem;

    - Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu;

    - Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

    - Atklāto Defektu novēršanu;

    - Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām;

    - Objektā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

    - darba rīku, iekārtu un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi uz sava rēķina);

    - ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.

    - Darbu veikšanu, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu ievērošanu.

    - Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā;

    - Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem;

    - Darba procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

  - Būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, aizvākšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti Darbu garantijas laikā.

  - Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī šā Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām.

  - Ja ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu Būvuzņēmējam maksājumu summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumu.

  - Pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu izpilddokumentāciju: atbilstības sertifikātus un deklarācijas par pielietotajiem materiāliem u.c. nepieciešamo dokumentāciju. Būvuzņēmējam jākonsultē un jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu ekspluatāciju.

  - Būvuzņēmējs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Līgumā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, ja attiecīgais ražotājs tos vairs neražo, to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Līgumā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām un nodrošina to pašu funkciju.

Šādā gadījumā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu. Ja tiek iesniegts ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājums par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu, tad papildus tam jāiesniedz arī pilnvara, ar kuru ražotājs ir pilnvarojis attiecīgo pārstāvi.

Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt Būvuzņēmējam šajā punktā minēto piekrišanu.

  - Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Būvuzņēmēja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Ja pēc Darbu izpildes Pasūtītājam ar Būvuzņēmēju rodas domstarpības par izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, tad iepriekšminētās domstarpības izraisījušie jautājumi tiek nodoti izlemšanai ekspertam, kuru izvēlas abas Puses savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par:

    - Būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, informācijas nodošanu Būvuzņēmējam;

    - Darbu pieņemšanas kārtību.

    - Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Zaudējumi

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot 16.1.  punktā noteikto kārtību, tad Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma laušanas rezultātā radītos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma laušana.

- Zaudējumu atlīdzības pieprasījums

  - Pieprasījums par konstatēto zaudējumu jāiesniedz rakstiski otrai Pusei:

    - ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu atklāšanās, ja zaudējums atklāts līdz Darbu pieņemšanai;

    - ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc Darbu garantijas laika izbeigšanās, ja zaudējums atklāts Darbu garantijas laikā.

- Pasūtītāja tiesības izbeigt Līgumu

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes 10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam gadījumos, ja:

    - Būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa un nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, vai netiek pildīti Darbi termiņā un Būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu, tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

    - Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

    - Ja Būvuzņēmējs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu, tā sekas arī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

    - Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav pilnībā veicis Līguma saistību izpildi, (nav veicis apdrošināšanu vai arī nav iesniegta līguma saistību izpildes garantija) un Būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

    - Būvuzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu;

    - Darbu veikšanas termiņš, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu novēršana tiek kavēta vairāk kā par 10 (desmit) dienām, vai citā Līgumā noteiktajā gadījumā, kad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam.

  - Pasūtītājs var savus zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Būvuzņēmējam.

- Līgumsodi

  - Par Darbu veikšanas termiņa nokavējumu, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu novēršanas termiņa nokavējumu un Līgumā noteikto maksājumu nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,5% (pus procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Pasūtītājam Līgumsodu ir tiesības ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas.

  - Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.

  - Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, pilnā apmērā atlīdzina zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.

  - Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (pus procenta) apmērā Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.

  - Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses par tās izpildi ir sastādījušas attiecīgas Darbu daļas Aktu.

  - Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam.

  - Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.

- Nepārvarama vara

  - Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

  - Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

- Strīdi

  - Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā Puse jeb tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs.

  - Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata tiesā.

  - Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Būvuzņēmējam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.

- Nobeiguma noteikumi

  - Pieļaujami tikai tādi līguma grozījumi, kas ir atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.1pantam. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

  - Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Līgums var tikt izbeigts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, uz ___ lapām, neskaitot Līguma pielikumus. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Būvuzņēmēja.

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikumi:

    - Nr.1 – Tehniskais un finanšu piedāvājums;

    - Nr.2 - Grafiks.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to parakstīt.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: _____________________ /__________/ | Būvuzņēmējs : ____________________/ __________/ |
| --- | --- |

8.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2015/88

Līguma saistību izpildes garantijas forma*

Dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums, 2015.gada __. ___________

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam (turpmāk - Pasūtītājs)

Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169

Reģ.Nr. 90002112095

Tā kā ______________________________________________ (Būvuzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs) (turpmāk - Būvuzņēmējs) ir ieguvis tiesības un uzņēmies veikt Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta renovācijas darbus - logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņu (turpmāk - Pasūtītājs), saskaņā ar 2015.gada ___. ____________, līgumu Nr. ________ atbilstoši atklātā konkursā „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa” (identifikācijas Nr. RTU-2015/88) Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam.

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu bankas izsniegtu līguma saistību izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās iepirkuma Līguma summas (ar PVN) t.i., EUR ______________________ (summa vārdiem) kā nodrošinājumu Būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Būvuzņēmējam līguma saistību izpildes garantiju,

mēs, _______________________ (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs adrese) apstiprinām, ka par Būvuzņēmēja nesavlaicīgu un nepienācīgu jebkuru no Līguma izrietošo saistību neizpildi uzņemamies saistības attiecībā pret Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības vai ir iestājies kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt līguma saistību izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās iepirkuma Līguma summas (ar PVN).

Jebkura prasība saistībā ar šo Līguma izpildes garantiju ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē vai jāiesniedz bankai personīgi.

Maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Būvuzņēmēja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šī Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz Līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Būvuzņēmēja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

Šī garantija tiek izdota saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē šie noteikumi, tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

___________________	____________________		___________________

(amats) 				(paraksts)		(vārds, uzvārds)

* Pretendentam ir tiesības iesniegt Līguma saistību izpildes garantija, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto garantijas formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) 	Līguma saistību izpildes garantija ir neatsaucama un attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) 	Līguma saistību izpilde tiek nodrošināta garantijas formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) 	Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

4) 	Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto laiku.

9.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2015/88

Garantijas saistību izpildes garantija*

Dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums, 2015.gada __. ___________

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169

Reģ.Nr. 90002112095

Ievērojot to, ka ar _____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs), 2015.gada___. ____________  noslēdza Iepirkuma līgumu Nr. ________ atbilstoši atklāta konkursa „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2015/88, un saskaņā ar Līgumu Būvuzņēmējam ir pienākums aizstāt ieturēto garantijas saistību izpildes garantiju, iesniedzot šo Garantijas saistību izpildes garantiju,

mēs, ____________ (uzņēmējdarbības forma, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) izsniedzam neatsaucamu Garantijas saistību izpildes garantiju un apņemamies veikt maksājumu Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam (turpmāk tekstā – Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz 10% no kopējās iepirkuma Līguma summas (ar PVN) t.i.,__________ EUR (_______________) un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Būvuzņēmējs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis līguma 12. nodaļas noteikumus.

_____________ (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo ir iestājies augstāk minētais nosacījums.

Šī garantija ir spēkā no 20__.gada ____._______ un paliek spēkā visu līgumā noteikto garantijas laiku.

Šī garantija tiek izdota saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē šie noteikumi, tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

___________________	____________________________		___________________

(amats) 				(paraksts)			(vārds, uzvārds)

* Pretendentam ir tiesības iesniegt Garantijas saistību izpildes garantiju, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minētās garantijas formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) 	Garantijas saistību izpildes garantija ir neatsaucama un attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) 	Garantijas saistību izpilde tiek nodrošināta garantijas formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) 	Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

4) 	Garantijas saistību izpildes garantija ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto garantijas laiku.