2.3.pielikums

nolikumam ar ID Nr. RTU-2017/48

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma daļa Nr.3: Zemējuma kontūra izbūve

1. Prasības Tehniskā piedāvājuma sagatavošanai

- Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt sarakstā norādītos materiālu daudzumu un darbu apjomus.

- Tāme jāiekļauj specifikācijā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilna apmērā.

- Tāmē jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības nodrošināšanu objektā.

- Cenā jāiekļauj: materiālu transportēšana uz objektu, būvdarbu procesa laikā bojāto vietu atjaunošana, darba vietas sakopšana pēc darbu beigšanas, un būvgružu aiztransportēšana no objekta.

- Visiem izmantotajiem materiāliem un iekārtām ir jābūt Latvijā sertificētiem un jāatbilst Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.866 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”” prasībām.

- Tāmē iekļaut izmaksas, kas saistītas ar trases nospraušanu un ģeodēzisko kontrolkartēšanu.

- Zemējuma kontūra pretestības noteikšanai jāveic mērījumi. Zemējuma kontūra pretestībai jābūt mazākai vai vienādai ar 0.5 omiem. Mērījumus jāveic sertificētiem elektrospeciālistiem. Mēraparātam jābūt verificētam.

- Tāmē jāiekļauj Iekšējā tīkla izbūve.

- Tāmē jānorāda pretendenta piedāvātais garantijas laiks darbiem un precēm.

2. Galvenie darbi un materiāli:

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ārējais zemējuma kontūrs |  |  |
| 1 | Zemējuma elektrods cinkota apaļdzelzs 20x1500 mm, cinkots | gab. | 64 |
| 2 | Zemējuma elektroda uzgalis, ass | gab. | 8 |
| 3 | Cinkota plakandzelzs 30x3,5 mm starp zemējuma stieņiem; ierakt zemē dziļumā 0,5m | m | 48 |
| 4 | Savienojuma klemme: apaļdzelzs-plakandzelzs; savienot zemējuma stieņus ar plakandzelzi zemē 0,5m dziļumā, paredzot pretkorozijas aizsardzību | gab. | 9 |
| 5 | Pretkorozijas lenta, 50 mm/10m | gab. | 2 |
| 6 | Mērspaile pie ēkas fasādes; savienojuma vietā starp plakandzelzi un alumīnija stiepli RD 10, bimetāla | gab. | 1 |
| 7 | Bruģa seguma demontāža-atjaunošana | m² | 3 |
| 8 | Pārējie montāžas materiāli | kompl. | 1 |
| 9 | Zemējuma kontūra mērījumi | mērīj. | 2 |
| 10 | Trases nospraušana un ģeodēziskā kontrolkartēšana | apjoms. | 1 |
| 11 | Izpilddokumentācija | kompl. | 1 |