19.05.2013. , Rīgā

Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums un atbilde iepirkumā

„Ķīmisko reaģentu, laboratorijas materiālu un inventāra iegāde projektu „Inovatīvās ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde, izmantojot nanostruktūrētu keramiku”, „Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola – ražošana no atkritumiem”, „Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimeru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde”, „Augstas efektivitātes nanobetoni” ietvaros”

ID nr. RTU-2013/65

Jautājums iepirkuma daļā Nr.8. “Gāzes un gāzes balonu piederumi”

Sintētiskais gaiss tiek piegādāts saspiestā veidā pildīts gāzu balonos. Parasti tā daudzums tiek norādīts tilpuma vienības, piemēram, kubikmetros. Kā arī tiek norādīts pie kāda spiediena šis tilpums ir mērīts. Lūdzu norādiet par cik kubikmetriem gaisa ir jāiesniedz piedāvājums.

Pasūtītāja atbilde:

Informācija par nepieciešamo gāzi:

Zinātniskais sintētiskais gaiss 5.5 
Izgatavošanas precizitāte +/- 3% rel. 
Slāpeklis un skābeklis kopā 99,9995% 
CO <0,1 ppm 
CO2 <0,1 ppm 
NOx (slāpekļa oksīdi) <0,1 ppm 
CnHm (ogļūdeņraži) <0,1 ppm 
H2O < 2 ppm 
Sēru saturošie savienojumi - zem noteikšanas robežas 

Balona tilpums 50 litri 
Sākuma spiediens 200 bar 
Gāzes daudzums balonā 10 m3 
Balona izejas vītne DIN477 Nr10

Iepirkuma komisija