## Pielikums Nr.2.7

iepirkuma ID RTU-2015/81 Nolikumam

## Tehniskā specifikācija

iepirkuma daļa Nr.7 - Tvaika kompresijas saldēšanas procesu pētnieciskās iekārtas piegāde

| Parametrs | Minimālās prasības | Papildu informācija |
| --- | --- | --- |
| Tips | Tvaika kompresijas saldēšanas iekārtas stends ar iebūvētu kompresoru. Saldēšanas aģenti: R134a, R407c; R410a; SES36 vai analogi. Uz galda vai atsevišķa statīva montējama iekārta. | Pielietojums: Saldēšanas un siltuma sūkņu ciklu termodinamisko procesu pētījumi; Siltumapmaiņas pētījumi iztvaicētājā un kondensatorā, kombinējot tiešos mērījumus ar optiskajām metodēm; Saldēšanas efektivitāte un COP ciklos ar dažādiem aukstuma aģentiem |
| Konstrukcija un pielietojums | Pret triecieniem izturīga pamatne, uz kuras ir piestiprināmi un savstarpēji maināmi un savienojami vismaz astoņi atsevišķi moduļi, kas ļauj realizēt dažādas dzesēšanas shēmas. Rūpnieciski ražota iekārta, ar kuru var veikt sekojošas darbības: Saldēšanas sistēmas un siltumsūkņa darba režīma analīze Sistēmas elementu un to pielietojuma pētniecība Saldēšanas sistēmu izklājumu lasīšana, cikla procesu diagrammu attēlošana Saldēšanas cikla procesu un raksturlielumu noteikšana un reģistrācija Saldēšanas sistēmas iekšējā kontūra iztukšošana un uzpildīšana Iespējami vismaz sekojoši darbības režīmi: – gaisa un ūdens dzesēšana; - siltuma sūkņa režīms; - iespējas veikt iekārtas kļūdu diagnostiku. |  |
| Kompresors | Kompresors hermētiski noslēgts, ar jaudu vismaz 50 W, ar aizsardzību pret pārkaršanu. |  |
| Stenda moduļi | Sistēmai ir vismaz sekojoši atsevišķi moduļi, kuri ir savstarpēji maināmi: kompresora modulis ar kompresoru un pieslēgumiem; spiediena kontroles modulis ar diviem manometriem augstā un zemā spiediena indikācijai; plūsmas mērītāja modulis ar rotametru plūsmas ātruma mērīšanai, inspekcijas logs mitruma novērošanai dzesēšanas ķēdē; kondensators ar gaisa dzesēšanu, cauruļu tipa, ar ventilatoru; kondensators ar ūdens dzesēšanu; gaisa iztvaicētāja modulis; ūdens iztvaicētāja modulis; vadības paneļa modulis kas nodrošina elektrības pieslēgumu nepieciešamajiem elementiem. Uz paneļa izkārtoti vadības slēdži, displejs kompresora jaudas mērījumiem. |  |
| Mērījumu diapazoni | Manometrs ieejas spiedienam ar mērīšanas diapazonu vismaz no 1 līdz 10 bar. Manometrs izejas spiedienam ar diapazonu vismaz no 1 līdz 30 bar. Ūdens plūsmas mērīšana diapazonā vismaz no 0 līdz 7 l/st. Visu siltumnesēju plūsmu un temperatūras mērītāji ieejā / izejā.; kompresora patērētās jaudas vatmetrs. Temperatūru diapazons vismaz -10 līdz + 32OC. |  |
| Izmēri, svars: | Gabarīti LxBxH, ne vairāk: 1500 x 800 x 1200 mm. Svars max 100 kg. |  |
| Ūdens tvertnes | Ūdens tvertne iztvaikotājam vismaz 2 litri, dzesētājam vismaz 3 litri. |  |
| Drošības sistēmas | Aizsardzība pret elektrisku pārslodzi, kompresora pārkaršanu vai pārspiedienu, kā arī iztvaicētāja un dzesētāja temperatūras limita pārsniegšanu.. |  |
| Dzesēšanas aģenta uzpildes un iztukšošanas komplekts | Vakuuma sūknis ar uzpildes svariem, 4 vārsti. Manometrs ieejas spiedienam ar temperatūras skalu. Savienojumi: Vakuuma sūkņa jauda vismaz 0,22 kW. Beigu vakuums vismaz 0.02 mbar. Uzpildes ātrums vismaz 60 l/min. |  |
| Elektrobarošana, jauda | 220V/203V/50 Hz. Maksimālā iekārtas elektriskā jauda nepārsniedz 2000 W. |  |
| Instruktāža iekārtas lietošanai | Latviešu vai angļu valodā | Neatkarīgi no Pasūtītāja noteikto pārstāvju skaita |
| Garantija un garantijas apkalpošana | 2 gadi no uzstādīšanas brīža |  |
| Preču piegāde, uzstādīšana un testēšanu darba režīmā (palaišana) jānodrošina Pasūtītāja telpās Rīgā, Ezermalas iela 6k, Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |