Pielikums Nr.2.1.

Nolikumam ID Nr. RTU-2017/106

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Atklātam konkursam “Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”, ID Nr.: RTU - 2017/106

Iepirkuma daļā Nr.1 “Optiskās komponentes”

Vispārīgās prasības

1.    Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

2.    Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

3.	Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

4.   Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

5.	Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

| Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. Jānorāda: - katras piedāvātās preces tehnisko un darbības parametru aprakstus, atbilstoši tehniskajai specifikācijai; - preču garantijas termiņš; - papildus informācija – ražotāja avots, kur var pārliecināties par piedāvātā modeļa ražotāja tehniskajiem parametriem. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaismas diode 1 | • Pīķa viļņa garums 405nm, • strāva ne mazāka par 500mA, • “forward” spriegums ne lielāks par 4V, • korpusa garākā mala ne lielākā par 5mm. Piemēram Everlight EAUVA35352IJ8 vai ekvivalents |  |
| 2. | Gaismas diode 2 | • Pīķa viļņa garums 535nm, • strāva ne mazāka par 300mA, • “forward” spriegums ne lielāks par 4.0V, • korpusa garākā mala ne lielākā par 5mm. Piemēram Cree XBDGRN-00-0000-000000B01 vai ekvivalents |  |
| 3. | Gaismas diode 3 | • Pīķa viļņa garums 660nm, • strāva ne mazāka par 100mA, • “forward” spriegums ne lielāks par 4.0V, • korpusa garākā mala ne lielākā par 5mm. Piemēram OSRAM GH CS8PM1.24-4T2U-1 vai ekvivalents |  |
| 4. | Gaismas diode 4 | • Pīķa viļņa garums 950nm, • strāva ne mazāka par 100mA, • “forward” spriegums ne lielāks par 5.0V, • korpusa garākā mala ne lielākā par 5mm. Piemēram OSRAM SFH 4725S vai ekvivalents |  |
| 5. | Krāsu kamera | • Krāsu kameras spiesta plate, paredzēta iebūvēšanai, ar vismaz 4 stiprinājuma punktiem, • Interfeiss: USB 2.0 vai USB3.0, • Pikseļa izmērs: ne mazāks par 5 µm, • Pikseļu skaits: ne mazāks par 1 milj., • Kadru skaits sekundē: ne mazāks par 10, • Iespēja startēt kameras attēla uzņemšanu ar ārējo diskrēto ieeju (5V vai 3.3V), • Kamerai jābūt gatavai bibliotēkai, savietojamai ar “Raspbian” operētājsistēmu un “gcc” kompilatoru, ar iespēju veikt kameras parametru maiņu (vismaz ekspozīcija) un bilžu saņemšanu kādā no standartiem formātiem (png, tiff, jpg). Piemēram IDS uEye, UI-1242LE-C vai ekvivalents |  |
| 6. | Lēca | • Lēcas stiprinājuma tips: C-mount, • Fokālais attālums: 35mm, • Apertūra: F2.0 vai labākā, • Minimāls fokusēšanas attālums: 250 mm vai mazāks, Piemēram SPACE JHF35M vai ekvivalents |  |
| 7. | Optiskais filtrs | Filtrs, kas apgriež īso viļņu spektru līdz 500nm, Filtra diametrs ne mazāks par 24mm Piemēram 500LP RAPIDEDGE vai ekvivalents |  |
| 8. | Optiskais baltās krasas etalons | Izmērs: ne mazāks par 20x20 cm, Piemēram: X-Rite ColorChecker White Balance Card vai ekvivalents |  |
| 9. | Optiskais krasu etalons | Ne mazāk par 24 krasu etalonu, ar kolomoterisko specifikāciju katrām etalonam, Izmērs ne mazāks par 20x20cm. Piemēram X-RITE COLORCHECKER vai ekvivalents |  |
| 10. | Optiskais polarizācijas filtrs 1 | Polarizācijas plēve Izmērs: ne mazāks par 20x15cm Piemēram Polarium vai ekvivalents |  |
| 11. | Optiskais polarizācijas filtrs 2 | Polarizācijas filtrs Izmērs: ne mazāks par 24mm diametrā Ir efektīvs diapazonā 400 – 1200nm Piemēram Wire Grid Polarizing Film vai ekvivalents |  |
| 12. | Optiskais polarizācijas filtrs 3 | Polarizācijas filtrs Izmērs: ne mazāks par 74x74mm Ir efektīvs diapazonā 400 – 1200nm Piemēram Wire Grid Polarizing Film vai ekvivalents |  |