Pielikums Nr.2.2.

Nolikumam ID Nr. RTU-2017/106

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Atklātam konkursam “Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”, ID Nr.: RTU - 2017/106

Iepirkuma daļā Nr.2 “Elektronikas komponentes”

Vispārīgās prasības

1.    Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

2.    Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

3.	Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

4.   Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

5.	Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

| Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. Jānorāda: - katras piedāvātās preces tehnisko un darbības parametru aprakstus, atbilstoši tehniskajai specifikācijai; - preču garantijas termiņš; - papildus informācija – ražotāja avots, kur var pārliecināties par piedāvātā modeļa ražotāja tehniskajiem parametriem. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tranzistors (SCH20810KE vai ekvivalents) | Veids | MOSFET |  |
|  |  | Tips | N-kanāla |  |
|  |  | Materiāls | SiC |  |
|  |  | Korpuss | TO-247 |  |
|  |  | Maksimālais noteces-izteces spriegums | ≥1200V |  |
|  |  | Atvērtā stāvokļa noteces-izteces pretestība | ≤80mΩ |  |
|  |  | Nominālā noteces strāva | ≥40A |  |
|  |  | Pretēji paralēlās diodes sprieguma kritums | ≤1.3V |  |
|  |  | Pretēji paralēlās diodes atjaunošanās lādiņš | ≤60nC |  |
| 2. | Toroidāla serde 1 (Vacuumschmelze T60006-L2160-W982 vai ekvivalents) | Serdes materiāla grupa | Mīkstais magnētiskais materiāls |  |
|  |  | Materiāla tips | VITROPERM 250 F |  |
|  |  | Serdes pārklājums | Plastmasa/silikona gumija |  |
|  |  | Nominālā AL vērtība | Vismaz 2,9µH |  |
|  |  | Ārējais diametrs | Ne vairāk kā 168mm |  |
|  |  | Iekšējais diametrs | Vismaz 124mm |  |
|  |  | Serdes augstums | Ne vairāk kā 31mm |  |
| 3. | Toroidāla serde 2 (Vacuumschmelze T60006-L2160-V066 vai ekvivalents) | Serdes materiāla grupa | Mīkstais magnētiskais materiāls |  |
|  |  | Materiāla tips | VITROPERM 500 F |  |
|  |  | Serdes pārklājums | Plastmasa/silikona gumija |  |
|  |  | Nominālā AL vērtība | Vismaz 13µH |  |
|  |  | Ārējais diametrs | Ne vairāk kā 168 mm |  |
|  |  | Iekšējais diametrs | Vismaz 123mm |  |
|  |  | Serdes augstums | Ne vairāk kā 31mm |  |
| 4. | Kabelis ar savienotājiem (MULTICOMP DSIEC2B-2E EV32P-5C3 vai ekvivalents) | Savienotāji atbilst IEC 62196 | Jā |  |
|  |  | Savienotāju tips | Type-2 |  |
|  |  | Viena savienotāja tips pēc IEC 62196 | 2-IIb |  |
|  |  | Otra savienotāja tips pēc IEC 62196 | 2-IIe |  |
|  |  | Fāžu skaits kabelī un savienotājos | 3 |  |
|  |  | Neitrāles vads | Ir |  |
|  |  | Zemes vads | Ir |  |
|  |  | Nominālā strāva | Vismaz 32A |  |
|  |  | Nominālais spriegums | Vismaz 400V |  |
|  |  | Kabeļa garums | Vismaz 4m |  |
| 5. | 4G un GPS modulis (LE910 vai ekvivalents) | Nodrošina sakaru tīklu veidus (4G / 3G / GPRS / GSM / GPS / LTE / WCDMA / HSPA+) | Jā |  |
|  |  | Komplektā ietilpst 2 gab 4G antenas | Jā |  |
|  |  | Komplektā ietilpst 1 gab GPS antena | Jā |  |
|  |  | Komplektā ietilpst IP67 klases antenas un moduļa savienotāj kabeļi (3gb) | SMA Pigtail uFL-SMAH |  |
|  |  | 4G moduļa vadības ieeja | UART |  |
|  |  | FAT16 failu sistēmas SD atmiņas karte (4G ieejošo un izejošo datu uzglabāšanai) | 32GB |  |
|  |  | Papildus plate savienošanai ar Raspbery Pi | Jā |  |
|  |  | Datu lejuplāde LTE apraidē | Vismaz līdz 80Mbps |  |
|  |  | Datu augšupielāde LTE apraidē | Vismaz līdz 40Mbps |  |
|  |  | Datu lejuplāde HSPA+ apraidē | Vismaz līdz 40Mbps |  |
|  |  | Datu augšupielāde HSPA+ apraidē | Vismaz līdz 5Mbps |  |
|  |  | Datu lejuplāde/augšupielāde UMTS apraidē Uplink/Downlink up to 384 kbps | Vismaz līdz 380kbps |  |
|  |  | SD, FTP and SSL funkciju lietojums savietojams ar Arduino Mega, Raspberry Pi | Jā |  |
|  |  | Atbalstītie protokoli (TCP/UDP, HTTP, FTP) | Jā |  |
|  |  | Lietojams Eiropas sakaru tīklos | Jā |  |
| 6. | Kamera (Raspberry Pi NoIR Camera Module v2 vai ekvivalents) | Izšķirtspēja | Vismaz 8Mpikseļi |  |
|  |  | Fotogrāfiju režīma izšķirtspēja | Vismaz 3280 x 2464 pikseļi |  |
|  |  | Video režīma izšķirtspēja | Vismaz 640x480p90 |  |
|  |  | Programmatūras savietojamība ar | Vismaz Raspbian operētāj sistēma |  |
|  |  | svars | Ne vairāk kā 8g |  |
|  |  | Komplektā kabelis savienošanai ar Raspberry Pi plati | Jā |  |
|  |  | Izšķirtspēja | Vismaz 8Mpikseļi |  |
| 7. | Integrēto sensoru modulis (Raspberry Pi Sense HAT vai ekvivalents) | Sensoru veidi – žiroskops, lineārais paātrinājuma sensors, magnetometrs, barometrs, temperatūras sensors, mitruma sensors | Jā |  |
|  |  | Komplektā ietilpst 8x8 LED displejs | Jā |  |
|  |  | Programmatūras savietojamība ar Raspberry Pi | Jā |  |
|  |  | Savienojums ar Raspbery Pi izmantojot 40 GPIO kontaktus | Jā |  |
| 8. | Integrēts komunikācijas un vadības modulis (Raspberry Pi 3 Model B vai ekvivalents) | USB2 portu skaits | Vismaz 4gb |  |
|  |  | 4 polu stereo izeja un kompozītā video izeja | Jā |  |
|  |  | 4-kodolu 64 Bitu procesora takts frekvence | Vismaz 1.2GHz |  |
|  |  | atmiņa | Vismaz 1GB |  |
|  |  | Iebūvēts WiFi komunikāciju modulis | Jā |  |
|  |  | Iebūvēts Bluetooth Low Energy komunikāciju modulis | Jā |  |
|  |  | Micro USB barošanas strava | Vismaz 2.4 A |  |
|  |  | HDMI izeja | Jā |  |
|  |  | CSI kameras izeja | Jā |  |
|  |  | DSI displeja izeja | Jā |  |
|  |  | Micro SD kartes turētājs | Jā |  |