| Pielikums Nr.2.1 Nolikumam ID Nr. RTU-2017/108 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums) Atklātam konkursam “Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām”, ID Nr.: RTU - 2017/108 Iepirkuma daļā Nr.1 “Aprīkojums Nr.1” Vispārīgās prasības 1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. 2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā. 3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu. 4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. 5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. |
| --- |
| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Parametri | Prasības | Skaits | Tehniskais piedāvājums Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. Jānorāda: - katras piedāvātās preces tehnisko un darbības parametru aprakstus, atbilstoši tehniskajai specifikācijai; - preču garantijas termiņš; - papildus informācija – ražotāja avots, kur var pārliecināties par piedāvātā modeļa ražotāja tehniskajiem parametriem. |
|  | Ciparu multimetrs | Strāvas diapazons | Vismaz 1 mA – 10 A | 10 |  |
|  |  | Sprieguma diapazons | Vismaz 0.1 mV – 600 V |  |  |
|  |  | Pretestības diapazons | Vismaz 0.1 Ω – 40 MΩ |  |  |
|  |  | Funkcijas | Kapacitātes mērīšana; diodes pārbaude; automātiskā izslēgšanās |  |  |
|  |  | Displejs | Ciparu |  |  |
|  |  | Aizsardzības kategorija | CAT III 600 V |  |  |
|  |  | Akumulators / Akumulatora darbības laiks | 9V x 1 / vismaz 400 h |  |  |
|  |  | Izmēri / Svars | Līdz 170 x 85 x 50 mm / līdz 600 g |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Vismaz 9V akumulators; tausti; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Ciparu multimetrs | Strāvas diapazons | Vismaz 0.01 mA – 10 A | 10 |  |
|  |  | Sprieguma diapazons | Vismaz 0.1 mV – 1000 V |  |  |
|  |  | Precizitāte | Vismaz 0.1 % DCV |  |  |
|  |  | Pretestības diapazons | Vismaz 0.1 Ω – 50 MΩ |  |  |
|  |  | Kapacitātes diapazons | Vismaz 1 nF – 10 uF |  |  |
|  |  | Frekvences diapazons | Vismaz 0.01 Hz – 100 kHz |  |  |
|  |  | Funkcijas | Nepārtrauktas ķēdes pārbaude; diodes pārbaude; True RMS; Min/Max/Avarage; Auto range; Hold; automātiskā izslēgšanās |  |  |
|  |  | Displejs | Ciparu |  |  |
|  |  | Aizsardzības kategorija | CAT IV 600V |  |  |
|  |  | Barošana | Akumulators vai tīkls AC 220 – 240 V 50 Hz |  |  |
|  |  | Izmēri / Svars | Līdz 190 x 90 x 55 / līdz 600 g |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Vismaz akumulators (ja paredzēta barošana ar akumulatoru) vai barošanas vads; tausti; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Ciparu multimetrs | Strāvas diapazons | Vismaz 20 mA – 20 A | 10 |  |
|  |  | Sprieguma diapazons | Vismaz 2 V – 1000 V |  |  |
|  |  | Precizitāte | Vismaz 0.5 % DCV |  |  |
|  |  | Pretestības diapazons | Vismaz 200 Ω – 200 MΩ |  |  |
|  |  | Kapacitātes diapazons | Vismaz 2 nF – 20 uF |  |  |
|  |  | Funkcijas | Nepārtrauktas ķēdes pārbaude; diodes pārbaude; tranzistora pārbaude; Auto range; Hold; automātiskā izslēgšanās |  |  |
|  |  | Displejs | Ciparu |  |  |
|  |  | Aizsardzības kategorija | CAT III 600V |  |  |
|  |  | Barošana | Akumulators vai tīkls AC 220 – 240 V 50 Hz |  |  |
|  |  | Izmēri / Svars | Līdz 180 x 90 x 40 / līdz 600 g |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Vismaz akumulators (ja paredzēta barošana ar akumulatoru) vai barošanas vads; tausti; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Mikroommetrs | Mērīšanas diapazons | 1 μΩ – 1999 Ω | 6 |  |
|  |  | Displejs | LCD |  |  |
|  |  | Precizitāte | Vismaz 0.25 % |  |  |
|  |  | Barošana | Uzlādējamais akumulators |  |  |
|  |  | Izmēri / Svars | Līdz 300 x 225 x 95 mm / līdz 2 kg |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Vismaz akumulators, tīkls AC 220 – 240 V 50 Hz; tausti, mērīšanas vadu komplekts; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Barošanas bloks | Nominālā jauda | Vismaz 300 W | 10 |  |
|  |  | Izeju skaits | Vismaz 2 |  |  |
|  |  | Sprieguma diapazons | Vismaz 0 – 75 V |  |  |
|  |  | Strāvas diapazons | Vismaz 0 – 2 A |  |  |
|  |  | Darba režīmi | Vismaz 2 neatkarīgas un izolētas izejas: 75V/2A katra. Viena izeja ar dubultu spriegumu: 150V/2A. Viena izeja ar dubultu strāvu: 75V/4A. |  |  |
|  |  | Izšķirtspēja | Vismaz 100 mV; vismaz 10 mA |  |  |
|  |  | Precizitāte | Vismaz 0.3 % spriegumam; vismaz 0.6 % strāvai |  |  |
|  |  | Barošana | Tīkls AC 220 – 240 V 50 Hz |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Vismaz barošanas vads; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Funkciju ģenerators | Frekvenču diapazons | Vismaz 0.1 - 10 MHz | 10 |  |
|  |  | Viļņformas | Vismaz Sinuss, Taisnstūris, Ramp |  |  |
|  |  | Modulācija | Vismaz AM, FM, FSK |  |  |
|  |  | Funkcijas | Sweep |  |  |
|  |  | Jānodrošina | Ciparu klaviatūra; krāsains LCD displejs; savienojums ar datoru USB |  |  |
|  |  | Izlases ātrums | Vismaz 20 MSa/s |  |  |
|  |  | Vertikālā izšķirtspēja | Vismaz 10 bit |  |  |
|  |  | Aizsardzība | Vismaz pārsprieguma aizsardzība, strāvas aizsardzība, īssavienojuma aizsardzība, pretēja sprieguma aizsardzība |  |  |
|  |  | Izmēri | Līdz 300 x 270 x 110 mm |  |  |
|  |  | Barošana | Tīkls AC 220 – 240 V 50 Hz |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Vismaz barošanas vads; USB vads; tausti; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Ciparu osciloskops | Frekvenču joslas platums | Vismaz 30 MHz | 10 |  |
|  |  | Analogo kanālu skaits | Vismaz 2 |  |  |
|  |  | Izlases ātrums katrā kanālā | Vismaz 500 MS/s |  |  |
|  |  | Ieraksta ātrums | Vismaz 2.5 Kpts |  |  |
|  |  | Vertikālā izšķirtspēja | Vismaz 8 biti |  |  |
|  |  | Trigerēšana | Fronte, Impulsa platums, Video |  |  |
|  |  | Displejs | Krāsains LCD |  |  |
|  |  | Svars | Līdz 2 kg |  |  |
|  |  | Jānodrošina | Savienojums ar datoru, programmatūra datu apmaiņai ar datoru |  |  |
|  |  | Barošana | Tīkls AC 220 – 240 V 50 Hz |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Vismaz 2 pasīvās zondes; barošanas vads; datora pieslēguma vads; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Ciparu osciloskops | Analogie ieejas kanāli spriegumam | Vismaz 4 gab. | 8 |  |
|  |  | Analogie ieejas kanāli strāvai | Vismaz 4 gab. |  |  |
|  |  | Digitālie (loģiskie) ieejas kanāli | Vismaz 8 gab. |  |  |
|  |  | Sprieguma kanāliem | Nominālais spriegums 60 V Maksimālais spriegums 100 V Termiskas izturības (5 sek.) spriegums – 120 V |  |  |
|  |  | Strāvas kanāliem | Nomināla strāva 5A Maksimāla strāva 40A Termiskas izturības (5 sek.) strāva – 200 A |  |  |
|  |  | Digitāliem kanāliem | Nominālais spriegums 220 V DC Termiskas izturības spriegums (5 sek.) – 250 V |  |  |
|  |  | Diskretizācijas frekvence | Vismaz 1 kHz |  |  |
|  |  | Palaišanas funkcijas | I>Imax; I<Imin; dI/dt>const; U>Umax; U<Umin; dU/dt>const; digitāla kanālā parēja 1->0 un 0->1 |  |  |
|  |  | Attēlojami lielumi analogiem signāliem | Frekvence; momentānā vērtība laikā; efektīvā vērtība laikā; signāla spektrs; signāla ortogonālās sastāvdaļas |  |  |
|  |  | Jānodrošina | Pieslēgums datoram un ierakstu attēlošana uz datora ekrāna. Vektoriālo diagrammu attēlošana. |  |  |
|  |  | Barošana | Tīkls AC 220 – 240 V 50 Hz |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Spailes; barošanas vads; datora pieslēguma vads; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Jaudas analizators | Jaudas diapazons | Vismaz 0 – 6 kW | 10 |  |
|  |  | Jaudas koeficienta diapazons | Vismaz 0.01 – 1.00 |  |  |
|  |  | Sprieguma diapazons | Vismaz 0.1 – 600 V |  |  |
|  |  | Strāvas diapazons | Vismaz 0.1 – 10 A |  |  |
|  |  | Izšķirtspēja | Vismaz 1 W |  |  |
|  |  | Pretestības diapazons | Vismaz no 1Ω līdz 19,99 kΩ; |  |  |
|  |  | Jānodrošina | Savienojums ar datoru, programmatūra datu apmaiņai ar datoru |  |  |
|  |  | Izmēri / Svars | Līdz 200 x 90 x 50 mm |  |  |
|  |  | Barošana | Akumulators 9 V, tīkls AC 220 – 240 V 50 Hz |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Akumulators; datora pieslēguma vads; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Izolācijas testeris | Galvenās funkcijas | Izlādes testēšana; augstsprieguma tests līdz 2 500 V; automātiska izlāde pēc testa | 6 |  |
|  |  | Izolācijas mērījumi | Vismaz no 0.01 MΩ līdz 10 TΩ |  |  |
|  |  | Sprieguma mērījumu diapazons | Vismaz no 50 līdz 600 V TRMS |  |  |
|  |  | Kapacitātes mērīšanas diapazons | Vismaz no 10 nF līdz 50 μF |  |  |
|  |  | Jānodrošina | Iebūvēts LCD indikators; akumulators; drošības klase CAT IV 600 |  |  |
|  |  | Barošana | Uzlādējamais akumulators |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Spraudņi; USB kabelis; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | Izolācijas testeris | Galvenās funkcijas | Izlādes testēšana; augstsprieguma tests līdz 10 000 V; automātiska izlāde pēc testa | 2 |  |
|  |  | Izolācijas mērījumi | Vismaz līdz 40 TΩ |  |  |
|  |  | Sprieguma mērījumu diapazons | Vismaz no 50 līdz 10 000 V TRMS |  |  |
|  |  | Kapacitātes mērīšanas diapazons | Vismaz no 10 nF līdz 50 μF |  |  |
|  |  | Jānodrošina | Iebūvēts LCD indikators; akumulators; drošības klase CAT IV 600 |  |  |
|  |  | Barošana | Uzlādējamais akumulators |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  |  | Komplektācija | Spraudņi; USB kabelis; lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  | DC un AC mērīšanas adapteris (AC/DC current clamp) | Mērījumu diapazons | Vismaz 0 – 30 A AC/DC | 10 |  |
|  |  | Pārslodzēs iespēja | Vismaz 300 A |  |  |
|  |  | Precizitāte | Ne vairāk par 1% |  |  |
|  |  | Signālu frekvences diapazons | Vismaz 0 – 20 kHz |  |  |
|  |  | Barošana | Akumulators 9 V |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  | Spektra analizators | Frekvenču diapazons | Vismaz 10 kHz – 3 GHz | 2 |  |
|  |  | Izšķirtspēja | Vismaz 1 Hz |  |  |
|  |  | Jānodrošina | Zondes (30 MHz – 3 GHz); pastiprinātājs (100 kHz līdz 3 GHz); lietotāja rokasgrāmata |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
|  | Mikroteslmetrs | Mērīšanas diapazons | Vismaz 0.1 – 200 mG | 6 |  |
|  |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 30 – 300 Hz |  |  |
|  |  | Barošana | Akumulators 9 V |  |  |
|  |  | Displejs | Ciparu |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |