2.1.pielikums

Iepirkuma nolikumam

(id. Nr.: RTU-2017/129)

PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Pretendenta Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)

“Paraugu hidrofobitātes mērījumi un paraugu testēšana ar skenējošo elektronmikroskopiju, ERAF projekta 1.1.1.1/16/A/129, “Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi” vajadzībām”

Iepirkuma 1.daļā – Paraugu hidrofobitātes mērījumi

Pakalpojuma sniegšanas periods: 27 mēneši ( orientējoši no 2018.gada janvāra – 2020.gada martam, atkarībā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža)

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Parauga apraksts | Tehniskā specifikācija, minimālā prasība | Paraugu skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontaktleņķa mērījumi nerūsējošajam tēraudam | Nerūsējošā tērauda paraugi ar izmēru 13 x 17 x 34 mm (H x W x L) un svaru 67 g | *) mērīt kontaktleņķi uz parauga virsmas uzsēdinātam destilēta ūdens pilienam; *) iespēja regulēt piliena tilpumu; *) noteikt kontaktleņķi vismaz 3 parauga apgabalos; *) rezultātu saglabāšana .xls datu faila formātā; *) iespēja saglabāt piliena vizuālu attēlu. | 60 |  |  |  |
| 2 | Kontaktleņķa mērījumi pārklājumam uz metāla substrāta | Nerūsējošā tērauda paraugi ar keramisku pārklājumu. Paraugu izmērs: 3 x 10 x 15 mm (H x W x L), svars: 6 g | *) mērīt kontaktleņķi uz parauga virsmas uzsēdinātam destilēta ūdens pilienam; *) iespēja regulēt piliena tilpumu; *) noteikt kontaktleņķi vismaz 3 parauga apgabalos; *) rezultātu saglabāšana .xls datu faila formātā; *) iespēja saglabāt piliena vizuālu attēlu. | 60 |  |  |  |
| Summa kopā EUR bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Pavisam kopā EUR ar PVN: |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;- ka Pakalpojums  tiks nodrošināts atbilstoši nolikuma un līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;- Finanšu piedāvājumā norādītā cena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), tai skaitā visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Līgumcenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli; - cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līgumcenu, izņemot līgumā atrunātos gadījumus.

___________________ ________________ ___________________ (amats)   (paraksts) (vārds, uzvārds)

2.2.pielikums

Iepirkuma nolikumam

(id. Nr.: RTU-2017/129)

PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Pretendenta Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)

“Paraugu hidrofobitātes mērījumi un paraugu testēšana ar skenējošo elektronmikroskopiju, ERAF projekta 1.1.1.1/16/A/129, “Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi” vajadzībām”

Iepirkuma 2.daļā – Paraugu testēšana ar skenējošo elektronmikroskopiju

Pakalpojuma sniegšanas periods: 27 mēneši ( orientējoši no 2018.gada janvāra – 2020.gada martam, atkarībā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža)

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Parauga apraksts | Tehniskā specifikācija, minimālā prasība | Paraugu skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nerūsējošā tērauda SEM pētījumi | Nerūsējošā tērauda paraugi ar izmēru 13 x 17 x 34 mm (H x W x L) un svaru 67 g | *) Virsmas mikrostruktūras analīze; *) Virsmas topogrāfijas analīze; *) Virsmas 2D mikrofotogrāfijas; *) Iespēja mainīt palielinājumu plašā diapazonā (vismaz līdz 3000 reizēm); *) skenēt paraugu vismaz 3 apgabalos | 10 |  |  |  |
| 2 | Hidrofobo pārklājumu SEM pētījumi | Nerūsējošā tērauda paraugi ar keramisku hidrofobu pārklājumu. Paraugu izmērs: 3 x 10 x 15 mm (H x W x L), svars: 6 g | *) Virsmas mikrostruktūras analīze; *) Virsmas topogrāfijas analīze; *) Virsmas 2D mikrofotogrāfijas; *) Iespēja mainīt palielinājumu plašā diapazonā (vismaz līdz 3000 reizēm); *) skenēt paraugu vismaz 3 apgabalos | 25 |  |  |  |
| 3. | Hidrofobo pārklājumu EDX pētījumi | Nerūsējošā tērauda paraugi ar keramisku hidrofobu pārklājumu. Paraugu izmērs: 3 x 10 x 15 (H x W x L), svars: 6 g | *) pārklājuma elementu analīze, to koncentrācija *) skenēt paraugu vismaz 3 apgabalos *) datu grafiska attēlošana | 25 |  |  |  |
| Summa kopā EUR bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Pavisam kopā EUR ar PVN: |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;- ka Pakalpojums  tiks nodrošināts atbilstoši nolikuma un līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;- Finanšu piedāvājumā norādītā cena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), tai skaitā visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Līgumcenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli; - cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līgumcenu, izņemot līgumā atrunātos gadījumus.

___________________ ________________ ___________________ (amats)   (paraksts) (vārds, uzvārds)