Pielikums Nr.2.3.

Nolikumam ID Nr. RTU-2017/72

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais, Finanšu piedāvājums)

Atklātam konkursam “Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”, ID Nr.: RTU - 2017/72

Iepirkuma daļā Nr.3 “Elektronikas komponentes 2”

| Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienības | Apjoms | Tehniskais piedāvājums (Pretendenta piedāvātās preces nosaukums, apraksts, kataloga lpp.nr., ja nepieciešams. Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai) | Cena (bez PVN) EUR par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tranzistors (SCH20810KE vai ekvivalents) | Veids | MOSFET | gab. | 8 |  |  |
|  |  | Tips | N-kanāla |  |  |  |  |
|  |  | Materiāls | SiC |  |  |  |  |
|  |  | Korpuss | TO-247 |  |  |  |  |
|  |  | Maksimālais noteces-izteces spriegums | ≥1200V |  |  |  |  |
|  |  | Atvērtā stāvokļa noteces-izteces pretestība | ≤80mΩ |  |  |  |  |
|  |  | Nominālā noteces strāva | ≥40A |  |  |  |  |
|  |  | Pretēji paralēlās diodes sprieguma kritums | ≤1.3V |  |  |  |  |
|  |  | Pretēji paralēlās diodes atjaunošanās lādiņš | ≤60nC |  |  |  |  |
| 2. | Toroidāla serde (Vacuumschmelze T60006-L2160-W982 vai ekvivalents) | Serdes materiāla grupa | Mīkstais magnētiskais materiāls | gab. | 1 |  |  |
|  |  | Materiāla tips | VITROPERM 250 F |  |  |  |  |
|  |  | Serdes pārklājums | Plastmasa/silikona gumija |  |  |  |  |
|  |  | Nominālā AL vērtība | Vismaz 2,9µH |  |  |  |  |
|  |  | Ārējais diametrs | Vismaz 159mm |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējais diametrs | Vismaz 124mm |  |  |  |  |
|  |  | Serdes augstums | Vismaz 24mm |  |  |  |  |
| 3. | Toroidāla serde (Vacuumschmelze T60006-L2160-W982 vai ekvivalents) | Serdes materiāla grupa | Mīkstais magnētiskais materiāls | gab. | 1 |  |  |
|  |  | Materiāla tips | VITROPERM 500 F |  |  |  |  |
|  |  | Serdes pārklājums | Plastmasa/silikona gumija |  |  |  |  |
|  |  | Nominālā AL vērtība | Vismaz 13µH |  |  |  |  |
|  |  | Ārējais diametrs | Vismaz 159mm |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējais diametrs | Vismaz 124mm |  |  |  |  |
|  |  | Serdes augstums | Vismaz 24mm |  |  |  |  |
| 4. | Kabelis ar savienotājiem (MULTICOMP DSIEC2B-2E EV32P-5C3 vai ekvivalents) | Savienotāji atbilst IEC 62196 | Jā | gab. | 1 |  |  |
|  |  | Savienotāju tips | Type-2 |  |  |  |  |
|  |  | Viena savienotāja tips pēc IEC 62196 | 2-IIb |  |  |  |  |
|  |  | Otra savienotāja tips pēc IEC 62196 | 2-IIe |  |  |  |  |
|  |  | Fāžu skaits kabelī un savienotājos | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Neitrāles vads | Ir |  |  |  |  |
|  |  | Zemes vads | Ir |  |  |  |  |
|  |  | Nominālā strāva | Vismaz 32A |  |  |  |  |
|  |  | Nominālais spriegums | Vismaz 400V |  |  |  |  |
|  |  | Kabeļa garums | Vismaz 4m |  |  |  |  |
| 5. | 4G un GPS modulis (LE910 vai ekvivalents) | Nodrošina sakaru tīklu veidus (4G / 3G / GPRS / GSM / GPS / LTE / WCDMA / HSPA+) | Jā | gab. | 1 |  |  |
|  |  | Komplektā ietilpst 2 gab 4G antenas | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā ietilpst 1 gab GPS antena | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā ietilpst IP67 klases antenas un moduļa savienotāj kabeļi (3gb) | SMA Pigtail uFL-SMAH |  |  |  |  |
|  |  | 4G moduļa vadības ieeja | UART |  |  |  |  |
|  |  | FAT16 failu sistēmas SD atmiņas karte (4G ieejošo un izejošo datu uzglabāšanai) | 32GB |  |  |  |  |
|  |  | Papildus plate savienošanai ar Raspbery Pi | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Datu lejuplāde LTE apraidē | Vismaz līdz 80Mbps |  |  |  |  |
|  |  | Datu augšupielāde LTE apraidē | Vismaz līdz 40Mbps |  |  |  |  |
|  |  | Datu lejuplāde HSPA+ apraidē | Vismaz līdz 40Mbps |  |  |  |  |
|  |  | Datu augšupielāde HSPA+ apraidē | Vismaz līdz 5Mbps |  |  |  |  |
|  |  | Datu lejuplāde/augšupielāde UMTS apraidē Uplink/Downlink up to 384 kbps | Vismaz līdz 380kbps |  |  |  |  |
|  |  | SD, FTP and SSL funkciju lietojums savietojams ar Arduino Mega, Raspberry Pi | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Atbalstītie protokoli (TCP/UDP, HTTP, FTP) | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Lietojams Eiropas sakaru tīklos | Jā |  |  |  |  |
| 6. | Kamera (Raspberry Pi NoIR Camera Module v2 vai ekvivalents) | Izšķirtspēja | Vismaz 8Mpikseļi | gab. | 2 |  |  |
|  |  | Fotogrāfiju režīma izšķirtspēja | Vismaz 3280 x 2464 pikseļi |  |  |  |  |
|  |  | Video režīma izšķirtspēja | Vismaz 640x480p90 |  |  |  |  |
|  |  | Programmatūras savietojamība ar | Vismaz Raspbian operētāj sistēma |  |  |  |  |
|  |  | svars | Ne vairāk kā 8g |  |  |  |  |
|  |  | Komplektā kabelis savienošanai ar Raspberry Pi plati | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Izšķirtspēja | Vismaz 8Mpikseļi |  |  |  |  |
| 7. | Integrēto sensoru modulis (Raspberry Pi Sense HAT vai ekvivalents) | Sensoru veidi – žiroskops, lineārais paātrinājuma sensors, magnetometrs, barometrs, temperatūras sensors, mitruma sensors | Jā | gab. | 6 |  |  |
|  |  | Komplektā ietilpst 8x8 LED displejs | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Programmatūras savietojamība ar Raspberry Pi | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Savienojums ar Raspbery Pi izmantojot 40 GPIO kontaktus | Jā |  |  |  |  |
| 8. | Integrēts komunikācijas un vadības modulis (Raspberry Pi 3 Model B vai ekvivalents) | USB2 portu skaits | Vismaz 4gb | gab. | 4 |  |  |
|  |  | 4 polu stereo izeja un kompozītā video izeja | Jā |  |  |  |  |
|  |  | 4-kodolu 64 Bitu procesora takts frekvence | Vismaz 1.2GHz |  |  |  |  |
|  |  | atmiņa | Vismaz 1GB |  |  |  |  |
|  |  | Iebūvēts WiFi komunikāciju modulis | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Iebūvēts Bluetooth Low Energy komunikāciju modulis | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Micro USB barošanas strava | Vismaz 2.4 A |  |  |  |  |
|  |  | HDMI izeja | Jā |  |  |  |  |
|  |  | CSI kameras izeja | Jā |  |  |  |  |
|  |  | DSI displeja izeja | Jā |  |  |  |  |
|  |  | Micro SD kartes turētājs | Jā |  |  |  |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei – par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:

    - preču piegādes izmaksas;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);

    - visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.

    - citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________